Technaxx®

Wild Cam TX–44

Bedienungsanleitung

Die Konformitätserklärung für dieses Gerät finden Sie unter: www.technaxx.de/ (untere Leiste “Konformitätserklärung”). Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Besonderheiten

( Überwachungskamera für den Innen- / Außenbereich

( Ideal zum Beobachten wilder Tiere und zur Bewachung von Häusern

( 2.7” CMOS-Sensor mit 2 Megapixel

( Video- und Fotofunktion wählbar

( Standby-Zeit bis zu ~ 290 Tage

( Bewegungs- und Infrarotsensor für Nachtaufnahmen

( 1,2 Sekunden Auslösezeit

( Entfernung Bewegungserkennung bis zu ~ 15m

( IPX4 Spritzwasserschutz

( Leichte Handhabung und Installation

Inhaltsverzeichnis

| 1. | Einleitung………..…………………..……..….... | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Systemanforderungen...……...……………..… | 2 |
| 2. | Die Kamera kennenlernen…………………….. | 3 |
|  | Teilebezeichnung (Front-/Rückenansicht)…… | 3 |
| 3. | Grundbetrieb der Kamera...………………… | 4 |
|  | Batterien und MicroSD Karte einlegen.... | 5 |
|  | Einschalten….......…………….………….……. | 7 |
| 3. | Betriebsmodus…………….………..……………. | 8 |
|  | PIR-Foto........................................................ | 9 |
|  | PIR-Video........................................................ | 11 |
|  | Zeitraffer...................................................... | 14 |
| 5. | Einstellungen..........……...……….……………… | 16 |
| 6. | TEST-Modus……………...……………………… | 22 |
| 7. | Überwachungsmodus…………………………… | 24 |
| 8. | Wiedergabe..............................…..……………... | 26 |
|  | Download.............…………….………………. | 26 |
|  | Wiedergabe vom PC......….......…………… | 27 |
|  | Wiedergabe vom Mac......….......…………… | 28 |
| 9. | Anhang…………………………………………… | 29 |
|  | Spezifikationen……………………………….. | 29 |
|  | UI-Fluss........................................................... | 30 |
| 10. | Warnungen & Hinweise | 32 |

# 1.  Einleitung

## Systemanforderungen

PC-Systemanforderungen: Intel® Core2Duo 1.8G oder AMD äquivalenter CPU, Hi-Speed-USB2.0-Anschluss, mind. 1 GB RAM interner Speicher, HD-Farbmonitor, nVIDIA GeForce MX440 oder höher, AMD (ATi) Radeon 9200 oder höher, DirectX 9.0 oder höher, Windows® XP (SP2 oder höher) / Windows™ Vista/7/8

Hinweis: Verfügt Ihr System über den Windows XP Service Pack I, siehe www.microsoft.com. Sie können Ihren PC kostenlos auf Windows XP SP II aktualisieren.

Mac-Systemanforderungen: Power PC G5 oder Intel® Core Duo-Prozessor (Empfehlung) Hi-Speed USB2.0 Anschluss, mindestens 1GB RAM interner Speicher, HD-Farbmonitor, Mac OS™ 10.5x oder höher

| PIR Test LED IR LEDs, Light Sensor | PIR Test LED, Infrarot LEDs, Lichtsensor |
| --- | --- |
| PIR Sensor, Fastener Locks | PIR Sensor, Sicherungs- verschlußklammern |
| MIC, Lens (with moveable IR Filter), Rear Cover, Tripod Mount | Mikrofon, Linse (mit beweglichem IR Filter), hintere Abdeckung, Stativhalterung |
| Status LCD, 4-ways Keys, MicroSD Card Slot | LCD Display, 4-Wegetaste, MicroSD Kartenfach |
| OK Button, Menu Button, Power Switch (ON/OFF), Battery Room | OK Taste, Menü Taste, Ein-/Ausschalten Schiebe- schalter, Batteriefach |

# 2.  Die Kamera kennenlernen (siehe Tabelle)

## Bestandteile

Frontansicht

Rückansicht

# 3.  Grundbetrieb der Kamera

## Batterien und MicroSD Karte einlegen

- Lösen Sie die 2 Verschlüsse der Kamera.

- Nehmen Sie die rückseitige Abdeckung ab.

- Sicher gehen, dass die Kamera AUS geschaltet ist.

- Legen Sie die MicroSDKarte ein. Wichtig: die Karte mit der gestutzten Ecke nach rechts einlegen. Alle Bilder und Videos werden auf der Speicherkarte gespeichert.

- Legen Sie 8 neue AA-Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.

- Legen Sie den Batteriekasten in den Batterieraum der Kamera ein und achten Sie auf die richtige Polarität.

- Drücken Sie den Batteriekasten in den Batterieraum.  Schauen Sie bitte, dass er richtig eingelegt wurde.

## Einschalten

- Schieben Sie den Schalter nach links auf ON.

- Das Kamerasystem wird gestartet. Warten Sie, bis das LCD-Display den Standardmodus im Vorschaufenster anzeigt.

- Schieben Sie den Schalter nach rechts, um die Kamera auszuschalten.

# 4.  Betriebsmodus

Legen Sie den Betriebsmodus fest, um Bilder aufzuzeichnen.

- Schalten Sie die Kamera ein.

- Drücken Sie die Menü-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.

- Wechseln Sie mittels der Nach oben-/Nach unten-Taste in den Operation Mode. (Operation Mode (Standard) / Setting / Version)

## PIR-FOTO

- Drücken Sie im OPERATION MODE die OK-Taste. Das Modus-Symbol blinkt.

- Wechseln Sie mittels der Nach oben-/Nach unten-Tasten vom Betriebsmodus zu PIR PHOTO. Drücken Sie dann erneut die OK-Taste. (PIR PHOTO (Standard) / PIR VIDEO / TIME LAPSE)

- Ändern Sie mittels der Nach oben-/Nach unten-Tasten die Einstellungen von PIR PHOTO.

- Drücken Sie die Taste Menü und kehren Sie zum Menü OPERATION MODE zurück.

- Drücken Sie die Menü-Taste erneut, um das Hauptmenü zu verlassen.

- FOTOQUALITAET

Stellen Sie die Auflösung der Standbilder ein. Je höher die Auflösung, umso höher ist die Qualität der Bilder. Aber hierfür ist ein größerer Speicherplatz erforderlich und es haben weniger Bilder auf der Speicherkarte Platz.

HIGH 5.0MP (Standard) / MEDIUM 2.0MP /

LOW 0.5MP / BEST 8.0MP (interpoliert)

- FOTOVERZÖEGERUNG

Legen Sie die Länge der Intervallzeit zur Aktivierung des PIR-Sensors fest. Der PIR-Sensor wird erst nach Ablauf der Intervallzeit aktiviert.

Diese Einstellungen zeigen an, wie lange die Kamera wartet, bis ein weiteres Bild aufgenommen wird.  Die Verzögerungszeit verhindert Mehrfach- aufnahmen des gleichen Bildgegenstands/Tieres.

Die Verzögerungszeit des PIR-Sensors wird zurück gezählt, nachdem das Bild aufgenommen wurde.

5S (Standard) / 30M / 10M / 5M / 1M / 30S / 15S / 10S

- SERIEN BILDAUFNAHME

Stellen Sie die Anzahl der Bilder einer Serienaufnahme ein.

SINGLE (Standard) / 9 PHOTOS / 8 PHOTOS / ....... 2 PHOTOS

## PIR-VIDEO

- Drücken Sie im OPERATION MODE die OK-Taste. Das Modus-Symbol blinkt.

- Wechseln Sie mittels der Nach oben-/Nach unten-Tasten vom Betriebsmodus zu PIR VIDEO. Drücken Sie dann erneut die OK-Taste.

- VIDEOQUALITAET

Wählen Sie eine Auflösungsgröße der Videoaufzeichnung aus. Je höher die Auflösung, umso höher ist die Qualität der Videos. Aber hierfür ist ein größerer Speicherplatz erforderlich und die Aufnahmezeit der Speicherkarte reduziert sich entsprechend.

1280 X 720 (Standard) / 720 X 480

- VIDEOLÄENGE

Legen Sie die Videolänge für jeden Clip fest.  Die Kamera zeichnet einen Videoclip auf und startet den Countdown, sobald der PIR-Sensor ein sich bewegendes Objekt erkannt hat.  Die Aufnahme wird beendet, wenn das Ende der Einstellung VIDEO LENGTH erreicht wurde.

10S (Standard) / 5S / 2M / 1M / 30S / 20S

- VIDEOVERZÖEGERUNG

Legen Sie die Länge der Intervallzeit zur Aktivierung des PIR-Sensors fest. Der PIR-Sensor wird erst nach Ablauf der Intervallzeit aktiviert.

Diese Einstellungen zeigen an, wie lange die Kamera wartet, bis ein weiteres Video aufgezeichnet wird.

Die Verzögerungszeit des PIR-Sensors wird zurück gezählt, nachdem die Videoaufzeichnung beendet wurde.

Zum Beispiel: Die Aufnahmezeit ist 15 Sekunden und die PIR-Verzögerungszeit 30 Sekunden.

5S (Standard) / 30M / 10M / 5M / 1M / 30S / 15S / 10S

- AUDIO-AUFZEICHNUNG

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Mikrofon während der Videoaufzeichnung.

ON (Standard) / OFF

## ZEITRAFFER

- Im OPERATION MODE die OK-Taste drücken. Das Modus-Symbol blinkt.

- Mit der Nach oben-/Nach unten-Tasten vom Betriebsmodus zum TIME LAPSE wechseln Dann erneut die OK-Taste drücken.

- ZEITRAFFERQUALITAET

Stellen Sie die Auflösung des Zeitrafferbildes ein. Je höher die Auflösung, umso höher ist die Qualität der Bilder. Aber hierfür ist ein größerer Speicherplatz erforderlich und es haben weniger Bilder auf der Speicherkarte Platz.

HIGH 5.0MP (Standard, interpoliert) / MEDIUM 2.0MP / LOW 0.5MP / BEST 8.0MP (interpoliert)

- ZEITRAFFER-VERZOEGERUNG

Der Zeitraffer ist eine Funktion zur Intervallaufzeichnung. Sie können eine Intervallzeit einstellen, nach der ein Bild nach dem anderen aufgenommen wird. Die Kamera nimmt alle 15 Sekunden automatisch ein Bild nach dem anderen auf, bis der Speicher voll oder die Batterie leer ist bzw. bis die Aufnahme manuell beendet wird.

Zum Beispiel: Zeitraffer ist 15 sek.

5S (Standard) / ....... 1S / 30M / 10M / 5M / 1M / 59S / ....... 6S

Beispiel:

4GB		750 Bilder, 28 Min. 720P Videos

8GB		3100 Bilder, 53 Min. 720P Videos

16GB		6500 Bilder, 109 Min. 720P Videos

32GB		12800 Bilder, 220 Min. 720P Videos

5.  Einstellungen

Zum Ändern aller Standardeinstellungen, sofern erforderlich.

- Schalten Sie die Kamera ein.

- Drücken Sie die Menü-Taste, um das Main Menu aufzurufen.

- Wechseln Sie mittels der Nach oben-/Nach unten-Tasten zu den Setting.

- DATUM EINSTELLEN

Stellen Sie das aktuelle Datum ein. Stellen Sie mittels der Nach oben-/Nach unten-Tasten die Zahl ein und mit den Links-/Rechtstasten wechseln Sie zu M/D/Y.

- UHRZEIT EINSTELLEN

Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein. Stellen Sie mittels der Nach oben-/Nach unten-Tasten die Zahl ein und mit den Links-/Rechtstasten wechseln Sie zu HR mm:ss.

12HR 10:50PM (Standard) / 24HR 22:50

- STARTZEIT

Stellen Sie die Zeit ein, bei der die Kamerafunktion starten soll.  Passen Sie mittels der Nach oben-/Nach unten-Tasten die Zahl an und wechseln Sie mit den Links-/Rechtstasten zu mm:ssAM.

- STOPPZEIT

Stellen Sie die Zeit ein, bei der die Kamerafunktion beendet werden soll. Passen Sie mittels der Nach oben-/Nach unten-Tasten die Zahl an und wechseln Sie mit den Links-/Rechtstasten zu mm:ssAM.

Hinweis: Sind Start- und Stoppzeit gleich, arbeitet die Kamera 24 Stunden.

- ZEITAUFNAHME

Stellt ein, ob die Kamera Fotos / Videos nur am Tag, in der Nacht oder rund um die Uhr aufzeichnen soll. Die Tages- oder Nachtzeit wird durch den Lichtsensor der Kamera festgelegt.

OFF (Standard) / NIGHT ONLY / DAY ONLY

- KAMERANAME

Legen Sie einen Namen für Ihre Kamera fest. Besitzen Sie mehrere Kameras, die Sie an verschiedenen Orten angebracht haben, können Sie jeder Kamera einen anderen Namen geben. So können Sie die Bilder / Videoclips der verschiedenen Kameras leichter voneinander unterscheiden.

Mit Nach oben/Nach unten Tasten Alphabet / Nummern wechseln. Mit der Links-/ Rechtstasten zum nächsten 	Text wechseln.

TECHNAXX (Standard)

- INFO-LEISTE

Auf dem Foto werden Informationen gestempelt. Informationen wie das Aufnahmedatum und -uhrzeit und andere Angaben können direkt auf dem Foto abgelesen werden.

ON (Standard) / OFF

| Temperatur: | Zeichnet die Temperatur während der Bildaufnahme auf. |
| --- | --- |
| Kameraname: | Legt einen Indexnamen für diese Kamera fest. |
| Mondphase: | Zeichnet die Mondphase des Tages, an dem das Bild aufgenommen wurde, auf. |

| So lässt sich feststellen, dass die Aktivität der meisten Tiere im Zusammenhang mit der Mondphase steht. Diese Angaben sind hilfreich bei der Suche nach den Tieren. |
| --- |
| Aufnahmezeit: | Zeichnet die Zeitangaben während der Bildaufnahme auf. |
| Aufnahmedatum: | Zeichnet das Datum während der Bildaufnahme auf. |

- SPRACHE

Wählen Sie eine Sprache für die Benutzerschnittstelle aus.

ENG (Standard)

- TEMPERATUREINHEIT

Wählt die Temperatureinheit, die in den Informationen angegeben wird, aus.

° F (Standard) / ° C

- ALLES LÖESCHEN

Löscht alle Speicherkarten-Dateien (Bild/Video).

NO (Standard) / YES

Hinweis: 1. Alle Daten werden unwiderruflich gelöscht und können nicht mehr wiederhergestellt werden.  Vergewissern Sie sich, dass Sie die Daten auf einer Hardware oder einem anderen Speichergerät gesichert haben.

2. Wir empfehlen, die Speicherkarte vor einer Wieder- verwendung zu formatieren (FAT32), so dass alle Daten normal gespeichert werden können.

- ZURÜECKSETZEN

Setzt alle Einstellungen auf die Standard- einstellungen zurück.

NO (Standard) / YES

## VERSION

Prüft die Version der Systemfirmware der Kamera.

- Schalten Sie die Kamera ein.

- Drücken der Menü-Taste,

zum Aufrufen des Main Menu.

- Wechseln Sie mittels der Nach oben-/Nach unten-Tasten vom Menü in die Version.

- Die Firmwareversion wird auf dem Bildschirm angezeigt.

# 6.  TEST-Modus

Vor dem Einsatz der Kamera vergewissern Sie sich, dass der PIR-Sensor korrekt funktioniert.

Die Sensitivität und den für Ihre Zwecke ange messenen Erkennungsbereich testen.

- Den Ein-Schalter in die TEST-Position schieben.

- Schließen Sie die rückseitige Abdeckung.

- Schließen Sie die Verschlüsse fest an und befestigen Sie die Kamera an dem von Ihnen ausgewählten Ort.

- Bewegen Sie sich vor der Kamera vor und zurück. Die rote TEST-LED leuchtet auf, sobald Sie der Sensor der Kamera erkannt hat. So können Sie die Position Ihrer Kamera exakt in der gewünschten Position ausrichten.

Hinweis: Diese TEST-LED leuchtet nicht im Überwachungsmodus auf.

# 7.  Überwachungsmodus

Wurden alle Einstellungen der Kamera durchgeführt, starten Sie die Kamera im Überwachungsmodus.

- Schieben Sie den Ein-

Schalter auf On.

- Der Operation Mode zeigt an, welcher Aufnahmemodus aktiv ist.  Der File Dateizähler zeigt an, wie viele Dateien auf der Speicherkarte gespeichert wurden.

- Die Kamera startet einen 30-Sek.-Countdown und zeigt ihn auf dem Verzögerungszeitzähler an.

- Vor dem Ablauf des Verzögerungszeitcountdowns in den Ueberwachungsmodus wechseln. Die OK Taste drücken, um ein Bild / Video manuell aufzuzeichnen.

- In den 2 letzten Sekunden des Countdowns schaltet das LCD die Hintergrundbeleuchtung aus.

- Nach Ablauf des Zeitverzögerungscountdowns wechselt die Kamera den Ueberwachungsmodus und schaltet das LCD nach 30 Sekunden aus.

- Sie können mit jeder Taste die Kamera wieder aufwecken.

# 8.  Wiedergabe

## Aufgenommene Dateien abspielen (Download)

- Lösen Sie die 2 Verschlüsse

der Kamera.

- Nehmen Sie die rückseitige Abdeckung ab.

- Sicher gehen, dass der

Einschalter der Kamera OFF
  steht.

- Entnehmen Sie die MicroSD-Karte und legen Sie diese in ein kompatibles Kartenlesegerät ein.

- Sie können Ihre aufgezeichneten Dateien aus dem Ordner "X:\DCIM\100SIMOS" herunterladen.

## Wiedergabe vom PC

Das Videodateiformat, das über den Windows Media PlayerTM über PC wiedergegeben werden kann, ist AVI.

- Windows 7: Die Videos können über den integrierten Windows Media Player TM oder QuickTime TM abgespielt werden.

- Windows XP: Die Videos können über den Windows Media Player TM abgespielt werden. 11.

## Wiedergabe vom Mac

- Mac: Es wird empfohlen, die AVI-Datei über den VLC Media PlayerTM abzuspielen.

Hinweis: Für die Mac-Version Download hier:

http://www.videolan.org/vlc/download-macosx.html

# 9.  Anhang

## Spezifikationen

| Bildsensor | 2.7” CMOS-Sensor, 2 Megapixel |
| --- | --- |
| Display | Digitales LCD-Display |
| Linsenspezifikationen | F=2.7, f=14.1mm, 2G2P 52° Winkel Linse |
| Linsenfokus | Fix |
| Weißabgleich | Auto |
| Belichtung | Auto |
| Videoauflösung | HD : 1280x720 (720p) WVGA : 720x480 |
| Videokodierung | Bewegung JPEG |
| Audiokodierung | IMA-ADPCM |
| Videodateiformat | AVI |
| Standbild | 0.5M (1024x576), 2M (1920x1080) 5M (3072x1728 durch Interpolierung) 8M (3840x2160 durch Interpolierung) |
| Bilddateiformat | JPG |
| Audioeingang | Eingebautes Mikrofon |
| Blitztyp | Hochleistungs-IR-LED x 2 |
| Entfernung Bewegungserkennung | bis zu 15 m (je nach Umgebungstemperatur) |
| Strom | 8 x LR6 AA Batterien* (* nicht enthalten) |
| Speicher | MicroSDHC bis 32GB |
| Gewicht | 324g (ohne Batterien) |
| Maße | (L) 13,0 x (B) 5,5 x (H) 19,0cm |
| Verpackungsinhalt | Wild Cam TX-44, Transportkabel, Batteriekasten (ohne Batterien), Bedienungsanleitung |

UI Flow

BETRIEBSMODUS (Standard)

PIR PHOTO (Standard)

FOTOQUALITÄT

HOCH 5.0MP (Standard)

MITTEL 2.0MP

NIEDRIG 0.5MP

HÖCHSTE 8.0MP

FOTOVERZÖGERUNG

5 Sek. (Standard)

30 Min.

10 Min.

5 Min.

1 Min.

30 Sek.

15 Sek.

10 Sek.

SERIEN BILDAUFNAHME

EINZEL (Standard)

9 FOTOS

8 FOTOS

.

.

2 FOTOS

PIR-VIDEO

VIDEOQUALITÄT

1280 X 720 (Standard)

720 X 480

VIDEOLÄNGE

10 Sek. (Standard)

5 Sek.

2 Min.

1 Min.

30 Sek.

20 Sek.

VIDEOVERZÖGERUNG

5 Sek. (Standard)

30 Min.

10 Min.

5 Min.

1 Min.

30 Sek.

15 Sek.

10 Sek.

AUDIO-AUFZEICHNUNG

EIN (Standard)

AUS

ZEITRAFFER

ZEITRAFFER QUALITÄT

HOCH 5.0MP (Standard)

MITTEL 2.0MP

NIEDRIG 0.5MP

HÖCHSTE 8.0MP

ZEITRAFFER VERZÖGERUNG

05 Sek. (Standard)

.

.

01 Sek.

30 Min.

10 Min.

5 Min.

1 Min.

59 Sek.

.

.

6 Sek.

EINSTELLUNGEN

DATUM EINSTELLEN

01/01/14

UHRZEIT EINSTELLEN

12STD. 03:45AM (Standard)

24STD. 03:45

STARTZEIT

06:00PM

STOPPZEIT

18:00PM

ZEITAUFNAHME

AUS (Standard)

NUR NACHTS

NUR AM TAG

KAMERNAME

TECHNAXX

INFO-LEISTE

EIN (Standard)

AUS

SPRACHE

ENG (Standard)

TEMPERATUREINHEIT

° F (Standard)

° C

ALLES LÖSCHEN

NEIN (Standard)

JA

LÖSCHEN...

ZURÜCKSETZEN

NEIN (Standard)

JA

IN BEARBEITUNG...

VERSION

HM3:A1.01.01

10. Achtung

( Das Gerät nicht demontieren, da dies zu einem Kurzschluss oder schweren Schäden führen kann. ( Das Gerät weder fallen lassen noch schütteln. Dies kann zu einer Beschädigung der inneren Schalttafel oder der Mechanik führen. ( Das Gerät in einer trockenen und ausreichend gelüfteten Umgebung verwenden. Hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen sind zu vermeiden. Auch die Batterien dürfen weder großer Wärme noch direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. ( Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien: Kinder von Batterien fernhalten. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt, zum Arzt oder direkt in ein Krankenhaus gehen! Auf korrekte Polarität (+) und (–) der Batterien achten! Nie alte und neue Batterien oder verschiedene Typen zusammen verwenden. Batterien nie kurzschließen/öffnen/verformen/aufladen! Verletzungs- risiko und niemals ins Feuer werfen! Explosionsgefahr!

Tipps für den Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte oder Batterien nicht im Hausmüll entsorgen. Reinigung: Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reiniger verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. Wichtiger Hinweis: Sollte Batterieflüssigkeit aus der Batterie austreten, das Batteriefach mit einem weichen Tuch abwischen. Inverkehrbringer: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland