Technaxx®

Wild Cam TX–44

Gebruiksaanwijzing

U treft de Verklaring van Conformiteit voor dit apparaat aan op de volgende Internet-link: www.technaxx.de/ (in de onderste balk “Konformitätserklärung”). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: support@technaxx.de

Eigenschappen

( Bewakingscamera voor binnen- en buitenshuis

( Ideaal voor het bekijken van wilde dieren en het bewaken van woningen

( 2.7” CMOS sensor met 2 megapixel

( Keuze uit video- en fotofunctie

( Stand-bytijd tot ~ 290 dagen

( Bewegingssensor en infraroodsensor voor nachtopname

( 1,2 seconden uitschakeltijd

( Bereik bewegingsdetectie tot ~ 15m

( IPX4 spatwaterdicht

( Eenvoudige hantering en installatie

Inhoudsopgave

| 1. | Inleiding………..…………………..……..….... | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Systeemvereisten...……...……………..… | 2 |
| 2. | Maak kennis met uw camera…………………….. | 3 |
|  | Onderdelen (voor- en achteraanzicht)............. | 3 |
| 3. | Basiswerking van camera.........………………… | 4 |
|  | Batterijen en MicroSD-kaart installeren........... | 5 |
|  | Inschakelen….......………….…………….……. | 7 |
| 3. | Werkingsmodus………….………..……………. | 8 |
|  | PIR foto........................................................ | 9 |
|  | PIR video........................................................ | 11 |
|  | Time-lapse...................................................... | 14 |
| 5. | Instellingen.............................................. | 16 |
| 6. | TESTmodus……………...……………………… | 22 |
| 7. | Bewakingsmodus………………………………… | 24 |
| 8. | Afspelen..................................…..……………... | 26 |
|  | Downloaden...........…………….………………. | 26 |
|  | Vanaf PC afspelen......….......………………… | 27 |
|  | Vanaf Mac afspelen....….......………………… | 27 |
| 9. | Bijlage…………………………………………… | 28 |
|  | Specificaties………………………………….. | 28 |
|  | UI-stroom........................................................ | 29 |
| 10. | Waarschuwingen en tips | 31 |

# 1.  Inleiding

## Systeemvereisten

Systeemvereisten voor PC: Intel® Core2Duo 1.8G of AMD gelijksoortige CVE, Hoge snelheid USB2.0 poort, Minimum 1GB RAM intern geheugen, HD-kleurenmonitor, nVIDIA GeForce MX440 of hoger, AMD (ATi) Radeon 9200 of hoger, DirectX 9.0 of hoger, Windows® XP (SP2 of hoger) / Windows™ Vista/7/8

Opmerking: Als uw systeem Windows XP Service Pack I is, ga naar www.microsoft.com. U kunt uw systeem gratis naar Windows XP SP II bijwerken.

Systeemvereisten voor Mac: Power PC G5 of Intel® Core Duo processor aanbevolen, Hoge snelheid USB2.0 poort, Minimum 1GB RAM intern geheugen, HD-kleuren- monitor, Mac OS™ 10.5x of hoger

| PIR Test LED IR LEDs, Light Sensor | PIR Test LED, Infrarood LEDs, Lichtsensor |
| --- | --- |
| PIR Sensor, Fastener Locks | PIR sensor, Sloten voor bevestiging |
| MIC, Lens (with moveable IR Filter), Rear Cover, Tripod Mount | Microfoon, Len (beweegbare IR filter), Acherklep, Tripod mount schroef |
| Status LCD, 4-ways Keys, MicroSD Card Slot | LCD display, 4-manieren knop, MicroSD-kaartslot |
| OK Button, Menu Button, Power Switch (ON/OFF), Battery Room | OK knop, Menu knop, In-/Uitschakelen schakelaar, batterij compartiment |

# 2.  Maak kennis met uw camera (zie tabel links)

## Benaming van de onderdelen

Vooraanzicht

Achteraanzicht

Achteraanzicht

# 3.  Basiswerking van camera

## De batterijen en SD-kaart installeren

- Maak de 2 bevestigingen van de camera los.

- Haal het achterdeksel vervolgens af.

- Zorg dat de Aan/uit-schakelaar van de camera op Off is ingesteld.

- Breng de MicroSD-kaart in. Breng deze juist in met de ‘afgeknipte' hoek aan de rechterkant. Alle foto’s en video’s worden op de geheugenkaart opgeslagen.

- Installeer 8 nieuwe alkaline AA-batterijen in de batterijbak. Houd rekening met de juiste polariteit.

- Plaats de batterijbak in het batterijvak van de camera en houd hierbij rekening met de juiste polariteit.

- Duw de batterijbak tot aan het einde van het batterijvak. Zorg dat de batterijbak stevig in het batterijvak vastzit.

## Inschakelen

- Schuif de Aan/uit-schakelaar naar de positie ON.

- Het camera systeem wordt opgestart. Wacht totdat het voorbeeldscherm van de standaard modus op het LCD-display verschijnt.

- Schuif de Aan/uit-schakelaar naar rechts om de camera uit te schakelen.

# 4.  Werkingsmodus

Kies uw gewenste opnamemodus.

- Schakel de camera in.

- Druk op de Menu knop om toegang tot het Hoofdmenu te krijgen.

- Stel het Menu op Operation Mode in met behulp van de Omhoog / Omlaag toets. (Operation Mode (standaard) / Setting / Version)

## PIR FOTO

- In het OPERATION MODE menu, druk op de OK knop en het modusitem knippert.

- Stel de werkingsmodus in op PIR PHOTO met behulp van Omhoog / Omlaag toets en druk vervolgens nogmaals op de OK toets. (PIR PHOTO (standaard) / PIR VIDEO / TIME LAPSE)

- Wijzig de instellingen van PIR PHOTO met behulp van de Omhoog / Omlaag toets.

- Druk op de Menu knop en ga terug naar het OPERATION MODE menu.

- Druk nogmaals op de Menu knop om het hoofdmenu af te sluiten.

- FOTOKWALITEIT

Stel de resolutie van de foto’s in. Hoe hoger de resolutie, hoe hoger de fotokwaliteit. De foto's hebben in dit geval wel meer geheugenruimte nodig waardoor het aantal op te slagen foto’s op de geheugenkaart afneemt.

HIGH 5.0MP (standaard) / MEDIUM 2.0MP /

LOW 0.5MP / BEST 8.0MP (geïnterpoleerd)

- UITGESTELDE FOTO-OPNAME

Bepaal de lengte van de intervaltijd voordat de PIR-sensor wordt geactiveerd. De PIR-sensor wordt alleen na het einde van de intervaltijd geactiveerd.

Deze instelling geeft de wachttijd van de camera aan voordat een nieuwe foto wordt genomen.  Deze uitsteltijd voorkomt dat meerdere foto’s van hetzelfde object of dier worden genomen. De uitsteltijd van de PIR-sensor wordt na het nemen van de foto opnieuw ingesteld.

5S (standaard) / 30M / 10M / 5M / 1M / 30S / 15S / 10S

- CONT. OPNAME

Stel het aantal te nemen foto's in

SINGLE (standaard) / 9 PHOTOS / 8 PHOTOS / ....... 2 PHOTOS

## PIR VIDEO

- In het OPERATION MODE menu, druk op de OK knop en het modusitem knippert.

- Stel de werkingsmodus in op PIR VIDEO met behulp van de Omhoog / Omlaag toets en druk vervolgens nogmaals op de OK toets.

- VIDEOKWALITEIT

Selecteer de resolutiegrootte van de video-opname. Hoe hoger de resolutie, hoe hoger de videokwaliteit. De video heeft in dit geval wel meer geheugenruimte nodig waardoor de opnametijd op de geheugenkaart afneemt.

1280 X 720 (standaard) / 720 X 480

- VIDEOLENGTE

Bepaald de duur van de video-opname voor elke clip. De camera neemt een videoclip en start met aftellen zodra de PIR-sensor een bewegend object heeft gedetecteerd. De opname wordt gestopt eenmaal het einde van de VIDEO LENGTH instelling wordt bereikt.

10S (standaard) / 5S / 2M / 1M / 30S / 20S

- UITGESTELDE VIDEO-OPNAME

Bepaal de lengte van de intervaltijd voordat de PIR-sensor wordt geactiveerd. De PIR-sensor wordt alleen na het einde van de intervaltijd geactiveerd.

Deze instelling geeft de wachttijd van de camera aan 	voordat een nieuwe video wordt opgenomen.

De uitsteltijd van de PIR-sensor wordt na het opnemen van de video opnieuw ingesteld.

Bijvoorbeeld: De opnametijd is 15 seconden en de PIR-uitsteltijd is 30 seconden.

5S (standaard) / 30M / 10M / 5M / 1M / 30S / 15S / 10S

- AUDIO OPNEMEN

Schakel de microfoon tijdens de video-opname in of uit.

ON (standaard) / OFF

## TIME-LAPSE

- In het OPERATION MODE menu, druk op de OK knop en het modusitem knippert.

- Stel de werkingsmodus in op TIME LAPSE met behulp van de Omhoog / Omlaag toets en druk vervolgens nogmaals op de OK toets.

- TIME-LAPSE KWALITEIT

Stel de resolutie van de time-lapsefoto in. Hoe hoger de resolutie, hoe hoger de fotokwaliteit. De foto's hebben in dit geval wel meer geheugenruimte nodig waardoor het aantal op te slagen foto’s op de geheugenkaart afneemt.

HIGH 5.0MP (standaard, geïnterpoleerd) / MEDIUM 2.0MP / LOW 0.5MP / BEST 8.0MP (geïnterpoleerd)

- UITGESTELDE TIME-LAPSE

Time-lapse is een functie waarbij de camera met tussenpozen foto's neemt. U kunt een intervaltijd voor het nemen van de foto's instellen. De camera neemt bijv. na elke 15 seconden automatisch een foto totdat het geheugen vol is, de batterij leeg is of deze functie handmatig wordt stopgezet.

Bijvoorbeeld: Time-lapse is 15sec.

5S (standaard) / ....... 1S / 30M / 10M / 5M / 1M / 59S / ....... 6S

Voorbeeld:

4GB		750 foto’s, 28 min. 720P video

8GB		3100 foto’s, 53 min. 720P video

16GB		6500 foto’s, 109 min. 720P video

32GB		12800 foto’s, 220 min. 720P video

5.  Instellingen

Om de standaard instellingen te wijzigen, indien gewenst.

- Schakel de camera in.

- Druk op de Menu knop om toegang tot het Main Menu te krijgen.

- Stel het Menu op Setting in met behulp van de Omhoog / Omlaag toets.

- DATUM INSTELLEN

Stel de huidige datum in. Pas het getal aan met behulp van de Omhoog / Omlaag toets en ga naar het volgende item M/D/Y met behulp van de Links / Rechts toets.

- TIJD INSTELLEN

Stel de huidige tijd in. Pas het getal aan met behulp van de Omhoog / Omlaag toets en ga naar het volgende item HR mm:ss met behulp van de Links / Rechts toets.

12HR 10:50PM (standaard) / 24HR 22:50

- STARTTIJD

Stel de tijd in om de camerafunctie te starten. Pas het getal aan met behulp van de Omhoog / Omlaag toets en ga naar het volgende item mm:ssAM met behulp van de Links / Rechts toets.

- STOPTIJD

Stel de tijd in om de camerafunctie te stoppen. Pas het getal aan met behulp van de Omhoog / Omlaag toets en ga naar het volgende item mm:ssAM met behulp van de Links / Rechts toets.

Opmerking: Als de start-             en stoptijd dezelfde zijn betekent dit dat de camera gedurende 24 uur in werking zal zijn.

- OPNAMETIJD

Stel de camera in om alleen overdag, 's nachts of dag- en nacht foto’s te nemen/ video op te nemen. Overdag of nacht wordt bepaald door de lichtsensor van de camera.

OFF (standaard) / NIGHT ONLY / DAY ONLY

- NAAM VAN DE CAMERA

Geef uw camera een naam. Als u meer dan één  camera hebt en deze op verschillende plaatsen hebt opgehangen, kunt u een andere naam aan elke  camera geven. Zo kunt u makkelijker identificeren welke Nature Cam bepaalde foto’s of videoclips heeft geregistreerd. Pas de letter/cijfer aan met   behulp van de Omhoog / Omlaag toets en ga naar het volgende item met behulp van de Links / Rechts toets.

TECHNAXX (standaard)

- INFOBALK

Druk een informatiestempel op de foto af. De opnamedatum, -tijd en andere informatie wordt op de foto vermeld.

ON (standaard) / OFF

| Temperatuur: | Registreer de temperatuur tijdens de opname van de foto |
| --- | --- |
| Cameranaam: | Bepaal een indexnaam voor deze camera. |
| Maanstand: | Registreer de maandstand van de dag waarop deze foto werd genomen. |

| Deze functie wordt aangeboden omdat de meeste dieren een relatie met de maandstand hebben. Deze informatie is nuttig bij het zoeken naar dieren. |
| --- |
| Opnametijd: | Registreer de tijd wanneer deze foto werd genomen. |
| Opnamedatum: | Registreer de datum wanneer deze foto werd genomen. |

- TAAL

Selecteer een taal voor de gebruikersinterface.

ENG (standaard)

- TEMPERATUUREENHEID

Selecteer de temperatuureenheid die u in de informatiebalk wilt gebruiken.

° F (standaard) / ° C

- ALLES WISSEN

Wis alle bestanden (foto’s / video) in de geheugenkaart

NO (standaard) / YES

Opmerking: 1. Alle gegevens gaan verloren en kunnen na verwijdering niet worden hersteld. Zorg dat u een back-up van alle belangrijke gegevens op uw computer of ander opslagapparaat hebt gemaakt voordat u de kaart formatteert.

2. Het wordt aanbevolen om de geheugenkaart te formatteren voordat u uw camera opnieuw gebruikt om ervoor te zorgen dat de nieuwe gegevens juist worden opgeslagen.

- RESET

Zet alle instellingen terug op de standaard- instellingen.

NO (standaard) / YES

## VERSIE:

Controleer de firmwareversie van de camera.

- Schakel de camera in.

- Druk op de Menu

knop om toegang

tot het Hoofdmenu

te krijgen.

- Stel het Menu op Setting in met behulp van de Omhoog / Omlaag toets.

- De firmwareversie verschijnt op het scherm.

# 6.  TEST modus

Voordat u de camera gebruikt, zorg dat de PIR-sensor naar behoren werkt.

Test de gevoeligheid en de juiste detectiezone waarvoor u de camera wilt gebruiken.

- Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar de positie TEST.

- Sluit het achterdeksel.

- Maak de vergrendelingen stevig vast en bevestig vervolgens de Nature Cam op uw gewenste plaats.

- Loop voor de camera voor- en achteruit. De Rode TEST LED brandt wanneer de sensor van de camera u heeft opgemerkt. Met gebruik van deze methode kunt u uw camera instellen op uw gewenste positie.

Opmerking: Deze TEST LED brandt niet in de bewakingsmodus.

# 7.  Bewakingsmodus

Eenmaal de camera volledig is ingesteld, start de camera in de Bewakingsmodus.

- Schuif de Aan- /

uit-schakelaar

naar ON.

- De Werkingsmodus geeft aan welke opnamemodus actief is. De Bestandsteller geeft aan hoeveel bestanden er op de geheugenkaart zijn opgeslagen.

- De camera telt gedurende 30 seconden af terwijl de Uitsteltimer wordt weergegeven.

- Na het aftellen bevindt de camera zich in de Bewakingsmodus. Druk op de OK knop om handmatig foto's te nemen/ video op te nemen.

- De achtergrondverlichting van de LCD wordt tijdens de 2 laatste seconden van het aftellen uitgeschakeld.

- Na het aftellen bevindt de camera zich in de Bewakingsmodus en wordt de LCD na 30 seconden uitgeschakeld.

- Druk op een willekeurige knop om de camera in te schakelen.

# 8.  Afspelen

## Downloaden

- Maak de 2 vergrendelingen

van de camera los.

- Haal het achterdeksel vervolgens af.

- Zorg dat de Aan- /

uit-schakelaar van de

camera op Off is ingesteld.

- Verwijder de micro SD-kaart en breng deze in een compatibele kaartlezer.

- U kunt uw opgenomen bestanden vanaf de map "X:\DCIM\100SIMOS" downloaden.

## Vanaf PC afspelen

Het videoformaat is AVI dat met Windows Media PlayerTM op uw PC afgespeeld kan worden.

- Windows 7: De video’s kunnen met de geïntegreerde Windows Media Player TM of QuickTime TM worden bekeken

- Windows XP: De video’s kunnen met de Windows Media Player TM Vers. 11 worden bekeken.

## Vanaf Mac afspelen

- Mac: Het wordt aanbevolen om het AVI-bestand met de VLC media playerTM af te spelen.

Opmerking: Mac versie kan worden gedownload vanaf:

http://www.videolan.org/vlc/download-macosx.html

# 9.  Bijlage

## Specificaties

| Beeldsensor | 2.7” CMOS sensor, 2 megapixel |
| --- | --- |
| Display | 2,2” digitaal LCD-scherm |
| Lens specificaties | F=2,7, f=14,1mm, 2G2P 52° gezichtshoek van lens |
| Lensfocus | Vast |
| Witbalans | Automatisch |
| Belichting | Automatisch |
| Videoresolutie | HD: 1280x720 (720p) WVGA: 720x480 |
| Videocodering | Motion JPEG |
| Audiocodering | IMA-ADPCM |
| Videoformaat | AVI |
| Stilstaand beeld | 0,5M (1024x576), 2M (1920x1080) 5M (3072x1728 interpolatie) 8M (3840x2160 interpolatie) |
| Fotoformaat | JPG |
| Audio-ingang | Ingebouwde microfoon |
| Type fotoflash | Hoog vermogen IR LED x 2 |
| Afstand bewegingsdetectie | ~ 15m (afhankelijk van omgevingstemperatuur) |
| Voedingsbron | 8 x “AA” batterijen* (*niet meegeleverd) |
| Opslag | MicroSDHC tot 32GB |
| Gewicht | 324g (zonder batterijen) |
| Afmetingen | (L) 13,0 x (B) 5,5 x (H) 19,0cm |
| Inhoud verpakking | Wild Cam TX-44, Riem, Batterijbak (zonder batterijen), Gebruikershandleiding |

## UI-stroom

WERKINGSMODUS (standaard)

PIR FOTO (standaard)

FOTOKWALITEIT

HOOG 5.0MP (standaard)

MEDIUM 2.0MP

LAAG 0.5MP

BEST 8.0MP

UITGESTELDE FOTO-OPNAME

5 S (standaard)

30 M

10 M

5 M

1 M

30 S

15 S

10 S

CONT. OPNAME

ENKELE (standaard)

9 FOTO’S

8 FOTO’S

.

.

2 FOTO’S

PIR VIDEO

VIDEOKWALITEIT

1280 X 720 (standaard)

720 X 480

VIDEOLENGTE

10 S (standaard)

5 S

2 M

1 M

30 S

20 S

UITGESTELDE VIDEO-OPNAME

5 S (standaard)

30 M

10 M

5 M

1 M

30 S

15 S

10 S

AUDIO OPNEMEN

AAN (standaard)

UIT

TIME-LAPSE

TIME-LAPSE KWALITEIT

HOOG 5.0MP (standaard)

MEDIUM 2.0MP

LAAG 0.5MP

BEST 8.0MP

UITGESTELDE TIME-LAPSE

05 S (standaard)

.

.

01 S

30 M

10 M

5 M

1 M

59 S

.

.

6 S

INSTELLINGEN

DATUM INSTELLEN

01/01/14

TIJD INSTELLEN

12u 03:45AM (standaard)

24U 03:45

STARTTIJD

06:00PM

STOPTIJD

18:00PM

OPNAMETIJD

UIT (standaard)

ALLEEN 'S NACHTS

ALLEEN OVERDAG

NAAM VAN DE CAMERA

TECHNAXX

INFOBALK

AAN (standaard)

UIT

TAAL

ENG (standaard)

TEMPERATUUREENHEID

° F (standaard)

° C

ALLES WISSEN

NO (standaard)

JA

BEZIG MET VERWIJDEREN...

RESET

NEE (standaard)

JA

BEZIG MET VERWERKEN...

VERSIE

HM3:A1.01.01

10. Waarschuwingen

( Probeer niet om het apparaat uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade. ( Het apparaat niet laten vallen of door elkaar schudden, de interne printplaten of mechanische onderdelen kunnen schade oplopen. ( Berg het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte op. Vermijd hoge vochtigheid en hoge temperaturen. Stel de batterijen tevens niet bloot aan overmatige warmte of direct zonlicht. ( Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen.

Tips voor veiligheid en afvoer van batterijen: Houd kinderen uit de buurt van batterijen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga direct met het kind naar het ziekenhuis! Let op de juiste polariteit (+) en (–) van batterijen! Vervang altijd alle batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar. Sluit batterijen nooit kort, u mag geen batterijen openen, misvormen of opladen! Risico op letsel! Gooi nooit batterijen in een vuur! Ontploffingsgevaar!

Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur of batterijen niet af met het huishoudelijk afval. Reiniging: Bescherm het toestel tegen verontreiniging (reinig het toestel met een schone doek). Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen, oplosmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg de gereinigde toestel. Belangrijke mededeling: Als er vloeistof uit een batterij lekt, droog dan het batterijvak met een zachte doek. Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland