Technaxx®

Wild Cam TX–44

Návod k obsluze

# Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: www.technaxx.de/ (v liště “Konformitätserklärung” dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: support@technaxx.de

Vlastnosti

( Bezpečnostní kamera pro vnitřní i vnější použití

( Ideální pro pozorování divoké zvěře a sledování domů

( 2,7” senzor CMOS se 2 megapixely

( Možná volba funkce kamery a fotoaparátu

( Pohotovostní režim až ~ 290 dnů

( Pohybové a infračervené senzory pro noční natáčení

( 1,2 vteřiny čas vypnutí

( Detekční vzdálenost pohybu ~ až 15m

( IPX4 stříkající ochrany vod

( Snadné ovládání a instalace

Tabulka obsahu

| 1. | Úvod………..…………………...........……..….... | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Systémové požadavky...……...……………..… | 2 |
| 2. | Seznamte se se svou kamerou………………….. | 3 |
|  | Názvy dílů (přední a zadní pohled)..…...…..… | 3 |
| 3. | Základní obsluha kamery............……………… | 4 |
|  | Instalace baterií a karty MicroSD..................... | 5 |
|  | Zapnutí….......…………….…………….……. | 7 |
| 3. | Provozní režim…………….………..……………. | 8 |
|  | PIR fotografie................................................... | 9 |
|  | PIR video........................................................ | 11 |
|  | Časosběr...................................................... | 14 |
| 5. | Nastavení..........……………...….……………… | 16 |
| 6. | Režim TEST………………...…………………… | 22 |
| 7. | Režim sledování………………………………… | 24 |
| 8. | Přehrávání................................…..……………... | 26 |
|  | Stahování.............…………….………………. | 26 |
|  | Přehrávání na PC......….......………………… | 27 |
|  | Přehrávání na Mac......….......………………… | 27 |
| 9. | Příloha…………………………………………… | 28 |
|  | Specifikace………………………………….. | 28 |
|  | Tok UI............................................................. | 29 |
| 10. | Upozornění a doporučení | 31 |

# 1.  Úvod

## Systémové požadavky

Systémové požadavky na PC: Intel® Core2Duo 1,8 G nebo procesor ekvivalentní AMD, Vysokorychlostní port USB 2.0, Minimální interní paměť RAM 1GB, Barevný monitor s vysokým rozlišením, nVIDIA GeForce MX440 nebo vyšší, AMD (ATi) Radeon 9200 nebo vyšší, DirectX 9.0 nebo vyšší, Windows® XP (SP2 nebo vyšší) / Windows™ Vista/78

Poznámka: Pokud používáte systém Windows XP Service Pack, obraťte se na www.microsoft.com. Zde můžete zdarma provést aktualizaci na Windows XP SP II.

Systémové požadavky na Mac: Doporučené procesory Power PC G5 nebo Intel® Core Duo, Vysokorychlostní port USB 2.0, Minimální interní paměť RAM 1GB, Barevný monitor s vysokým rozlišením, Mac OS™ 10.5x nebo vyšší

| PIR Test LED IR LEDs, Light Sensor | PIR testu LED, Infračervené LED diody, Svĕtelný senzor |
| --- | --- |
| PIR Sensor, Fastener Locks | PIR senzor, Zámky pro upevnĕní |
| MIC, Lens (with moveable IR Filter), Rear Cover, Tripod Mount | Mikrofon, Čočka (s pohyblivým IR filtr), Zadní kryt, Závit pro stativ šroub |
| Status LCD, 4-ways Keys, MicroSD Card Slot | LCD displej, 4-způsoby klíče, MicroSD slot pamĕt’ové karty |
| OK Button, Menu Button, Power Switch (ON/OFF), Battery Room | Tlačítko OK, Tlačítko Menu, Zapnout/Vypnout přepínač, Přihrádka na baterie |

# 2.  Seznamte se se svou kamerou (viz tabulka vlevo)

## Názvy částí

Přední pohled

Pohled zezadu

# 3.  Základní obsluha kamery

## Instalace baterií a karty mikro SD

- Vycvakněte 2 upevňovací pojistky kamery.

- Poté sejměte zadní kryt.

- Zkontrolujte, zda je spínač kamery v pozici Off.

- Vložte kartu mikro SD. Dbejte na správnou polaritu, zkosený roh karty musí být napravo. Všechny fotografie a videozáznamy se budou ukládat na paměťovou kartu.

- Do zásobníku na baterie vložte 8 nových alkalických baterií AA. Zkontrolujte správnou orientaci polarity.

- Vložte zásobník na baterie do prostoru pro baterie kamery a zkontrolujte správnou polaritu.

- Zásobník na baterie zatlačte na dno prostoru pro baterie.  Ujistěte se, že zásobník na baterie je v prostoru pro baterie dobře usazen.

## Zapnutí

- Přepněte spínač doleva do pozice On.

- Aktivujete tak systém kamery Nature Cam. Počkejte, až LCD displej přejde do implicitního režimu, jak je znázorněno na obrázku.

- Přepnutím spínače do pravé pozice kameru vypnete.

# 4.  Provozní režim

Definuje, v jakém provozním režimu bude obraz zaznamenáván.

- Zapněte kameru.

- Stiskem tlačítka Menu otevřete nabídku Main Menu.

- Pomocí tlačítek nahoru / dolů vyberte nabídku Operation Mode. (Operation Mode (implicitní) / Setting / Version)

## PIR fotografie

- V nabídce OPERATION MODE stiskněte tlačítko OK a položka režimu začne blikat.

- Pomocí směrových šipek změňte provozní režim na možnost PIR PHOTO a znovu stiskněte tlačítko OK. (PIR PHOTO (implicitní) / PIR VIDEO / TIME LAPSE)

- Pomocí směrových šipek změňte nastavení PIR PHOTO.

- Stiskněte tlačítko Menu a vraťte se do nabídky OPERATION MODE.

- Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do hlavní nabídky.

- KVALITA FOTOGRAFIE

Stanovuje rozlišení fotografií. Vyšší rozlišení může přispět ke zvýšení kvality fotografie. Na druhou stranu je však náročnější na paměťovou kapacitu a snižuje počet fotografií, které lze uložit na paměťovou kartu.

HIGH 5.0MP (implicitní) / MEDIUM 2.0MP /

LOW 0.5MP / BEST 8.0MP (interpolace)

- ZPOŽDĚNÍ FOTOGRAFIE

Definuje interval zpoždění aktivace senzoru PIR. Senzor PIR se aktivuje až po vypršení nastaveného intervalu.

Toto nastavení určuje časový limit, po němž kamera pořídí další snímek.  Tato prodleva zabraňuje pořizování více snímků stejného objektu či zvířete.

Prodleva PIR senzoru začíná běžet vždy znovu od pořízení snímku.

5S (implicitní) / 30M / 10M / 5M / 1M / 30S / 15S / 10S

- KONTINUÁLNÍ FOCENÍ

Stanovuje počet kontinuálně pořízených snímků.

SINGLE (implicitní) / 9 PHOTOS / 8 PHOTOS / ....... 2 PHOTOS

## PIR VIDEO

- V nabídce OPERATION MODE stiskněte tlačítko OK a položka režimu začne blikat.

- Pomocí směrových šipek změňte provozní režim na možnost PIR VIDEO a znovu stiskněte tlačítko OK.

- KVALITA VIDEA

Vyberte rozlišení videozáznamu. Vyšší rozlišení může přispět ke zvýšení kvality videozáznamu. Na druhou stranu je však náročnější na paměťovou kapacitu a snižuje celkový čas videozáznamu, který lze uložit na paměťovou kartu.

1280 X 720 (implicitní) / 720 X 480

- DÉLKA VIDEOZÁZNAMU

Definuje délku videozáznamu každého klipu.  Kamera zahájí záznam videoklipu a začne odpočítávání v momentě, kdy senzor PIR detekuje pohybující se objekt.  Na konci času nastaveného parametrem VIDEO LENGTH se záznam ukončí.

10S (implicitní) / 5S / 2M / 1M / 30S / 20S

- ZPOŽDĚNÍ VIDEOZÁZNAMU

Definuje interval zpoždění aktivace senzoru PIR. Senzor PIR se aktivuje až po vypršení nastaveného intervalu.

Toto nastavení určuje časový limit, po němž kamera pořídí další videozáznam.

Prodleva PIR senzoru začíná běžet vždy znovu od chvíle ukončení videozáznamu.

Například: Délka záznamu je 15 vteřina a prodleva senzoru PIR je 30 vteřin.

5S (implicitní) / 30M / 10M / 5M / 1M / 30S / 15S / 10S

- ZVUKOVÝ ZÁZNAM

Umožňuje aktivovat či deaktivovat mikrofon během videozáznamu.

ON (implicitní) / OFF

## ČASOSBĚR

- V nabídce OPERATION MODE stiskněte tlačítko OK a položka režimu začne blikat.

- Pomocí směrových šipek změňte provozní režim na možnost TIME LAPSE a znovu stiskněte tlačítko OK.

- KVALITA ČASOSBĚRU

Stanovuje rozlišení časosběrných fotografií. Vyšší rozlišení může přispět ke zvýšení kvality fotografie. Na druhou stranu je však náročnější na paměťovou kapacitu a snižuje počet fotografií, které lze uložit na paměťovou kartu.

HIGH 5.0MP (implicitní, interpolace) / MEDIUM 2.0MP / LOW 0.5MP / BEST 8.0MP (interpolace)

- PRODLEVA ČASOSBĚRU

Časosběr je intervalové pořizování snímků. Můžete nastavit interval, ve kterém mají být jednotlivé snímky pořizovány. Kamera bude automaticky v intervalech 15 vteřin pořizovat jeden snímek za druhým, dokud nebude paměť plná, baterie vybitá nebo časosběr nebude ukončen manuálně.

Například: Časosběr je 15 s.

5S (implicitní) / ....... 1S / 30M / 10M / 5M / 1M / 59S / ....... 6S

Příklad:

4GB	 	750 fotografií, 28 min. 720P video

8GB	 	3100 fotografií, 53 min. 720P video

16GB 	6500 fotografií, 109 min. 720P video

32GB 	12800 fotografií, 220 min. 720P video

5.  Nastavení

Pro případ potřeby všech implicitních nastavení.

- Zapněte kameru.

- Stiskem tlačítka Menu otevřete nabídku Main Menu.

- Pomocí tlačítek nahoru / dolů vyberte nabídku Setting.

- NASTAVENÍ DATA

Úprava aktuálního data. Pomocí směrových šipek nahoru/dolů upravte aktuální číselnou hodnotu a pomocí šipek doprava/doleva přecházejte mezi jednotlivými položkami nastavení M/D/Y.

- NASTAVENÍ ČASU

Úprava aktuálního času. Pomocí směrových šipek nahoru/dolů upravte aktuální číselnou hodnotu a pomocí šipek doprava/doleva přecházejte mezi jednotlivými položkami nastavení HR mm:ss.

12HR 10:50PM (implicitní) / 24HR 22:50

- ČAS ZAPNUTÍ

Nastavení pracovního času zahájení funkce kamery.  Pomocí směrových šipek nahoru/dolů upravte aktuální číselnou hodnotu a pomocí šipek doprava/doleva přecházejte mezi jednotlivými položkami nastavení mm:ssAM.

- ČAS VYPNUTÍ

Nastavení času ukončení funkce kamery. Pomocí směrových šipek nahoru/dolů upravte aktuální číselnou hodnotu a pomocí šipek doprava/doleva přecházejte mezi jednotlivými položkami nastavení mm:ssAM.

Poznámka: Pokud se čas zapnutí shoduje s časem vypnutí, bude pracovní doba kamery 24 hodin.

- DENNÍ DOBA SNÍMÁNÍ

Stanovuje, zda má kamera pořizovat snímky/videozáznamy pouze ve dne, v noci nebo po celý den. Denní a noční doba jsou určovány na základě světelného senzoru kamery.

OFF (implicitní) /

NIGHT ONLY / DAY ONLY

- NÁZEV KAMERY

Definujte název své kamery. Pokud vlastníte více než jednu kameru a instalujete je na různých místech, můžete každou kameru označit jiným názvem. Usnadníte si tak pozdější identifikaci, které snímky a videozáznamy byly pořízeny kterou kamerou.

Pomocí směrových šipek nahoru/dolů upravte aktuální písmeno/číslo a pomocí šipek doprava/ doleva přecházejte mezi jednotlivými pozicemi textu.

TECHNAXX (implicitní)

- INFORMAČNÍ LIŠTA

Vyznačení informační známky v obraze. Přímo v obraze se Vám mohou zobrazovat datum a čas záznamu a další informace.

ON (implicitní) / OFF

| Teplota: | Záznam teploty v okamžiku pořízení snímku. |
| --- | --- |
| Název kamery: | Název kamery, kterou byl snímek pořízen. |
| Měsíční fáze: | Záznam měsíční fáze v okamžiku pořízení snímku. |

| Hlavním důvodem je, že aktivita většina zvířat má přímou souvislost s měsíční fází. Tato informace je užitečná při výzkumu zvířat. |
| --- |
| Čas pořízení: | Záznam času v okamžiku pořízení snímku. |
| Datum pořízení: | Záznam data v okamžiku pořízení snímku. |

- JAZYK

Výběr jazykového nastavení uživatelského rozhraní.

ENG (implicitní)

- JEDNOTKA TEPLOTY

Určuje, v jakých jednotkách mají být údaje o teplotě na informační liště uváděny.

° F (implicitní) / ° C

- VYMAZAT VŠE

Smazání všech souborů (snímků/videozáznamů) z paměťové karty.

NO (implicitní) / YES

Poznámka:	1. Po vymazání budou veškerá data nenávratně ztracena. Nejprve se proto ujistěte se, že máte veškerá data zálohovaná na pevném disku nebo jiném paměťovém zařízení.

2. Důrazně doporučujeme paměťovou kartu (FAT32) před opětovným použitím Vaší kamery naformátovat, abyste se ujistili, že že veškerá data budou správně uložena.

- OBNOVENÍ NASTAVENÍ

Obnoví implicitní nastavení všech parametrů.

NO (implicitní) / YES

## VERZE

Kontrola verze systémového firmwaru  kamery.

- Zapněte kameru.

- Stiskem tlačítka Menu

otevřete nabídku Main

Menu.

- Pomocí tlačítek nahoru / dolů vyberte nabídku Version.

- Verze firmwaru se zobrazí na displeji.

# 6.  Režim TEST

Než začnete s kamerou pracovat. Zkontrolujte, zda senzor PIR funguje správně.

Ověřte jeho citlivost a správnou detekční zónu odpovídající Vašim potřebám.

- Posuňte spínač do pozice TEST.

- Zavřete zadní kryt.

- Důkladně zacvakněte upevňovací pojistky a poté upevněte kameru Nature Cam na místo, které chcete sledovat.

- Přejděte před kamerou tam a zpět. Červená testovací kontrolka se rozsvítí, pokud Vás senzor kamery zaznamená. Tímto způsobem můžete přesně upravit pozici kamery dle svých potřeb.

Poznámka: V režimu sledování se červená kontrolka nerozsvítí.

# 7.  Režim sledování

Po dokončení úprav všech nastavení kamery můžete kameru spustit v režimu sledování.

- Posuňte  spínač

do pozice On.

- V nabídce operačního režimu se zobrazuje aktivní režim.  Parametr počtu souborů udává, kolik souborů je na paměťové kartě uloženo.

- Kamera začne odpočítávání 30 vteřin, které zobrazuje počítadlo zpoždění.

- Než dojde k ukončení odpočítávání, nastavte režim sledování. Stiskem tlačítka OK lze pořídit snímek/videozáznam manuálně.

- 2 vteřiny před ukončením odpočítávání se podsvícení displeje vypne.

- Po dokončení odpočítávání přejde kamera do režimu sledování a po 30 vteřinách se displej vypne.

- Stiskem kteréhokoli tlačítka kameru opět oživíte.

# 8.  Přehrávání

## Stahování

- Uvolněte 2 upevňovací pojistky.

kamery Nature Cam.

- Poté sejměte zadní kryt.

- Zkontrolujte, zda se spínač

kamery nachází v pozici Off.

- Vyjměte kartu mikro SD a vložte ji do kompatibilní čtečky.

- Zaznamenané soubory si můžete stáhnout z adresáře "X:\DCIM\100SIMOS".

## Přehrávání na PC: Videozáznamy jsou ve formátu AVI, který lze přehrávat pomocí aplikace Windows Media PlayerTM na PC.

- Windows 7: Videozáznamy si lze prohlížet ve vestavěné aplikaci Windows Media Player TM nebo QuickTime TM.

- Windows XP: Videozáznamy si lze prohlížet v aplikaci Windows Media Player TM Ver. 11.

## Přehrávání na Mac:

- Mac: Soubory ve formátu AVI doporučujeme přehrávat v aplikaci VLC media playerTM.

Poznámka: Verzi pro systémy Mac naleznete zde:

http://www.videolan.org/vlc/download-macosx.html

# 9.  Příloha

## Technické specifikace

| Obrazový senzor | 2,7” senzor CMOS se 2 megapixely |
| --- | --- |
| Displej | 2,2“ digitální LCD displej |
| Specifikace čočky | F=2.7, f=14.1mm, 2G2P 52° úhel |
| Ohnisko čočky | Fixní |
| Vyvážení bílé | Automatické |
| Expozice | Automatická |
| Rozlišení videozáznamu | HD : 1280x720 (720 p) WVGA : 720x480 |
| Kódování videozáznamu | Motion JPEG |
| Kódování audiozáznamu | IMA-ADPCM |
| Formát souborů videozáznamu | AVI |
| Fotografie | 0,5 MB (1024x576), 2 MB (1920x1080) 5 MB (3072x1728 interpolací) 8 MB (3840x2160 interpolací) |
| Formát obrazových souborů | JPG |
| Audio vstup | Vestavěný mikrofon |
| Typ fotografického blesku | Vysoce výkonná IR LED x 2 |
| Vzdálenost detekce pohybu | až 15m (v závislosti na teplotě okolního prostředí) |
| Zdroj napájení | 8 x baterie typu AA* (* nejsou součástí balení) |
| Paměť | Karty MicroSD až 32GB |
| Hmotnost | 324g (bez bateríi) |
| Rozměry | (D) 13,0 x (Š) 5,5 x (V) 19,0cm |
| Obsah balení | Wild Cam TX-44, Pásový kabel, Zásobník na baterie (bez baterií), Návod k obsluze |

Tok UI

PROVOZNÍ REŽIM (implicitní)

PIR FOTO (implicitní)

KVALITA FOTOGRAFIE

VYSOKÁ 5,0 MB (implicitní)

STŘEDNÍ 2,0 MB

NÍZKÁ 0,5 MB

NEJVYŠŠÍ 8,0 MB

ZPOŽDĚNÍ FOTOGRAFIE

5 S (implicitní)

30 M

10 M

5 M

1 M

30 S

15 S

10 S

KONTINUÁLNÍ FOCENÍ

JEDEN SNÍMEK (implicitní)

9 SNÍMKŮ

8 SNÍMKŮ

.

.

2 SNÍMKŮ

PIR VIDEO

KVALITA VIDEA

1280 X 720 (implicitní)

720 X 480

DÉLKA VIDEOZÁZNAMU

10 S (implicitní)

5 S

2 M

1 M

30 S

20 S

ZPOŽDĚNÍ VIDEOZÁZNAMU

5 S (implicitní)

30 M

10 M

5 M

1 M

30 S

15 S

10 S

ZVUKOVÝ ZÁZNAM

ZAPNUTO (implicitní)

VYPNUTO

ČASOSBĚR

KVALITA ČASOSBĚRU

VYSOKÁ 5,0 MB (implicitní)

STŘEDNÍ 2,0 MB

NÍZKÁ 0,5 MB

NEJVYŠŠÍ 8,0 MB

PRODLEVA ČASOSBĚRU

05 S (implicitní)

.

.

01 S

30 M

10 M

5 M

1 M

59 S

.

.

6 S

NASTAVENÍ

NASTAVENÍ DATA

1.1.2014

NASTAVENÍ ČASU

12 HOD 03:45 DOPOL (implicitní)

24 HOD 03:45

ČAS ZAPNUTÍ

06:00

ČAS VYPNUTÍ

18:00

DENNÍ DOBA SNÍMÁNÍ

VYPNUTO (implicitní)

POUZE V NOCI

POUZE VE DNE

NÁZEV KAMERY

TECHNAXX

INFORMAČNÍ LIŠTA

ZAPNUTO (implicitní)

VYPNUTO

JAZYK

ANGLICKÝ (implicitní)

JEDNOTKA TEPLOTY

° F (implicitní)

° C

VYMAZAT VŠE

NE (implicitní)

ANO

MAŽU...

OBNOVENÍ NASTAVENÍ

NE (implicitní)

ANO

ZPRACOVÁVÁM...

VERZE

HM3:A1.01.01

10. Upozornění

( Nepokoušejte se přístroj demontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození. ( Neupusťte zařízení ani jím netřepejte, mohla by se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika. ( Zařízení uchovávejte v suchém a větraném prostředí. Chraňte zařízení před vysokou vlhkostí a teplotou. Baterie by rovněž neměla být vystavována vysoké teplotě či přímému slunečnímu svitu. ( Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění týkající se bezpečnosti a likvidace baterií: Uchovávat mimo dosah dětí. Pokud dítě omylem baterii(e) spolkne, neprodleně vyhledat lékaře nebo nemocnici! Věnovat pozornost předepsané polaritě (+) a (–) baterií! Vyměňovat pouze celou sadu baterií; nepoužívat současně staré a nové baterie nebo baterie různého typu. Baterie nikdy nezkratovat, neotvírat, nedeformovat a nenabíjet! Nebezpečí poranění! Nevhazovat baterie do ohně. Nebezpečí výbuchu! Použité baterie ihned vyjmout z přístroje a pokud nebudou po dlouhou dobu používány, zlikvidovat je.

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo