Technaxx®

IP–Überwachungskamera

für den Innenbereich TX–23 Bedienungsanleitung

Dieses Gerät ist konform mit den Anforderungen der Normen gemäß Richtline R&TTE 1999/5/EG. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in unterer Leiste “Konformitäts- erklärung”). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Tel.-Nr. für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Wenn Sie ein Loch in die Wand bohren vergewissern Sie sich, dass keine Strom-/Netz-/Elektrokabel und/oder Rohrleitungen beschädigt werden. Bei Verwendung des mitgelieferten Befestigungsmaterial übernehmen wir nicht gleichzeitig auch die Haftung für eine fachgerechte Montage. Sie alleine haften dafür, dass das Befestigungsmaterial für das jeweilige Mauerwerk geeignet ist, und dass die Montage fachgerecht ausgeführt wird. Bei Arbeiten in größeren Höhen besteht Absturzgefahr! Daher nutzen Sie für geeignete Absturzsicherungen.

Wichtiger Hinweis zu den Bedienungsanleitungen:

Alle Sprachen des Nutzerhandbuchs (englisch, deutsch, französisch, spanisch, italienisch, holländisch, polnisch) finden Sie auf der beiliegenden CD-ROM. Die englische und die deutsche Version des Nutzerhandbuchs finden Sie auch beiliegend in gedruckter Form.

Inhalt: Vor erster Benutzung die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.

# 1.		Funktionen & Produktbeschreibung

2. 		Software-Installation und Inbetriebnahme; Hardware Anforderungen

3.		Hardware
3.1.		Lieferumfang
3.2.		Tipps !
3.3.		Achtung !

4.		Erste Schritte (Lernen von Basisfunktionen zum Anschauen und

Aufnehmen in LAN und WLAN)

4.1.		Video von einer Kamera auf ein lokales Netzwerk (LAN)
4.2.		WiFi-Verbindung einstellen

4.3.		Kamera im Internet aufrufen (WLAN)

4.4.		Neues Konto registrieren und Geräte aufrufen

4.5.		Hauptmenü

5.		Videoüberwachung (Systemsteuerung)

6.		Allgemeine Systemeinstellungen
6.1.		Kameraeinstellungen im LAN-Modus
6.1.1.	Einstellen der IP-Adresse
6.1.2.	WIFI-Verbindung einstellen
6.1.3.	Lokalen Videoplan einstellen
6.1.4.	Alarmmeldungen (E-Mail)
6.1.5.	Gruppen
6.1.6.	Ändern des Geräte-Alias
6.1.7.	Wiederherstellung der Standardeinstellungen
6.2.		Kameraeinstellungen im WAN-Modus
6.2.1.	Gruppen
6.2.2.	Ändern des Zugriff-Passwortes
6.2.3.	Ändern des Geräte-Alias
6.2.4.	Beziehung zwischen My Secure, p2pCamViewer (MAC), My Secure

7. 		Hauptmenü-Einstellungen
7.1.		Vollbildschirm

7.2.		Einstellungen
7.2.1.	System
7.2.2.	Video
7.2.3.	Lokale Alarmmeldungen

7.3.		Gerätemanagement
7.3.1.	Gerät hinzufügen
7.3.2.	Ändern des Management-Passwortes
7.3.3.	Ändern des Ansicht-Passwortes
7.3.4.	Neustart des Gerätes

7.3.5.	Einstellung der Berechtigungen

7.4.		Suche

7.5.		Ändern des Passwortes (Login-Passwort des Nutzers)

7.6.		Protokoll

7.7.		Hilfe

8. 		Häufig gestellte Fragen – FAQ

8.1.		Videoverzögerung

8.2.		LAN-Kabel darf nicht zu lang sein

8.3.		IP-Kamera kann nicht in LAN aufgerufen werden

8.4.		IP-Kamera via LAN aufrufen, aber sieht sie nicht in WLAN

8.5.		Bildqualität ist nicht ausreichend

8.6.		Sie haben ihr Passwort vergessen

8.7.		Wie können Standardeinstellungen wiederhergestellt werden?

8.8.		Wie kann ich das Gerät ferngesteuert starten?

9.		Technische Spezifikationen

- INSTALLATIONSHANDBUCH für Android / IOS Smartphone

1. Besonderheiten & Produktbeschreibung

( Brillianter 1/4” CMOS Farbsensor

( Videoauflösung: 640 x 480 VGA mit 25fps

( Unterstützt P2P Funktion, einfache Verbindung mit dem Internet

( Alarmfunktion, automatische Alarm-E-Mails mit Bild

( Direkte Smartphone-Verbindung über die QR-Code APP

( QR-Code scannen vom Kameraetikett stellt Sofortverbindung her

( 10 IR LEDs und IR–Nachtsicht bis zu 10m

( M–JPEG Video-Kompressionsformat

( Eingebautes Mikrofon

( Drehbarer Kamerakopf: 120° vertikal, 355° horizontal

( Unterstützt 802.11.b/g/n Funkprotokoll

| Audio output | Audio-Ausgang |
| --- | --- |
| Network | Netzwerk |
| WIFI | WIFI |
| Alarm input / output | Alarm Eingang / Ausgang |
| Reset | Zurücksetzen |
| Power input | Stromeingang |

ID und Passwort der Kamera befinden sich auf dem

QR-Code-Etikett auf der Rückseite.

2.	Software-Installation und Inbetriebnahme

Windows Anforderungen: WIN 7, WIN 8, Win 8.1, Windows XP, Windows Vista

Hardware Anforderungen

( 1GB RAM und 2 Core CPU für 1 Kamera alleine

( 2GB RAM und i3 oder aktualisierter (updated) Prozessor für 4 Kameras gleichzeitig

( BEMERKUNGEN: Ungeachtet, wie viele Kameras Sie anschließen möchten, diese Software benötigt kein GPU (Graphic Processing Unit)

( VORSICHT: Diese Bedienungsanleitung ist für „My Secure“ V8.E.08.01. Die Software wird stetig verbessert, jedoch können wir keine weiteren Angaben machen, ob sie verbessert wurde.

Einlegen der Software-CD in das PC-Laufwerk (oder Download der Software unter: http://www.technaxx.de/support/index.php?cat=29&pro=4320)

3.	Hardware

3.1. Lieferumfang: IP–Überwachungskamera für den Innenbereich TX–23, Netzteil, Netzwerkkabel, Klammerhalterung und Schrauben, Antenne und rote Plastikkappe für die Antenne, Installations-CD mit Bedienungsanleitungen in 12 Sprachen, Bedienungsanleitung (englische und deutsche Version)

3.2. Tipps !

Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien: Kinder von Batterien fernhalten. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt, zum Arzt oder direkt in ein Krankenhaus gehen! Auf korrekte Polarität (+) und (–) der Batterien achten! Nie alte und neue Batterien oder verschiedene Typen zusammen verwenden. Batterien nie kurzschließen, öffnen, verformen, aufladen! Verletzungsrisiko! Batterien niemals ins Feuer werfen! Explosionsgefahr!

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. Reinigung: Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. Inverkehrbringer: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

3.3. Achtung !

Nur den mitgelieferten Netzstecker für dieses Gerät verwenden. Den Netzstecker nicht im Freien nutzen oder lagern und nie mit feuchten oder nassen Händen bedienen. Den Netzstecker immer aus der Steckdose entfernen, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Das Gerät niemals öffnen. Die einzelnen Bauteile des Geräts dürfen weder auseinandergebaut, repariert noch verändert werden. Das Gerät immer vom Stromnetz trennen, bevor es gereinigt wird oder Zubehör angeschlossen wird.

4.	Erste Schritte (Lernen von Basisfunktionen zum Anschauen und Aufnehmen in LAN und WLAN)

4.1. Video von einer Kamera auf ein lokales Netzwerk (LAN)

Vergewissern Sie sich, dass die Kamera mit dem Adapter und mit einem Router via LAN-Kabel verbunden wurde. Starten Sie My Secure und klicken Sie rechts in der Liste auf “LAN”. Klicken Sie anschließend per rechten Mausklick in den leeren Bereich. Ein Pop-Up-Menü ähnlich dem in der Abbildung erscheint. Wählen Sie "Refresh" aus, um in die Kameraliste im LAN zu gelangen. Befindet sich dort eine Kamera, klicken Sie doppelt auf die Kamera-ID, um das Live-Video aufzurufen. Erscheint eine Meldung wie "Anfrage Video Kamera fehlgeschlagen!", schlagen Sie in den FAQs nach.

4.2. WiFi-Verbindung einstellen

(b) Setzen von SSID (Name des kabellosen Routers) / Passwort

(1) “Starten WiFi-Einstellungen” (Start WiFi setting) aktivieren.

(2) Auf “Scannen” (Scan) klicken, um die WiFi-Verbindund “Netzwerk Name [SSID]” (Network name [SSID]) auszuwählen (dies ist der Name Ihres kabellosen Routers).

(3) Der Kabellosen Sicherheit Typ(Wireless Security Type) und Daten Verschlüsselung(Data encryption) werden nach der Auswahl des eigenen kabellosen Routers automatisch übernommen. Bitte hier keine manuelle Veränderung vornehmen!

(4) Das “Passwort” der WiFi-Verbindung eingeben und auf “OK” klicken, um die Eingabe zu speichern.

4.3. Kamera im Internet aufrufen (WLAN)

In der Hauptliste rechts auf “Einloggen” (Login) klicken. Den “Nutzernamen” (Cam ID/User) und das “Passwort” (Login Password) eingeben und anschließend auf “Einloggen” (Login) klicken. Nutzername und das Passwort befinden sich auf dem Kamera-Etikett (siehe Bild unten).

Der Nutzername ist: Cam ID/User, und das Passwort ist: Login password

4.4. Neues Konto registrieren und Geräte hinzufügen

Wenn Sie viele Kameras besitzen, können Sie auch ein neues Konto anlegen und alle Kameras im gleichen Konto einfügen. In diesem Fall bitte geben Sie den 4stelligen Access Code ein!

(1) Auf “Registrieren” (Register) klicken und Nutzername/ Password/ E-Mail eingeben.

(2) Über das neue Konto einloggen.

(3) Rechts auf den leeren Bildschirmbereich klicken. “Gerät hinzufügen” (Add device) im Pop-Up-Fenster auswählen, und eingeben des Kamera-Alias / Kamera-ID / Zugriffpasswort (es befindet sich auf dem Kamera-Etikett).

(4) Doppel-Klick auf den Kamera-Namen, um das Video aufzurufen.

Achtung: wenn die Kamera ROT leuchtet heißt das, das sie aktiv ist (Video anschauen!)

4.5. Hauptmenü

Settings	= Einstellungen

Play back	= Wiedergabe

Log			= Protokoll

Fullscreen	= Vollbildschirm

Device Management = Geräte-

management

Change password = Passwort

ändern

Help				= Hilfe

(b) Video: Einstellen des Ordners für die Videoaufnahme und Bildaufnahme / Alarm-Zeitansicht.

(c) Lokale Alarmmeldungen: Einstellen der lokalen Alarmaufnahmezeit / Erfassungszeit / Alarmton.

(d) Netz: In der Regel dient dies zur Testentwicklung. Hier nichts verändern.

(3)  Geräte-Management: Gerät hinzufügen / Passwort ändern / Genehmigung einstellen.

(a)

Diesem Konto eine andere Kamera hinzufügen.

Diesem Konto wird das Management-Recht

zugewiesen.

(b)

Ändern des Passwortes des Geräte-Managements.

(c)

Ändern des Geräte-Zugriffcodes

(Ansicht-Passwort).

(d)

Ändern des Geräte-Namens.

(e)

Gerät neu starten.

(f)

Genehmigung einstellen.

(4)  Wiedergabe: Video auf dem Computer wiedergeben.

(5)  Passwort ändern: Ändern des “Einlog-Passwortes” (login).

(6)  Protokoll: Systemprotokoll überprüfen.

(7)  Hilfe:

Fragen und Antworten zur Software.

5. Videoüberwachung (Systemsteuerung)

ACHTUNG: Einige Funktionen können nur besondere Kameras!

(0)  Cruise (ON/OFF): “Cruise” auf AN setzen, die Kamera rotiert automatisch

(1)    Optical zoom: Optischer Zoom der Kamera +/-; funktioniert nur bei Kameras mit Linsen für optischen Zoom

(2)    Digital Zoom: Die Software unterstützt 4x Digitalen Zoom

(3)    Aperture switch: Kamera-Blendenöffnung groß oder klein einstellen

(4)  Capture: Bildaufnahme

(5)  Record: Video wird auf dem Computer aufgezeichnet

(6)  Listen: Kameraaufnahme auf dem Computer anhören

(7)  Talk: Mit der Kamera auf dem Computer sprechen

(8) Set motion detection area: Einstellen des Bewegungsbereiches. (funktioniert nur bei Kameras mit Bewegungsbereich) Bei diesem Gerät ist der „Bewegungsbereich“ als Gesamtbereich zu verstehen!

Einstellen der Alarmempfindlich-

keit und des Bereiches.

(Die linke Taste drücken, um zur

Kameraeinstellung zu gelangen.)

(9)   Horizontal pan (ON/OFF): Horizontale Kamerarotation einstellen

(10)  Vertical tilt (ON/OFF): Vertikale Kamerarotation einstellen

(11)  Go to pre-set position: Aufrufen der Kameravoreinstellung (1-8)

(12)  Set preset position: Einstellen der Kameravoreinstellung (1-8)
(13)  Set PTZ speed: Kamera-Rotationsgeschwindigkeit einstellen

(1-10, 10 ist am schnellsten)

(14)  Vertical flip: Vertikal springen

(15)  Mirror: Spiegeln

(16)  Set up Wireless:

“Starten der WiFi Einstellungen” (Start WiFi

Setting) aktivieren, dann auf “Scannen”

(Scan) klicken, um das Signal des kabel-

Losen Routers zu suchen. Dann Name des

korrekten kabellosen Routers auswählen

und das Passwort eingeben. Nachdem WiFi

eingestellt wurde, startet die Kamera auto-

matisch nach 1–2 Minuten.

(17)  Alarm log:

Protokoll der Kamera-Alarme

(18)  Setting:

Einstellen der Geräte-Eigenschaften

6. 	Allgemeine Systemeinstellungen

6.1. Kameraeinstellungen im LAN Modus

6.1.1.  Einstellen der IP-Adresse

6.1.2.  Einstellen der WiFi-Verbindung (siehe 4.2. WiFi-Verbindung)

6.1.3.  Einstellen des Aufnahmeplans

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kamera und wählen Sie „Aufnahmeplan einrichten“ aus.

Aktivieren von “7 x 24”, um dauerhaft von Sonntag bis Montag aufzuzeichnen. Auf “Hinzufügen” (Add) klicken, um den Tag auszuwählen, und die Start- und Endzeit der Videoaufnahme einstellen. Auf “Gelten” (Apply) klicken, um die aktuellen Einstellungen des Videoplans zu speichern. Die Software zeichnet wie unten abgebildet automatisch den Kameraplan auf dem Computer auf, nachdem er My Secure gestartet hat.

6.1.4.  Alarmmeldungen (E-Mail)

6.1.5.  Gruppen

(1) Gruppe erstellen: Rechter Mausklick auf die Kamera-ID und “Gruppe erstellen” (Create a group) auswählen. Im erscheinenden Pop-Up-Fenster einen Namen für die Gruppe eingeben.

(2) Gruppe löschen: Rechter Mausklick auf den Gruppennamen und dann auf “Gruppe löschen” (Delete group) klicken, um das Pop-Up-Fenster aufzurufen.

(3) Kamera der korrekten Gruppe zuweisen: Die Kamera-ID auswählen. Die linke Maustaste gedrückt halten, um die Kamera in die Gruppe ziehen zu können. Dann die linke Maustaste wieder loslassen.

6.1.6. Ändern des Geräte-Alias

Eingeben eines gut zu merkenden

Namen für die LAN-Kamera. Mit der

rechten Maustaste auf die Kamera-ID

klicken und “Ändern des Geräte-Alias”

(Change the device alias) auswählen,

um – wie gezeigt – der Kamera einen

neuen Namen zuzuweisen.

6.1.7. Wiederherstellung der

Standardeinstellungen

Mit der rechten Maustaste auf die Kamera-ID

klicken und “Wiederherstellung der Standard-

Einstellungen” (Restore the default setting)

auswählen.

HINWEIS: Login-Passwort, Ansicht-Passwort,

und die Geräteparameter der Kamera wie z.B.

Kamerasystem, Sprache, Videoparameter,

werden auf die Werkseinstellungen zurückge-

setzt. Alle zuvor gespeicherten Einstellungen

gehen verloren.

Der Gerätemanager wird aber nicht auf den

Standardmanager zurückgesetzt.

6.2.	Kameraeinstellungen im WLAN Modus

Einloggen in den SYSM Monitor über die Kamera-ID (oder ein neu registriertes Konto) und das Passwort.

. H.264/MPEG4-Player

( (bessere Bildqualität)

. Sub-Stream-Player

( (normale Bildqualität)

. H.264/MPEG4 schließen

. Sub-Stream schließen

6.2.1.  Gruppen

(1) Gruppe erstellen: Rechter Mausklick auf die Kamera-ID und “Gruppe erstellen” (Create a group) auswählen. Im erscheinenden Pop-Up-Fenster einen Namen für die Gruppe eingeben.

(2) Gruppe löschen: Rechter Mausklick auf den Gruppennamen und dann auf “Gruppe löschen” (Delete group) klicken, um das Pop-Up-Fenster aufzurufen.

(3) Kamera der korrekten Gruppe zuweisen: Die Kamera-ID auswählen. Die linke Maustaste gedrückt halten, um die Kamera in die Gruppe ziehen zu können. Dann die linke Maustaste wieder loslassen.

6.2.2. Ändern Zugriff-Passwort

Nach erfolgreichem Einloggen, mit der

rechten Maustaste auf die Kamera-ID

klicken und “Ändern Zugriff-Passwort”

(Change access code) auswählen.

6.2.3. Ändern des Geräte-Alias

Eingeben eines gut zu merkenden

Namen für die LAN-Kamera. Mit der

rechten Maustaste auf die Kamera-ID

klicken und “Ändern des Geräte-Alias”

(Change the device alias) auswählen,

um – wie gezeigt – der Kamera einen

neuen Namen zuzuweisen.

    - Beziehung zwischen My Secure,

p2pCamViewer (MAC), My Secure

Unterschiedliche Softwarearten können in der IP Kamera benutzt werden:

(1) My Secure: für Windows PC Nutzer

(2) My Secure: für Smartphone Nutzer wie Android und iPhone.

Die Nutzer können verschiedene Software verwenden, um ein Video der IP-Kamera aufzurufen.

HINWEIS: Änderungen an der IP-Kamera durch verschiedene Software finden gleichzeitig statt. Um eine Störung zwischen den Änderungen auf verschiedenen Geräten zu vermeiden empfehlen wir, dass jeder Nutzer nur ein Konto für das Überwachungsmanagement anlegt.

(3) QR-Code:

Neben des Einloggen mit der ID-Nummer und dem Password auf dem Aufkleber, kann sich ein Nutzer auch automatisch durch das Scannen des QR-Code auf dem Aufkleber einloggen.

Zuerst auf “Scan QR-Code” auf dem

Smartphone klicken, damit Scannen

der ID-Nummer und des Passwortes

automatisch startet.

Nachdem das Scannen erfolgreich

abgeschlossen wurde, erscheint

das Live-Videoautomatisch auf dem

Smartphone.

7. Hauptmenü-Einstellungen

Settings	= Einstellungen

Play back	= Wiedergabe

Log			= Protokoll

Device notify (not available) =

Gerät melden (nicht verfügbar)

Fullscreen	= Vollbildschirm

Device Management = Geräte-

Management

Change password = Passwort ändern

Help				= Hilfe

7.1. Vollbildschirm

Live-Videos in der Software erscheinen im Vollbildschirm, nachdem auf die Taste “Voll-Bildschirm” (Full screen) geklickt wurde. Um den Voll-Bildschirm zu verlassen, auf dem Bildschirm oben rechts in der Ecke auf die Taste klicken oder "Esc" drücken.

7.2. Einstellungen

Unter “Einstellungen” (Settings) kann der Nutzer Einstellungen für System, Video, Lokale Alarmmeldungen und Netz vornehmen.

7.2.1.	System

7.2.2.	Video

Hier den Standardordner für Erfassung und Videoaufzeichnung einstellen.

“Zeit der Alarmaufnahme“ (Alarm view time) bedeutet die Dauer für die die Meldung “Geräte-Alarm” (Device alarm), die oben links angezeigt wird, sofern die Alarm-Bewegungserkennung aktiviert ist. “Aufnahme löschen” (Clear record), “Bilddateien löschen” (Clear picture file) und “Log-Dateien löschen” (Clear login record) können ebenfalls auf dieser Seite durchgeführt werden.

7.2.3.	Lokale Alarmmeldungen

Bevor die lokalen Alarmmeldungen eingestellt werden, muss die Einstellung des Bewegungserkennungsbereichs abgeschlossen sein. Mehr über die Einstellung des Bewegungserkennungsbereichs erfahren Sie unter Nr. 5 “Videoüberwachung, (8) Motion detection area” (Einstellen des Bewegungsbereiches).

7.3.	Gerätemanagement

Die Funktion Gerätemanagement wird verwendet, um die Genehmigung für verschiedene Geräte und verschiedene Nutzer zu verwalten. Bevor das Gerätemanagement gestartet wird vergewissern Sie sich, dass Sie sich über das Konto eingeloggt haben, das Sie auch registriert haben.

7.3.1.	Gerät hinzufügen

Vergisst der Nutzer das Passwort, auf die Wiederherstellungstaste klicken (siehe Punkt 6.1.11. “Wiederherstellung der Standardeinstellugen”). Das Passwort wird dann wieder auf das ursprüngliche Passwort zurückgesetzt.

7.3.2.	Ändern des Management-Passwortes

7.3.3.	Ändern des Ansicht-Passwort

7.3.4.	Geräte-Neustart

Auf die Taste für einen Geräteneustart klicken.

7.3.5.	Einstellen der Berechtigung

Genehmigung hinzufügen: Den Nutzernamen und Suche eingeben. Anschließend den Nutzernamen auswählen und die Genehmigungsstufen eingeben

Genehmigung ändern (Change permission): Wählen Sie den Nutzernamen aus und klicken Sie auf “Genehmigung ändern” (Change Permission). Wählen Sie anschließend die Stufe “Kein Recht” (No right), “Ansicht erlaubt” (Allow watch), “Ansicht und Aufnahme erlaubt” (Allow watch and record) und “Ansicht, Aufnahme und Bearbeiten erlaubt” (Allow watch, record and operate) aus.

Kein Recht (No right): Die Nutzer sind nicht berechtigt, Live-Videos anzusehen sofern ihnen das Ansicht-Passwort nicht bekannt ist.

Ansicht erlaubt (Allow watch): Die Nutzer dürfen Live-Videos ansehen.

Ansicht und Aufnahme erlaubt (Allow watch and record): Die Nutzer dürfen Live-Videos ansehen und aufnehmen.

Ansicht, Aufnahme und Bedienen

erlaubt (Allow watch, record and

operate):

Die Nutzer dürfen Live-Videos

ansehen, aufnehmen und bearbeiten

sowie Systemeinstellungen ändern

und PTZ steuern.

Genehmigung löschen

(Delete permission):

Wurde der Nutzername gelöscht haben die

Nutzer die Genehmigung, die IP-Kamera

zu sehen, wenn ihnen das Ansichts-Passwort

[Zugriffscode (Access code)] bekannt ist.

7.4.	Suche

Entsprechend der Aufnahmezeit der angefragten Videoaufzeichnungen auf dem lokalen Computer zur Wiedergabe auf die Videodatei klicken. HINWEIS: Die Videowiedergabe unterstützt Pause, Langsam rückwärts, Schnell vorwärts, Fortschrittsbalken ziehen und andere Vorgänge.

  - Passwort ändern

(Nutzer Login-Passwort)

Nach erfolgreichem Einloggen über den

Menübalken auf "Passwort ändern“ (Change

Password) klicken, das ursprüngliche Login-

Passwort eingeben und ein neues Passwort

eingeben. Dann auf OK klicken.

7.6.	Protokoll

Der Protokollverlauf kann überprüft

werden, indem auf das Symbol “LOG”

geklickt wird.

7.7.	Hilfe

Die Bedienungsanleitung kann im

HTML-Format aufrufen werden, indem

auf das “Hilfe” (Help) Symbol links

oben im Hauptmenü geklickt wird.

8.	 FAQ (Häufig gestellte Fragen)

8.1. Videoverzögerung

Eine Videoverzögerung kann drei Gründe haben: Ladegeschwindigkeit,  PC-Downloadgeschwindigkeit und Bildauflösung. Kommt es auf dem Kunden-PC zur Verzögerung, kann auf "Einstellungen“ (Settings) gegangen werden, um die Auflösung auf QVGA (320 x 240) umzustellen. Tritt das Problem weiterhin auf, müssen die beiden anderen Faktoren überprüft werden.

8.2. LAN-Kabel darf nicht zu lang sein

Ist das Netzwerkkabel zu lang wird das Signal geschwächt, was wiederum zu einer Netzwerktrennung führen kann. Jeder Netzwerkfehler auf dem Kunden-PC oder der IP-Kamera führt zu einer Videotrennung.

8.3. IP-Kamera kann nicht in LAN

aufgerufen werden

1. Überprüfen, ob das Netzwerkkabel korrekt

angeschlossen wurde.

2. Mit rechter Maustaste auf LAN klicken und “IP-

Adresse festlegen” (Set IP address) auswählen. Dem

Gerät wird i.d.R. automatisch eine IP-Adresse zuge-

wiesen. Falls nicht, dann muss dem Gerät manuell (!)

die selbe Subnet-IP-Adresse zugewiesen werden.

8.4. Kamera kann via LAN aufgerufen werden, aber nicht via WLAN

Wenn die IP-Kamera via LAN nicht via WLAN aufgerufen werden kann, wurde dem Gerät i.d.R. die falsche IP-Adresse zugewiesen. Dann muss versucht werden, für das Gerät DHCP einzustellen.

8.5. Bildqualität ist nicht gut

Alle Kameraparameter behalten die Werksein-

stellungen, sind aber nicht in Fällen immer ange-

messen/erwünscht. Die Standardeinstellungen

basieren auf der Testumgebung im Werk. Die

Nutzer können die Einstellungen ändern, um eine

bessere Videoqualität zu erzielen; z.B. kann die

Auflösung geändert werden, um eine bessere

Bildqualität zu erhalten.

8.6. Passwort vergessen?

Falls Sie das Login-Passwort vergessen haben, mit dem Sie sich registriert haben, auf “Passwort vergessen” (Forget Password) klicken. Geben Sie Ihren Nutzernamen und Ihre registrierte E-Mail-Adresse ein. Der Server sendet ein neues Passwort an diese E-Mail-Adresse. Sie können sich dann mit diesem neuen Passwort einloggen.

Bitte E-Mail überprüfen

8.7.	Wiederherstellung der Standardeinstellungen

(a) Ca. 1 Minute lang die Resettaste der Kamera drücken.

(b) Mit der rechten Maustaste auf die Kamera-ID im LAN klicken. Anschließend auf “Wiederherstellen der Standardeinstellungen [= Werkseinstellungen] (Restore to default setting) klicken.

8.8. 	Gerät neu starten (rebooten)

Wenn der Nutzer sich im lokalen Netzwerk oder im Internet befindet, kann das Gerät neu gestartet werden. Befindet sich der Nutzer im LAN, dann mit rechter Maustaste auf das Gerät klicken und anschließend "Geräte-Neustart“ (Device restart) auswählen. Befindet sich der Nutzer im WLAN, dann auf "Geräte-Management" (Device management) und anschließend auf "Geräte-Neustart“ (Device restart) klicken.

9.	 Technische Spezifikationen

| Bildsensor | 1/4" CMOS Farbsensor |
| --- | --- |
| Min. Beleuchtung | 0,5 Lux |
| Videokompression / Videobildrate | M–JPEG / 25fps |
| Internetverbindung | Unterstützt P2P Funktion, einfach mit dem Internet zu verbinden |
| Bewegungserkennung / (Daten-) Erfassung | Ja / Ja |
| Video (einstellbar) | Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Sättigung |
| Besonderheit | Eingebautes Mikrofon |
| Audioausgang | Ein Audioausgang |
| Digital Zoom | 4x Digitaler Zoom |
| Audioformat | ADPCM |
|  | Audio Ausgang |
|  | Alarm Eingang/Ausgang |
| Systemschnittstelle | 10Base-T / 100Base-TX Internet Schnittstelle |
| Videosignal | 16Kbps ~ 4Mbps |
| Protokoll | TCP / IP |
| Drahtloses Netzwerk | Unterstützt 802.11.b/g/n Funkprotokoll |
| Infrarot Lichter / IR-Nachtsicht | 10 IR–LEDs / 10m |
| Alarmeingang | 1-Wege-An/Aus Eingang |
| Alarmausgang | 1-Wege-Relais-Ausgang |
| Stromversorgung / Stromverbrauch | Externer Netzstecker DC 5V, 2A / 4W |
| Betriebstemperatur | –5°C bis +55°C |
| Gewicht / Maße | 282g / (L) 11 x (B) 10 x (H) 13cm |

Inverkehrbringer: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

10. Installation Manual

for Android / IOS Smartphone

IP-Kamera installieren ( Installieren der Mobiltelefon App Technaxx My Secure Software ( Ein Konto einrichten ( Diesem Konto Kameras hinzufügen

Installationsverfahren für IP-Netzwerkkamera

Schließen Sie zunächst das Netzkabel an die IP-Kamera an. Verbinden Sie dann das LAN-Kabel mit Kamera und Router (siehe Abbildung unten).

ACHTUNG: Im Router muss DHCP-Service aktiviert sein!

(1) Vor der Installation sicherstellen, dass das Mobiltelefon mit 3G oder WIFI verbunden ist.

(2) Installation der Software: Suchen und installieren

von “My Secure” im Apple APP-Store und Google Play

-Store.

(3) Auf das APP-Symbol klicken, um die Mobiltelefon-APP zu starten

(4) Zum Kamera-Login die Kamera-ID und das Passwort eingeben

Sie finden das Symbol My Secure (siehe unten) rechts im LOGIN-Bildschirm (siehe Abb. des LOGIN-Bildschirm). Außerdem können Sie mit diesem Symbol den QR-Code zur automatischen Eingabe von ID und Passwort scannen. Geben Sie ID und Passwort, das Sie auf dem Etikett der Kamera finden, in die APP ein.

( My Secure icon

(5) Ins Konto einloggen. (Wenn noch kein Konto erstellt wurde, müssen Sie sich zuerst registrieren und Benutzernamen + Passwort eingeben). Diesem Konto können Sicherheitskameras hinzugefügt werden (zum Punkt 10 gehen).

(6) Nach erfolgreichem Login zum Starten der Überwachung auf eine Kamera klicken.

(7) Zum Hinzufügen einer Kamera auf das Symbol “OPTIONEN” drücken

|  | 1. Andere Kamera hinzufügen 2. Kamera-Video abspielen 3. Kamera konfigurieren 4. Kameraliste in WAN 5. Kameraliste in LAN 6. Video playback |
| --- | --- |
|  | 1. Videoauflösung auswählen 2. “PRESET” Anwendung 3. Audiogespräch (Achtung: diese Menüfunktionen Sind nur für die TX-23 Kamera!) 4. Bildaufnahme 5. Videoaufnahme |

(8) Kamera einstellen im Untermenü WAN

Stellen Sie die Parameter der Videoqualität und der SD-Karte ein, indem Sie auf das Zeichen klicken.

ACHTUNG: Die Konfiguration der Kameras ist nur im "Online"-Status möglich!

( Die automatische Aufzeichnung startet, wenn ausreichen Speicherplatz auf der MicroSD Karte vorhanden ist (Achtung: gilt nur für TX-24).

( Videopartitionsgröße kann MB-Menge für jeden Datenstream festlegen.

( Videoeinstellungen: Wählen Sie zwischen unter Teil- und Vollstream aus.

( Qualität: Wählen Sie die Videoqualität aus (niedrig, normal, hoch, gut, ausgezeichnet

( Einstellung jeweils für Auflösung, Bildfrequenz und Stream.

(9) Kamera einstellen im Untermenü LAN

Auswählen der Aktivierung/Deaktivierung der Bewegungserkennung und der Empfindlichkeit (hoch, mittel, niedrig).

Nachdem die Verbindung mit der Kamera hergestellt wurde, sehen Sie unten im Display folgendes Symbol:

Um ein Foto zu entfernen oder

zu ersetzen, einfach auf das Foto

drücken & gedrückt halten und

auswählen

Die Taste  drücken, um über Kopfhörer zu hören oder um über das Mikrofon zu sprechen. Den Kopfhörer mit dem Smartphone verbinden, oder zum Sprechen auf das Mikrofon drücken. (Achtung: nur für die TX-23 Kamera!).

Die Taste  drücken, um

ein Foto nach dem anderen

aufzunehmen.

Die Taste  drücken, um

eine Videoaufnahme zu

starten.

Die Taste  drücken, um die Kamerarichtung einzurichten oder zu ändern. (Achtung: nur für die TX-23 Kamera!).

Sie können die Kamerarichtung auch verändern, indem Sie das Menü für jede Richtung drücken & halten.

Die ❶ drücken, um die

Kamera horizontal zu drehen.

Die ❷ drücken, um die

Kamera hoch oder runter

zu bewegen.

Die ❸ drücken, um die

Kamera horizontal zu drehen.

Die ❹ drücken, um die

Kamera vertikal zu drehen.

Die Taste  drücken, um die

Kamerafarbe einzustellen.

Gedrückt halten und nach links oder

rechts bewegen, um die Helligkeit

einzustellen.

Gedrückt halten und nach links oder

rechts bewegen, um den Kontrast

einzustellen.

Gedrückt halten und nach links oder

rechts bewegen, um die Farbe

einzustellen.

(10) Konto einrichten (nach der erfolgreichen Registrierung zurück zu Schritt 3): Drücken Sie “Register”; Geben Sie die Daten ein; Klicken Sie auf “OK”, um die Anmeldung abzuschließen

(11) Dem Konto Kameras hinzufügen (nach der erfolgreichen Registrierung zurück zu Schritt 4): Zuerst einloggen. Dann auf “+” klicken.

Auf “Add Device” (Gerät hinzufügen) klicken oder einen Scan durchführen, um das Gerät automatisch hinzuzufügen (QR-Code)

Camera Alias		= einen beliebigen Namen eingeben.

Camera ID 		= unter der Kamera ist die ID mit QR-Code geschrieben.

Access code 	= unter der Kamera ist der Code zu finden.

Die Smartphone-Kamera direkt auf den QR-Code der Sicherheitskamera richten.

Eingabe der Kamerainformationen

“Device Alias” – dieser Kamera einen Namen geben.

“Device ID” – auf der Unterseite jeder Kamera ist ein Etikett mit dem QR-Code “Access Pass.”

Auf “Done” klicken,

Um sie hinzuzufügen.

Zum Schluss:

Wurde die neue Kamera erfolg-

reich, hinzugefügt, erscheint sie

nun in der Liste.

# Text boxes

iPhone

iPhone

HINWEIS: Doppelklick auf die aufgenommene Datei  Ein Fenster mit Bild öffnet sich, wie Sie auf der linke Seite sehen können.

Einmal mit der Maus auf das Bild klicken und es startet die Wiedergabe. Ab jetzt können Sie die Wiedergabe vorwärts oder rückwärts spülen oder anhalten!

Aktivieren Sie „WLAN Einstellung“ und klicken Sie auf der Taste „Suchen“. Wählen Sie Ihren Router aus und geben Sie den Passwort Ihres Routers.

WLAN- Sicherheitstyp und Verschlüsselungs- modus werden automatisch aus dem Router übernommen!

Die neue Videodatei überschreibt die alte Aufnahme bei “Schleifenaufnahme” (Loop recording), wenn der Platz auf dem Laufwerk für die Videospeicherung nicht ausreicht. Der Nutzer kann den verfügbaren Mindestplatz auf dem Laufwerk im PC über “Reservierter Platz für die Aufnahme in GB” (Keep space over) einstellen [die Standardeinstellung der Software ist 2GB].

Vollbildschirm: Video im Voll- Bildschirm ansehen.

Router

Router

LAN-Kabel einstecken

HINWEIS:

Nachdem die WiFi Einstellungen der Kamera  gespeichert wurden, startet diese automatisch neu oder starten Sie das Gerät manuell neu.

Mit der rechten Maustaste auf das gerade eingestellte Gerät klicken und Gerät neu starten wählen! Das LAN-Kabel entfernen Sie nach das Gerät unter der LAN Liste BLAU zu sehen ist.

- Rechter Mausklick und die Geräte ID, die unter LAN erscheinen.

Dann “WiFi-Verbindung setzen” (Set WIFI connection) im Menü anwählen.

Diese Kamera ist privat und geschützt, um Aktivitäten für registrierte Nutzer zu beschränken.

Das Management kann verschiedenen Nutzern verschiedene Genehmigungs- stufen zuweisen.

Um die Genehmigung für die verschiedenen Nutzer einzu- stellen, die unten genannten Schritte befolgen.

Neues Ansicht-Passwort ein- geben (entsprechend dem Zugriffscode auf dem QR-Code- Etikett) und einstellen der Ansicht-Genehmigung.

Das neue Ansicht-Passwort ersetzt den Zugriffscode auf dem QR-Code-Etikett.

Neues Management-Passwort eingeben (entsprechend dem Login-Passwort auf dem QR- Code-Etikett).

Das neue Passwort ersetzt das Login-Passwort des Geräts auf

HINWEIS:

Das Standard-Management-Passwort und das Ansicht-Passwort entsprechen dem Geräte- Login-Passwort und dem Zugriffs-Code auf dem QR-Code-Etikett.

WICHTIG:

Der Standard-Manager (Default Manager) [Nutzer] für die Kamera ist die Cam-ID / Nutzer (User) auf dem Kameraetikett. Die Managerposition wird nur auf einen anderen Nutzer geändert, wenn das Einloggen im "Geräte-Management” (Device management) mit dem korrekten Management-Passwort (Login / Passwort auf dem QR-Code-Etikett) erfolgt. Ein Nutzer kann der Manager für mehr als ein Gerät sein.

Auf “Einstellungen” (Settings) klicken und “Lokale Alarmmeldungen” auswählen.

Lokale Alarmaufzeichnung: Auf das Kästchen klicken und die “Alarm- Aufzeichnungszeit” einstellen. Die Kamera startet automatisch die Aufnahme, nachdem die eingestellte Zeit erreicht wird.

Lokale Alarmerfassung: Auf das Kästchen klicken und den Zeitintervall des Alarms bei der Auslösung auswählen.

Lokaler Alarmton: Auf das Kästchen klicken und den gewünschten Alarmton auswählen

Auf “OK” klicken zum Bestätigen der Einstellungen.

Auf dieser Seite können Einstellungen gemacht werden für: “Wann das Hauptfenster schließen” (When closing the main window), “Software verlassen” (Exit software),

“Benachrichtigung” (Notification),

“3D Option”, “System Upgrade” und “Programm-Sprachen ein-  stellen“ (Set program languages).

Beachten, dass “3D Option” und “Programm-Sprachen einstellen” erst nach einem Neustart der Software aktiviert werden.

Zuerst die Bewegungsmelder der Kamera aktivieren, bevor die Alarm- Meldungen per E-Mail eingestellt werden können.

Die leeren Felder in dem erscheinenden Fenster ausfüllen und dann auf “OK” klicken. Das Gerät nimmt automatisch Bilder auf und sendet diese an die angegebene E-Mail-Adresse. (z.B.: der SMTP- Anschluss für Gmail ist 587; Yahoo verwendet 465).

Alarmbilder: Bild Nein. Sie möchten, dass die Kamera ein Foto aufnimmt.

Daten-Entschlüsselung: Einstellung Daten-Entschlüsselungsformat hängt vom E-Mail Anbieter ab. (Gmail verwendet TLS; Yahoo verwendet SSL).

Eingabe:

Geräte-Alias

ID

Management-Passwort

Ansicht-Passwort

Ansicht-Genehmigung einstellen

Die Standardeinstellung ist “Kamera verwendet DHCP”. Der Netzwerkrouter weist der Kamera automatisch die IP-Adresse zu.

Dies ist leichter für den Nutzer, der nicht weiß, wie die IP-Adresse manuel erstellt wird.

SYSM Monitor starten. Alle Kameras erscheinen in den Geräten LAN-Liste. Doppel- ter Klick auf Kamera-Name, und Aufrufen des Videos der Kamera. Mit der rechten Maustaste auf das Gerät klicken, um die Kamera- Parameter ein- zustellen!

H.264/MPEG4-Player  (bessere Bildqualität) 
Sub-Stream-Player (normale Bildqualität) Alle Geräte dieser Gruppe aufrufen
H.264/MPEG4 schließen
Sub Stream schließen
Alle Videos der Gruppe schließen

(2)

Einstellungen:

Einstellen von System, Video, Lokaler Alarm,

Meldungen, Netz.
System:

Einstellen Programm- Sprache, 3D Optionen, Hinweisen,

Aktualisierung (Update)

Hier muss die 3D Option aktiviert sein, damit Sie den digitalen Zoom verwenden können.

IP-Überwachungskamera für den Innenbereich TX-23

Nach Beendigung der Installation auf den Icon “My Secure” klicken, um die Software zu starten.

Die CD öffnen und das Programm "My Secure.exe" starten.

Drücken Sie solange “Weiter” (Next), bis die folgenden Schritte abgeschlossen sind.

iPhone

iPhone

Android

Android

iPhone

iPhone

Android

Android

Android

iPhone

Android

iPhone

Android

iPhone

Android

iPhone

Android

Die Taste  drücken, dann sehen Sie dieses Bild und können die Videoauflösung auswählen:

HD = 1300 kbps

Smooth = 800kbps

Faster = 400 kbps

Durch drücken der Taste , können Sie direkt ein Foto mit der Kamera aufnehmen.

Tastenbeschreibung