Technaxx® Easy Security Camera Set TX–28

Bedienungsanleitung

Dieses Gerät ist konform mit den Anforderungen der Normen gemäß Richtline R&TTE 1999/5/EG. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in unterer Leiste “Konformitäts- erklärung”). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Tel.-Nr. für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Wenn Sie ein Loch in die Wand bohren vergewissern Sie sich, dass keine Strom-/Netz-/Elektrokabel und/oder Rohrleitungen beschädigt werden. Bei Verwendung des mitgelieferten Befestigungsmaterial übernehmen wir nicht gleichzeitig auch die Haftung für eine fachgerechte Montage. Sie alleine haften dafür, dass das Befestigungsmaterial für das jeweilige Mauerwerk geeignet ist, und dass die Montage fachgerecht ausgeführt wird. Bei Arbeiten in größeren Höhen besteht Absturzgefahr! Daher nutzen Sie für geeignete Absturzsicherungen.

# Besonderheiten

( Digitales, kabelloses, störungsfreies, wasserfestes (IP65) Kameraset

( 100% Privatsphäre & SD-Aufnahme

( Verfügt über 4 Kanäle, unterstützt 4 Kameras auf einem Monitor (d.h. gleichzeitige Anzeige von 4 Kameras auf einem Monitor möglich)

( Reichweite ≥ 200m (offenes Feld)

( Infrarot-Nachtsicht

( Hochempfindliches Mikrofon

( Unterstützt MicroSD Karten bis 32GB

( Aufnahmefunktion mit verschiedenen Aufnahmemodi (manuell, Zeitaufnahme, bewegungsaktiviert)

( Motion Detection (Bewegungserkennung): Erkennt Moment der Auto-Aufzeichnung

( Mobil aufrufbar auf: iPhone / Android

( Jederzeit scharfe Bilder und eine gute Tonqualität

( Leichte Installation, Plug & Play

1. Vorderseite des Monitors mit 7” Display

2. Seite des Monitors (Beschreibung von oben nach unten)

|  | Kabelloser Monitor EINschalter/ AUSschalter (= Netzschalter) |
| --- | --- |
|  | TF: MicroSD Karteneinschub |
|  | Mini USB Anschluss: Mini-USB Anschluss nur für Aktualisierung der Software des Monitors |
|  | AV-OUT-Anschluss: mit AV-Kabel an TV/LCD anschließen |
|  | DC 12V Eingang: Zur Verwendung von Dauerstrom |

3. Rückseite des Monitors

4. Seite der kabellosen Kamera (Beschreibung von oben nach unten)

5. Vorderseite der kabellosen 
Kamera mit IR-Nachtlichter

6. Steuerung des Monitors

|  | Menu: Menu-Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen. |
| --- | --- |
|  | Cam: Camera-Taste drücken, um die Kanäle zu ändern. |
|  | Screen: Screen-Taste drücken, um 4 Videos gleichzeitig abzuspielen, erneut drücken, um die Videoaufnahmen nacheinander anzusehen, erneut drücken, um eines der 4 Videos zu vergrößern. |
|  | Rec: Video Record-Taste drücken, um ein Video aufzuzeichnen, erneut drücken, um die Aufnahme zu stoppen. |
|  | OK-Taste drücken (runde Taste in der Mitte), um die Auswahl zu bestätigen. |
|  | Pfeiltasten NACH OBEN / NACH UNTEN / LINKS / RECHTS drücken (Taste mit den Pfeilen), um den Modus auszuwählen |
| Lautstärke (VOL+ / VOL–): Um die Lautstärke zu erhöhen auf die obere Taste (+) drücken, um die Lautstärke zu verringern auf die untere Taste (–) drücken. |

7. Den Monitor aufladen: Schließen Sie das Mini-USB Kabel* (*im Lieferumfang enthalten) am Mini-USB Steckplatz des Monitors an. Verbinden Sie dann den USB-Anschluss mit dem USB-Steckplatz am PC oder einem USB 12V/1A-Ladegerät* an (*im Lieferumfang enthalten). Ladezeit ca. 3–4 Stunden. Während des Ladens leuchtet die ROTE LED dauerhaft auf. Wenn der Monitor vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die ROTE LED aus.

8. HAUPTMENÜ: Menu Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen. Das Bild unten erscheint auf dem Display des kabellosen, digitalen Videoempfängers und Sie können die verschiedenen Modi auswählen.

Wiedergabe – Aufnahme – Kamera auswählen – Kontrast/Helligkeit

Aufnahmeplan – Bewegungserkennung – Einstellungen - Zurück

Schließen Sie den 5V DC-Netzadapter an die Kamera an und verbinden Sie den 12V/1A DC-Netzadapter mit dem Monitor. Schalten Sie nun den Monitor ein (verfügt über einen Akku).

Drücken Sie “Pairing-Code” auf dem Steckverbinder der kabellosen Kamera, um die Kamera mit dem Monitor zu verbinden. Wurde die Verbindung hergestellt, erscheint im Hintergrund des Hauptmenüs die Bewegung, auf die die Kamera gerichtet ist.

8.1. Modus Wiedergabe

|  | Menu Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die Pfeiltaste LINKS oder RECHTS zur Auswahl von “Modus Wiedergabe”. OK Taste drücken, um in den Modus zu gelangen. Achtung: Der Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn eine MicroSD-Karte eingelegt wurde! Wurden die Dateien in verschiedenen Ordnern gespeichert, müssen Sie die Datei auswählen, die Sie abspielen möchten. |
| --- | --- |
|  | OK Taste drücken, um in den Ordner zu gelangen und die Datei, die abgespielt werden soll, auswählen. Menu Taste zum Verlassen erneut drücken. |

8.2. Modus Aufnahme

|  | Menu Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die Pfeiltaste LINKS oder RECHTS zur Auswahl von “Modus Aufnahme”. OK Taste drücken, um in den Modus zu gelangen. Die unten angezeigten Einstellungen werden angezeigt: |
| --- | --- |

8.3. Modus Kamera auswählen

|  | Menu Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die Pfeiltaste LINKS oder RECHTS zur Auswahl von “Modus Kamera auswählen”. OK Taste drücken, um in den Modus zu gelangen. Die unten angezeigten Einstellungen werden angezeigt: |
| --- | --- |

8.4. Modus Kontrast / Helligkeit

|  | Menu Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die Pfeiltaste LINKS oder RECHTS zur Auswahl von “Modus Kontrast / Helligkeit”. OK Taste drücken, um in den Modus zu gelangen. Die unten angezeigten Einstellungen werden angezeigt: |
| --- | --- |

Einstellen der Tonstärke während der Aufnahme

|  | Während der Aufnahme kann die Tonstärke mit der HOCH Taste oder |
| --- | --- |
|  | der RUNTER Taste eingestellt werden. |

8.5. Modus Aufnahmeplan

|  | Menu-Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die Pfeiltaste LINKS oder RECHTS, um den "Modus Aufnahmeplan" auszuwählen. OK-Taste drücken, um in den Modus zu gelangen. Die unten angezeigten Einstellungen werden angezeigt: |
| --- | --- |

8.6. Modus Bewegungserkennung

|  | Menu-Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die Pfeiltaste LINKS oder RECHTS zur Auswahl des “Modus Bewegungserkennung”. OK-Taste drücken, um in den Modus zu gelangen. Die unten angezeigten Einstellungen werden angezeigt: |
| --- | --- |

8.7. Modus Einstellungen

|  | Menu Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die Pfeiltaste LINKS oder RECHTS zur Auswahl der “Einstellungen”. OK Taste drücken, um in den Modus zu gelangen. Die unten angezeigten Einstellungen werden angezeigt: |
| --- | --- |

9. Signalstärkenanzeige - Beschreibung

^				Perfekt					Niedrig				Kein Signal

10. Problem: Kein Video ( Vergewissern Sie sich, dass Kamera und Monitor innerhalb der Reichweite liegen.

11. Lieferumfang

Easy Security Camera Set TX-28, 1x Kabellose Kamera, Kabelloser Video 7” TFT LCD-Monitor (Empfänger), USB-zu-Mini-USB-Kabel (Anschluss an einen PC), Cinch-Kabel, Kamera-Netzadapter, Empfänger-Netzadapter, Schrauben und Dübel, Bedienungsanleitung

12. Technische Spezifikationen KAMERA

| Kanäle | 2400 – 2483.5 MHz |
| --- | --- |
| Sensor | 1/4” OV7725 CMOS |
| Auflösung | 420 TVL |
| Schutzklasse | IP65 |
| Min. Beleuchtung | 0 LUX (IR ein) |
| Ø Linse / Effektive Pixel | Ø 6mm / 640 (H) x 480 (V) |
| S/N-Verhältnis | Mehr als 48 dB |
| Video-Ausgang | 1 Vp-p / 75 Ohm |
| Stromversorgung | 5V / 1A |
| Betriebstemperatur | ca. –5°C bis +45°C |
| Gewicht / Maße | 270 g / (L) 9,5 x (B) 6,8 x (H) 5,7 cm |

13. Technische Spezifikationen KABELLOSER MONITOR

| Bildschirm | 7” TFT LCD |
| --- | --- |
| Videoformat | NTSC / PAL |
| Kompressionsformat | MPEG-4 |
| Videoeingang / Videoausgang | 4CH kabelloser Einzel- / 1 Composite-Ausgang |
| Audioeingang / Audioausgang | 4CH kabelloser Einzel- / 1 Composite-Ausgang |
| Bildfrequenz | 640 x 480 VGA mit 20fps |
|  | 320 x 240 QVGA mit 25fps |
| Speicherkarte | MicroSD bis 32GB |
| Sendebereich | ≥ 200m (offenes Feld) |
| Stromversorgung | DC 12V / 1A |
| Betriebstemperatur | ca. 0°C bis +50°C |
| Gewicht / Maße | 395 g / (L) 20,0 x (B) 12,0 x (H) 2,0 cm |

14. Wichtiger Sicherheitshinweis

Verwenden Sie nur den zur Verfügung gestellten DC-WANDLER. Der Hersteller haftet nicht für Verlust, die durch einen DC-Wandler verursacht werden, der nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde. Den DC-Wandler nicht mit elektrischen Leitern berühren (z.B. Ringen, usw.) Verwenden Sie nur die zum DC-Wandler passende Buchse. Die Nutzung nicht korrekter Buchsen kann zu einem Elektroschaden und zu Feuer führen.

BATTERIE: Die Batterie vor der Nutzung vollständig (!) aufladen. Sie muss vollständig entladen sein, bevor sie erneut aufgeladen wird. Über- und Überentladung verkürzen die Lebensdauer. Wird die Nutzungsdauer einer vollständig geladenen Batterie immer kürzer, müssen Sie diese austauschen (die Lebensdauer verkürzt sich ab ihrer Nutzungszeit).

Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien: Kinder von Batterien fernhalten. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt, zum Arzt oder direkt in ein Krankenhaus gehen! Auf korrekte Polarität (+) und (–) der Batterien achten! Nie alte und neue Batterien oder verschiedene Typen zusammen verwenden. Batterien nie kurzschließen, öffnen, verformen, aufladen! Verletzungsrisiko! Batterien niemals ins Feuer werfen! Explosionsgefahr!

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. Reinigung: Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. Inverkehrbringer: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Anhang: Die Installation von “My Secure”

15. Das Kamera-Set TX-28 mit “My Secure” verbinden

Verbinden Sie den Monitor der TX-28 mit einem PC/Notebook mit dem mitgelieferten Mini-USB Kabel (Mini-USB an den Monitor, USB an Ihren Computer).

Installieren Sie die Software SIPCam von der mitgelieferten

CD-ROM und folgen Sie dem Installationsvorgang auf dem

Bildschirm Nachdem die Installation beendet ist, wird dieses

Symbol (Icon) auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Machen Sie einen Doppelklick auf das SIPCam Symbol und führen Sie das Programm aus. In den ausgeblendeten Symbolen [unten rechts in der Taskleiste] finden Sie das Symbol von SIPCam (siehe Bild). Mit der rechten Maustaste auf das Symbol klicken. Dann „Option“ (siehe Bild).

Unter „Kamera auswählen“ (Camera Select) „USB-Videogerät“ auswählen und auf die „OK“ Taste klicken. Wenn Sie bereits die Technaxx App “My Secure” installiert haben, können Sie mit der CamID/User (= KameraID/Benutzer) und dem dazugehörigen Login Passwort einloggen (beides finden Sie auf der Rückseite des Monitors).

Installation von “My Secure” auf Ihrem Computer oder Notebook. Die Software für „My Secure“ finden Sie auf der mitgelieferten CD-ROM oder unter diesem Link: www.technaxx.de/support. Aufgrund von Weiterentwicklungen finden Sie die Updates von „My Secure“ unter diesem Link: www.technaxx.de/support

Die Installations-CD in den CD-Einschub des Computers/Notebook einlegen. Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um „My Secure“ zu installieren.

Nachdem die Installation beendet ist, startet „My Secure“ automatisch. Klicken Sie auf die Taste „WAN“ und geben Sie die CamID/User (= KameraID/Benutzer) und das dazugehörige Login Passwort ein (beides finden Sie auf der Rückseite des Monitors). Dann klicken Sie auf die Taste „Login“.

Für die Android, iPhone oder ein anderes iOS Smartphone, laden Sie die „My Secure APP“ aus dem Google Play Store oder dem Apple APP Store herunter. Folgen Sie dem Installationsvorgang auf dem Display Ihres Smartphones.

Die Bedienungsanleitung für die „My Secure APP“ finden Sie hier:

www.technaxx.de/support.

Gehen Sie auch auf diesen Link, zum Download der aktuellsten Software.

ACHTUNG: Wenn Sie das Kamera-Set TX-28 über WLAN immer verfolgen möchten, muss die Verbindung (über das mitgelieferte Mini-USB Kabel) zwischen dem Kameraset TX-28 und Ihrem Computer/Notebook immer bestehen bleiben.

ACHTUNG: Es muss auch immer ein bestehendes WLAN-Netz verfügbar sein.

# Text boxes

Lautsprecher

Antenne muss ausgeklappt werden

Monitorständer

Antenne

Stromversorgung

Steckverbinder

Kopplungstaste

Kameraständer

Manual Capture

(Manuelle Aufnahme)

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “Manual Capture”. OK Taste zum Bestätigen drücken.

Manual Capture

Verschiedenen Aufzeichnungsmethoden: Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken, auswählen: Manuel, 1 Foto aufnehmen, 3 Fotos aufn.,   5 Fotos aufn., 5 Sek. Video, 10 Sek. Video, 30 Sek. Video, 1 Min. Video. OK Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken. Exit mit den Pfeiltasten OBEN/ UNTEN auswählen, um wieder zum Modus Aufnahme zurückzukehren.

Loop recording

(Aufnahme in einer Schleife)

Pfeiltasten NACH OBEN oder NACH UNTEN drücken zur Auswahl von “Aufnahme in einer Schleife“.

OK-Taste zum Bestätigen drücken.

Loop recording

Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Auswahl von ON oder OFF.

OK Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken.

Exit mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN auswählen, um wieder zum Modus Aufnahme zurückzukehren.

SD Format

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “SD Format”. OK Taste zum Bestätigen drücken.

Der Monitor hat ein MicroSD Kartenfach zum Speichern von Aufnahmen. Die installierte Software unterstützt Karten bis zu 32GB. Mit 32GB können Aufnahmen bis zu 7 Tage in “niedriger” Qualität aufge- zeichnet werden.

SD Format

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von NEIN (NO) oder JA (YES). Wurde JA ausgewählt, werden alle Dateien auf der MicroSD-Karte formatiert. OK Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken.

SD Info

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “SD Info”.

OK Taste zum Bestätigen drücken.

SD Info

Es werden SD Informationen angezeigt.

OK Taste drücken, um zurück zum Modus Aufnahme zu gelangen.

Select CAM

(Kamera wählen)

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von: CAM1, CAM2, CAM3, CAM4, Quad view, Exit

OK Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken.

Exit mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN auswählen, um wieder zum Hauptmenü zurückzukehren.

Contrast / Brightness

(Kontrast / Helligkeit)

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “Kontrast". Mit der Pfeiltaste LINKS oder RECHTS können Sie einen Wert zwischen 1 – 9 wählen. OK Taste zum Bestätigen drücken.

Exit mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN auswählen, um wieder zum Hauptmenü zurückzukehren.

Contrast / Brightness

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “Hellingkeit".

Mit der Pfeiltaste LINKS oder RECHTS können Sie einen Wert zwischen 0 – 9 wählen.

OK Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken.

Exit mit den Pfeiltasten OBEN/ UNTEN auswählen, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Recording Schedule

(Zeitgeplante Aufnahme)

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “Enable“ („aktivieren“).

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von ON oder OFF.

Bei ON wird automatisch der Modus Aufnahmeplan einge- schaltet. OK Taste zum Bestätigen drücken.

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “Start Time”. Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Einstellung der Startzeit der Aufnahme. OK Taste zum Bestätigen der Einstellung drücken.

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “End Time”. Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Einstellung der Endzeit der Aufnahme. OK Taste zum Bestätigen der Einstellung drücken.

Exit mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN auswählen, um wieder zum Hauptmenü zurückzukehren.

Motion Detection

(Bewegungserkennung)

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “Enable“ („aktivieren“).

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von ON oder OFF.

ON: Modus Automatische Bewegungserkennung  wird eingeschaltet. OK Taste zum Bestätigen drücken.

Icon für die

Bewegungserkennung

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “Empfindlichkeit (Sensitivity)". Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von Hoch/Standard/Niedrig (Hight/Standard/Low). OK-Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken.

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “Capture". Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Auswahl von: 1 Foto aufnehmen, 3 Fotos aufnehmen, 5 Fotos aufnehmen, 5 Sek. Video, 10 Sek. Video, 30 Sek. Video,     1 Min. Video. OK-Taste um Bestätigen der Einstellung drücken.

Exit mit den Pfeiltasten NACH OBEN/NACH UNTEN auswählen, um wieder zum Hauptmenü zurückzukehren.

Setting (Einstellungen)

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN zur Auswahl von “Pair” drücken, dann zur Bestätigung der Auswahl die OK Taste drücken.

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von Kameras.

Pair (Koppeln)

CAM1 auswählen und die OK Taste drücken, um mit der Kamera zu verbinden.

Bei erfolgreicher Verbindung erscheint dieses Bild.

Gleiches Pairing-Verfahren mit CAM2, CAM3, CAM4.

Exit mit den Pfeiltasten OBEN/ UNTEN auswählen, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Date &Time (Datum&Uhrzeit)

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN zur Auswahl von “Datum & Uhrzeit”, dann die OK Taste zur Bestätigung der Auswahl drücken. Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Auswahl von ON oder OFF.

Exit mit den Pfeiltasten OBEN/ UNTEN auswählen, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Date (Datum)

Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Einstellung Datum.

OK Taste zum Bestätigen der Einstellung drücken.

Exit mit den Pfeiltasten OBEN/ UNTEN auswählen, um wieder zum Hauptmenü zurückzukehren.

Time (Uhrzeit)

Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Einstellung Uhrzeit.

OK Taste zum Bestätigen der Einstellung drücken.

Exit mit den Pfeiltasten OBEN/ UNTEN auswählen, um wieder zum Hauptmenü zurückzukehren.

Datum & Uhrzeit Einblendung

Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Einstellung des Stempels. Standardeinstellung ist ON. Bei OFF werden Datum & Uhrzeit NICHT auf dem Display angezeigt. OK Taste zum Bestätigen der Einstellung drücken.

Exit mit den Pfeiltasten OBEN/ UNTEN auswählen, um wieder zum Hauptmenü zurückzukehren.

Auto Switch Setting

Pfeiltaste OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “Automatisches Umschalten der Kameras”. Dann zur Eingabe die OK Taste drücken und dann die OK Taste zur Bestätigung der Einstellung drücken. diesem Modus kann das Video automatisch zur Anzeige auf dem Display geschaltet werden.

Auto Switch Setting Mode

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “Automatische Umschaltzeit der Kameras”. Standard- einstellung ist 5 Sek. (Wählbar: 5 Sek, 10 Sek, 30 Sek, 1 Min.)

OK Taste zur Bestätigung drücken. Exit mit Pfeiltasten OBEN/ UNTEN auswählen, um zum Hauptmenü zurück- zukehren.

MODUS SPRACHE (unter Modus Einstellungen)

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “Language". OK Taste drücken, um in den Modus zu gelangen.

Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Einstellung der gewünschten Sprache. OK Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken.

Advanced Setting

(Weitere Einstellungen)

WPfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “Weitere Einstellungen”.

OK Taste drücken, um in den Modus zu gelangen.

Unten angezeigten Einstell- ungen werden angezeigt:

Advanced Setting

(Weitere Einstellungen)

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “Qualität". Pfeiltaste LINKS oder RECHTS drücken zur Auswahl von HOCH oder NIEDRIG. OK Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken.

Exit mit den Pfeiltasten OBEN/ UNTEN auswählen, um wieder zum Hauptmenü zurückzukehren.

Advanced Setting

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von "TV out Format". Standardeinstellung ist NTSC (für USA; PAL ist für Europa).

Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Auswahl von PAL oder NTSC. OK Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken.

Exit mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN auswählen, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Reset to Factory Default

(Zurück Werkseinstellungen)

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “Weitere Einstellungen”.

OK-Taste drücken, um in den Modus zu gelangen.

Reset to Factory Default

(Zurück Werkseinstellungen)

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von NEIN (NO) oder JA (YES).

JA: alle eingestellten Werte zurücksetzen auf Werks- einstellung.

OK Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken.

About & Version

(Über & Version)

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “Über & Version”.

OK Taste drücken, um in den Modus zu gelangen.

About & Version

(Über & Version)

Hier sind die Softwareinformationen.

OK Taste drücken, um zurück zum Modus Einstellungen zu gelangen.

Exit mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN auswählen, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Sleep Mode

(Schlafmodus)

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “Schlafmodus”.

OK-Taste drücken, um in den Modus zu gelangen.

VOL +

VOL –

Aufgrund von Weiterentwicklungen finden Sie Updates von „SIPCam“ unter diesem Link:

www.technaxx.de/support

Sleep Mode

(Schlafmodus)

Pfeiltasten OBEN oder UNTEN drücken zur Auswahl von “Enable“ („aktivieren“).

Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken zur Auswahl von ON oder OFF. OK Taste zum Bestätigen der Auswahl drücken.

Wenn Sie ON gewählt haben wird der automatische  Schlafmodus eingestellt. Auswahl von:  5 Sek, 15 Sek, 30 Sek，45 Sek, 1 Min.

Press OK key to confirm the selection.