Technaxx® Video Watch Actionmaster 8GB

Manual de usuario

Declaración de Conformidad: www.technaxx.de/ (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por la primera vez, lea atentamente este manual de usuario.

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Email gratuito: support@technaxx.de

1. Carga

1.1. Carga de la batería incorporada de litio, ya sea mediamente la conexión de la interfaz USB del reloj con el puerto USB de un ordenador/ordenador portátil o con el adaptador de corriente.

1.2. Si se conecta el reloj, el LED rojo se encenderá brevemente.

1.3. Durante la carga, el LED rojo se encenderá fijo y el LED azul parpadeará. [Por lo tanto ambos LEDs están situados uno al lado del otro, se busca que el espectador como si un LED violet parpadeo. Sin embargo, esta es una mezcla de colores solamente.]

1.4. Cuando el reloj está completamente cargada después aprox. 2 – 2,5 horas, el LED rojo y el LED azul están encendiendo constantemente. [Por lo tanto ambos LEDs están situados uno al lado del otro, se busca que el espectador como si un LED violet parpadeo. Sin embargo, esta es una mezcla de colores solamente.]

2. Batería baja

Si la energía de la batería es demasiado baja durante la grabación de un vídeo o un foto, el LED azul parpadea rápidamente. Antes de que la cámara se apaga automáticamente, se guardarán los archivos.

3. Botones

4. Encender la cámara

Presione y mantenga presionado el botón de energía/vídeo durante 2 segundos. El LED rojo se ilumina brevemente. Entonces, el LED rojo se apagará a continuación mientras el LED azul encendido. Eso indica el estado de encendido y el modo de espera del reloj.

5. Apagar la cámara

En el modo de espera/vídeo presione y mantenga presionado el botón de energía/vídeo. El LED rojo parpadeará 3 veces y luego se apaga. . Si la cámara no se usa durante 3 minutos después de encenderla, se apagará automáticamente.

6. Grabar un video

6.1. En modo de espera/vídeo pulse el botón de energía/vídeo. El LED azul parpadeará 3 veces y se apagará. La grabación de vídeo comenzará. Mientras tanto, si pulsa cualquier botón, el LED azul parpadeará 3 veces para recordarle que está grabando un vídeo.

6.2. Pulse el botón de energía/vídeo 2 veces para finalizar la grabación.

6.3. Si el botón de energía/vídeo se mantiene presionado, el vídeo se archiva y la cámara está apagada. El LED rojo parpadea 3 veces rápidamente.

Nota: Si se queda sin memoria, el LED rojo y azul parpadean rápidamente,. Después de 5 segundos, la cámara se apaga automáticamente.

7. Tomar fotos

7.1. En modo espera pulse corto el botón de foto. El LED rojo se ilumina brevemente y una foto se archivá en formato JPEG.

7.2. A continuación, apague el LED rojo y el LED azul permanece encendido, lo que indica que la cámara está encendida y en modo de espera.

8. Grabación independiente de sonido

8.1. En modo de espera mantenga pulsando el botón de foto durante 2 segundos. El LED rojo parpadea lentamente 3 veces y la grabación de sonido comienza. Pulse el botón de foto 2 veces para finalizar la grabación.

8.2. Si el botón de energía/vídeo se mantiene presionado, la grabación de sonido se archivará y la cámara está apagada. El LED rojo parpadea 3 veces corto.

9. Reinicio (Reset)

Si el sistema se ha colgado, se hace un Reinicio (RESET) para reiniciarlo el sistema. Pulse el botón de energía/vídeo (1) juntos con el botón de foto (2).

10. Conexión con el ordenador

10.1. Use el cable USB para conectar el reloj al puerto USB del PC/Notebook. Después de que un “disco extraíble” se produce en el PC/Notebook. [Cuando el reloj está conectado al PC/Notebook, el reloj comenzará a funcionar como disco extraíble.] Puede comprobar los vídeos, transmitir, copiar, adjuntar y borrar fácilmente los datos.

10.2. Actualizar la fecha y hora del vídeo

Conecte el reloj con un PC/Notebook y en el directorio cruz de la guardia (rood directory) crear un txt.file (txt.archivo) llamado „time.txt“. Abra este archivo y luego editar el archivo de texto.

Ejemplo: 2014 03 03 10:30:00 (AÑO MES FECHA ¡sólo ingrese con espacios, medios y sin ningún punto, guíón o signo menos!)

A continuación, cierre el programa y desconectar la conexión USB. Cuando el reloj se enciende la próxima vez, la fecha y la hora se actualizará automaticamente. En el vídeo o foto, fecha y hora de grabación se muestran como sigue: 2014.03.03. 10:30:28

10.3. Desconectar el dispositivo USB

a. Pulse dos veces en la interfaz de Windows "Safely Remove Hardware" [“Quitar hardware de forma segura”] (esquina inferior derecha de la pantalla).

b. Seleccione “Detener” en la ventana “Quitar hardware de forma segura”.

c. Elija el dispositivo para detener y luego haga clic en “Aceptar”. La ventana "Quitar hardware de forma segura" mostrará "El dispositivo de almacenamiento masivo USB puede desconectarse del sistema con seguridad" en la esquina inferior derecha de la pantalla.

d. Cierre la ventana "Quitar hardware de forma segura".

e. Desconecte el dispositivo USB del PC/Notebook.

11. Preguntas más frecuentes (FAQs)

11.1. No se puede encender el reloj: Compruebe si la energía del dispositivo se ha agotado y cargue la batería

11.2. No se puede cargar/descargar archivos con normalmente:

1. Compruebe si el cable USB entre el dispositivo y el PC/Notebook está dañado y si la conexión es correcta.

2. Compruebe si existe el suficiente espacio de almacenamiento para guardar el archivo.

12. Especificaciones técnicas

Resolución vídeo: 640 x 480 con 30fps (formato AVI)

Resolución foto: 1600 x 1200 píxeles (formato JPEG)

Memoria flash 8GB incorporada / Interfaz USB 1.1

Lente pequeña de la cámara en la esfera

Batería 200mAh incorporada recargable de polímero de litio con 3,7V

Tiempo de carga ~ 2 – 2,5 horas

Tiempo de grabación ~ 90 – 100 minutos

SO: Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Mac OS 9.2.2 o superior

Longitud 24 cm (reloj de pulsera con correa)

Weight / Dimensiones: 85 g / (L) 4,8 x (An) 1,6 x (Al) 5,0 cm (sin correa)

Contenido del paquete: Reloj de pulsera vídeo Actionmaster 8GB, Cable USB, Adaptador USB (para cargar), Manual de usuario

Consejos de seguridad y eliminación de pilas: Mantenga los niños alejados de las pilas. Si un niño se traga una pila, acuda al médico o lleve al niño a un hospital inmediatamente. Siga la polaridad correcta (+) y (–) de las pilas. Cambie todas las pilas simultáneamente. No utilice nunca pilas nuevas y viejas, ni de diferentes tipos al mismo tiempo. ¡No cortocircuite, abra, deforme ni cargue las pilas! ¡Riesgo de lesiones! ¡No tire nunca las pilas al fuego! ¡Riesgo de explosión!

Consejos para la protección del medio ambiente: Materiales de paquetes son materias primas y se pueden reciclar. No elimine los dispositivos antiguos ni las pilas antiguas con los residuos domésticos. Limpieza: Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. No utilice materiales rugosos, de grano grueso/disolventes/productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. Aviso importante: Si se produce una fuga de líquido de las pilas, limpie el compartimento de las mismas con un paño suave seco. Distribuidor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

# Text boxes

| 1 | Botón de energía | Mantenga pulsado el botón para encender / apagar |
| --- | --- | --- |
|  | Botón vídeo | Pulse brevemente el botón para tomar un vídeo |
| 2 | Botón foto | Pulse brevemente el botón para tomar un foto |
| 3 | Interfaz USB |
| 4 | Lente de la cámara |
| 5 | Micrófono |
| 6 | Indicador LED (ventana pequeña) |
| 7 | Ajuste de la hora |