IP-Cam HD 1.0MP indoor

TX-60

IP-Cam HD 1.0MP per interni TX-60

Manuale dell’utente

Consigli per la sicurezza e lo smaltimento delle batterie: Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini. Se un bambini inghiottisce una batteria richiedere immediata assistenza medica o portare il bambino all'ospedale! Osservare la corretta polarità (+) e (–) delle batterie! Sostituire sempre tutte le batterie. Non utilizzare mai batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo insieme. Non mettere in corto, aprire, deformare o sovraccaricare le batterie! Rischio di infortunio! Non gettare le batterie nel fuoco! Rischio di esplosione!

Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. Pulizia: Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire il dispositivo con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. Avviso importante: In caso di perdita di liquido dalla batteria, asciugare l'alloggiamento della batteria con un panno morbido asciutto. Distributore: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania

V1.0

# Sommario

Sommario	1

1  Presentazione	3

1.1  Caratteristiche principali	3

1.2  Presentazione del prodotto	4

1.3  Scheda MicroSD	4

1.4 Installazione hardware	5

2  Accedere alla Telecamera IP	5

2.2 Accedere alla telecamera in LAN	5

2.3 Accedere alla telecamera in WAN	9

2.3.1 Indirizzi IP statici	9

2.3.2 Accesso remoto	10

2.4 Usare il VLC player	13

2.5 Collegamento della Telecamera IP al Server	15

3 Interfaccia grafica del software di sorveglianza	16

3.1 Finestra di dialogo di accesso	16

3.2  Modificare Nome utente e Password	17

3.3  Configurazione guidata	17

3.4 Schermo della sorveglianza	19

4 Impostazioni avanzate telecamera	24

4.1 Stato	24

4.1.1 Informazioni dispositivo	25

4.1.2  Stato dispositivo	25

4.1.3  Stato della sessione	26

4.1.4  Registro	26

4.2  Impostazioni di base	26

4.2.1  Nome della Telecamera	27

4.2.2. Ora Telecamera	27

4.2.3  Account utente	28

4.2.4 Multi-telecamera	30

4.2.5  Indicatore di stato	33

4.3 Stato	33

4.3.1 Configurazione IP	33

4.3.2 Impostazioni Wireless	35

4.3.3  DDNS	37

4.3.4  UPnP	41

4.3.5 Porte	41

4.3.6 Configurazione e-mail	43

4.3.7  Impostazioni FTP	45

4.3.8  P2P	46

4.4  Video	46

4.4.1  Impostazioni video	46

4.4.2  Visualizzazione a schermo	47

4.4.4  Impostazioni istantanea	47

4.4.5  Programma LED IR	49

4.5  Allarme	49

4.5.1  Rilevamento di movimento	49

4.5.2  Rilevamento di suoni	52

4.6  Registrazione	53

4.6.1  Memorizzazione	53

4.6.2  Registrazione allarme	53

4.6.3  Registrazione allarme in locale	54

4.6.4  Registrazione programmata	54

4.6.5  Gestione scheda MICROSD	55

4.8  Firewall	56

4.9  Sistema	56

4.9.1  Back-up e ripristino	57

4.9.2  Aggiornamento sistema	57

4.9.3  Installazione patch	59

4.9.4  Ripristino impostazioni di fabbrica (Factory Reset)	59

4.9.5  Riavvio (Reboot)	59

5 Riproduzione	60

6  Appendice	61

6.1  Domande frequenti	61

6.1.1  Installare il componente aggiuntivo dei browser Firefox, Google Chrome e IE Chrome.	61

6.1.2  Disinstallare il componente aggiuntivo dei browser Firefox, Google Chrome e IE Chrome.	64

6.1.3  Ho dimenticato la password dell'amministratore	65

6.1.4  La telecamera non registra	65

6.1.5  La subnet non corrisponde	66

6.1.6  Le immagini non sono visualizzate	66

6.1.7  Impossibile accedere alla telecamera IP in internet	67

6.1.8  UPnP sempre fallito	67

6.1.9  La telecamera non si connette in wireless	67

6.1.10  Impossibile vedere altre telecamere in elenco	67

6.2  Parametri predefiniti	67

6.3  Specifiche tecniche TX-60	68

# 1  Presentazione

( La telecamera IP HD Wireless per interni con P2P è una telecamera IP wireless integrata con sensore CMOS a colori che permette la visione in alta definizione. Combina una video camera digitale di alta qualità con un server web potente per portare immagini video nitide sul vostro desktop e sui dispositivi mobili da qualunque punto della vostra rete locale o via Internet. ( Grazie alla tecnologia P2P di facile accesso non sarà necessario effettuare complicati Port Forwarding e configurazioni DDNS, si dovrà semplicemente effettuare la scansione del codice QR della telecamera per collegarla allo smartphone, o inserire l' UID sul software CMS per effettuare l'accesso remoto.

( La telecamera IP dà agli utenti un controllo più completo sull'area monitorata. La telecamera supporta la tecnologia di compressione H.264, che riduce in modo considerevole la dimensione dei file risparmiando la banda di rete. ( La telecamera si basa sullo standard TCP/IP. All'interno vi è un WEB server che può supportare Internet Explorer. Perciò la gestione e la manutenzione del dispositivo è semplificata utilizzando la rete per accedere al sito web della telecamera. ( La telecamera è progettata per applicazioni di sorveglianza di interni come case, negozi e uffici. Il controllo della telecamera e la gestione delle immagini sono semplificate utilizzando l'interfaccia web fornita in rete, con connessione cablata o wireless. La telecamera IP mette a disposizione una APP SmartPhone per utenti Android e iPhone, per vedere la telecamera ovunque, in qualunque momento sui dispositivi mobili smartphone.

## 1.1  Caratteristiche principali

( 1.0MP HD video resoluzione 720P con 23fps ( Visione notturna a infrarossi ~5m & rilevamento sonoro         ( Microfono & altoparlante incorporati ( Compressione video standard H.264 (per la trasmissione di video ad alta definizione su rete a banda stretta) ( Connessione di rete RJ-45 con 10/100 Mbit/s ( Connessione WLAN rapida tramite il pulsante WPS ( Connessione rapida tramite scansione del codice QR ( APP gratuita "My Technaxx IP Cam" ( Supporta schede MicroSD fino a 32GB ( Servizio DDNS integrato per l’accesso in tutto il mondo per la IP-camera ( Protocolli supportati: IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF   ( Rilevamento del movimento con campo di rilevamento variabile & automaticamente avviare la registrazione ( Ideale per il monitoraggio di camere e altre aree interne

( Video: Dual stream H.264, 720P (1280x720, 23fps), VGA (640x480, 25fps) & (640x360), QVGA (320x240) & (320x180) ( Sensore di immagine: HD CMOS a colori, 1.0MP, 0 Lux con lampada IR ad alta potenza ( Obiettivo: Interfaccia M12/f 2.8mm/F=1.8, Angolo di vista orizzontale 108°/diagonal 116° ( Rete: Ethernet e WiFi IEEE 802.11 b/g/n, Frequenza 2.412–2.484 ( Antenna WLAN integrata ( Alimentazione & consumi: CC 5V/1.0A & 3W mass.     ( Temperatura d'esercizio: –10°C fino a 50°C ( Supporta EZlink, si connette facilmente alla rete WiFi (connessione Wireless conforme al WiFi IEEE 802.11b/g/n fino a 150Mbps) ( Supporta WLAN & Internet attraverso il browser standard Internet Explorer/Firefox/Google/Safari ecc. ( Supporta crittografia WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK         ( Supporta Email automatico con caricamento immagini su server FTP ( APP gratuita per dispositivi iOS & Android (“My Technaxx IP Cam” APP) ( Supporta immagini istantanee & programmazione registrazioni & commutazione automatica IR-Cut ( Supporta il dual-stream e audio bidirezionale (microfono e altoparlante incorporati)

## 1.2  Presentazione del prodotto

## 1.3  Scheda MicroSD

Questa telecamera supporta schede MicroSD con dimensione massima di 32GB. Prima, inserire la scheda MicroSD nello slot della scheda MicroSD (vedere figura nella pagina precedente) – inserirla nella direzione corretta. Quando si inserisce una scheda MicroSD e la telecamera è in funzione, questa si riavvia automaticamente. Il percorso di memorizzazione predefinito dei file di eventi allarme è la scheda MicroSD. Ma quando lo spazio disponibile sulla scheda MicroSD è inferiore a 256M, i file più vecchi saranno cancellati automaticamente (inizia la registrazione in loop).

## 1.4 Installazione hardware

Ruotare la base della telecamera finché i punti “a” e “b” sono allineati, questo permette di rimuovere la piastra di montaggio. Installare la piastra di montaggio su una parete o sul soffitto utilizzando le viti di fissaggio fornite, se necessario. Allineare i punti “a” e “b” per inserire la base della telecamera sulla piastra di montaggio. Ruotare in modo che i punti “a” e “b” non siano più allineati, questo fissa saldamente la telecamera alla base.

# 2  Accedere alla Telecamera IP

Questo capitolo spiega come accedere alla telecamera tramite browser. Andare alla cartella “Equipment Search Tool” e trovare la cartella “Per SO Windows”o “Per SO Mac”. Copiare ed incollare il file Equipment Search Tool nel computer o trascinarlo sul Desktop.

Icona di collegamento per Windows / Mac OS

## 2.2 Accedere alla telecamera in LAN

Questa telecamera supporta i protocolli HTTP e HTTPS; è possibile accedere alla telecamera in due modi.

(1) http:// IP LAN + Num. porta HTTP

La porta HTTP predefinita è la 88. Fare doppio clic sull'icona Equipment Search Tool per avviarlo, dovrebbe trovare l'indirizzo IP della telecamera automaticamente una volta collegato il cavo di rete.

Figura 2.1

Fare doppio clic sull'indirizzo IP della telecamera; il browser predefinito si aprirà alla pagina di accesso alla telecamera.

(2) http:// IP LAN + Num. porta HTTP

La porta Https predefinita è la 443. E' possibile usare l' url per accedere alla telecamera: http:// IP LAN + porta HTTPS

Andare nella finestra di dialogo Settings(Impostazioni) – Network(Rete) - Port(Porta), sarà possibile vedere e modificare il numero porta http e https

Figura 2.2

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) è un modo sicuro per accedere alla telecamera; i dati trasferiti via Internet saranno criptati. Poiché non è possibile applicare licenze per ogni LAN o URL DDNS la pagina web potrebbe visualizzare un messaggio di avviso come nella seguente figura, si dovrà soltanto fare clic su 'Continue to this website (not recommended) (Continua su questo sito web (non consigliato). '

Se non è già aperto, aprire Internet Explorer（Internet Explorer）. Fare clic su Tools（Strumenti）, e poi su Internet Options(Opzioni). Quindi, fare clic sulla scheda Security(Sicurezza), e poi fare clic sul pulsante [Trusted sites] Siti attendibili.

Figura 2.3

Per Firefox (Firefox), è possibile aggiungere siti attendibili nel seguente modo: Strumenti, Opzioni, Avanzate, Visualizza certificati, Server

Figura 2.4

Fare clic su View Certificates(Visualizza Certificati) e andare sull'opzione Servers(Server).

Figura 2.5

Andare nella finestra di dialogo Add Exception(Aggiungi Eccezione).

Figura 2.6

## 2.3 Accedere alla telecamera in WAN

### 2.3.1 Indirizzi IP statici

Gli utenti che hanno indirizzi IP statici non devono configurare le impostazioni del servizio DDNS per l'accesso remoto. Una volta collegata la telecamera usando l' indirizzo IP della LAN ed il port forwarding, è possibile accedere alla telecamera direttamente via Internet usando l'indirizzo IP WAN ed il numero porta.

Come ottenere l'indirizzo WAN IP da un sito web pubblico

Per ottenere l'indirizzo IP WAN , digitare nel browser il seguente URL: http://www.whatismyip.com.La pagina web a questo indirizzo mostrerà l'IP WAN attuale.

Figura 2.3

Accedere alla Telecamera IP via Internet

E' possibile accedere alla Telecamera IP via Internet (accesso remoto). Digitare l'indirizzo IP WAN ed il numero della porta nel browser. Ad esempio, digitare http:// 183.37.28.254:85

NOTA: Assicurarsi che il port forwarding sia effettuato correttamente. E' possibile fare il port forwarding in due modi.

1) Accedendo al router per abilitare la funzione “UPNP”. Quindi è possibile effettuare l'accesso alla telecamera come amministratore, scegliere Rete, e poi selezionare UPnP per abilitare l' UPnP. Assicurarsi che lo stato del UPnP sia "UPnP Successful”(“UPnP Corretto”) sulla Pagina di stato del dispositivo.

2) Effettuare il port forwarding manualmente (porta HTTP e porta multimediale).

Se il router è dotato di Server Virtuale, può eseguire il port forwarding. Aggiungere l'IP LAN della telecamera e la porta precedentemente configurata alle impostazioni port forwarding del router.

Se si collega la telecamera ad un router, questa avrà un indirizzo IP dinamico e si dovranno configurare le impostazioni del servizio DDNS per vederla in remoto.

### 2.3.2 Accesso remoto

Se si desidera accedere alla telecamera tramite browser web al di fuori della LAN, si dovranno impostare le seguenti configurazioni.

1.  Scegliere “Settings” (Impostazioni) in alto nella pagina web della telecamera, quindi andare nella sezione “Network(Rete) > IP Configuration(Configurazione IP) ” alla sinistra dello schermo, e poi deselezionare la casella [Obtain IP DHCP] Ottieni IP DHCP.

2. Abilitare UPnP e DDNS nella pagina delle impostazioni della telecamera. Si consiglia di usare le impostazioni DDNS predefinite di fabbrica.

3. Qui sarà possibile vedere la porta della telecamera. Se si desidera configurare l'accesso remoto per diverse telecamere sulla stessa rete si dovrà modificare la porta HTTPS per ciascuna telecamera.

- Se l' UPnP del router è stato abilitato, non si dovranno eseguire i seguenti passaggi. Diversamente si dovrà selezionare uno dei seguenti metodi per configurare il port forwarding sul router. Per questi passaggi, utilizzeremo come esempio il router wireless TP-LINK.

- Se la funzione UPnP è disponibile sul router:

Scegliere “[Forwarding] Forwarding > [UPnP] UPnP”, assicurarsi che lo stato dell' UPnP Corrente sia Abilitato.

- Se la funzione UPnP non è disponibile sul router:

Si dovrà aggiungere il port forwarding manualmente, fare riferimento ai seguenti passaggi. Si dovrà andare alla finestra di dialogo “Forwarding(Forwarding) > Virtual(Virtuali) Servers(Server)” per la configurazione.

- Ora è possibile accedere alla Telecamera IP tramite https://domain name: HTTPS tramite Internet.

## 2.4 Usare il VLC player

Questa telecamera supporta lo streaming RTSP, qui sarà possibile vedere la telecamera usando il VLC player.

RTSP URL  rtsp:// [user name][:password]@IP: port number/videosream

La parte tra parentesi quadre può essere omessa.

user name & password(nome utente e password): Nome utente e Password per accedere alla telecamera. Questa parte può essere omessa.

IP: Indirizzo IP WAN o LAN.

Port number(Numero porta): Se il numero della porta RSTP appare sulla pagina della Porta, si dovrà usare solo il numero della porta RTSP. Altrimenti si dovrà usare solo il numero della porta HTTP.

Video Stream(Streaming video): Qui sono supportate tre modalità: videoMain, videoSub e audio. Quando la velocità della rete è scarsa, consigliamo di selezionare la modalità videoSub. Se si seleziona audio, si potrà sentire solamente il suono ma non vedere il video.

Ad esempio: 	IP:  192.168.1.11

Numero porta HTTP:  88

Nome utente:  admin

Password:  123

Qui posso inserire solo uno dei seguenti URL nel VLC.

- rtsp://admin:123@192.168.1.11:88/videoMain

- rtsp:// @192.168.1.11:88/videoMain

- rtsp://:123@192.168.1.11:88/videoMain

- rtsp://admin@192.168.1.11:88/videoMain

Aprire il VLC, andare su Media(opzione Open Network Stream, quindi inserire l' URL nel VLC.

Figura 2.9

Figura 2.10

A volte può essere necessario dover reinserire nome utente e password. Fare clis cu OK e sarà possibile visualizzare l'anteprima in tempo reale.

Figura 2.11

Figura 2.12

Se non è possibile riprodurre il video del VLC player, verificare la mappatura della porta. E' possibile consultare la Guida Rapida d'installazione riguardo a Come configurare il port forwarding.

NOTA: Se si modificano il nome utente o la password della telecamera è meglio riavviare la telecamera, altrimenti il

nuovo nome utente e password non saranno applicati quando si effettua l'autenticazione nel VLC.

## 2.5 Collegamento della Telecamera IP al Server

Il dispositivo supporta il protocollo ONVIF 2.2.1. Potrete accedere facilmente al NVR con ONVIF o al server con ONVIF.

# 3 Interfaccia grafica del software di sorveglianza

Fare riferimento alla Guida Rapida d'installazione se si sta installando la telecamera per la prima volta. Una volta terminata l'installazione rapida, potete prendere un po' di tempo per imparare il funzionamento del software.

## 3.1 Finestra di dialogo di accesso

Figura 3.1

Osservate la finestra di dialogo di accesso qui sopra, è suddivisa in 5 sezioni da 1 a 4.

Sezione1 Inserire User Name (Nome utente) e password(password): Il nome utente amministratore predefinito è admin con password vuota; resettare la password al primo utilizzo ed impedire l'accesso alla telecamera ad utenti non autorizzati.

Sezione2  Stream(Streaming): La telecamera supporta due modalità di streaming: Main stream e sub stream. Se si desidera accedere alla telecamera da LAN, qui è possibile selezionare Main streaming. Se si desidera accedere alla telecamera da Internet, consigliamo di selezionare sub streaming.

Nota: Quando la banda della rete è scarsa, si consiglia di selezionare Sub Streaming ed il video sarà più fluido.

Sezione3  Selezionare la language(lingua): E' possibile selezionare la lingua desiderata facendo clic sull'elenco a discesa della lingua per cambiarla.

Sezione4  Login(Accedere) alla telecamera: Fare clic sul pulsante Accedi; si vedranno gli schermi della sorveglianza.(Se si accede alla telecamera per la prima volta, sarà visualizzata la pagina per modificare nome utente e password.)

## 3.2  Modificare Nome utente e Password

Quando si effettua l'accesso per la prima volta, sarà visualizzata la pagina per modificare nome utente e password automaticamente.

Figura 3.2

Inserire il Nuovo nome utente, la Nuova Password e Confermare la password. Fare clic sul pulsante Modify(Modifica) ; sarà nuovamente visualizzata la pagina di accesso.

## 3.3  Configurazione guidata

Dopo aver effettuato l'accesso per la prima volta, sarete reindirizzati automaticamente alla “Configurazione guidata”. Qui sarà possibile configurare i parametri di base della telecamera come il nome della telecamera, l'ora della telecamera, le impostazioni wireless, la configurazione IP.

Figura 3.2

Nome telecamera: E' possibile assegnare un nome alla Telecamera IP.

Figura 3.3

Ora sistema: Selezionare il fuso orario per impostare la data, l'ora, il formato, ecc.

Figura 3.4

Reti wireless: Fare clic su Scan(Scansione), trovare l' SSID del router wireless, selezionarlo ed inserire la password.

Figura 3.5

IP: Impostare l'indirizzo IP della telecamera. Si può scegliere se ottenere un indirizzo IP automaticamente (DHCP) o impostare l'indirizzo IP manualmente in base alle proprie necessità.

Figura 3.6

NOTA: Basta 1 minuto per collegare la telecamera al router.

## 3.4 Schermo della sorveglianza

Figura 3.7

Sezione1  Pulsanti Live video / Settings/ /Playback (Video in diretta Impostazioni Riproduzione)

:  Percorso allo schermo della sorveglianza. Fare clic su questo pulsante e tornare allo schermo della sorveglianza

:  Percorso al Pannello di controllo Amministratore, fare clic, vi porterà al Pannello di controllo Amministratore ed alle impostazioni avanzate

: Fare clic su questo pulsante e tornare alla finestra di dialogo Riproduzione per vedere i file audio memorizzati nella scheda MICROSD.

Sezione2 Finestra di dialogo multi-dispositivo

Il firmware all'interno della telecamera supporta fino ad un massimo di 9 telecamere in monitoraggio contemporaneamente. E' possibile aggiungere altre telecamere nelle impostazioni multi-dispositivo.

Section3 Pulsanti Mode Modalità/ Stream / Mirror / Flip /Zoom (Modalità / Streaming / Specchio/ Capovolgi Zoom)

1) 50HZ ---------Sorveglianza interna (Regione: Europa, Cina)

2) 60HZ ---------Sorveglianza all'interno (Regione: USA, Canada)

3) Esterno------Sorveglianza all'esterno

Streaming

Lo streaming predefinito supporta varie modalità, ad esempio: Modalità HD/720P/30fps/2M significa: Tipo di streaming / Risoluzione / Frame rate massimo/ Bit rate. (Modelli diversi supportano diverse modalità specifiche. )

1) Tipo di streaming: E' usato per identificare il tipo di streaming.

2) 720P/ VGA

Maggiore è la risoluzione, migliore sarà la qualità dell'immagine. Se si accede alla telecamera tramite internet e si desidera ottenere un video streaming più fluido, selezionare la risoluzione VGA.

3) Frame rate massimo

Quando il formato video è 50Hz il frame rate massimo è 25 fps. Quando il formato video è 60Hz il frame rate massimo è 30 fps. E' necessario abbassare il frame rate quando l'ampiezza di banda e limitata. Normalmente, quando il frame rate è superiore a 15, è possibile ottenere un video fluido. Il frame rate massimo è diverso per ciascun modello, vedere le “Specifiche tecniche”.

4) Bit rate

In generale più grande è il bit rate is, più chiaro sarà il video. Ma la configurazione del bit rate dovrebbe abbinarsi bene all'ampiezza della banda di rete. Quando l'ampiezza di banda è molto limitata ed il bit rate è grande, il video non potrà essere riprodotto correttamente. E' possibile resettare il tipo di streaming nella finestra di dialogo Settings (Impostazioni) -> Video -> Settings Video(Video Impostazioni).

Figura 3.8

Dopo aver effettuato le modifiche, ripetere l'accesso alla telecamera e si potranno vedere le modifiche.

Sezione4 Luci LED a infrarossi

Fare clic su led a infrarossi; ci sono tre modalità per regolare il led a infrarossi: Automatica, Manuale e Programmata.

Automatica: Selezionare questa modalità e la telecamera regolerà il led a infrarossi automaticamente (acceso o spento).

Manuale: Selezionare questa modalità e sarà possibile accendere o spegnere l'infrarosso manualmente.

Programmata: Selezionare questa modalità e la luce led a infrarossi si spegnerà nel periodo programmato. Se si desidera definire o modificare l'ora di programmazione delle luci led a infrarossi, andare alla pagina Settings (Impostazioni)-->Video(Video)---> LED IR (LED A INFRAROSSI) Schedule Programma.

Sezione5 Impostazioni qualità immagine: In questa pagina è possibile regolare l'Hue, la luminosità, il contrasto, la saturazione e la nitidezza per ottenere una qualità superiore.

Sezione 6 OSD: Se è stata aggiunta l'ora ed il nome alla telecamera nel video, sarà possibile vederlo nella schermata in diretta.

Andare nella finestra di dialogo Settings(Impostazioni) –Basic Settings(Impostazioni di base) – Camera Nome (Name telecamera) e sarà possibile modificare il nome del dispositivo. Il nome predefinito del dispositivo è anonimo.

Andare nella finestra di dialogo Settings(Impostazioni) – Basic Settings(Impostazioni di base) – Camera time (ora telecamera) e regolare l'ora del dispositivo.

Andare nella finestra di dialogo Settings(Impostazioni) – Video – On Display(Screen a Display schermo) panel, you can add or no add OSD.

Sezione7 pulsanti Play /Stop / Parlato /Audio / Istantanea / Registra / Schermo intero

1 Play  Fare clic per riprodurre il video della telecamera

2 Stop  Fare clic per interrompere il video della telecamera

3 Parlato Fare clic su questo pulsante; l'icona diventerà , poi parlare al microfono collegato al PC; le persone intorno alla telecamera potranno sentire la vostra voce. Fare di nuovo clic sull'icona e smettere di parlare.

4 Audio Fare clic su questa incona; l'icona diventerà  sarà possibile ascoltare l'audio intorno alla telecamera dalla cuffia o dagli altoparlanti collegati al PC.

5 Istantanea Fare clic per catturare un'istantanea: si aprirà una finestra di dialogo con la fotografia che è stata scattata, fare clic destro nella finestra di dialogo per salvare la fotografia ovunque desiderate.

6 Registra Fare clic sull'icona  e la telecamera inizierà a registrare; si vedrà un punto verde nella finestra di dialogo in diretta. Fare di nuovo clic per smettere di registrare. Il percorso predefinito di memorizzazione è C:\IPCamRecord. E' possibile modificare il percorso di memorizzazione: Andare nella finestra di dialogo Settings(Impostazioni) -> Record(Registrazioni) -> Storage location(Posizione di memorizzazione).

7 Full (Schermo) Screen(Intero) Fare clic per passare alla visualizzazione a schermo intero; o fare doppio clic sulla schermata di sorveglianza per passare allo schermo intero. Fare di nuovo doppio clic per uscire dalla modalità schermo intero.

Controlli del mouse a schermo: Fare clic destro con il mouse per regolare le dimensioni dello schermo, schermo intero e Zoom.

Figura 3.10

Keep ration (Mantieni le proporzioni): Selezionare questa opzione e la telecamera regolerà le dimensioni della finestra di dialogo in diretta in base al monitor del computer automaticamente. A volte c'è un bordo nero intorno al video, in questo caso selezionare l'opzione Mantieni le proporzioni per ottenere una qualità di visualizzazione migliore.

Full (Schermo) Screen(Intero): Selezionare questa opzione e fare clic per passare alla modalità schermo intero, premere ESC(ESC) per uscire dalla modalità schermo intero.

Zoom up --> Primo metodo: Questa è una soluzione pratica e veloce per ingrandire o rimpicciolire lo schermo facendo clic sullo schermo e muovendo la rotella del Mouse, oppure premendo il tasto (CTRL)CTRL e facendo clic sul pulsante sinistro del mouse.

-> Secondo metodo: Fare clic e la visualizzazione in diretta sarà ingrandita in modo digitale, poi fare clic su Zoom Down e la visualizzazione in diretta tornerà alle dimensioni originali.

Figure 3.11

Quando si seleziona la modalitàFull Screen (Schermo Intero) e poi si fa clic destro appare un pulsante Screen PTZ (Schermo PTZ).

Figura 3.12

Fare clic sul pulsante Screen PTZ (Schermo PTZ) e posizionare il mouse sullo schermo per indicare la direzione di movimentazione della telecamera preferita, premere il tasto sinistro del mouse; la telecamera si sposterà nella direzione corrispondente. Lasciare il mouse ed interrompere il movimento. Premere il tasto Esc o fare doppio clic con il tasto destro del mouse per cancellare la funzione.

NOTA: Per SO Mac il plug-in non supporta i controlli Mouse a schermo, quindi non si potrà usare.

# 4 Impostazioni avanzate telecamera

Fare clic sul pulsante “Settings(Impostazioni)”, andare al Pannello di controllo amministratore per accedere alle impostazioni avanzate della telecamera.

## 4.1 Stato

Lo stato contiene quattro colonne: Informazioni dispositivo, Stato dispositivo, Stato sessione e Registro. Mostrerà varie informazioni riguardo alla telecamera.

### 4.1.1 Informazioni dispositivo

Modello telecamera: Il numero del modello della telecamera

Camera Name(Nome della Telecamera): Il Nome dispositivo è un nome univoco che può essere assegnato al dispositivo per aiutarvi ad identificarlo. Fare clic su Basic settings(Impostazioni di base) e andare alla finestra di dialogo Camera Name(Nome telecamera) in cui sarà possibile modificare il nome della telecamera. Il nome predefinito del dispositivo è anonimo.

Camera ID (Telecamera ID): Visualizza l'indirizzo MAC cablato della telecamera. Ad esempio l'ID Dispositivo è 000C5D00008, lo stesso ID MAC sarà visualizzato alla base della telecamera.

Camera Time(Ora Telecamera): L'ora di sistema del dispositivo. Fare clic su Basic Settings(Impostazioni di base) e andare alla finestra di dialogo Camera time(Ora telecamera) per regolare l'ora.

Application Firmware Version(dell'applicazione Firmware): Visualizza la versione del firmware della telecamera.

Plug-In Version(Versione Plug-In) : Visualizza la versione del plug-in della telecamera.

System Firmware Version(Versione del Firmware Version del sistema): Visualizza la versione del firmware del sistema.

### 4.1.2  Stato dispositivo

In questa pagina è possibile visualizzare informazioni sullo stato del dispositivo come Stato allarme/ Stato registrazione, stato DDNS, stato WIFI eccetera.

### 4.1.3  Stato della sessione

Lo stato della sessione visualizza chi e quale IP sta visitando la telecamera adesso.

### 4.1.4  Registro

Il registro mostra chi e quale indirizzo IP ha effettuato l'accesso o è uscito dalla telecamera e quando.

Riavviare la telecamera per cancellare il registro delle attività.

## 4.2  Impostazioni di base

Questa sezione permette di configurare il Nome, l'Ora della telecamera, l'e-mail, l'account utente ed il multi-dispositivo.

### 4.2.1  Nome della Telecamera

L' alias predefinito è anonimo. Qui è possibile assegnare un nome alla telecamera come, ad esempio, mela. Fare clic su Save(Salva) per salvare le modifiche. Il nome alias non può contenere caratteri speciali.

### 4.2.2.  Ora Telecamera

Questa sezione permette di configurare le impostazioni degli orologi interni di sistema della telecamera.

Time zone(Fuso orario): Selezionare il fuso orario per la vostra regione dal menù a discesa.

Sync with NTP server(Sync Sincronizza con server) : Il Network Time Protocol sincronizza la telecamera con un server orario via Internet. Scegliere quello più vicino alla telecamera.

Sync with PC(Sincronizza con PC): Selezionare questa opzione per sincronizzare la data e l'ora della Telecamera di rete con il computer.

Manually(Manualmente): L'amministratore può inserire la data e l'ora manualmente. Nota: selezionare il formato della data e dell'ora.

Use(Usa) DST: Selezionare Usa DST, quindi selezionare l'ora legale dal menù a discesa.

Fare clic su Save(Salva) e memorizzare le impostazioni.

### 4.2.3  Account utente

Qui è possibile creare utenti e definire i privilegi, visitor operator(ospiteoperatore) o administrator(amministratore). L'account utente predefinito è admin, con password vuota. E' possibile inserire manualmente gli account utenti di ospite, operatore e amministratore.

Come modificare la password dell'amministratore?

Anzitutto, selezionare l'account dell'amministratore, quindi selezionare “Change(Modifica) password”, inserire la vecchia password e la nuova password, infine fare clic su modifica per applicare le modifiche.

Come aggiungere un account?

Selezionare la colonna vuota, quindi inserire il nuovo nome utente, password e i privilegi, infine fare clic su Add(Aggiungi) per applicare le modifiche. Si potrà vedere il nuovo account aggiunto nella Lista account.

Elimina: Selezionare l'account che si desidera eliminare, quindi fare clic sul pulsante Delete(Elimina) per applicare le modifiche.

NOTA: L'account admin predefinito non può essere eliminato, ma è possibile aggiungere altri utenti amministratore.

### 4.2.4 Multi-telecamera

Se si desidera visualizzare schermi multi-sorveglianza in un'unica finestra di dialogo, è necessario accedere ad una telecamera ed impostarla come dispositivo principale, accendere a Impostazioni Multi-dispositivo e aggiungere altre telecamere alla prima telecamera. Prima di configurare le impostazioni multi-telecamera, è necessario assegnare porte diverse come 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 alle telecamere se ci sono 8 telecamere installate.

Il firmware all'interno della telecamera può supportare fino ad un massimo di 9 telecamere in monitoraggio contemporaneamente. In questa pagina è possibile aggiungere telecamere della serie MJPEG e H.264 alla prima telecamera e visualizzare la schermata multi-sorveglianza in un'unica finestra di dialogo.

Aggiungere telecamere in LAN

Nella pagina Impostazioni multi-dispositivo, è possibile vedere tutti i dispositivi ricercati in LAN. Il primo dispositivo è quello predefinito. E' possibile aggiungere altre telecamere all'elenco in LAN per il monitoraggio. Il software della telecamera supporta fino a 9 Telecamere IP online simultaneamente. Fare clic su The second device (Secondo dispositivo) e fare clic sull'elemento nella Device List(dispositivi Lista) in LAN , l' Alias, l' Host e la Porta Http saranno compilati automaticamente nelle caselle di testo sottostanti. Inserire nome utente e password corretti, poi fare clic su Aggiungi. Aggiungere altre telecamere allo stesso modo.

Tornare agli Schermi sorveglianza, e fare clic sull'opzione Quattro finestre, si vedranno le quattro telecamere aggiunte.

Aggiungere telecamere in WAN

Se si desidera vedere tutte le telecamere tramite internet (computer remoto), sarà necessario aggiungerle utilizzando il nome dominio DDNS. Anzitutto, assicurarsi di poter accedere tramite internet a tutte le telecamere aggiunte. (Leggere Come configurare le impostazioni DDNS)

Effettuare l'accesso alla prima telecamera utilizzando un nome dominio DDNS ed una porta.

Fare clic su Multi-Device Settings(Impostazioni Multi-dispositivo). Scegliere il Second Device(Secondo Dispositivo). Inserire il nome della seconda telecamera, il nome dominio DDNS ed il numero della porta. Inserire nome utente e password e poi scegliere Aggiungi. (Figura 4.19)

1	Il modello della telecamera: MJ o H264.

2	Il nome della seconda telecamera

3	Indicare l'Host DDNS della seconda telecamera, non l'IP della LAN

NOTA: Le serie MJ hanno lo stesso numero porta HTTP e Numero porta multimediale

4	Inserire nome utente e password della seconda telecamera

5	Fare clic sul pulsante Add(Aggiungi) per salvare le modifiche

NOTA: Qui è necessario inserire l' Host come nome dominio DDNS della seconda telecamera, non l'IP della LAN.

Ritornare alla schermata video. Si vedrà che tutte le telecamere sono accessibili tramite internet. Quando non si è in casa, è possibile utilizzare il nome dominio DDNS ed il numero porta della prima telecamera per vedere tutte le telecamere tramite internet.

### 4.2.5  Indicatore di stato

E' possibile abilitare o disabilitare l'indicatore di stato.

## 4.3 Stato

Questa sezione permette di configurare l' IP della Telecamera, il DDNS, le Impostazioni Wireless, l'UPnP e la Porta.

### 4.3.1 Configurazione IP

Se si desidera impostare un IP statico per la telecamera, accedere alla pagina Configurazione IP(IP Configuration). Mantenere la telecamera nella stessa subnet del router o del computer.

Qui, modificare le impostazioni è come per l'uso dell'Equipment Search Tool.

Si raccomanda di usare subnet mask, gateway e server DNS del PC connesso in locale. Se non si conoscono subnet mask, gateway e server DNS, è possibile verificare la connessione alla relte locale del computer nel seguente modo:

Control Panel(Pannello di controllo) ( Network Connections(Connessioni di rete) ( Local Area Connections(Connessioni alla rete locale) (Choose Support ( Details.

Se non si conosce il server DNS, è possibile usare le stesse impostazioni del Gateway predefinito.

### 4.3.2 Impostazioni Wireless

Passaggio 1: Scegliere “Settings”(Impostazioni) in alto nell'interfaccia della telecamera ed andare nella finestra di dialogo “Network”(Rete) a sinistra dello schermo, poi fare clic su “Wireless settings”(Impostazioni Wireless).Fare clic sul pulsante Scan(Scansione) e la telecamera rileverà tutte le reti wireless nell'are. Anche il router dovrebbe essere visualizzato nell'elenco.

Passaggio 2: Fare clic sull' SSID (nome del router) nell'elenco, le informazioni corrispondenti relative alla rete, come il nome e la crittografia saranno compilate nei relativi campi automaticamente. Si dovrà soltanto inserire la password di rete. Assicurarsi che SSID, Crittografia e Password inseriti siano esattamente gli stessi del router.

Passo 3: Dopo aver inserito le impostazioni, fare clic sul pulsante Save(Salva) e scollegare il cavo di rete. Non spegnere l'alimentazione della telecamera finché la telecamera IP non si connette alla rete wireless.

L'indirizzo IP LAN scompare sulla finestra di dialogo dell' Equipment Search Tool quando la telecamera configura una connessione wireless. Attendere circa 1 minuto; la telecamera dovrebbe ottenere una connessione wireless, e l'IP LAN della telecamera apparirà di nuovo nella finestra di dialogo dell' Equipment Search Tool. L'indirizzo IP potrebbe essere cambiato dopo che la telecamera riceve una connessione wireless; si consiglia di impostare un indirizzo IP statico locale se questo indirizzo IP cambia, facendo clic destro sulla telecamera in Equipment Search Tools, impostando un IP statico e premendo OK (vedere Figura 4.36).

Congratulazioni! Avete configurato correttamente la connessione wireless della telecamera.

NOTA: Se non riuscite ad effettuare una connessione wireless, fate riferimento al vostro rivenditore o contattateci direttamente per assistenza.

WPS (Wi-Fi Protected Set-up)

Passaggio 01: Premere e tenere premuto il pulsante WPS per due secondi.

Passaggio 02: Premere il pulsante WPS sul router entro 60 secondi. Normalmente il pulsante WPS si trova nella parte posteriore o laterale del router. Per alcuni router, potrebbe essere necessario dover accedere all'interfaccia web e fare clic su un pulsante a video per attivare la funzione WPS. Se non siete sicuri di dove sia il pulsante WPS sul vostro router, fate riferimento al Manuale Utente del router.

La telecamera creerà automaticamente una connessione wireless protetta al vostro router. Se avete collegato il cavo di rete, scollegatelo. L' Equipment Search Tool ricercherà l'IP LAN della telecamera. Assicurarsi che PC e telecamera abbiano la stessa subnet.

NOTA: La modalità di sicurezza del router non può essere WEP, altrimenti le impostazioni WPS potrebbero essere errate.

### 4.3.3  DDNS

Ogni telecamera è dotata di un nome dominio DDNS incorporato e univoco quando viene prodotta, ed è possibile usare direttaemnte il nome del dominio, è anche possibile usare il nome dominio di terzi.

Nome dominio della telecamera IP

Qui ad esempio c29260.myipcamera.org. Andare alle opzioni DDNS nella finestra di dialogo Settings(Impostazioni) -> Network(Rete) , per vedere il nome del dominio.

Ora è possibile utilizzare http:// Domain name + HTTP Port per accedere alla telecamera tramite internet.

Utilizzare ad esempio il nome host c29260.myipcamera.org ed il Numero porta HTTP 800, il link di accesso alla telecamera via internet sarebbe http:// c29260.myipcamera.org

Ripristino impostazioni di fabbrica DDNS: Se è stato configurato correttamente un DDNS di terzi ma si desidera utilizzare di nuovo il DDNS del costruttore, fare clic su questo pulsante per avviare il Servizio DDNS del costruttore.

Impostazioni Nome dominio di terzi

L'utente può anche utilizzare un DDNS di terzi, come, ad esempio www.no-ip.com, www. 3322.com . Qui ad esempio www.no-ip.com . ① Passaggio 1, Andare sul sito web www.no-ip.com per creare un nome host gratuito

Anzitutto: Accedere a www.no-ip.com e fare clic su No-IP Free per registrarsi.

Registrare un account passo a passo seguendo le istruzioni su www.no-ip.com

Dopo la registrazione, accedere alla casella e-mail usata per la registrazione. Riceverà un' e-mail dal sito web, faccia clic sul link per attivare il suo ACCOUNT come indicato nell'e-mail.

Poi: Accedere al link con il nome utente e password registrati per creare il suo nome dominio.

Creare il nome dominio passo a passo seguendo le istruzioni su www.no-ip.com

Passaggio 2: Impostazioni Servizio DDNS con la telecamera

Configurare le Impostazioni DDNS della telecamera utilizzando nome host, un nome utente e password in vostro possesso da www.no-ip.com

Utilizzare ad esempio nome host ycxgwp.no-ip.info, nome utente ipcamera, password ipcamera2012.

Primo accedere alle opzioni delle DDNS Settings(Impostazioni) nella finestra di dialogo dell'amministratore.

Secondo selezionare No-Ip come server..

Terzo digitare ipcamera come utente DDNS, digitare la password ipcamera2012 come password DDNS, digitare ycxgwp.no-ip.info come dominio DDNS e URL server, Quindi fare clic su salva per applicare le modifiche. La telecamera si riavvia per rendere effettive le impostazioni DDNS.

Quarto dopo il riavvio, accedere alla telecamera e andare nelle opzioni di Device Status(Stato Dispositivo) della finestra di dialogo dell'amministratore, verificare che lo stato del DDNS sia corretto.

Se non è corretto, verificare nuovamente di aver inserito nome host, nome utente e password corretti e provare di nuovo a configurare le impostazioni.

NOTA: Se è stato configurato correttamente un DDNS di terzi il Nome dominio non sarà valido. Il DDNS di terzi ed il Nome dominio non possono funzionare contemporaneamente, sarà effettiva l'ultima configurazione.

② Eseguire il port forwarding con il router

Esempio: L'IP LAN della telecamera è http://192.168.8.100:2000 , il Numero della porta multimediale è 9200.

Primo accedere al router, andare al menùPort Forwarding o Port Trigger (anche denominato Server

Virtuale in alcune marche di router). Ad esempio, con il router Linksys, accedere al router e andare in Application & Gaming(Applicazioni e Giochi)-> Single Port Forwarding(Port Forwarding singolo).

Secondo Creare una nuova colonna per indirizzo IP LAN e Numero porta HTTP della telecamera nel router come mostrato di seguito.

③ Usare il nome dominio per accedere alla telecamera tramite internet

Una volta completato il port forwarding, è possibile usare il domain name+ http no. per accedere alla telecamera tramite internet. Si prenda ad esempio il nome host ycxgwp.no-ip.info e http no. 2000 ; il link di accesso alla telecamera via internet sarebbe http:// ycxgwp.no-ip.info:2000

### 4.3.4  UPnP

Lo stato UPnP predefinito è chiuso. E' possibile abilitare l' UPnP, poi il software della telecamera sarà configurato per il port forwarding. Tornare alla finestra di dialogo “Device Status”(Stato dispositivo), si potrà vedere lo stato UPnP:

Il software della telecamera sarà configurato per il port forwarding. Potrebbero verificarsi dei problemi con le impostazioni di sicurezza del router, ed a volte errori. Si raccomanda di configurare il port forwarding sul router manualmente.

### 4.3.5 Porte

Questa telecamera supporta Porte HTTP/ Porte HTTPS/ Porte ONVIF. La porta HTTP è usata per accedere alla telecamera in remoto.  Se si desidera accedere alla telecamera e visualizzare il video.

Porta HTTP: Come impostazione predefinita, la porta HTTP e la porta Multimediale sono impostate a 88. Inoltre, è possibile assegnare un altro numero porta tra 1 e 65535. Però, assicurasi che non siano in conflitto con altre porte esistenti come 25, 21.

Un altro modo per cambiare il Numero porta HTTP

Passaggio 1: Aprire Equipment Search Tool, selezionare la telecamera di cui si desidera modificare la porta, fare clic destro sull'indirizzo IP e fare clic su ”Network Configuration”(Configurazione rete), questo visualizza la finestra di dialogo per la configurazione di rete come mostrato nelle Figure 4.35 e 4.36.

Passaggio 2: Inserire nome utente e password dell'Amministratore (il nome utente predefinito è admin con password vuota), e fare clic su “OK” per applicare le modifiche.

Passo 3: Attendere circa 10 secondi, si vedrà che l'indirizzo IP LAN della telecamera è cambiato. Nel nostro esempio è stato cambiato in 2000, così vediamo http://192.168.1.110:2000 nell' Equipment Search Tool.  Inoltre, l'indirizzo IP LAN ora è fissato sull' indirizzo IP statico: http://192.168.1.110:2000 . Questo indirizzo IP non cambierà anche se si spegne e si riaccende la telecamera; la telecamera rimarrà su questo indirizzo IP LAN. E' molto importante impostare un indirizzo IP LAN statico o potrebbero esserci problemi in seguito con l'accesso remoto e nella visualizzazione della telecamera in remoto se la telecamera perde alimentazione e si riconnette su un indirizzo IP LAN diverso. Assicurarsi di impostare un indirizzo IP LAN statico!

Se non è possibile accedere alla telecamera, assicurarsi di aver effettuato il port forwarding correttamente.

Porta ONVIF: Come impostazione predefinita, la porta ONVIF è impostata a 888. Inoltre, è possibile assegnare un altro numero di porta tra 1 e 65535(eccetto 0 e 65534). Però, assicurarsi che non siano in conflitto con altre porte esistenti.

Porta HTTPS: La porta predefinita è 443. E' possibile utilizzare l' url per accedere alla telecamera: https:// IP + porta HTTPS

Porta RTSP: La porta predefinita è 554. Solo alcune telecamere IP hanno la porta RTSP.

### 4.3.6 Configurazione e-mail

Se si desidera che la telecamera invii e-mail in caso di rilevamento di movimento, sarà necessario configurare l'e-mail.

1	SMTP Server / Port Transport Layer Porta(Layer di trasporto) Security(Sicurezza) Inserire il server SMTP per il mittente. La porta SMTP è normalmente impostata a 25. Alcuni server SMTP hanno la propria porta, come 587 o 465, e la sicurezza del Layer di trasporto è normalmente Nessuna. Se si usa Gmail, la Sicurezza del layer di trasporto deve essere impostata a TLS o STARTTLS e la Porta SMTP deve essere impostata a 465 o 25 o 587, la porta scelta è definita in base alla Sicurezza del layer di trasporto selezionata.

2	SMTP Username(Nome utente SMTP) / password  ID account e password dell'indirizzo e-mail del mittente

3	 Sender e-mail(E-mail del mittente) La casella di posta del mittente deve supportare l'SMTP

4	Receiver (Destinatario)  Non è necessario che la casella di posta del destinatario supporti l' SMTP, è possibile impostare 4 destinatari

5	Save(Salva)  Fare clic su Salva per applicare le modifiche

6	Test  Fare clic su Test per verificare se l'e-mail è stata configurata correttamente.

Se il test è positivo, si vedrà Positivo dopo il Test; allo stesso tempo i destinatari riceveranno un'e-mail di prova.

Se il test fallisce con uno dei seguenti errori dopo aver fatto clic su Test, verify(verificare) che le informazioni inserite siano corrette e selezionare di nuovo Test .

1) Impossibile collegarsi al server

2) Errore di rete. Riprovare più tardi

3) Errore server

4) Nome utente o password non corretti

5) Il mittente è negato dal server. Forse il server deve autenticare l'utente; verificare e riprovare in seguito

6) Il destinatario è negato dal server. Probabilmente a causa della privacy of anti-spam del server

7) Il messaggio è negato dal server. Probabilmente a causa della privacy of anti-spam del server

8) Il server non supporta la modalità di autenticazione utilizzata dal dispositivo

### 4.3.7  Impostazioni FTP

Se si desidera caricare file registrati e immagini su server FTP, è possibile configurare le FTP Settings(Impostazioni FTP).

FTP Server(Server FTP): Se il server FTP si trova sulla LAN.

Se si ha un server FTP cui è possibile acceder via internet.

Port(Porta): La porta predefinita è la 21. Se è stata modificata, un programma client FTP esterno deve modificare la porta di connessione al server di conseguenza.

FTP Mod(Modalità FTP): Qui sono supportate due modalità: PORTA e PASV.

Username(Nome utente)/ password: Account e password FTP.

Fare clic su	Save(Salva)  per applicare le modifiche.

Fare clic su Test per verificare che l' FTP sia stato configurato correttamente.

### 4.3.8  P2P

Accedere alla Telecamera IP da Smartphone (sistema operativo Android o iOS). Prima di tutto, è necessario abilitare la funzione P2P della telecamera IP in “Settings(Impostazioni) -> Network(Rete) -> P2P”.

## 4.4  Video

Questa sezione permette di configurare le impostazioni streaming video, la visualizzazione a schermo e le impostazioni delle istantanee.

### 4.4.1  Impostazioni video

Ci sono due modi per configurare le impostazioni del streaming video. Sono le impostazioni main stream video e le impostazioni sub stream video.

Definizione della visione notturna avanzata: La telecamera abbasserà automaticamente il frame per prolungare il tempo di registrazione durante la notte.

Stream type(Tipo Stream): Ci sono quattro tipologie che identificano i vari stream configurati. Se si seleziona la Modalità HD, il video diventerà più nitido e richiederà un'ampiezza di banda maggiore; Se si seleziona la Modalità Smooth la largezza di banda è molto stretta ed il bit rate è grande, questo comporterà che il video non sarà riprodotto correttamente. Il Modello Equilibrium è un valore intermedio tra la Modalità HD e la Modalità Smooth.

Resolution(Risoluzione): La telecamera supporta varie tipologie, ad esempio: 960P, 720P, VGA, QVGA. Più alta è la risoluzione, più nitido sarà il video. Ma anche il codice di flusso diventerà grande e richiederà una larghezza di banda maggiore.

Bit Rate: In generale più grande è il bit rate is, più chiaro sarà il video. Ma la configurazione del bit rate dovrebbe abbinarsi bene all'ampiezza della banda di rete. Quando l'ampiezza di banda è molto limitata ed il bit rate è grande, il video non potrà essere riprodotto correttamente.

Frame Rate: Si noti che una dimensione di frame richiede una larghezza di banda maggiore. Quando il formato video è 50Hz il frame rate massimo è 25 fps. Quando il formato video è 60Hz il frame rate massimo è 30 fps. E' necessario abbassare il frame rate quando l'ampiezza di banda e limitata. Normalmente, quando il frame rate è superiore a 15, è possibile ottenere un video fluido. Il frame rate massimo è diverso per ciascun modello; vedere le “Specifiche tecniche”.

Key Frame Interval: Il tempo tra l'ultimo key frame ed il key frame successivo. Minore è la durata, e più probabile sarà ottenere una migliore qualità video, ma a scapito di un maggiore consumo di banda di rete.

Variable bit rate: Selezionare il tipo di Bit rate tra costante o variabile. Se si seleziona “Yes(Sì)”, la telecamera cambierà il bit rate del video in base alla situazione, ma non oltre al valore massimo del parametro "Bit Rate"; Se si seleziona No, il Bit Rate è invariato.

### 4.4.2  Visualizzazione a schermo

Questa pagina è usata per aggiungere l'ora ed il nome del dispositivo al video.

Display Timestamp(Visualizzazione Ora): Ci sono due opzioni: Sì o NO. Selezionare Sì per visualizzare la data del sistema sul video.

Display Camera Name(Visualizzare il nome della telecamera): Ci sono due opzioni: Sì o NO. Selezionare Sì per visualizzare il nome del dispositivo sul video.

### 4.4.4  Impostazioni istantanea

In questa pagina è possibile configurare la qualità dell'immagine delle istantanee ed il percorso di memorizzazione.

Manual snap Quality(Qualità istantanea Manuale): Bassa, Media e Alta. Più alta è la qualità, più nitida sarà l'immagine.

Picture Save To(Salva le immagini in): FTP o scheda MICROSD. Se è stata effettuata la configurazione FTP e degli allarmi, in caso di allarme la telecamera inverà immagini istantanee all' FTP o alla scheda MICROSD automaticamente.  Se si seleziona FTP, è possibile configurare

il nome del file con cui viene salvata l'immagine.

Abilitare la temporizzazione per l'acquisizione

Per abilitare un intervallo di acquisizione, seguire i seguenti passaggi:

1 Selezionare Enable timing to capture(Abilita temporizzazione per l'acquisizione)

2 Capture interval(Intervallo di acquisizione):Il tempo d'intervallo tra due acquisizioni.

3 Select capture time(Selezionare il tempo di acquisizione)

- Acquisisci in qualsiasi momento

Fare clic sul pulsante nero sopra MON, si vedrà un intervallo di tempo diventare rosso. Quando qualcosa si muove nell'area di rilevamento in qualsiasi momento, la telecamera l'acquisirà.

- Specificare un programma di acquisizione

Fare clic sui giorni della settimana; la colonna corrispondente sarà selezionata. Ad esempio, fare clic su TUE(MAR), tutte le colonne TUE(MAR) diventano rosse, ciò significa che durante tutti i martedì, per tutto il giorno la telecamera riprenderà.

- Premere il tasto sinistro del mouse e trascinarlo sulle caselle delle ore, sarà possibile selezionare l'area seriale,

4 Fare clic sul pulsante Save(Salva)   per applicare le modifiche.

### 4.4.5  Programma LED IR

In questa pagina è possibile programmare l'ora per accendere le luci LED a infrarossi. Quando il parametro Modalità è impostato su Schedule(Programma) nella finestra di dialogo Live Video(Video in diretta), all'ora programmata le luci LED a infrarossi si spegneranno.

## 4.5  Allarme

### 4.5.1  Motion Detection(Rilevamento di movimento)

La telecamera IP supporta l' Allarme di rilevamento di movimento, quando viene rilevato un movimento la telecamera IP darà un allarme.

Per abilitare il rilevamento di movimento, seguire i seguenti passaggi:

Passaggio 01: Abilitare il rilevamento di movimento

Passaggio 03: Intervallo di attivazione--- L'intervallo tra due rilevamenti di movimento.

Passaggio 04: Selezionare l'indicatore di allarme

Ci sono alcuni indicatori di allarme:

Un suono della telecamera ed un Suono del PC

Se si seleziona Suono della telecamera o Suono del PC, quando si rileva un movimento le persone intorno alla telecamera sentiranno un allarme acustico.

B Invia e-mail

Se si desidera ricevere e-mail di allarme quando si rileva un movimento, è necessario selezionare Invia e-mail e configurare le Impostazioni e-mail.

C Scatta un'istantanea

Se si seleziona questa casella di controllo, quando è rilevato un movimento la telecamera scatterà un'istantanea della visualizzazione in diretta come immagine statica e la caricherà sull' FTP. Assicurarsi di aver configurato l' FTP e di aver impostato l' FTP come il percorso di memorizzazione nella finestra di dialogo Video->Impostazioni istantanea.

Intervallo di acquisizione: L'intervallo tra due immagini.

D Registrazione

Se si seleziona questa casella di controllo, quando è rilevato un movimento la telecamera registrerà automaticamente e memorizzerà i file registrati nella scheda MICROSD.  Assicurarsi di aver inserito una scheda MICROSD e di aver impostato la scheda MICROSD come percorso di memorizzazione dei file di registrazione allarme; andare nella pagina Record -> Storage location(Registra -> Location Posizione di Memorizzazione) per verificare queste impostazioni.

Il tempo predefinito di registrazione allarme è di 30s ed il tempo di registrazione pre-allarme è 5s; andare nella pagina Record -> Alarm Record(Registra -> Registrazione allarme) per modificare le impostazioni del tempo di allarme.

Passaggio 05: Definire l'area di rilevamento

Fare clic su set detect area(definire area di rilevamento) e si aprirà una finestra di dialogo, poi tracciare l'area di rilevamento. Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic su OK . Quando qualcosa si muove nell'area di rilevamento la telecamera darà un allarme. (Le zone rosse indicano allarme di rilevamento del movimento!)

Passaggio 06: Programmazione allarme

① Allarme ogni volta che viene rilevato un movimento

Fare clic sul pulsante nero sopra MON, si vedrà un intervallo di tempo diventare rosso. Quando qualcosa si muove nell'area di rilevamento in qualsiasi momento, la telecamera darà un allarme.

② Specificare una programmazione allarme

Fare clic sui giorni della settimana; la colonna corrispondente sarà selezionata. Ad esempio, fare clic su TUE(MAR), tutte le colonne TUE(MAR) diventano rosse, ciò significa che durante tutti i TUESDAY(]MARTEDI)', per tutto il giorno la telecamera darà un allarme.

③ Premere il tasto sinistro del mouse e trascinarlo sulle caselle delle ore, sarà possibile selezionare l'area seriale.

Passaggio 07: Fare clic sul pulsante Save(Salva) per applicare le modifiche.

Quando è rilevato un movimento durante tempo di rilevamento nell'area di rilevamento la telecamera darà un allarme e adotterà gli indicatori di allarme corrispondenti.

NOTA: E' necessario definire l'area di rilevamento ed il programma di rilevamento, altrimenti non ci saranno allarmi ovunque ed in qualsiasi momento.

### 4.5.2  Rilevamento di suoni

Solo i modelli FC2501PA, FC2501P, FC1405P e FC1405PC supportano questa funzione.

Quando i suoni ambientali oltrepassano un determinato decibel l'allarme sonoro verrà attivato.

Se la Sensibilità è impostata ad “High”(Alta) la telecamera rileverà i suoni superiori a 55db.

Se la Sensibilità è impostata a“Medium”(Media) la telecamera rileverà i suoni superiori a 65db.

Se la Sensibilità è impostata a“Low”, (Bassa) la telecamera rileverà i suoni superiori a 75db.

Se la Sensibilità è impostata a “Lower”(Più bassa) la telecamera rileverà i suoni superiori a 85db.

Se la Sensibilità è impostata a “Lowest”(Bassissima	) la telecamera rileverà i suoni superiori a 95db.

Riguardo alle altre funzioni del rilevamento dei suoni, fare riferimento alla sezione ”Rilevamento di movimento”.

## 4.6  Registrazione

Questa sezione permette di modificare il percorso di memorizzazione dei file di registrazione ed il tempo di registrazione.

### 4.6.1  Memorizzazione

Su questa pagina è possibile modificare manualmente l'allarme ed il percorso di memorizzazione delle regisrazioni.

Recording Location(Posizione di registrazione): Scheda MICROSD o FTP. Quando la telecamera dà un allarme, memorizza i file di allarme sulla scheda MICROSD o sull' FTP. Assicurarsi di aver inserito la scheda MICROSD nella telecamera. Su questa pagina è possibile vedere lo spazio disponibile sulla scheda MICROSD.

Local Recording Location(Registrazione in locale): Per SO Windows il percorso di registrazione è c:/ IPCamRecord; è possibile modificarlo. Per SO MAC il percorso di registrazione manuale è: / IPCamRecord.

Enter the local folder(Accedere alla cartella locale): Fare clic qui. E' possibile accedere alla cartella locale di memorizzazione.

### 4.6.2  Registrazione allarme

Su questa pagina è possibile modificare il tempo di pre-registrazione ed il tempo di registrazione allarme.

Il tempo di pre-registrazione allarme predefinito è 5s ed il tempo di registrazione allarme è 30s; è possibile indicare un tempo diverso, fare clic sul pulsante Save(Salva) per applicare le modifiche.

### 4.6.3  Registrazione allarme in locale

In questa pagina è possibile abilitare la registrazione allarme in locale ed il tempo di registrazione dell'allarme in locale.

### 4.6.4  Registrazione programmata

In questa pagina è possibile configurare la registrazione programmata. Quando il parametro Recording Location(Posizione di Registrazione) è impostato su MICRO SD Card(Scheda MICROSD) sulla pagina Storage Location(Registrazione su) è possibile configurare i parametri come mostrato nella seguente figura.

Quando il parametro Recording Location(Posizione di registrazione) è impostato su FTP nella pagina Storage Location(Posizione di registrazione) è possibile configurare i parametri come indicato nella seguente figura.

Fare clic sul pulsante Save(Salva) per applicare le modifiche.

### 4.6.5  Gestione scheda MICROSD

Questa telecamera supporta schede MICROSD e la dimensione massima della scheda MICROSD deve essere inferiore a 32G.

Andare su Settings(Impostazioni) (Device Status(Stato dispositivo)( Device Status(della pagina Stato dispositivo) per vedere lo stato della scheda MICROSD.

Il percorso di memorizzazione predefinito dei file di eventi allarme è la scheda MicroSD. Quando lo spazio disponibile sulla scheda MicroSD è inferiore a 256M, i file più vecchi saranno cancellati automaticamente (registrazione in loop).

## 4.8  Firewall

Questa sezione spiega come controllare le autorizzazioni di accesso verificando gli indirizzi IP dei PC client. E' costituito dalle seguenti colonne: Block accesses from these IP addresses(Bloccare gli accessi da questi indirizzi IP) e Only allow access from these IP addresses(Consentire l'accesso solo da questi indirizzi IP).

Abilita firewall. Se si seleziona Consentire accessi solo da questi indirizzi IP e si indicano fino ad un massimo di 8 indirizzi IP, solo i client il cui IP è elencato in (Only allow access from these IP addresses)Consentire l'accesso solo da questi indirizzi IP possono accedere alla Telecamera in rete. Se si seleziona (Block access from these IP addresses)Bloccare l'accesso da questi indirizzi IP, solo i client i cui indirizzi IP sono elencati nella lista IP non possono accedere alla Telecamera in rete.

Fare clic su Save(Salva) per applicare le modifiche.

## 4.9  Sistema

In questa finestra di dialogo è possibile eseguire il backup/ripristinare le impostazioni della telecamera, aggiornare il firmware all'ultima versione, riportare la telecamera alle impostazioni predefinite e riavviare il dispositivo.

### 4.9.1  Back-up e ripristino

Fare clic su Backup per salvare tutti i parametri che sono stati configurati. Questi parametri saranno memorizzati in un file .bin file per usi futuri. Fare clic su Browse(Sfoglia) e selezionare il file dei parametri memorizzato, quindi fare clic su Submit(Avanti) per ripristinare i parametri.

### 4.9.2  Aggiornamento sistema

La versione corrente del firmware sarà visualizzata sullo schermo. E' possibile accedere alla finestra di dialogo Device Status(Stato Dispositivo)( Device Information(Informazioni dispositivo) per verificare le ultime versioni firmware disponibili.

Fare clic su Browse(Sfoglia), scegliere il file .bin corretto e poi fare clic su System upgrade(Aggiorna sistema).

Non spegnere durante l'aggiornamento. Dopo l'aggiornamento, si potranno vedere i risultati dell'aggiornamento.

Aggiornare il Firmware tramite Equipment Search Tool

Fare doppio clic sull'icona Equipment Search Tool , selezionare la Telecamera IP di cui si desidera aggiornare il firmware. Quindi selezionare Aggiorna Firmware ed inserire nome utente e password, scegliere il file firmware ed eseguire l'aggiornamento.

ATTENZIONE: Se la telecamera funziona bene con il firmware corrente, si raccomanda di non eseguire l'aggiornamento. Non aggiornare il firmware se non è necessario. La telecamera potrebbe subire danni se non configurata correttamente durante un aggiornamento.

NOTA:

- Prima di aggiornare il firmware, estrarre la scheda MICROSD e riavviare la telecamera; non aggiornare il firmware in WAN tramite l'Interfaccia Utente web, il processo di aggiornamento potrebbe non riuscire.

- Assicurarsi di aver scaricato il pacchetto firmware corretto per l'aggiornamento della telecamera. Leggere la documentazione per l'aggiornamento (file readme.txt) nel pacchetto prima di eseguire l'aggiornamento.

- Dopo aver scaricato il firmware, verificare le dimensioni dei file .bin. Devono corrispondere alle dimensioni indicate nel file readme.txt. Se non è così, scaricare di nuovo il firmware finché le dimensioni coincidono. La telecamera non funzionerà correttamente se si utilizza un file .bin corrotto.

- Normalmente è necessario aggiornare solo l'Interfaccia utente web del dispositivo, non tentare di aggiornare il Firmware di sistema del dispositivo.

5)  Non spegnere la telecamera durante l'aggiornamento finché la telecamera IP si riavvia e si connette.

6)  Dopo aver effettuato l'aggiornamento correttamente, disinstallare il vecchio plugin e reinstallarlo, quindi riportare la telecamera alle impostazioni di fabbrica prima di utilizzarla.

### 4.9.3  Installazione patch

Fare clic su "Browse"(Sfoglia) per selezionare il file patch corretto, quindi fare clic su "[Install Patch] "Installa Patch" per installare il patch. Non spegnere durante l'installazione. Una volta completata l'installazione, si riceverà un messaggio di sistema.

### 4.9.4  Factory Reset (Ripristino impostazioni di fabbrica)

Fare clic su Resetta tutto e tutti i parametri selezionati torneranno alle impostazioni di fabbrica. Questo assomiglia alla pressione del pulsante Reset sulla base della telecamera.

### 4.9.5  Reboot(Riavvio)

Fare clic su Reboot(Riavvio) System [Riavvia il sistema] per riavviare la telecamera. Questo somiglia a togliere l'alimentazione alla telecamera.

# 5 Riproduzione

Su questa pagina è possibile visualizzare i file registrati e memorizzati nella scheda MICROSD.

Sezione 1 Definire il tempo ed il tipo dei file di registrazione

: Percorso di memorizzazione dei file registrati

: Qui sono supportate tre tipologie: giorno corrente, mese corrente e Tutte le registrazioni. In alternativa, selezionare l'ora su data e ora manualmente.

: Tipo dei file registrati. Qui sono supportate due tipologie: Registrazione normale, Registrazione allarme e Tutte le registrazioni.

: Fare clic su questo pulsante per cercare tutti i file che soddisfano le condizioni selezionate.

Riproduzione continua: Selezionare questa casella di controllo per riprodurre in modo continuo tutti i file delle registrazioni.

Sezione 2  Cercare i file registrati

In questa finestra di dialogo è possibile vedere tutti i file delle registrazioni che soddisfano le condizioni indicate.

Sezione 3  Pulsanti Play/Stop/Audio/Schermo intero

Selezionare un file di registrazione prima di utilizzare questi pulsanti.

Fare clic su questo pulsante per riprodurre i file delle registrazioni

Fare clic su questo pulsante per interrompere la riproduzione dei file delle registrazioni

Aprire o chiudere l'audio

Fare clic su questo pulsante per passare alla modalità schermo intero e fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse per uscire dalla modalità schermo intero.

# 6  Appendice

## 6.1  Domande frequenti

NOTA: In caso di domande, verificare anzitutto le connessioni di rete. Verificare lo stato di funzionamento riportato dagli indicatori sul server di rete, hub, scambio e scheda di rete. In caso di anomalie, verificare le connessioni di rete.

### 6.1.1  Installare il componente aggiuntivo dei browser Firefox, Google Chrome e IE Chrome.

Figura 6.1

Figura 6.2

Figura 6.3

Figura 6.4

Figura 6.5

Figura 6.6

### 6.1.2  Disinstallare il componente aggiuntivo dei browser Firefox, Google Chrome e IE Chrome.

Figura 6.7

Figura 6.8

Figura 6.9

### 6.1.3  Ho dimenticato la password dell'amministratore

Per resettare il nome utente e la password dell'amministratore, premere e tenere premuto il RESET BUTTON(PULSANTE RESET) per 5 secondi. Una volta rilasciato il pulsante reset, attendere 20 secondi; la telecamera si riavvierà ed il nome utente e la password torneranno alle impostazioni di fabbrica predefinite per nome utente e password amministratore. Accendere la telecamera prima di effettuare il reset. *** Nome utente predefinito amministratore: admin *** Password predefinita amministratore: Nessuna password

### 6.1.4  La telecamera non registra

La telecamera non registra quando premo il pulsante Registra o non riesco a modificare il percorso della registrazione manuale. Se si usa Windows7 o Vista, potrebbe non essere possibile eseguire la registrazione manuale o modificare il percorso di registrazione a causa delle impostazioni di sicurezza del computer. Ci sono due modi per risolvere questo problema:

- Aggiungere la telecamera come sito attendibile per risolvere questo problema. I passaggi sono: IE Browser(Browser IE) (Tools(Strumenti) ( Internet Properties(ProprietàInternet) ( Security(Sicurezza) ( Trusted sites(Siti attendibili) ( Sites(Siti) ( Add(Aggiungi). (2) Aprire il browser IE, poi fare tasto destro e selezionare “Run as administrator(Esegui come amministratore)”

### 6.1.5  La subnet non corrisponde

Verificare che la telecamera ip sian nella stessa subnet del computer. I passaggi sono Control Panel ( Network Connections(Pannello di controllo ( Connessioni di rete) ( fare doppio clic su Local Area Connections (Connessioni Area Locale) ( Scegliere General(Generale) ( Properties(Proprietà).(Figure 3.23/3.24) Verificare subnet mask, indirizzo IP e gateway. Quando si imposta l'indirizzo IP, assicurasi che sia nella stessa subnet. Altrimenti non sarà possibile accedere alla telecamera.

### 6.1.6  Le immagini non sono visualizzate

Il video streaming è trasmesso dal controller ActiveX. Se il controller ActiveX non è installato correttamente non si vedranno le immagini video. E' possibile risolvere questo problema in questo modo: Scaricare il controller ActiveX e configurare le proprietà della sicurezza di IE nel PC quando lo si usa per la prima volta: IE Browser(Browser IE)( Tool(Strumenti) ( Internet Proper security(Proprietà sicurezza Internet) ( Custom Level(Livello personalizzato) ( ActiveX control and plug-ins(Controller e plugin ActiveX). Tre opzioni devono essere impostate su “Enable(Abilita)”, I programmi ActiveX letti dal computer saranno memorizzati. Procedere come segue:

Enable(Abilitare): Download unsigned ActiveX controls(Scaricare controlli ActiveX non firmati)

Enable(Abilitare): Initialize and script ActiveX controls not marked as safe(Inizializzare script e controlli ActiveX non contrassegnati come sicuri)

Enable(Abilitare): Run ActiveX controls and plug-ins(Eseguire controlli e plug-in ActiveX)

Figura 6.6

Se si consente l'esecuzione di ActiveX ma ancora non si riesce a vedere il video in diretta, modificare il numero della porta e riprovare. Non usare la porta 88.

Figura 6.7

NOTA:  Assicurarsi che il firewall o il software anti-virus non blocchino la telecamera o ActiveX. Se non è possibile vedere i video, disattivare il firewall o il software anti-virus e riprovare.

### 6.1.7  Impossibile accedere alla telecamera IP in internet

- Il controller ActiveX non è installato correttamente

- La porta usata dalla telecamera è bloccata dal Firewall o dal software Anti-virus. Modificare il numero della porta e riprovare.

- Il Port forwarding non è corretto. Verificare queste impostazioni ed assicurarsi che siano corrette.

### 6.1.8  UPnP sempre fallito

L'UPnP contiene solo il port forwarding nel nostro software più recente. A volte potrebbe non riuscire ad eseguire il port forwarding automaticamente a causa del firewall o del software anti-virus. Questo è anche correlato alle impostazioni di sicurezza del router. Quindi consigliamo di eseguire il port forwarding manualmente. Dopo aver eseguito il port forwarding manualmente nel router sarà possibile visualizzare correttamente la telecamera in internet.

### 6.1.9  La telecamera non si connette in wireless

Se la telecamera non si connette in wireless dopo aver configurato le impostazioni wireless ed aver estratto il cavo. Verificare che le impostazioni siano corrette.

Normalmente la telecamera non si connette in wireless principalmente a causa di impostazioni errate.

Assicurarsi che l'SSID sia visibile; usare la stessa crittografia per router e telecamera.

### 6.1.10  Impossibile vedere altre telecamere in elenco

Impossibile vedere altre telecamere elencate in multi-dispositivo utilizzando l'accesso remoto.

Se si desidera vedere tutte le telecamere tramite WAN, verificare di poter accedere a ciascuna telecamera aggiunta nelle impostazioni multi-dispositivo utilizzando il nome DDNS ed il numero della porta. Usare il nome dominio DDNS non l'IP LAN della telecamera. (Per ulteriori dettagli, vedere: Come aggiungere telecamere in WAN)

## 6.2  Parametri predefiniti

Parametri di rete predefiniti

Indirizzo IP: ottieni in modo dinamico

Subnet mask: ottieni in modo dinamico

Gateway: ottieni in modo dinamico

DDNS: Nome dominio incorporato

Nome utente e password

Il nome utente predefinito è admin con password vuota.

## 6.3  Specifiche tecniche TX-60

| Sensore di immagine |
| --- |
| Sensore | Sensore CMOS a colori ad alta definizione |
| Risoluzione display | 1.0M Pixels (risoluzione video 1280 x 720) |
| Illuminazione minima | 0 Lux con lampada IR ad alta potenza |
| Obiettivo |
| Tipo obiettivo / Lunghezza messa a fuoco / Apertura | Interfaccia M12 / f 2.8mm / F=1.8 |
| Angolo di vista | Orizzontale 108° e Diagonal 116° |
| Video |
| Flusso compressione immagini | Dual stream H.264 |
| Frame Rate immagine | 25fps (VGA), 23fps (720P) |
| Risoluzione | 720P (1280x720), VGA (640x480) & (640x360), QVGA (320x240) & (320x180) |
| Regolazione immagine | Hue, Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza, Capovolgi, Specchia |
| Modalità infrarossi e visione notturna | Infrarosso automatico o manuale e fino a 5m |
| Rete |
| Tipi | Ethernet e Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
| Frequenza | 2.412 – 2.484 |
| EZlink | Si collega facilmente alla rete WiFi |
| WPS | Connessione wireless con la semplice pressione di un pulsante |
| Protocolli di rete | IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, WPS |
| Requisiti di sistema |
| Sistemi operativi | Win XP, Win 7, Win 8.1, Win 10, Mac OS |
| Browser | Microsoft IE8 e versione superiore o browser compatibile, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari |
| Altre caratteristiche |
| Rilevamento di movimento & di suoni | Allarme via e-Mail, caricamento istantanea allarme su FTP |
| Audio bidirezionale | tramite App per Smartphone o Client Web |
| LED WiFi e di sistema | un LED di sistema (rosso) un LED WiFi (verde) |
| Blocco privacy | definire l'area di privacy manualmente |
| Account utenti e Firewall | Tre livelli utente e supporta filtro IP |
| Memoria e Reset | Scheda MicroSD fino a 32GB e pulsante Reset |
| Altre specifiche |
| Alimentazione & consumi | CC 5V/1.0A & 3W mass. |
| Temperatura d'esercizio | –10°C fino a 50°C |
| Umidità operativa | 10% fino a 80% senza condensa |
| Temperatura di conservazione | –20°C fino a 60°C |
| Umidità di conservazione | 0% fino a 90% senza condensa |
| Peso / Dimensioni | 103g / (L) 7,6 x (P) 7,6 x (H) 12,1 cm |
| Contenuto della confezione | IP-Telecamera HD 1.0MP per interni TX-60, Adattatore di alimentazione CC, Cavo di caricamento USB a MicroUSB, Cavo Ehernet, Viti, CD, Manuale dell’utente |

# Text boxes

| LAN | LAN |
| --- | --- |
| WPS / Reset | WPS / Reset |
| Power | Accensione |
| MicroSD card slot | Slot scheda MicroSD MicroSD |

| Power Light | Spia di accensione |
| --- | --- |
| Infrared Lamp Array | Lampada a infrarossi (IR) Array |
| Lens | Obiettivo |
| Induction IC | CI a induzione |
| Network Light | Spia di rete |
| Microphone | Microfono |

Fare clic su questo pulsante per aggiungerlo.

Digitare l'url della telecamera, qui, ad esempio https://192.168.8.129:443  .

Indirizzo IP: Impostarlo nella stessa subnet del computer o mantenere l'impostazione predefinita.

Subnet Mask: Mantenere l'impostazione predefinita.

Gateway e DNS Server: Impostarlo sull'indirizzo IP del router.

Selezionare Sì e fare clic su Salva.

Fare clic su Abilita DDNS e fare clic su Salva.

Il contenuto nella colonna DDNS di fabbrica è il nome del dominio della telecamera.

Fare clic su Aggiungi nuovo.

Inserire la porta e l'indirizzo IP della telecamera e fare clic su Salva.

La configurazione del Port Forwarding è stata completata.

7

6

5

4

3

2

1

Indicare un numero di pagina, fare clic sul pulsante Vai per accedere alla pagina corrispondente.

Fare clic sul numero della pagina ed andare alla pagina corrispondente per visualizzare più registri.

2 Inserire Nome utente e Password della seconda telecamera

3 Fare clic su Aggiungi per applicare le modifiche

1 Fare clic, modello telecamera, alias, host e Porta HTTP saranno compilati nelle caselle di testo seguenti automaticamente

Assicurarsi di poter accedere a ciascuna telecamera che si desidera aggiungere utilizzando nome DDNS e porta.

Usare il nome dominio DDNS

e la porta per accedere.

Fare clic qui

Ci sono due server DNS, è possibile sceglierne uno qualsiasi dei due. Lo stesso vale anche per il gateway.

Impostare la stessa Subnet Mask ed il gateway della telecamera con il PC.

Fare clic sul pulsante Scansione per cercare le reti wireless.

1 Fare clic sull' SSID del router e le relative informazioni saranno compilate nei campi automaticamente.

2 Inserire la password del router

Pulsante WPS

Fare clic qui per registrarsi

Digitare il numero della porta multimediale della telecamera nella colonna Porta esterna e Porta interna

Assegnare un nome a piacere

Selezionare la telecamera di cui si desidera modificare la porta e fare clic destro.

Inserire Nome utente e password, fare clic su OK.

Modificare la porta Http.

Fare clic su questo pulsante e selezionare tutti gli intervalli di tempo

1

2

3