IP-Cam HD 1.0MP indoor

TX-60

IP-Cámara HD 1.0 MP de interiores TX-60

Manual de usuario

Consejos de seguridad y eliminación de pilas: Mantenga los niños alejados de las pilas. Si un niño se traga una pila, acuda al médico o lleve al niño a un hospital inmediatamente. Siga la polaridad correcta (+) y (–) de las pilas. Cambie todas las pilas simultáneamente. No utilice nunca pilas nuevas y viejas, ni de diferentes tipos al mismo tiempo. ¡No cortocircuite, abra, deforme ni cargue las pilas! ¡Riesgo de lesiones! ¡No tire nunca las pilas al fuego! ¡Riesgo de explosión!

Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. Limpieza: Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. Distribuidor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

V1.0

# Índice

Índice	1

1 Generalidades	3

1.1 Características principales	3

1.2 Generalidades del producto	4

1.3 Tarjeta MicroSD	4

1.4 Instalación del hardware	5

2 Acceso a la cámara IP	5

2.2 Acceso a la cámara a través de LAN	5

2.3 Acceso a la cámara a través WAN	9

2.3.1 Direcciones IP estáticas	9

2.3.2 Acceso remoto	10

2.4 Uso del reproductor VLC	12

2.5 Conexión de la cámara IP con el servidor	14

3 GUI del software de vigilancia	15

3.1 Ventana de inicio de sesión	15

3.2 Modificación del nombre de usuario y la contraseña	16

3.3 Asistente de configuración	16

3.4 Ventana de vigilancia	18

4 Configuración avanzada de la cámara	23

4.1 Estado	23

4.1.1 Información del dispositivo	23

4.1.2 Estado del dispositivo	24

4.1.3 Estado de la sesión	24

4.1.4 Registro	24

4.2 Configuración básica	25

4.2.1 Nombre de la cámara	25

4.2.2 Hora de la cámara	25

4.2.3 Cuentas de usuarios	26

4.2.4 Cámaras múltiples	28

4.2.5 Luz de estado	31

4.3 Red	31

4.3.1 Configuración IP	31

4.3.2 Configuración inalámbrica	32

4.3.3 DDNS	34

4.3.4 UPnP	38

4.3.5 Puerto	39

4.3.6 Configuración de correo	41

4.3.7 Configuración de FTP	42

4.3.8 P2P	43

4.4 Vídeo	43

4.4.1 Configuración de vídeo	43

4.4.2 Visualización en pantalla	45

4.4.4 Configuración de instantánea	45

4.4.5 Programa LED IR	46

4.5 Alarma	46

4.5.1 Motion Detection (Detección de movimiento)	46

4.5.2 Detección de ruido	49

4.6 Grabación	50

4.6.1 Ubicación del almacenamiento	50

4.6.2 Grabación de la alarma	51

4.6.3 Grabación local de alarma	51

4.6.4 Grabación programada	51

4.6.5 Gestión de la tarjeta MICROSD	52

4.8 Cortafuegos	53

4.9 Sistema	54

4.9.1 Copia de seguridad y restauración	54

4.9.2 Actualización del sistema	54

4.9.3 Instalación de revisiones	56

4.9.4 Factory Reset (Restablecimiento de la configuración de fábrica)	56

4.9.5 Reboot (Reiniciar)	57

5 Reproducir	57

6 Apéndice	58

6.1 Preguntas frecuentes	58

6.1.1 Instale el complemento del navegador de Firefox, Google Chrome e IE Chrome.	59

6.1.2 Desinstale el complemento del navegador de Firefox, Google Chrome e IE Chrome	62

6.1.3 He olvidado la contraseña del administrador	63

6.1.4 La cámara no graba	63

6.1.5 La subred no coincide	63

6.1.6 Problemas porque no aparecen las imágenes	63

6.1.7 No es posible acceder a la cámara IP a través de Internet	64

6.1.8 UPnP falla continuamente	64

6.1.9 La cámara no se puede conectar de manera inalámbrica	65

6.1.10 No se pueden ver otras cámaras de la lista	65

6.2 Parámetros predeterminados	65

6.3 Especificaciones técnicas TX-60	65

# 1 Generalidades

( La cámara IP inalámbrica HD de interiores con P2P es una cámara IP inalámbrica integrada con un sensor de color CMOS que permite la visualización con una resolución de alta definición. Combina una cámara de vídeo digital de vídeo de alta calidad con un servidor web potente para proporcionar una imagen de vídeo clara en sus dispositivos de escritorio o móviles desde cualquier lugar de su red local o a través de Internet.  ( Gracias a la tecnología P2P de fácil acceso, no necesitará ajustar configuraciones complicadas de DDNS y reenvío de puertos, será suficiente con escanear el código QR de la cámara para conectarla al teléfono inteligente, o introducir el UID en el software CMS para acceder de manera remota. ( La cámara IP ofrece a los usuarios un control más completo del lugar vigilado. La cámara es compatible con la tecnología de compresión de vídeo H.264, con lo que se reduce enormemente el tamaño de los archivos y se ahorra ancho de banda de la red. ( La cámara se basa en el estándar TCP/IP. En su interior existe un servidor WEB compatible con Internet Explorer. Por tanto la gestión y el mantenimiento del dispositivo se simplifican mediante el uso de la red para acceder al sitio web de la cámara. ( La cámara se ha diseñado para el uso en aplicaciones de vigilancia de interiores, como en casa, en una tienda o en una oficina. El control de la cámara y la gestión de las imágenes se simplifican mediante el uso en la red de la interfaz web proporcionada, con una conexión por cable o inalámbrica. La cámara IP proporciona una aplicación Smart Phone APP para los usuarios de Android y iPhone, a fin de que pueda ver la cámara en cualquier lugar y en cualquier momento desde sus dispositivos móviles inteligentes.

## 1.1 Características principales

( 1.0MP HD resolución de vídeo 720P con 23fps ( Visión nocturna IR ~5m & detección de sonido ( Micrófono & auriculares incorporados ( Compresión de vídeo H.264 estándar (para la transmisión de vídeo de alta definición en una red con un ancho de banda reducido) ( Conexión de red RJ-45 con 10/100 Mbit/s   ( Conexión WLAN rápida a travès de botón WPS ( Conexión rápida mediante el escaneado de códigos QR ( APP gratuita "My Technaxx IP Cam" ( Soporta tarjetas MicroSD de hasta 32GB ( Servicio DDNS integrado para acceso mundial a la IP-cámara ( Protocolos soportados: IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF ( Detección de movimiento con rango de detección variable & automáticamente iniciar la grabación ( Ideal para el monitoreo de las habitaciones y otras áreas interiores

( Vídeo: Doble flujo H.264, 720P (1280x720, 23fps), VGA (640x480, 25fps) & (640x360), QVGA (320x240) & (320x180) ( Sensor de imagen: HD CMOS a color, 1.0MP, 0 Lux con 1x lámpara IR de alta potencia ( Objetivo: Interfaz M12/f 2.8mm/F=1.8, Ángulo de visión horizontal 108°/diagonal 116° ( Red: Ethernet y Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Frecuencia 2.412–2.484 ( Antena WLAN incorporada ( Alimentación y consumo: CC 5V/1.0A & 3W máximo ( Temperatura de funcionamiento: –10°C hasta 50°C ( Soporta EZlink, conexión sencilla a red WiFi (la conexión inalámbrica cumple IEEE 802.11b/g/n WiFi hasta 150Mbps) ( Soporta WLAN, Internet a través navegadores estándar Internet Explorer/Firefox/Google/Safari etc. ( Soporta el cifrado WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK ( Soporta con las alertas de Email a través de la carga de imagen a FTP ( Aplicación APP gratuita para los dispositivos iOS & Android (“My Technaxx IP Cam” APP) ( Soporta captura de imagen & programa de grabación & detector IR-Cut ( Compatible con audio bidireccional y doble flujo (micrófono y auriculares incorporados)

## 1.2 Generalidades del producto

## 1.3 Tarjeta MicroSD

Esta cámara es compatible con las tarjetas MicroSD de hasta 32 GB de tamaño. Introduzca primero la tarjeta MicroSD en la ranura para tarjetas MicroSD (vea la foto en la página anterior) y hágalo en la dirección correcta. Si conecta la tarjeta MicroSD mientras la cámara está en funcionamiento, esta se reiniciará automáticamente. La ruta predeterminada de almacenamiento de los archivos de grabación de la alarma es la tarjeta SD. Pero cuando la capacidad de almacenamiento disponible en la tarjeta MicroSD es inferior a 256M, los archivos grabados anteriormente se eliminarán automáticamente (la grabación en bucle se inicia).

## 1.4 Instalación del hardware

Gire la base de la cámara hasta que los puntos "a" y "b" estén alineados, esto permitirá retirar la placa de montaje. Si fuera necesario, instale la placa de montaje en un muro o en el techo con los tornillos de fijación proporcionados. Alinee los puntos "a" y "b" para introducir la base de la cámara en la placa de montaje. Gírela de manera que los puntos "a" y "b" queden desalineados, así se fija la cámara a la base de manera segura.

# 2 Acceso a la cámara IP

Este capítulo explica cómo acceder a la cámara a través del navegador. Vaya a la carpeta “Herramienta de búsqueda de equipo” y encuentre la carpeta “Para el sistema operativo Windows” o “Para el sistema operativo Mac”. Copie y pegue el archivo de la Herramienta de búsqueda de equipo en su ordenador o arrástrelo hasta su escritorio.

Icono de acceso directo para el sistema operativo Windows / Mac

## 2.2 Acceso a la cámara a través de LAN

Esta cámara es compatible con los protocolos HTTP y HTTPS; podrá acceder a la cámara de dos maneras.

(1) http:// LAN IP + HTTP Port NO.

El número de puerto HTTP predeterminado es 88. Haga doble clic en el icono de la Herramienta de búsqueda de equipo para ponerla en marcha y debería encontrar la dirección IP de la cámara automáticamente después de conectar el cable de red.

Figura 2.1

Haga doble clic en el icono de la Herramienta de búsqueda de equipo; el navegador predeterminado se abrirá en la página de inicio de sesión en la cámara.

(2) https:// LAN IP + HTTPS Port NO.

El número de puerto HTTPS predeterminado es 443. Puede utilizar la URL para acceder a la cámara: https:// LAN IP + HTTPS port.

Vaya al panel Settings (Configuración) - Network (Red) - Port (Puerto), podrá ver y cambiar el número de puerto de http y https.

Figura 2.2

HTTPS (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto por sus siglas en inglés) es una manera segura de acceder a su cámara, los datos transferidos a través de Internet se cifrarán. Como no es posible aplicar una licencia para cada LAN o URL de DDNS, tal vez aparezca una ventana emergente en la página web similar a la imagen siguiente. Tan solo necesita hacer clic en 'Continue to website (not recommended) (Continuar al sitio web (no recomendado)).'

Abra Internet Explorer si no estaba abierto todavía. Haga clic en Tools (Herramientas), y después en Internet Options (Opciones de Internet).

A continuación haga clic en la pestaña Security (Seguridad), y después haga clic en el botón de Sitio de confianza.

Figura 2.3

En Firefox, puede añadir los sitios de confianza de la siguiente manera: Herramientas, Opciones, Avanzadas, Ver certificados, Servidores

Figura 2.4

Haga clic en View Certificates (Ver certificados) y vaya a la opción de Servers (Servidores).

Figura 2.5

Vaya al panel Add Exception (Añadir excepción).

Figura 2.6

## 2.3 Acceso a la cámara a través WAN

### 2.3.1 Direcciones IP estáticas

Los usuarios con direcciones IP estáticas no necesitan ajustar la configuración del servicio DDNS para el acceso remoto. Cuando haya terminado de conectar la cámara con la dirección IP LAN y el reenvío de puertos, puede acceder a la cámara directamente desde Internet con la dirección IP WAN y el número de puerto.

Obtención de la dirección IP WAN de un sitio web público

Para obtener su dirección WAN IP (IP WAN), escriba la siguiente URL en su navegador: http://www.whatismyip.com. La página web en esta dirección le mostrará su WAN IP (IP WAN).

Figura 2.3

Acceda a su cámara IP desde Internet

Puede acceder a la cámara IP desde Internet (acceso remoto). Introduzca la dirección IP WAN y el número de puerto en su navegador estándar. Por ejemplo, escribiría http:// 183.37.28.254:85

NOTA: Asegúrese de que el reenvío de puertos es correcto. Puede realizar el reenvío de dos maneras.

1) Inicie sesión en su router para habilitar la función “UPNP”. A continuación podrá iniciar sesión en la cámara como administrador, elegir la Red y después elegir UPnP para habilitar UPnP. Asegúrese de que el estado de UPnP indica “UPnP Successful (UPnP correcto)” la página de estado del dispositivo.

2) Realice un reenvío manual de puertos (puerto de HTTP y puerto multimedia).

Si su router tiene un servidor virtual, podrá realizar el reenvío de puertos. Añada la IP de LAN de la cámara y el puerto que haya definido anteriormente en la configuración de puertos del router.

Si conecta la cámara a un router, tendrá una dirección IP dinámica y deberá definir la configuración del servicio DDNS para verla de manera remota.

### 2.3.2 Acceso remoto

Si desea acceder a su cámara a través de un navegador web fuera de su LAN, deberá configurar las siguientes parámetros.

1. Elija “Settings (Configuración)” en la parte superior de la página web de la cámara, después vaya a la sección “Network (Red) > Configuration (IP Configuración)” en la parte izquierda de la pantalla y desmarque Obtener IP DHCP.

2. Habilite UPnP y DDNS en la página de configuración de la cámara. Le recomendamos que utilice el DDNS predeterminado de fábrica.

3. Aquí puede ver el puerto de su cámara. Si desea confiar el acceso remoto para varias cámaras en la misma red, deberá cambiar el puerto HTTPS para cada una de ellas.

- Si el UPnP del router se ha habilitado, no será necesario que realice los siguientes pasos. De lo contrario deberá seleccionar uno de los siguientes métodos para configurar el reenvío de puertos en su router. En estos pasos utilizaremos un router inalámbrico de la marca TP-LINK como ejemplo.

- Si el router tiene la función UPnP:

Elija “Forwarding (Reenvío) > UPnP”, asegúrese de que el estado actual de UPnP es Habilitado.

- Si el router no tiene la función UPnP:

Deberá añadir el reenvío de puertos manualmente. Consulte los siguientes pasos. Deberá ir al panel “Forwarding (Reenvío) > Virtual Servers (Servidores virtuales)” para realizar la configuración.

- Ahora ya puede acceder a su cámara IP a través de https://domain name: HTTPS port via the Internet.

## 2.4 Uso del reproductor VLC

Esta cámara es compatible con la transmisión por secuencias RTSP y aquí puede ver la cámara utilizando el reproductor VLC.

RTSP URL rtsp:// [user name][:password]@IP: port number/videosream

La parte entre corchetes se puede omitir.

user name (nombre de usuario) y password (contraseña): El nombre de usuario y la contraseña para acceder a la cámara. Esta parte se puede omitir.

IP: Dirección WAN o LAN.

Port number (Número de puerto): Si el número de puerto de RSTP está en la página de puertos, deberá utilizar únicamente el número de puerto RTSP, de lo contrario deberá utilizar solo el número de puerto HTTP.

Videostream (Transmisión de vídeo por secuencias): Se admiten tres modos: videoMain, videoSub y audio. Cuando la velocidad de la red no es buena es mejor seleccionar videoSub. Si selecciona audio, solo podrá escuchar el sonido pero no podrá ver el vídeo.

Por ejemplo:	IP: 192.168.1.11

Número de puerto HTTP: 88

Nombre de usuario: admin

Contraseña: 123

Aquí puedo introducir una de las siguientes URL en el VLC.

- rtsp://admin:123@192.168.1.11:88/videoMain

- rtsp:// @192.168.1.11:88/videoMain

- rtsp://123@192.168.1.11:88/videoMain

- rtsp://admin@192.168.1.11:88/videoMain

Abra el reproductor VLC y vaya a la opción Multimedia(Transmisión por secuencias de red abierta, a continuación escriba la URL en el VLC.

Figura 2.9

Figura 2.10

Ocasionalmente será necesario escribir el nombre de usuario y la contraseña de nuevo. Haga clic en OK (Aceptar) y podrá obtener la visualización previa en tiempo real.

Figura 2.11

Figura 2.12

Si no puede reproducir el vídeo en el reproductor VLC, compruebe la asignación de puertos. Puede leer acerca de la configuración del reenvío de puertos en la Guía de instalación rápida.

NOTA: Si modifica el nombre de usuario o la contraseña de la cámara, será mejor que la reinicie, de lo contrario el nombre de usuario y la contraseña nuevos no serán efectivos cuando introduzca la autenticación en el VLC.

## 2.5 Conexión de la cámara IP con el servidor

El dispositivo es compatible con el protocolo ONVIF2.2.1, así podrá acceder fácilmente al NVR con ONVIF o al servidor con ONVIF.

# 3 GUI del software de vigilancia

Consulte la Guía de instalación rápida cuando instale la guía por primera vez. Tras finalizar la instalación rápida, podrá dedicar el tiempo que necesite para aprender cómo funciona el software.

## 3.1 Ventana de inicio de sesión

Figura 3.1

Compruebe que la ventana de inicio de sesión anterior está dividida en 5 secciones, del nº 1 al 4.

Sección 1 Escriba el User name (Nombre de usuario) y la contraseña password (contraseña): El nombre de usuario predeterminado para el administrador es admin y no tiene contraseña, por lo tanto restablezca la contraseña en el primer uso y evite que usuarios no autorizados inicien sesión en la cámara.

Sección 2 Stream (Transmisión por secuencias): La cámara es compatible con dos modos de transmisión por secuencias: Transmisión por secuencias	 principal main stream y secundaria Sub stream. Si desea acceder a la cámara desde una LAN, aquí puede seleccionar Main stream. Si desea acceder a la cámara desde Internet, aquí puede seleccionar Sub stream.

Nota: Cuando el ancho de banda no es muy bueno, será mejor que seleccione Sub stream y el vídeo tendrá una mayor fluidez.

Sección3 Seleccione el language (idioma): Puede seleccionar el idioma que necesite si hace clic en la lista desplegable para cambiar.

Sección4 login (Inicio de sesión) en la cámara: Haga clic en el botón de inicio de sesión y verá las ventanas de vigilancia. (Si inicia sesión en la cámara por primera vez aparecerá la página para modificar el nombre de usuario y la contraseña.)

## 3.2 Modificación del nombre de usuario y la contraseña

Cuando inicie sesión por primera vez, la pantalla para modificar el nombre de usuario y la contraseña aparecerá automáticamente.

Figura 3.2

Introduzca el nuevo nombre de usuario, la nueva contraseña y confirme la contraseña. Haga clic en el botón Modify (Modificar) y verá la página de inicio de sesión de nuevo.

## 3.3 Asistente de configuración

Tras iniciar sesión por primera vez, se le dirigirá automáticamente al “Asistente de configuración”. Aquí podrá configurar los parámetros básicos de la cámara, como el nombre de la cámara, la hora de la cámara, configuración inalámbrica, configuración de IP.

Figura 3.2

Nombre de la cámara: le puede dar un nombre a la cámara IP.

Figura 3.3

Hora del sistema: seleccione la banda horaria necesaria para definir la fecha, la hora, el formato, etc.

Figura 3.4

Redes inalámbricas: Haga clic en Scan (Escanear), encuentre el SSID de su router inalámbrico, selecciónelo e introduzca la contraseña.

Figura 3.5

IP: seleccione la dirección IP de la cámara. Puede elegir si desea obtener la IP automáticamente (DHCP) o definir la dirección IP manualmente según sus necesidades.

Figura 3.6

NOTA: Se tarda aproximadamente 1 minuto para conectar la cámara al router.

## 3.4 Ventana de vigilancia

Figura 3.7

Sección1 LiveVideo (Botones Vídeo en directo) / Settings (Configuración) / Playback (Reproducir)

: Ruta hasta la ventana de vigilancia. Haga clic en este botón y vuelva a la ventana de vigilancia

: Ruta hasta el panel de control del administrador. Haga clic en él y llegará hasta el panel de control del administrador, donde podrá ajustar la configuración avanzada.

: Haga clic en este botón y vuelva al panel de reproducción para ver los archivos de audio almacenados en la tarjeta MICROSD.

Sección2 Ventana de dispositivos múltiples

El firmware en el interior de la cámara es compatible con la supervisión de un máximo de 9 cámaras simultáneamente. Puede añadir otras cámaras en la configuración de dispositivos múltiples.

Sección3 Botones de Mode (Modo) / Stream (Transmisión por secuencias) / Mirror (Espejo) / Flip (Volteo) / Zoom

Modo

1) 50HZ ---------Vigilancia de interiores (Región: Europa, China)

2) 60HZ ---------Vigilancia de interiores (Región: EE.UU, Canadá)

3) Exterior-------Vigilancia exterior

Transmisión por secuencias

La transmisión por secuencias predeterminada es compatible con varios modos, por ejemplo: Modo HD/720P/30fps/2M que significa: tipo de transmisión por secuencias / resolución / velocidad máxima de fotogramas / velocidad de datos. (Distintos modelos son compatibles con modos específicos diferentes.)

1) Tipo de transmisión por imágenes: Se utiliza para identificar el tipo de transmisión por imágenes.

2) 720P/ VGA

Cuanto mayor sea la resolución, mayor será la calidad de la imagen. Si accede a la cámara a través de Internet y desea una transmisión de vídeo por secuencias más fluida, seleccione la resolución VGA.

3) Velocidad máxima de fotogramas

Cuando el formato de vídeo es de 50Hz, la velocidad máxima de fotogramas es 25 fps. Cuando el formato de vídeo es de 60Hz, la velocidad máxima de fotogramas es 30 fps. Cuando el ancho de bando esté limitado deberá reducir la velocidad de fotogramas. Normalmente, cuando la velocidad de fotogramas esté por encima de 15, podrá conseguir un vídeo completamente fluido. La velocidad de fotogramas máxima para cada modelo es diferente, consulte las “Especificaciones”.

4) Tasa de bits

En términos generales, cuanto mayor sea la tasa de bits, más claro aparecerá el vídeo. Pero la configuración de la tasa de bits se debería combinar bien con el ancho de banda de la red. Cuando el ancho de banda es limitado y la tasa de bits es grande, el vídeo no se reproducirá bien. Puede restablecer el tipo de transmisión por secuencias en el panel Settings (Configuración) -> Video (Vídeo) -> Video Settings (Configuración de vídeo).

Figura 3.8

Después de cambiarlo, vuelva a iniciar sesión en la cámara y podrá ver la modificación.

Sección4 Luces LED IR

Haga clic en Infra led y tendrá tres modos disponibles para ajustar la luz led infrarroja: automático, manual y programado.

Automático: selecciónela y la cámara ajustará la luz led infrarroja automáticamente (la encenderá o la apagará).

Manual: selecciónela y podrá encender o apagar la luz led infrarroja manualmente.

Programado: selecciónela y la luz led IR se apagará después del periodo programado. Si desea definir o cambiar el tiempo del programa de las luces led IR, vaya a la página Settings (Configuración)--->Video (Vídeo)--->IR LED Schedule (Programa de LED IR).

Sección5 Configuración de la calidad de imagen: En esta página podrá ajustar el tono, matiz, brillo, contraste, saturación y nitidez para obtener una mayor calidad.

Sección6 OSD (Visualización en pantalla): Si añade la hora y el nombre de la cámara al vídeo, podrá verlos en la ventana de directo.

Vaya al panel Settings (Configuración) – Basic settings (Configuración básica) – Camera name (Nombre de la cámara) y puede cambiar el nombre de otro dispositivo. El nombre predeterminado del dispositivo es anónimo.

Vaya al panel Settings (Configuración) – Basic settings (Configuración básica) – Camera time (Hora de la cámara) y puede cambiar la hora del dispositivo.

Vaya al panel Settings (Configuración) –Video (Vídeo) – OSD (Visualización en pantalla), donde podrá indicar “sí” o “no” para ignorar (consulte la sección 4.4.2).

Sección7 Botón Reproducir / Parar / Hablar /Audio / Instantánea / Grabar / Pantalla completa

1 Reproducir Haga clic para reproducir el vídeo de la cámara

2 Parar Haga clic para detener la reproducción del vídeo de la cámara

3 Hablar Haga clic en el botón y el icono se cambiará a , a continuación hable con el micrófono conectado al PC y la gente que se encuentre alrededor de la cámara podrá escuchar su voz. Haga clic en el icono de nuevo para dejar de hablar.

4 Audio Haga clic en este icono y cambiará a  podrá escuchar los sonidos alrededor de la cámara a través de los auriculares o de los altavoces conectados al PC.

5 Instantánea Haga clic aquí para tomar una instantánea y aparecerá una ventana con su instantánea, haga clic con el botón secundario en la ventana y guarde la imagen en la ubicación deseada.

6 Grabar haga clic en el icono  y la cámara comenzará a grabar, verá un punto verde en la ventana de visualización en directo. Haga clic de nuevo para detener la grabación. La ruta de almacenamiento predeterminada es C:\IPCamRecord. Puede cambiar la ruta de almacenamiento: Vaya al panel Settings (Configuración) -> Record (Grabar) -> Storage Location (Ubicación de almacenamiento).

7 Full Screen (Pantalla completa) Haga clic para entrar en la pantalla completa o puede conseguirlo también haciendo doble clic en la pantalla de vigilancia. Vuelva a hacer doble clic para salir de la pantalla completa.

Control del ratón en pantalla: Haga clic con el botón secundario en el ratón para ajustar la relación de pantalla, pantalla completa y ampliación.

Figura 3.10

Keep ration (Mantener la relación): Selecciónelo y la cámara ajustará automáticamente el tamaño de la ventana de visualización en directo según el monitor del ordenador. A veces verá un borde negro alrededor del vídeo, seleccione Mantener la relación para obtener una mayor calidad visual.

Full Screen (Pantalla completa): Selecciónelo y haga clic para entrar en la pantalla complete, pulse ESC para salir de la pantalla completa.

Zoom up (Ampliación) -> Primer método: Aquí tiene una solución rápida y cómoda para ampliar/reducir la pantalla haciendo clic en la pantalla de vídeo y ajustando con la rueda del ratón o pulsando la tecla CTRL y haciendo clic con el botón principal del ratón.

-> Segundo método: Haga clic y la pantalla de visualización en directo se ampliará digitalmente. A continuación, haga clic en Zoom Down (Reducir) y l visualización en directo volverá al tamaño original.

Figura 3.11

Cuando seleccione Full Screen (Pantalla completa), haga clic con el botón secundario del ratón y aparecerá el botón de Screen PTZ (Pantalla PTZ).

Figura 3.12

Haga clic en el botón Screen PTZ (Pantalla PTZ) y sitúe el ratón sobre la pantalla para indicar la dirección en la que prefiera mover la cámara. Al pulsar el botón principal del ratón la cámara girará en la dirección correspondiente. Suelte el ratón y deje de moverlo. Pulse el botón Esc o haga doble clic con el botón secundario y cancele la función.

NOTA: En el sistema operativo de Mac el complemento no es compatible con el control del ratón en pantalla, de manera que no podrá permitir su uso.

# 4 Configuración avanzada de la cámara

Haga clic en el botón “Settings (Configuración)”, que le llevará al panel de control del administrador para ajustar la configuración avanzada de la cámara.

## 4.1 Estado

El estado incluye cuatro columnas: información del dispositivo, estado del dispositivo, estado de la sesión y registro, que le mostrarán distintas informaciones acerca de la cámara.

### 4.1.1 Información del dispositivo

Modelo de cámara: el número de cámara de modelo.

Camera Name (Nombre de la cámara): el nombre del dispositivo es un nombre único que le puede asignar al mismo para poder identificarlo. Haga clic en Basic Settings (Configuración básica) y vaya al panel Camera name (Nombre de la cámara), donde podrá cambiar el nombre de la cámara. El nombre predeterminado del dispositivo es anónimo.

Camera ID (ID de la cámara): muestra la dirección MAC conectada de la cámara. Por ejemplo, el ID del dispositivo es 000C5D00008, el mismo adhesivo con la ID de MAC se encuentra en la parte inferior de la cámara.

Camera Time (Hora de la cámara): la hora del sistema del dispositivo. Click Basic Settings (Haga clic en la configuración básica) y vaya al panel Camera time (Hora de la cámara) para ajustar la hora.

Application Firmware Version (Versión de firmware de la aplicación): muestra la versión del firmware de la aplicación de la cámara.

Plug-In Version (Versión del complemento): muestra la versión del complemento de la cámara

System Firmware Version (Versión de firmware del sistema): muestra la versión del firmware del sistema de la cámara.

### 4.1.2 Estado del dispositivo

En esta página puede ver el estado del dispositivo, por ejemplo estado de la alarma / estado de grabación, estado de DDNS, estado de WiFi, etc.

### 4.1.3 Estado de la sesión

El estado de la sesión muestro quién y qué dirección IP está visitando la cámara en estos momentos.

### 4.1.4 Registro

El registro conserva información acerca de quién y qué dirección IP han accedido o cerrado sesión en la cámara y cuándo lo han hecho.

Reinicie la cámara y borre los registros guardados.

## 4.2 Configuración básica

Esta sección le permite configurar el nombre, hora, correo, cuenta de usuario y dispositivos múltiples de su cámara.

### 4.2.1 Nombre de la cámara

El alias predeterminado es anónimo. Aquí puede definir un nombre para la cámara, como por ejemplo, manzana. Haga clic en Save (Guardar) para guardar los cambios. El nombre de alias no puede contener caracteres especiales.

### 4.2.2 Hora de la cámara

Esta sección le permite configurar los parámetros de los relojes del sistema interno para la cámara.

Time Zone (Banda horaria): seleccione la banda horaria para su región en el menú desplegable.

Sync with NTP server (Sincronización con el servidor NTP): el protocolo de hora de red sincronizará la cámara con un servidor de hora de Internet. Elija el más próximo a su cámara.

Sincronización con PC: seleccione esta opción para sincronizar la fecha y la hora de la cámara de red con su ordenador.

Manually (Manualmente): el administrador puede introducir la fecha y la hora manualmente. Seleccione el formato de fecha y hora.

Use DST (Utilizar horario de verano): seleccione utilizar horario de verano y a continuación seleccione el horario de verano del menú desplegable. Haga clic en el botón Save (Guardar) y envíe su configuración.

### 4.2.3 Cuentas de usuarios

Aquí puede crear usuarios y definir privilegios, visitor (visitantes), operator (operador) o administrator (administrador). La cuenta predeterminada de usuario es admin, sin contraseña. Puede entrar con las cuentas de usuario de visitante, operador y administrador manualmente.

¿Cómo cambiar la contraseña del administrador?

En primer lugar seleccione la cuenta del administrador, a continuación seleccione “Change password (Cambiar contraseña)”, introduzca la contraseña anterior, después la nueva y finalmente haga clic en modificar para que el cambio sea efectivo.

¿Cómo añadir una cuenta?

Seleccione una columna en blanco, a continuación introduzca el nuevo nombre de usuario, contraseña y privilegio, y finalmente haga clic en Add (Añadir) para completar la adición. Puede ver la nueva cuenta añadida en la lista de cuentas.

Eliminar: Seleccione la cuenta que desee eliminar y a continuación haga clic en el botón de Delete (Eliminar) para que la eliminación sea efectiva.

NOTA: La cuenta predeterminada de administrador no se puede eliminar, puerto puede añadir otros usuarios administradores.

### 4.2.4 Cámaras múltiples

Si desea ver varias cámaras de vigilancia en una ventana deberá iniciar sesión en una cámara y configurarla como el dispositivo principal. Con la configuración de dispositivos múltiples podrá añadir otras cámaras a la primera. Antes de configurar las cámaras múltiples deberá asignar puertos diferentes a las cámaras, por ejemplo 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 si hay 8 cámaras instaladas.

El firmware dentro de la cámara es compatible con un máximo de 9 dispositivos vigilando simultáneamente. En esta página puede añadir cámaras MJPEG y H.264 en serie a la primera y ver una pantalla de vigilancia múltiple en una sola ventana.

Añadir cámaras en LAN

En la página de configuración de dispositivos múltiples podrá ver todos los dispositivos buscados en la LAN. El primer dispositivo es el predeterminado. Puede añadir más cámaras en la lista de LAN para realizar la vigilancia. El software de la cámara admite un máximo de 9 cámaras IP en línea simultáneamente. Haga clic en The 2nd Device (El segundo dispositivo) y después en el elemento de la Device List in LAN (Lista de dispositivos en la LAN), el alias, alojamiento y puerto HTTP se rellenarán en las siguientes casillas automáticamente. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña correctos y haga clic en Add (Añadir). Añada más cámaras con el mismo proceso.

Vuelva a las Surveillance Windows (Ventanas de vigilancia) y haga clic en la opción de Cuatro ventanas, podrá ver las cuatro cámaras que haya añadido.

Añadir cámaras en WAN

Si desea ver todas las cámaras a través de Internet (ordenador remoto), deberá añadirlas con el nombre de dominio DDNS. En primer lugar, asegúrese de que se puede acceder a las cámaras añadidas a través de Internet. (Lea cómo configurar los parámetros de DDNS)

Inicie sesión en la primera cámara con un puerto y un nombre de dominio de DDNS.

Haga clic en Multi-Device Settings (Configuración de dispositivos múltiples). Elija The 2nd Device (El 2ª dispositivo). Escriba el nombre de la segunda cámara, el nombre del dominio DDNS y el número de puerto. Escriba el nombre de usuario y la contraseña y a continuación elija Añadir. (Figura 4.19)

1	El modelo de la cámara: MJ o H264.

2	El nombre de la segunda cámara

3	Escriba el alojamiento de DDNS de la 2ª cámara, no la IP LAN

NOTA: La serie MJ tiene el mismo número de puerto HTTP y número de puerto de multimedia

4	Escriba el nombre de usuario y contraseña de la 2ª cámara

5	Haga clic en Add (Añadir) para que el cambio sea efectivo

NOTA: Aquí el alojamiento se debe introducir como el nombre de dominio DDNS de la segunda cámara en lugar de su IP LAN.

Vuelva a la ventana de vídeo. Verá que se puede acceder a todas las cámaras a través de Internet. Cuando esté fuera de casa, podrá utilizar el puerto y el nombre de dominio DDNS de la primera cámara para visualizar todas las demás cámaras por Internet.

### 4.2.5 Luz de estado

Puede habilitar o deshabilitar la luz de estado.

## 4.3 Red

Esta sección le permitirá configurar el puerto, UPnP, configuración inalámbrica, DDNS e IP de su cámara.

### 4.3.1 Configuración IP

Si desea configurar un IP estática para la cámara, vaya a la página IP Configuration (Configuración IP). Mantenga la cámara en misma subred que el router o el ordenador.

Cambiar la configuración aquí es igual que utilizar la Herramienta de búsqueda de equipos.

Se recomienda que utilice la pasarela, servidor DNS y máscara de subred del ordenador conectado localmente. Si no conoce la pasarela, servidor DNS y máscara de subred, puede comprobar la conexión de área local de su ordenador de la siguiente forma:

Control Panel (Panel de control) ( Network Connections (Conexiones de red) ( Local Area Connections (Conexiones de área local) ( Choose Support (Elegir asistencia) ( Details (Detalles).

Si no conoce el servidor DNS, puede utilizar la misma configuración que en la pasarela predeterminada.

### 4.3.2 Configuración inalámbrica

Paso 1: Elija “Settings (Configuración)” en la parte superior de la interfaz de la cámara y vaya al panel de “Network (Red)” en la parte izquierda de la pantalla, a continuación haga clic en “Wireless Settings (Configuración inalámbrica).” Haga clic en el botón de Scan (Escanear) y la cámara detectará todas las redes inalámbricas alrededor de la zona. También mostrará su router en la lista.

Paso 2: Haga clic en el SSID (nombre de su router) en la lista y la información correspondiente relacionada con la red, como el nombre y el cifrado, se rellenarán automáticamente en los campos correspondientes. Solo necesitará rellenar la contraseña de su red. Asegúrese de que el SSID, cifrado y contraseña que escriba sean exactamente los mismos que en su router.

Paso 3: Haga clic en el botón de Save (Guardar) después de introducir todos los parámetros y desconectar el cable de red. No desconecte nunca la alimentación de la cámara hasta que la cámara IP pueda conectar a la red inalámbrica.

La dirección IP LAN desparecerá en la ventana de la Herramienta de búsqueda de equipos cuando la cámara esté configurando una conexión inalámbrica. Espere aproximadamente 1 minuto, la cámara debería obtener una conexión inalámbrica, y la IP LAN se mostrará de nuevo en la ventana de la Herramienta de búsqueda de equipo. Es posible que la dirección IP haya cambiado después de que la cámara reciba la conexión inalámbrica; recomendamos configurar una dirección IP estática local si esta dirección IP cambia al hacer clic con el botón secundario en la cámara en Herramienta de búsqueda de equipos, configurar una IP estática y pulsar OK (Aceptar) (ver Figura 4.36).

Enhorabuena. Ha configurado correctamente la conexión inalámbrica.

NOTA: Si no consigue establecer la conexión inalámbrica, consulte a su proveedor o contacte con nosotros directamente para obtener asistencia.

WPS (Configuración protegida de Wi-Fi )

Paso 01: Mantenga presionado el botón de WPS durante dos segundos.

Paso 02: Pulse el botón WPS en el router antes de 60 segundos. El botón WPS normalmente se encuentra en la parte posterior de su router. En algunos router es posible que necesite iniciar sesión en la interfaz web y hacer clic en un botón en pantalla para activar a la función WPS. Si no está seguro de la ubicación de los botones WPS en su router, consulte el manual de usuario del mismo.

La cámara creará automáticamente una conexión inalámbrica segura con su router. Si ha conectado el cable de red, desconéctelo. La herramienta de búsqueda de equipos buscará la IP LAN de la cámara. Asegúrese de que el ordenador y la cámara comparten la misma subred.

NOTA: El modo de seguridad del router no puede ser WEP, de lo contrario es posible que la configuración WPS no se complete correctamente.

### 4.3.3 DDNS

Cada cámara posee un nombre de dominio DDNS único que se incrusta durante su producción y puede utilizar directamente este nombre de dominio o también puede utilizar un nombre de dominio de terceros.

Nombre de dominio de cámara IP

Tomo como ejemplo: c29260.myipcamera.org. Vaya a la opción de DDNS en el panel de Settings (Configuración) -> Network (Red) donde podrá ver el nombre de dominio.

Ahora ya puede utilizar http:// Domain name + HTTP Port para acceder a la cámara a través de Internet.

Tomo como ejemplo el nombre de alojamiento c29260.myipcamera.org  y el puerto HTTP número 800, el enlace de la cámara a través de Internet sería http:// c29260.myipcamera.org

Restaurar DDNS a los valores de fábrica: Si ha configurado un DDNS de terceros correctamente pero desea utilizar el del fabricante de nuevo, haga clic en este botón y reinicie el servicio DDNS del fabricante.

Configuración de nombres de dominio de terceros

Los usuarios también pueden utilizar DDNS de terceros, como por ejemplo www.no-ip.com, www. 3322.com . Tome www.no-ip.com como ejemplo: ①Paso 1, Vaya al sitio web www.no-ip.com para crear un nombre de alojamiento gratuito

Primero: Inicie sesión en www.no-ip.com y haga clic en No IP Free para registrarse.

Registre una cuenta paso a paso según las instrucciones indicadas en www.no-ip.com

Después de registrarse, inicie sesión en el correo electrónico que utilizó para realizar el registro. Recibirá un correo electrónico del sitio web, haga clic en el enlace para activar su CUENTA, tal y como se indica en el correo electrónico.

Segundo: Inicie sesión en el enlace con el nombre de usuario y la contraseña registrados para crear el nombre de dominio.

Cree el nombre de dominio paso a paso según las instrucciones indicadas en www.no-ip.com

Paso 2: REALICE la configuración del servicio DDNS en la cámara

Ajuste la DDNS Settings (Configuración de DDNS) en la cámara con el hostname (nombre de alojamiento), user name (nombre de usuario) y contraseña conseguidos en www.no-ip.com

Tome hostname ycxgwp.no-ip.info, nombre de usuario ipcamera, contraseña ipcamera2012 como ejemplo.

Primero vaya a la opción de DDNS Settings (Configuración de DDNS) en el panel del administrador.

Segundo seleccione No-Ip como servidor.

Tercero escriba ipcamera como usuario de DDNS, escriba la contraseña ipcamera2012 como contraseña de DDNS, escriba ycxgwp.no-ip.info como dominio de DDNS y URL del servidor y a continuación haga clic en guardar para que se apliquen los cambios. La cámara se reiniciará y se aplicará la configuración de DDNS.

Cuarto después de reiniciar, inicie sesión en la cámara, vaya a la opción de Device Status (Estado del dispositivo) en el panel del administrador y compruebe si el estado de DDNS es correcto.

Si no lo es, compruebe de nuevo si ha introducido el nombre de alojamiento, nombre de usuario y contraseña correctos, e intente volver a ajustar la configuración.

NOTA: Si ha configurado correctamente el DDNS de terceros, el nombre de dominio no será válido. El DDNS de terceros y el nombre de dominio no se pueden utilizar al mismo tiempo, la última configuración ajustada será la que se aplicará.

② Realice el reenvío de puerto en el router

Ejemplo: La dirección IP LAN de la cámara es http://192.168.8.100:2000 , el número del puerto de multimedia es 9200.

Primero inicie sesión en el router, vaya al menú de Port Forwarding (Reenvío de puertos) o Port Trigger (Desencadenación de puertos) (llamado Virtue Server en algunas marcas de router). Tome la marca de router Linksys como ejemplo, inicie sesión en el router y vaya a Applications & Gaming (Juegos y aplicaciones)-> Single Port Forwarding (Reenvío de puerto individual).

Segundo cree una nueva columna con la dirección IP LAN y el Nº de puerto HTTP de la cámara dentro del router como se muestra a continuación.

③ Utilice el nombre de dominio para acceder a la cámara a través de Internet

Después de completar el reenvío de puertos, puede utilizar el nombre de dominio + nº http para acceder a la cámara a través de Internet. Tomo como ejemplo el nombre de alojamiento ycxgwp.no-ip.info y http no. 2000, el enlace de la cámara a través de Internet sería http:// ycxgwp.no-ip.info:2000

### 4.3.4 UPnP

El estado predeterminado de UPnP es cerrado. Puede habilitar UPnP y a continuación configurar el software de la cámara para el reenvío de puertos. De vuelta al panel de “Device Status (Estado del dispositivo)”, puede ver el estado de UPnP:

El software de la cámara se configurará para el reenvío de puertos. Se pueden producir problemas con la configuración de seguridad de los router y a veces pueden producir errores. Le recomendamos configurar el reenvío de puertos manualmente en el router.

### 4.3.5 Puerto

Esta cámara es compatible con el puerto HTTP / puerto HTTPS / puerto ONVIF. El puerto HTTP se utiliza para acceder a la cámara de manera remota.  Si desea acceder a la cámara y ver el vídeo.

Puerto HTTP: El puerto de HTTP y multimedia se ajusta de manera predeterminada al 88. Aparte de este puerto, se pueden asignar a cualquier número entre 1 y 65535. Pero asegúrese de que no existe ningún conflicto con otros puertos existentes, como por ejemplo 25 y 21.

Otra manera de cambiar el Nº de puerto HTTP.

Paso 1: Abra la Herramienta de búsqueda de equipos, seleccione la cámara cuyo puerto desea cambiar, haga clic con el botón secundario en la dirección IP y haga clic en “ Network Configuration (Configuración de red)”, esto le presentará el cuadro de configuración de red como se muestra en las Figuras 4.35 y 4.36.

Paso 2: Escriba el nombre de usuario y la contraseña del administrador (el nombre predeterminado es admin con la contraseña en blanco) y haga clic en “OK (Aceptar)” para que se apliquen los cambios.

Paso 3: Espere unos 10 segundos y verá que la dirección IP LAN de la cámara ha cambiado. En nuestro ejemplo se ha cambiado a 2000, de manera que veremos http://192.168.1.110:2000 en la Herramienta de búsqueda de equipos. Además, la dirección IP LAN se ha fijado en la dirección de IP estática http://192.168.1.110:2000. Esta dirección IP no cambiará incluso si la cámara se apaga y se vuelve a encender, la cámara permanecerá en esta dirección IP LAN. Es muy importante que se defina una dirección IP estática, de lo contrario tendrá problemas más adelante con el acceso remoto y para visualizar la cámara de manera remota si esta pierde el suministro y vuelve a conectar a una dirección IP LAN diferente. Asegúrese de definir una dirección IP LAN estática.

Si no se puede acceder a la cámara, asegúrese de que el reenvío de puertos es correcto.

Puerto ONVIF: El puerto ONVIF se ajusta de manera predeterminada al 888. Aparte de este puerto, se pueden asignar a cualquier número entre 1 y 65535 (excepto 0 y 65534). Pero asegúrese de que no existe ningún conflicto con otros puertos existentes.

Puerto HTTPS: El puerto predeterminado es 443. Puede utilizar la URL para acceder a la cámara: https:// IP + HTTPS port.

Puerto RTSP: El puerto predeterminado es 554. Solo algunas cámaras IP tienen puerto RTSP.

### 4.3.6 Configuración de correo

Si desea que la cámara envíe correos electrónicos cuando se detecta algún movimiento, deberá configurarlo aquí.

1	SMTP Server (Servidor SMTP) / Por (Puerto t) / Transport Layer Security (Seguridad de la capa de transporte) Introduzca el servidor SMTP server del remitente. El puerto SMTP normalmente es el 25. Algunos servidores SMTP tienen su propio puerto, como 587 o 465 y la Seguridad de la capa de transporte normalmente es Ninguna. Si utiliza Gmail, la Seguridad de la capa de transporte debe ser TLS o STARTTLS y el puerto SMTP se debe ajustar en 465 o 25 o 587, el puerto elegido dependerá de la Seguridad de capa de transporte que seleccione.

2	SMTP Username / password (Nombre de usuario / contraseña de SMTP) ID y contraseña de la cuenta de la dirección de correo electrónico del remitente

3	Sender E-mail (@ del remitente) El correo del remitente debe ser compatible con SMTP

4	Receiver (Destinatario) No es necesario que el correo del destinatario sea compatible con SMTP,puede definir 4 destinatarios

5	Save (Guardar) Haga clic en Guardar para que se apliquen los cambios

6	Test (Prueba) Haga clic en Prueba para ver si el correo electrónico se ha configurado correctamente.

Si los resultados son correctos, podrá ver Success (Correcto) detrás de la Prueba y simultáneamente los destinatarios recibirán un correo electrónico de prueba.

Si la prueba no se completa correctamente y aparece alguno de los errores siguientes después de hacer clic en Test (Prueba), verify (verifique) que la información introducida es correcta y seleccione Test (Prueba) de nuevo.

1) No se puede conectar al servidor

2) Error de red. Inténtelo de nuevo más tarde

3) Error de servidor

4) Usuario o contraseña incorrectos

5) El servidor no acepta al remitente. Es posible que el servidor necesite autenticar al remitente; compruébelo e inténtelo de nuevo

6) El servidor no acepta al destinatario. Esto puede ser debido a la privacidad anti correo no deseado del servidor

7) El servidor no acepta el mensaje. Esto puede ser debido a la privacidad anti correo no deseado del servidor

8) El servidor no es compatible con al modo de autenticación utilizado por el dispositivo

### 4.3.7 Configuración de FTP

Si desea cargar archivos de registros de imágenes en su servidor FTP, puede ajustar FTP Settings (Configuración FTP).

FTP server (Servidor FTP): Si su servidor FTP está asignado en la LAN.

Si tiene un servidor FTP al que puede acceder por Internet.

Port (Puerto): El puerto predeterminado es el 21. Si se cambia, el programa cliente del FTP externo se debe cambiar también en el puerto de conexión del servidor.

FTP Mode (Modo FTP): Existen dos modos compatibles: PORT y PASV.

Username (Nombre de usuario)/password (contraseña): La cuenta y la contraseña de FTP.

Haga clic en Save (Guardar) para que se apliquen los cambios.

Haga clic en Test (Prueba) para ver si el FTP se ha configurado correctamente.

### 4.3.8 P2P

Acceso a la cámara IP a través de un teléfono inteligente (sistema operativo Android o iOS). En primer lugar deberá abrir la función P2P de la cámara IP en “Settings (Configuración) -> Network (Red) -> P2P”.

## 4.4 Vídeo

Esta sección le permite ajustar la configuración de la transmisión de vídeo por secuencias y la configuración de instantáneas.

### 4.4.1 Configuración de vídeo

Existen dos maneras de definir la configuración de la transmisión de vídeo por secuencias. Existe una configuración de la transmisión por secuencias principal y otra para la transmisión por secuencias secundaria.

Definición mejorada de vídeo nocturno: La cámara reducirá la velocidad de fotogramas para ampliar el tiempo de grabación durante la noche.

Stream Type (Tipo de transmisión por secuencias): Existen cuatro tipos para identificar las diferentes transmisiones por secuencias que ha definido. Si selecciona el modo HD, cuanto más claro se vuelva el vídeo, mayor será la amplitud de banda que ocupará. si selecciona el modo suave, el ancho de bando será muy limitado y la tasa de bits grande, por lo que el vídeo no se reproducirá bien. El modo equilibrio es un valor entre el modo HD y el modo suave.

Resolution (Resolución): La cámara es compatible con varios tipos, por ejemplo: 960P, 720P, VGA, QVGA. Cuanto mayor sea la resolución, el vídeo se verá con mayor claridad. Pero el flujo del código también aumentará y se ocupará un mayor ancho de banda.

Bit Rate (Velocidad de bit): En términos generales, cuanto mayor sea la tasa de bits, más claro aparecerá el vídeo. Pero la configuración de la tasa de bits se debería combinar bien con el ancho de banda de la red. Cuando el ancho de banda es limitado y la tasa de bits es grande, el vídeo no se reproducirá bien.

Frame Rate (Fotogramas por segundo): Observe que cuanto mayores sean los fotogramas por segundo, más ancho de banda se ocupará. Cuando el formato de vídeo es de 50 Hz, la velocidad máxima de fotogramas es 25 fps. Cuando el formato de vídeo es de 60Hz, la velocidad máxima de fotogramas es 30 fps. Cuando el ancho de bando esté limitado deberá reducir la velocidad de fotogramas. Normalmente, cuando la velocidad de fotogramas esté por encima de 15, podrá conseguir un vídeo completamente fluido. La velocidad de fotogramas máxima para cada modelo es diferente, consulte las "Especificaciones".

Key Frame Interval (Intervalo de fotograma clave): El tiempo entre el último fotograma clave y el siguiente. Cuanto menor sea la duración, mayor será la probabilidad de conseguir una mayor calidad de vídeo, pero a expensas de un mayor consumo de ancho de banda de la red.

Variable bit rate (Tasa de bit variable): Seleccione el tipo de tasa de bit constante o variable. Si selecciona “Yes (Sí)”, la cámara cambiará la tasa de bit de vídeo según la situación, sin superar el parámetro máximo " Bit Rate (Tasa de bit)"; si selecciona No, la tasa de bit no cambiará.

### 4.4.2 Visualización en pantalla

Esta página se utiliza para añadir una marca temporal y nombre de dispositivo al vídeo.

Display Timestamp (Mostrar la marca temporal): Existen dos opciones: Si o No. Seleccione Sí y podrá ver los datos del sistema en el vídeo.

Display Camera Name (Mostrar nombre de la cámara): Existen dos opciones: Si o No. Seleccione Sí y podrá ver el nombre del dispositivo en el vídeo.

### 4.4.4 Configuración de instantánea

En esta página puede definir la calidad de las instantáneas y su ruta de almacenamiento.

Manual snap Quality (Calidad de las instantáneas manuales): Baja, media y alta. Cuanto mayor sea la calidad, más clara será la imagen.

Pictures Save To (Guardar fotos en): FTP o tarjeta MICROSD. Si ha realizado la configuración de FTP y alarma, cuando salte la alarma la cámara tomará instantáneas y las guardará en el FTP o la tarjeta MICROSD automáticamente. Si selecciona FTP puede definir el nombre de archivo con el se grabará la instantánea.

Habilitar tiempo de captura

Para habilitar el tiempo de captura siga los pasos que se indican a continuación:

1 Seleccione Enable timing to capture (Habilitar tiempo de captura)

2 Capture interval (Intervalo de captura):el intervalo de tiempo entre las dos capturas.

3 Capture time (Seleccione el tiempo de captura)

- Capturar en cualquier momento

Haga clic en el botón negro hasta MON (LUN), verá que el intervalo de tiempo se vuelve rojo. La cámara realizará una captura cuando cualquier objeto se mueva en la zona de detección en cualquier momento.

- Especifique un programa de captura

Haga clic en los nombres de los días de la semana y se seleccionará la columna correspondiente. Por ejemplo, haga clic en TUE (MAR), entonces toda la columna del TUE (MAR) cambiará a rojo y esto significa que la cámara capturará durante todos el día el martes.

- Pulse el botón principal del ratón y arrástrelo hasta los cuadros de las horas para seleccionar el área de la serie.

4 Haga clic en el botón de Save (Guardar) para que se aplique la selección.

### 4.4.5 Programa LED IR

En esta página puede definir el programa de horas en las que se encenderán o apagarán las luces LED IR. Cuando el parámetro Modo se ajuste en Schedule (Programa) en la ventana Vídeo en directo (Live Video), las luces LED IR se apagarán a las horas programadas.

## 4.5 Alarma

### 4.5.1 Motion Detection (Detección de movimiento)

La cámara IP es compatible con la Motion Detection Alarm (Alarma de detección de movimiento), por tanto, cuando se detecte algún movimiento la cámara IP activará la alarma.

Para habilitar la detección de acción siga los pasos que se indican a continuación:

Paso 01: Habilite la detección de acción

Paso 03: Intervalo de activación--- El intervalo de tiempo entre dos detecciones de movimiento.

Paso 04: Seleccione el indicador de alarma

Existen varios indicadores de alarma:

A Sonido de cámara y sonido del ordenador

Si selecciona el sonido de cámara o el sonido del ordenador, cuando se detecte movimiento alrededor de la cámara se escuchará un pitido de alarma.

B Enviar correo electrónico

Si desea recibir correos electrónicos de alarma cuando se detecta movimiento, primero deberá seleccionar Enviar correo electrónico y ajustar la configuración del mismo.

C Tomar una instantánea

Si selecciona esta casilla de verificación, la cámara tomará una instantánea de la ventana de visualización en directo como una foto fija y la guardará en el FTP cuando se detecte movimiento. Asegúrese de configurar FTP y definirlo como ruta de almacenamiento en el panel configuración en Vídeo --> Instantánea.

Intervalo de captura: El intervalo de tiempo entre dos fotos.

D Grabación

Si selecciona esta casilla de verificación, la cámara comenzará a grabar automáticamente y almacenará los archivos de grabación en la tarjeta MICROSD cuando se detecte movimiento.  Asegúrese de haber introducido la tarjeta MICROSD en la cámara y de haberla definido como ruta de almacenamiento de los archivos de alarma, vaya a la página de Record (Grabación) -> Storage location (Ubicación de almacenamiento) para verificar esta configuración.

El tiempo de grabación predeterminado de la alarma es de 30 segundos y el tiempo de prealarma es de 5 segundos, vaya a la página Record (Grabación) -> Alarm Record (Registro de alarma) y cambie la configuración de los tiempos de alarma.

Paso 05: Defina la zona de detección

Haga clic en set detect area (definir área de detección) y aparecerá una ventana en la que podrá dibujar la zona de detección. Haga clic en el botón de OK (Aceptar) después de realizar la configuración. La cámara activará la alarma cuando cualquier objeto se mueva en la zona de detección. (¡Las áreas rojas indican la alarma de detección de moviemiento!)

Paso 06: Programa de la alarma

① La alarma sonará en cualquier momento en que se detecte movimiento

Haga clic en el botón negro hasta MON (LUN), verá que el intervalo de tiempo se vuelve rojo. La cámara activará la alarma cuando cualquier objeto se mueva en la zona de detección en cualquier momento.

② Especifique un programa de alarma

Haga clic en los nombres de los días de la semana y se seleccionará la columna correspondiente. Por ejemplo, haga clic en TUE (MAR), entonces toda la columna del TUE (MAR) cambiará a rojo y esto significa que la cámara capturará durante todos el día el TUESDAY (MARTES).

③ Pulse el botón principal del ratón y arrástrelo hasta los cuadros de las horas para seleccionar el área de la serie.

Paso 07: Haga clic en el botón de Save (Guardar) para que se apliquen los cambios.

Cuando se detecte un movimiento dentro del intervalo de las horas de detección en el área de detección, la cámara activará la alarma y utilizará los indicadores de alarma relevantes.

NOTA: Debe definir el área de detección y el programa de detección, de lo contrario no se activará la alarma en ningún lugar ni en ningún momento.

### 4.5.2 Detección de ruido

Solo los modelos FC2501PA, FC2501P, FC1405P y FC1405PC son compatibles con esta característica.

Cuando el ruido ambiental supere un cierto nivel de decibelios, se activará la alarma de ruido.

Si la sensibilidad se ha ajustado en “High (Alta)”, la cámara detectará ruidos superiores a 55db.

Si la sensibilidad se ha ajustado en “Medium (Media)”, la cámara detectará ruidos superiores a 65db.

Si la sensibilidad se ha ajustado en “Low (Baja)”, la cámara detectará ruidos superiores a 75db.

Si la sensibilidad se ha ajustado en “Lower (Más baja)”, la cámara detectará ruidos superiores a 85db.

Si la sensibilidad se ha ajustado en “Lowest (La más baja)”, la cámara detectará ruidos superiores a 95db.

Si desea obtener más información acerca del funcionamiento de la detección de ruido, consulte "Detección de movimiento".

## 4.6 Grabación

Esta sección le permitirá cambiar la ruta de almacenamiento de los archivos de grabación y el tiempo de grabación.

### 4.6.1 Ubicación del almacenamiento

En esta página podrá cambiar la alarma y la ruta de almacenamiento de grabaciones manualmente.

Recording Location (Ubicación de grabaciones): tarjeta MICROSD o FTP. Cuando la cámara tenga alarma, los archivos de alarma se grabarán en la tarjeta MICROSD o en el FTP. Asegúrese de haber introducido una tarjeta MICROSD en la cámara. En esta página podrá ver el espacio disponible en la tarjeta MICROSD.

Local Recording Location (Ubicación local de grabaciones): Para el sistema operativo Windows, la ruta de almacenamiento de grabaciones es c:/ IPCamRecord, pero puede cambiarla por otra. Para el sistema operativo MAC, la ruta de almacenamiento de grabaciones es: / IPCamRecord.

Enter the local folder (Entrar a la carpeta local): Haga clic aquí y podrá entrar a la carpeta local de almacenamiento.

### 4.6.2 Grabación de la alarma

En esta página podrá cambiar el tiempo de pregrabación y el tiempo de grabación de la alarma.

El tiempo predeterminado de grabación es de 5 segundos y el tiempo de grabación de la alarma es de 30 segundos, pero si desea cambiarlos, puede seleccionar otros tiempos y hacer clic en el botón Save (Guardar) para aplicar los cambios.

### 4.6.3 Grabación local de alarma

En esta página puede habilitar la grabación local de alarma.

### 4.6.4 Grabación programada

En esta página puede configurar el programa de grabación. Cuando el parámetro Recording Location (Ubicación de grabación) se define como MICROSD Card (Tarjeta MICROSD) en la página de Storage Location (Ubicación de almacenamiento), podrá configurar los parámetros como se muestra en la figura.

Cuando el parámetro Recording Location (Ubicación de grabación) se define como FTP en la página de Storage Location (Ubicación de almacenamiento), podrá configurar los parámetros como se muestra en la figura.

Haga clic en el botón de Save (Guardar) para que se apliquen los cambios.

### 4.6.5 Gestión de la tarjeta MICROSD

Esta cámara es compatible con la tarjeta MICROSD y el tamaño máximo de la tarjeta debe estar por debajo de 32G.

Vaya a la página Settings (Configuración) ( Device Status (Estado del dispositivo) ( Device Status (Estado del dispositivo) y podrá ver el estado de la tarjeta MICROSD.

La ruta predeterminada de almacenamiento de los archivos de grabación de la alarma es la tarjeta SD. Cuando la capacidad de almacenamiento disponible en la tarjeta MicroSD es inferior a 256M, los archivos grabados anteriormente se eliminarán automáticamente (grabación en bucle).

## 4.8 Cortafuegos

Esta sección explica cómo controlar los permisos de accesos al comprobar las direcciones IP de los ordenadores de los clientes. Incluye las siguientes columnas: Block access from these IP addresses (Bloquear acceso desde estas direcciones IP) y Only allow access from these IP addresses (Solo permitir acceso desde estas direcciones IP).

Habilitar cortafuegos, si selecciona Solo permitir acceso desde estas direcciones IP y escribe 8 direcciones IP como máximo, solo aquellos clientes cuyas direcciones IP aparezcan en la lista de Only allow access from these IP addresses (Solo permitir acceso desde estas direcciones IP) pueden acceder a la cámara de la red. Si selecciona Block access from these IP addresses (Bloquear acceso desde estas direcciones IP), solo aquellos clientes cuyas direcciones IP aparezcan en la lista de IP no podrán acceder a la cámara de la red.

Haga clic en Save (Guardar) para que se apliquen los cambios.

## 4.9 Sistema

En este panel pude realizar copias de seguridad y restaurar la configuración de la cámara, actualizar el firmware a la versión más reciente, restaurar la cámara a la configuración predeterminada y reiniciar el dispositivo.

### 4.9.1 Copia de seguridad y restauración

Haga clic en Backup (Copia de seguridad) para guardar todos los parámetros que haya configurado. Estos parámetros se almacenarán un archivo bin para utilizarlos en el futuro. Haga clic en Browse (Navegar) y seleccione el archivo de parámetros que haya almacenado, a continuación haga clic en Submit (Entregar) para restaurar los parámetros.

### 4.9.2 Actualización del sistema

Su versión actual de firmware se mostrará en la pantalla. Puede ir a la página de Device Status (Estado del dispositivo) ( Device Information (Información del dispositivo) para comprobar la versión de firmware más reciente disponible.

Haga clic en Browse (Navegar), elija el archivo bin correcto y a continuación haga clic en System upgrade (Actualización del sistema).

No interrumpa la alimentación durante la actualización. Después de la actualización podrá ver el resultado de la misma.

Actualización del firmware con la Herramienta de búsqueda de equipos

Haga doble clic en el icono de la Herramienta de búsqueda de equipos , seleccione la IP de la cámara cuyo firmware desea actualizar. A continuación seleccione Actualizar firmware e introduzca el nombre de usuario y la contraseña, elija el archivo de firmware y actualice.

PRECAUCIÓN: Si su cámara funciona bien con el firmware actual, le recomendamos que no la actualice. No actualice el firmware si no es necesario. Es posible que se produzcan daños en la cámara si se produce una configuración equivocada durante una actualización.

NOTA:

- Antes de actualizar el firmware desconecte la tarjeta MICROSD y reinicie la cámara. No actualice el firmware en la WAN mediante web UI, de lo contrario es posible que se produzcan errores en el proceso de actualización.

- Asegúrese de descargar el paquete de firmware correcto para su cámara antes de realizar la actualización. Lea la documentación de actualización (archivo readme.txt) en el paquete de actualización antes de actualizar.

- Después de descargar el firmware compruebe los tamaños de los archivos .bin. Deben coincidir con los tamaños en el archivo .txt. De no ser así, descargue el firmware de nuevo hasta que los tamaños coincidan. La cámara no funcionará correctamente si se utiliza un archivo .bin incorrecto.

- Normalmente solo es necesario actualizar los dispositivos WEB UI, no intente actualizar el firmware del sistema del dispositivo.

- No interrumpa nunca la alimentación de la cámara durante una actualización hasta que la cámara IP se reinicie y se conecte.

- Después de actualizar correctamente, desinstale en complemento anterior y vuelva a instalarlo, restablezca la cámara a la configuración predeterminada de fábrica antes de utilizarla de nuevo.

### 4.9.3 Instalación de revisiones

Haga clic en " Browse (Navegar)" para seleccionar el archivo de revisión correcto y a continuación haga clic en "Install Patch (Instalar revisión)" para instalar la revisión. No desconecte la alimentación durante la instalación. El sistema la enviará una notificación cuando se haya completado la instalación.

### 4.9.4 Factory Reset (Restablecimiento de la configuración de fábrica)

Haga clic en Restablecer todo y todos los parámetros volverán a la configuración de fábrica si se selecciona. Esto es similar a pulsar el botón de Reset (Restablecer) en la parte inferior de la cámara.

### 4.9.5 Reboot (Reiniciar)

Haga clic en Reboot (Reiniciar) el sistema para reiniciar la cámara. Esto es similar a desenchufar la alimentación de la cámara.

# 5 Reproducir

En esta página podrá verlos archivos de grabación almacenados en la tarjeta MICROSD.

Sección 1 Definir la duración y el tipo de los archivos de grabación

: La ruta de almacenamiento de los archivos de grabación

: Tres tipos son compatibles: día actual, mes actual y todas las grabaciones. Otra manera, seleccionar la hora en hora y fecha manualmente.

: El tipo de archivos de grabaciones. Se admiten dos tipos: grabación normal, grabación de alarma y todas las grabaciones.

: Haga clic en este botón para buscar todos los archivos de grabación que cumplen las condiciones seleccionadas.

Reproducción continua: Seleccione esta casilla de verificación para reproducir continuamente todos los archivos de grabaciones.

Sección 2 Buscar archivos de grabaciones

En este panel puede ver todos los archivos de grabación que cumplen las condiciones definidas.

Sección 3 Botones de Reproducir/Detener/Audio/Pantalla completa

Seleccione un archivo de audio antes de utilizar estos botones.

Haga clic en este botón para reproducir los archivos de grabación

Haga clic en este botón para detener los archivos de grabación

Abra o detenga el audio

Haga clic en este botón para obtener la pantalla completa y haga doble clic con el botón principal del ratón para salir de la pantalla completa.

# 6 Apéndice

## 6.1 Preguntas frecuentes

NOTA: Antes de realizar cualquier pregunta compruebe las conexiones a la red. Compruebe el estado de trabajo que muestran los indicadores en el servidor de red, concentrador, intercambio y tarjeta de red. Si algo no es normal, compruebe las conexiones de la red.

### 6.1.1 Instale el complemento del navegador de Firefox, Google Chrome e IE Chrome.

Figura 6.1

Figura 6.2

Figura 6.3

Figura 6.4

Figura 6.5

Figura 6.6

### 6.1.2 Desinstale el complemento del navegador de Firefox, Google Chrome e IE Chrome

Figura 6.7

Figura 6.8

Figura 6.9

### 6.1.3 He olvidado la contraseña del administrador

Para restablecer el nombre de usuario y la contraseña del administrador mantenga pulsado el BOTÓN de RESET (RESTABLECER) durante 5 segundos. Tras soltar el botón, espere 20 segundos. La cámara se reiniciará y el nombre y contraseña volverán a ser los predeterminados de fábrica. Encienda la cámara antes de restablecerla. *** Nombre de usuario predeterminado del administrador: admin *** Contraseña predeterminada del administrador: Sin contraseña

### 6.1.4 La cámara no graba

La cámara no puede grabar cuando pulso el botón de Grabar o no puedo cambiar manualmente la ruta de grabación. Si utiliza Windows 7 o vista, tal vez no pueda grabar o cambiar la ruta de grabación manualmente debido a la configuración de seguridad del ordenador. Existen dos maneras de resolver este problema:

- Añada la cámara como sitio de confianza para resolver este problema. Los pasos son: IE browser (Navegador) ( Tool (Herramienta) ( Internet Properties (Propiedades de Internet) ( Security (Seguridad) ( Trusted sites (Sitio de confianza)( Sites (Sitios) ( Add (Añadir). (2) Abra el navegador IE, a continuación haga clic con el botón secundario, seleccione “Run as administrator (Ejecutar como administrador)”

### 6.1.5 La subred no coincide

Compruebe si su cámara ip está en la misma subred que su ordenador. Los pasos son Control Panel (Panel de control) ( Network Connections (Conexiones de la red) ( Haga doble clic en Local Area Connections (Conexiones del área local) ( Elija General ( Properties (Propiedades).(Figura 3.23/3.24) Compruebe la máscara de subred, dirección IP y pasarelas. Al configurar la dirección IP, asegúrese de que está en la misma subred. De lo contrario no podrá acceder a la cámara.

### 6.1.6 Problemas porque no aparecen las imágenes

La transmisión de vídeo por secuencias se realiza mediante el controlador ActiveX. Si el controlador ActiveX no está instalado correctamente, no verá las imágenes de vídeo. Puede resolver este problema de la siguiente manera: Descargue el controlador ActiveX y configure la propiedad de IE en el ordenador cuando lo visualice por primera vez: IE browser (Navegador IE) ( Tool (Herramienta) ( Internet Proper (Propiedades de Internet) ( Security (Seguridad) ( Custom Level (Nivel de personalización) ( ActiveX control and Plug-ins (Control de ActiveX y complementos). Las tres primeras opciones se deben ajustar en “Enable (Habilitada)”. Los programas de ActiveX leídos por el ordenador se almacenarán. De la siguiente manera:

Enable (Habilitar): Download unsigned ActiveX controls (Descargar los controles ActiveX sin firma)

Enable (Habilitar): Initialize and script ActiveX controls not marked as safe (Inicializar y realizar el script de los controles de ActiveX que se han marcado como no seguros). Enable (Habilitar): Run ActiveX controls and plug-ins (Ejecutar los controles de ActiveX y los complementos)

Figura 6.6

Si permite que se ejecute el ActiveX pero aun así no puede ver vídeo en directo, cambie a otro número de puerto para intentarlo. No utilice el puerto 88.

Figura 6.7

NOTA:  Asegúrese de que se cortafuegos o software antivirus no bloquee la cámara o el ActiveX. Si no puede ver el vídeo, desactive el cortafuegos o el software antivirus para intentarlo de nuevo.

### 6.1.7 No es posible acceder a la cámara IP a través de Internet

- El controlador ActiveX no se ha instalado correctamente

- El puerto utilizado por la cámara está bloqueado por el cortafuegos o el software antivirus. Cambie a otro número de puerto e inténtelo de nuevo.

- El reenvío de puertos no se realiza correctamente. Compruebe esta configuración y asegúrese de que es correcta.

### 6.1.8 UPnP falla continuamente

UPnP solo contiene el reenvío de puertos en software reciente. A veces el reenvío automático de puertos falla debido al cortafuegos o al software antivirus. Además también está muy relacionado con la configuración de seguridad del router. Por tanto recomendamos que realice el reenvío de puertos manualmente. Podrá ver la cámara correctamente a través de Internet después de realizar el reenvío de puertos manualmente en su router.

### 6.1.9 La cámara no se puede conectar de manera inalámbrica

La cámara no se puede conectar de manera inalámbrica después de ajustar la configuración inalámbrica y desenchufar el cable. Compruebe si su configuración es correcta o no.

Normalmente la cámara no se puede conectar de manera inalámbrica debido a una configuración equivocada.

Asegúrese de emitir su SSID y utilizar el mismo cifrado para el router y la cámara.

### 6.1.10 No se pueden ver otras cámaras de la lista

No se pueden ver otras cámaras de la lista en dispositivos múltiples cuando se utiliza el acceso remoto.

Si desea ver todas las cámaras a través de la WAN, verifique que se puede acceder a cada cámara añadida a la configuración de dispositivos múltiples con el número de puerto y el nombre de DDNS. Utilice el nombre de dominio DDNS y no la IP LAN de la cámara. (Para obtener más datos consulte: Cómo añadir cámaras en WAN)

## 6.2 Parámetros predeterminados

Parámetros predeterminados de red

Dirección IP: obtener dinámicamente

Máscara de subred: obtener dinámicamente

Pasarela: obtener dinámicamente

DDNS: nombre de dominio incrustado

Nombre de usuario y contraseña

El nombre de usuario predeterminad es admin, sin contraseña.

## 6.3 Especificaciones técnicas TX-60

| Sensor de imagen |
| --- |
| Sensor | Sensor CMOS a color de alta definición |
| Resolución de pantalla | 1,0 M Píxeles (resolución de vídeo 1280 x 720) |
| Iluminación mínima | 0 Lux con 1x lámpara IR de alta potencia |
| Objetivo |
| Tipo de lento / longitud focal / apertura | Interfaz M12 / f 2.8mm / F=1.8 |
| Ángulo de visión | Horizontal 108° y Diagonal 116° |
| Vídeo |
| Compresión de imagen en la transmisión por secuencias | Doble flujo H.264 |
| Fotogramas por segundo de imagen | 25 fps (VGA), 23 fps (720P) |
| Resolución | 720P (1280x720), VGA (640x480) & (640x360), QVGA (320x240) & (320x180) |
| Ajuste de la imagen | matiz, brillo, contraste, saturación, nitidez, voltear y espejo |
| Modo infrarrojo y visibilidad nocturna | IR automática o manual hasta 5m |
| Red |
| Tipos | Ethernet y Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
| Frecuencia | 2.412 – 2.484 |
| EZlink | Enlace sencillo a la red WiFi |
| WPS | Conexión inalámbrica con solo pulsar un botón |
| Protocolo de red | IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, WPS |
| Requisitos del Sistema |
| Sistema operativo | Win XP, Win 7, Win 8.1, Win 10, Mac OS |
| Navegador | Microsoft IE8 y versiones superiores o un navegador compatible, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari |
| Otras características |
| Detección de movimiento & de ruido | Alarma a través de @, carga de instantánea de alarma a FTP |
| Audio bidireccional | a través de aplicación de teléfono inteligente o cliente web |
| WiFi y sistema de LED | un sistema LED (rojo) un sistema WiFi LED (verde) |
| Bloqueo de privacidad | configurar el área de privacidad manualmente |
| Cuentas de usuario y cortafuegos | Función de usuario con tres niveles y compatible con filtro de IP |
| Memoria y restablecimiento | Tarjeta MicroSD hasta 32GB y botón de reiniciación |
| Más especificaciones |
| Alimentación y consumo | CC 5V/1.0A & 3W máximo |
| Temperatura de funcionamiento | –10°C hasta 50 °C |
| Humedad operativa | 10% hasta 80% sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | –20°C hasta 60°C |
| Humedad de almacenamiento | 0% hasta 90% sin condensación |
| Peso / Dimensiones | 103g / (L) 7,6 x (An) 7,6 x (Al) 12,1cm |
| Contenido del paquete | IP-Cámara HD 1.0MP de interiores TX-60, Adaptador de potencia CC, Cable de carga USB a MicroUSB, Cable Ethernet, Tornillos, CD, Manual de usuario |

# Text boxes

| LAN | LAN |
| --- | --- |
| WPS / Reset | WPS / Restablecimiento |
| Power | Potencia |
| MicroSD card slot | Ranura de tarjeta MicroSD |

| Power Light | Luz de encendido |
| --- | --- |
| Infrared Lamp Array | Luz infrarroja (IR) Matriz |
| Lens | Objetivo |
| Induction IC | IC de inducción |
| Network Light | Luz de red |
| Microphone | Micrófono |

Haga clic en este botón para añadirla.

Escriba aquí la URL de la cámara, utilice https://192.168.8.129:443 como ejemplo.

Dirección IP: Defínala en la misma subred que su ordenador o conserve el valor predeterminado.

Máscara de subred: Conserve el valor predeterminado.

Pasarela y servidor DNS: Defínala como la dirección IP de su router.

Seleccione Sí y haga clic en Guardar.

Haga clic en Habilitar DDNS y después en Guardar.

El contenido de la columna de DDNS del fabricante es el nombre de dominio de su cámara.

Haga clic en Añadir nuevo.

Escriba el puerto y la dirección IP de la cámara y haga clic en Guardar.

Aquí finaliza la configuración del reenvío de puertos.

7

6

5

4

3

2

1

Haga clic en el número de página y vaya a la página correspondiente para ver más registros.

Escriba un número de página, haga clic en el botón Ir y vaya a la página correspondiente.

2 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la segunda cámara

3 Haga clic en Añadir para que el cambio sea efectivo

1 Haga clic, modelo de cámara, alias, alojamiento y puerto HTTP se rellenarán en las siguientes casillas automáticamente

Asegúrese de que se puede iniciar sesión en cada cámara que necesite añadir con el puerto y el nombre DDNS.

Utilice un puerto y un nombre de dominio DDNS para iniciar sesión.

Haga clic aquí

Existen dos servidores DNS y puede elegir cualquiera de los dos. También puede elegir la misma pasarela.

Configure la cámara con la misma máscara de subred y pasarela que su ordenador.

Haga clic en el botón de Escanear para buscar las redes inalámbricas.

1 Haga clic en el SSID de su router y la información relevante se rellenará automáticamente en los campos.

2 Escriba la contraseña de su router

Botón WPS

Haga clic aquí para registrarse

Escriba el nº de puerto multimedia de la cámara en la columna de puerto externo y puerto interno

Asigne aquí el nombre que desee

Seleccione la cámara cuyo puerto desea cambiar y haga clic con el botón secundario.

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en Aceptar.

Modifique el puerto HTTP.

Haga clic en este botón y seleccione todo el intervalo de tiempo

1

2

3