IP-Cam HD 1.0MP indoor

TX-60

Vnitřní IP Kamera HD 1.0MP TX-60

Návod k obsluze

Upozornění týkající se bezpečnosti a likvidace baterií: Uchovávat mimo dosah dětí. Pokud dítě omylem baterii(e) spolkne, neprodleně vyhledat lékaře nebo nemocnici! Věnovat pozornost předepsané polaritě (+) a (–) baterií! Vyměňovat pouze celou sadu baterií; nepoužívat současně staré a nové baterie nebo baterie různého typu. Baterie nikdy nezkratovat, neotvírat, nedeformovat a nenabíjet! Nebezpečí poranění! Nevhazovat baterie do ohně. Nebezpečí výbuchu! Použité baterie ihned vyjmout z přístroje a pokud nebudou po dlouhou dobu používány, zlikvidovat je.

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

V1.0

# Obsah

Table of Contents	1

1  Overview	3

1.1  Key Features	3

1.2  Product Overview	4

1.3  MicroSD card	4

1.4 Hardware installation	5

2  Access the IP Camera	5

2.2 Access the Camera in LAN	5

2.3 Access the Camera in WAN	9

2.3.1 Static IP Addresses	9

2.3.2 Remote Access	10

2.4 Using the VLC player	12

2.5 IP Camera Connection to the Server	14

3 Surveillance Software GUI	15

3.1 Login Window	15

3.2  Modify the Username and Password	16

3.3  Setup Wizard	16

3.4 Surveillance Window	18

4 Advanced Camera Settings	23

4.1 Status	23

4.1.1 Device Information	23

4.1.2  Device Status	24

4.1.3  Session Status	24

4.1.4  Log	24

4.2  Basic Settings	25

4.2.1  Camera Name	25

4.2.2  Camera Time	25

4.2.3  User Accounts	26

4.2.4 Multi-Camera	28

4.2.5  Status Light	31

4.3 Network	31

4.3.1 IP Configuration	31

4.3.2 Wireless Settings	33

4.3.3  DDNS	35

4.3.4  UPnP	39

4.3.5 Port	39

4.3.6 Mail Settings	41

4.3.7  FTP Settings	42

4.3.8  P2P	43

4.4  Video	43

4.4.1  Video Settings	43

4.4.2  On Screen Display	44

4.4.4  Snapshot Settings	45

4.4.5  IR LED Schedule	46

4.5  Alarm	46

4.5.1  Motion Detection	46

4.5.2  Sound Detection	49

4.6  Record	50

4.6.1  Storage Location	50

4.6.2  Alarm Recording	50

4.6.3  Local Alarm Recording	51

4.6.4  Scheduled Recording	51

4.6.5  MICROSD Card Management	52

4.8  Firewall	53

4.9  System	53

4.9.1  Back-up & Restore	54

4.9.2  System Upgrade	54

4.9.3  Patch Installation	56

4.9.4  Factory Reset	56

4.9.5  Reboot	56

5 Playback	57

6  Appendix	58

6.1  Frequently Asked Questions	58

6.1.1  Install the add-on of Firefox browser, Google Chrome and IE Chrome.	58

6.1.2  Uninstall the add-on of Firefox browser, Google Chrome, IE Chrome	61

6.1.3  I have forgotten the administrator password	62

6.1.4  Camera can not record	62

6.1.5  Subnet does not match	63

6.1.6  No Pictures Problems	63

6.1.7  Cannot access IP camera in internet	64

6.1.8  UPnP always failed	64

6.1.9  Camera can not connect wireless	64

6.1.10  Cannot see other cameras listed	64

6.2  Default Parameters	64

6.3  Technical Specifications TX-60	65

# 1  Popis

( Vnitřní bezdrátová IP kamera s vysokým rozlišením a s technologií P2P je integrovaná bezdrátová IP kamera s barevným snímačem CMOS umožňujícím prohlížení ve vysokém rozlišení. Tato kombinace vysoce kvalitní digitální videokamery a výkonného webového serveru vám na plochu počítače a mobilních zařízení přináší kvalitní video odkudkoli ve vaší místní síti nebo přes internet. ( Díky technologii snadného přístupu P2P nepotřebujete komplikovaná nastavení přesměrování portu a DDNS, pro připojení kamery k chytrému telefonu stačí jen naskenovat její QR kód nebo zadat UID do softwaru CMS pro vytvoření vzdáleného přístupu.

( IP kamera uživatelům nabízí komplexnější kontrolu nad monitorovanou oblastí. Kamera podporuje technologii komprese videa H.264, dramaticky snižuje velikost souborů a šetří šířku pásma sítě. ( Kamera je založena na standardu TCP/IP. Uvnitř kamery je webový server, který podporuje Internet Explorer. Obsluha a údržba zařízení je zjednodušena tím, že pro přístup k webu vaší kamery je využita síť. ( Kamera je určena pro sledování vnitřních prostor, jako jsou rodinné domy, prodejny a kanceláře. Ovládání kamery a správa snímků jsou zjednodušeny využitím integrovaného webového rozhraní prostřednictvím sítě s využitím pevného i bezdrátového připojení. Pro uživatele systémů Android a iPhone nabízí IP kamera aplikaci do chytrého telefonu. S ní můžete kameru odkudkoli a kdykoli sledovat z mobilního zařízení.

## 1.1  Nejdůležitější funkce

( 1.0MP HD rozlišení videa 720P s 23fps ( IČ noční vidění ~5m & PIR & detekce zvuku ( Vestavěný mikrofon & reproduktor (Standardní komprese videa H.264 (pro přenos videa s vysokým rozlišením v síti s malou šířkou pásma) ( Sít’ové připojení RJ-45 s 10/100 Mbit/s ( Rychlé připojení k WLAN pomocí tlačítka WPS    ( Rychlé připojení naskenováním QR kódu ( Zdarma APP "My Technaxx IP Cam" ( Podporuje kartu MicroSD až do 32GB ( Vestavĕný DDNS provozu po celém svĕtĕ přístup ke IP-kameře ( Podporované protokoly: IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF ( Detekce pohybu s variabilním rozsahem detekce & automaticky spustí nahrávání ( Ideální pro monitorování místností a dalších vnitřních prostor

( Video: H.264 dual stream, 720P (1280x720, 23fps), VGA (640x480, 25fps) & (640x360), QVGA (320x240) & (320x180) ( Snímač obrazu: HD barevný CMOS, 1.0MP, 0 Lux s 1x vysoký výkon lampa IR ( Objektiv: Rozhraní M12/f 2.8 mm/F=1.8, Zorný úhel horizontální 108°/diagonální 116° ( Síť: Ethernet & WiFi IEEE 802.11 b/g/n, Frekvence 2.412–2.484 ( Vestavĕná anténa WLAN ( Napájení & spotřeba: DC 5V/1.0A & 3W maximum ( Provozní teplota: –10°C až do 50°C ( Podporuje EZlink, snadné připojení k síti WiFi (bezdrátové připojení je v souladu s IEEE 802.11b/g/n WiFi až do 150Mbps) ( Dálkovĕ ovládané přes WLAN & Internet pomocí standardního prohlížeče Internet Explorer/Firefox/Google/Safari atd. ( Podporuje šifrování WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK ( Automatický alarm Email přenos obrazu na FTP server ( Bezplatná aplikace pro iOS & Android zařizení ("My Technaxx IP Cam" APP) ( Podporuje pořizování snímků & harmonogram nahrávání & IR-Cut a automatický vypínač ( Podporuje audio dual-stream a dvoucestné audio (vestavěný mikrofon a reproduktor)

## 1.2  Přehled součástí výrobku

## 1.3  Karta MicroSD

Tato kamera podporuje kartu MicroSD o maximální velkosti 32 GB. Nejprve vložte kartu MicroSD do slotu pro kartu MicroSD (viz obrázek na předchozí straně) a zasuňte ji správným směrem. Pokud kartu MicroSD zasunete do spuštěné kamery, kamera se automaticky restartuje. Karta MicroSD je výchozí cestou k úložišti souborů nahraných při alarmu. Pokud je však volná kapacita na kartě MicroSD menší než 256 MB, budou staré nahrané soubory automaticky vymazány (spustí se nahrávání ve smyčce).

## 1.4 Instalace hardwaru

Otočte základnou kamery, až se body „a“ a „b“ spojí, tak bude možné sejmout upínací desku. Upínací desku připevněte pomocí přiložených upevňovacích šroubů na stěnu nebo strop. Vyrovnejte body „a“ a „b“, aby bylo možné na upínací desku nasunout základnu kamery. Otočte základnou tak, aby body „a“ a „b“ nebyly vyrovnané, tím bude kamera bezpečně uchycena k desce.

# 2  Přístup k IP kameře

V této kapitole je vysvětleno, jak získat přístup ke kameře prostřednictvím prohlížeče. Přejděte do složky „Equipment Search Tool“ (Nástroj pro vyhledávání v zařízení) a najděte složku „For Windows OS“ (Pro OS Windows) nebo „For Mac OS“ (Pro OS Mac). Složku Equipment Search Tool zkopírujte a vložte do svého počítače nebo ji přetáhněte na plochu.

Ikona zástupce pro OS Windows / Mac

## 2.2 Přístup ke kameře v síti LAN

Tato kamera podporuje protokoly HTTP a HTTPS; přístup ke kameře můžete získat dvěma způsoby.

(1) http:// IP LAN + číslo portu HTTP.

Výchozím číslem portu HTTP je 88. Dvojitým kliknutím na ikonu spusťte nástroj Equipment Search Tool a ten by měl po připojení síťového kabelu najít IP adresu kamery automaticky.

Obr. 2.1

Dvakrát klikněte na IP adresu kamery. Váš výchozí prohlížeč otevře přihlašovací stránku kamery.

(2) http:// IP LAN + číslo portu HTTP.

Výchozím číslem portu HTTP je 443. Pro přístup ke kameře můžete použít URL: https:// IP LAN + port HTTPS.

Přejděte na panel Settings (Nastavení) - Network (Síť) - Port , kde uvidíte čísla portů HTTP a HTTPS, která můžete změnit.

Obr. 2.2

Protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) je bezpečný způsob, jak získat přístup ke kameře. Data přenášená po internetu budou zašifrována. Protože nemůžeme udělit licenci každému LAN nebo URL DDNS, může na této stránce vyskočit výstraha, jako např. na následujícím obrázku. V tom případě klikněte na možnost 'Continue to this website (not recommended) (Pokračovat na tento web (nedoporučeno)).'

Otevřete Internet Explorer (pokud už není otevřen). Klikněte na položku Tools (Nástroje) a pak na Internet Options (Možnosti internetu).

Dále klikněte na kartu Security (Zabezpečení) a potom na tlačítko Trusted sites (Důvěryhodné weby).

Obr. 2.3

V operačním systému Firefox můžete přidat důvěryhodný web následujícím způsobem: Nástroje, Možnosti, Pokročilá nastavení, Zobrazit certifikáty, Servery

Obr. 2.4

Klikněte na položku View Certificates (Zobrazit certifikáty), a zvolte možnost Servers (Servery).

Obr. 2.5

Přejděte na panel Add Exception (Přidat výjimku).

Obr. 2.6

## 2.3 Přístup ke kameře v síti WAN

### 2.3.1 Statické IP adresy

Uživatelé, kteří mají statické IP adresy, si nemusí nastavovat službu DDNS pro vzdálený přístup. Po dokončení připojení kamery pomocí IP adresy LAN a přesměrování portu můžete získat přístup ke kameře přímo z internetu pomocí IP adresy WAN a čísla portu.

Jak získat IP adresu WAN z veřejné internetové stránky

Chcete-li získat IP adresu WAN, zadejte do svého prohlížeče následující URL: http://www.whatismyip.com. Webová stránka na této adrese Vám zobrazí aktuální IP adresu WAN.

Obr. 2.3

Přístup k IP kameře z internetu

K IP kameře je možné získat přístup z internetu (vzdálený přístup). Do svého standardního prohlížeče zadejte IP adresu WAN a číslo portu. Zadáte například http:// 183.37.28.254:85.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že přesměrování portu je úspěšné. Přesměrování portu můžete provést dvěma způsoby.

1) Přihlaste se ke svému směrovači a povolte funkci „UPNP“. Potom se můžete ke kameře přihlásit jako správce, zvolit Síť a pak zvolit UPnP a povolit UPnP. Ujistěte se, že status UPnP na stránce Device status (Stav zařízení) je „UPnP Successful (UPnP úspěšný)“.

2) Proveďte přesměrování portu (port HTTP a port pro média) ručně.

Pokud má váš směrovač virtuální server, může přesměrování portu provést on. Přidejte IP adresu LAN kamery a port, které jste předtím zadali při nastavení přesměrování portu vašeho směrovače.

Když kameru připojíte do směrovače, bude mít dynamickou IP adresu, a abyste ji mohli vzdáleně zobrazit, musíte nastavit službu DDNS.

### 2.3.2 Vzdálený přístup

Pokud chcete ke kameře získat přístup z webového prohlížeče mimo síť LAN, musíte provést následující konfiguraci.

1.  V horní části webové stránky kamery vyberte možnost „Settings (Nastavení)“, přejděte na oddíl „Network (Síť) > IP Configuration (Konfigurace IP)“ na levé straně obrazovky a potom zrušte zaškrtnutí políčka Obtain IP DHCP (Získat IP DHCP).

2. Na stránce nastavení kamery povolte UPnP a DDNS. Doporučujeme, abyste použili DDNS z továrního nastavení.

3. Tady vidíte port Vaší kamery. Pokud chcete nastavit vzdálený přístup pro několik kamer na stejné síti, musíte změnit port HTTPS každé kamery.

- Pokud je UPnP směrovače již povolené, nemusíte následující kroky provádět. V opačném případě si zvolte jeden z následujících způsobů konfigurace přesměrování portu ve vašem směrovači. Při této konfiguraci budeme jako příklad používat bezdrátový směrovač značky TP-LINK.

- Jestliže ve směrovači máte funkci UPnP:

Zvolte „Forwarding (Přesměrování) > UPnP“ a ujistěte se, že Current UPnP Status (Aktuální stav UPnP) je aktivován (Enabled).

- Jestliže ve směrovači nemáte funkci UPnP:

Musíte přidat přesměrování portu manuálně podle následujících pokynů. Nastavení provedete na panelu „Forwarding (Přesměrování) > Virtual Servers (Virtuální servery)“.

- Nyní můžete ke kameře získat přístup přes internet pomocí adresy https://název domény: port HTTPS.

## 2.4 Použití přehrávače VLC

Tato kamera podporuje streaming RTSP, kameru tedy můžete prohlížet pomocí přehrávače VLC.

RTSP URL  rtsp:// [uživatelské jméno][:heslo]@IP: číslo portu/videostream

Část v hranatých závorkách lze vynechat.

uživatelské jméno (user name) & heslo (password): Uživatelské jméno a heslo pro přístup ke kameře. Tuto část lze vynechat.

IP: IP adresa WAN nebo LAN.

Číslo portu (Port number): Jestliže je na stránce Port číslo portu RSTP, musíte použít pouze číslo portu RTSP. V opačném případě musíte použít pouze číslo portu HTTP.

Videostream (Datový proud videa): Jsou podporovány tři režimy: videoMain, videoSub a audio. Pokud je rychlost sítě nízká, je vhodné vybrat videoSub. Jestliže zvolíte audio, uslyšíte pouze zvuk, ale neuvidíte video. Například: 	IP:  192.168.1.11

Číslo portu HTTP:  88

Uživatelské jméno:  admin

Heslo:  123

Tady můžeme do VLC zadat některé z následujících URL.

- rtsp://admin:123@192.168.1.11:88/videoMain

- rtsp:// @192.168.1.11:88/videoMain

- rtsp://:123@192.168.1.11:88/videoMain

- rtsp://admin@192.168.1.11:88/videoMain

Otevřete VLC a přejděte na možnost Media (Média)(Open Network Stream (Otevřít síť) a pak do VLC

zadejte URL.

Obr. 2.9

Obr. 2.10

Někdy je nutné zadat uživatelské jméno a heslo znovu. Klikněte na OK a uvidíte náhled v reálném čase.

Obr. 2.11

Obr. 2.12

Pokud nelze přehrávat video v přehrávači VLC, zkontrolujte prosím mapování portů. V Návodu k rychlé instalaci si můžete přečíst kapitolu Jak nakonfigurovat přesměrování portu.

POZNÁMKA: Pokud změníte uživatelské jméno nebo heslo kamery, je třeba kameru restartovat, jinak

nebude nové uživatelské jméno a heslo funkční při zadávání ověřovacích údajů do VLC.

## 2.5 Připojení IP kamery k serveru

Toto zařízení podporuje protokol ONVIF2.2.1. S protokolem ONVIF můžete snadno získat přístup k NVR nebo serveru.

# 3 Grafické rozhraní softwaru pro monitorování

Jestliže instalujete kameru poprvé, přečtěte si Návod k rychlé instalaci. Po dokončení rychlé instalace se můžete s ovládáním softwaru v klidu seznámit.

## 3.1 Přihlašovací okno

Obr. 3.1

Podívejte se na přihlašovací okno výše, je rozděleno na 5 částí očíslovaných od 1 do 4.

Část 1  Zadání User name (uživatelského jména) a password (hesla): Výchozí uživatelské jméno správce je admin a heslo je prázdné. Heslo prosím nejprve resetujte, abyste zabránili v přihlášení ke kameře neoprávněným osobám.

Část 2  Stream (Datový proud): Kamera podporuje dva režimy datového proudu: Main stream a sub stream. Pokud chcete kameru sledovat ze sítě LAN, můžete zvolit Main stream. Pokud chcete kameru sledovat přes internet, doporučujeme zvolit Sub stream.

Poznámka: Pokud je šířka pásma špatná, je vhodné zvolit Sub stream a video bude plynulejší.

Část 3  Volba jazyka (language): Kliknutím na rozevírací seznam jazyků můžete zvolit požadovaný jazyk.

Část 4 Login (Přihlášení) ke kameře: Klikněte na tlačítko přihlášení a zobrazí se monitorovací okna. (Pokud se ke kameře přihlašujete poprvé, zobrazí se stránka s nastavením uživatelského jména a hesla.)

## 3.2  Změna uživatelského jména a hesla

Když se přihlásíte poprvé, automaticky se otevře nastavení uživatelského jména a hesla.

Obr. 3.2

Zadejte nové uživatelské jméno, nové heslo a potvrzení hesla. Klikněte na tlačítko Modify (Změnit) a znovu se Vám zobrazí stránka přihlášení.

## 3.3 Průvodce instalací

Po prvním přihlášení budete automaticky přesměrováni do „Průvodce instalací“. Zde můžete nastavit základní parametry kamery, jako např. název kamery, čas kamery, bezdrátová nastavení, konfiguraci IP.

Obr. 3.2

Název kamery: IP kameru můžete pojmenovat.

Obr. 3.3

Čas systému: Zvolte časové pásmo. Je třeba nastavit datum, čas, formát, atd.

Obr. 3.4

Bezdrátové sítě: Klikněte na Scan (Skenovat), najděte SSID vašeho bezdrátového směrovače, zvolte jej a zadejte heslo.

Obr. 3.5

IP: Nastavení IP adresy kamery. Můžete si vybrat mezi možností získat IP adresu automaticky (DHCP) a možností zadat IP adresu manuálně podle vašich potřeb.

Obr. 3.6

POZNÁMKA: Připojení kamery ke směrovači trvá asi 1 minutu.

## 3.4 Monitorovací okno

Obr. 3.7

Část 1  Tlačítka LiveVideo (Živé video) / Settings (Nastavení) / Playback (Přehrávání)

:  Cesta k monitorovacímu oknu. Klikáním na toto tlačítko přepínáte na monitorovací okno a zpět.

:  Cesta k ovládacímu panelu správce. Kliknutím na toto tlačítko přejdete na ovládací panel správce a můžete provádět pokročilá nastavení.

: Klikáním na toto tlačítko přepínáte na panel přehrávání a zpět. Zde si můžete prohlížet zvukové soubory uložené na kartě MicroSD.

Část 2 Okno pro více zařízení

Firmware uvnitř kamery podporuje sledování až 9 kamer současně. Další kamery můžete přidat v nastavení pro více zařízení.

Část 3 Mode (Režim)/ Stream (Stream) / Mirror (Zrcadlo)/ Flip buttons (Tlačítka překlopení)/Zoom (Lupa)

Režim

1) 50 Hz ---------Vnitřní sledování (Oblast: Evropa, Čína)

2) 60 Hz ---------Vnitřní sledování (Oblast: USA, Kanada)

3) Venku------Venkovní sledování

Datový proud

Výchozí datový proud podporuje několik režimů, např.: režim HD / 720 P / 30 fps / 2M, což znamená: Typ datového proudu / Rozlišení / Maximální frekvence snímků / Přenosová rychlost. (Různé modely podporují různé konkrétní režimy.)

1) Typ datového proudu: Používá se pro identifikaci typu datového proudu.

2) 720P/ VGA

Čím větší rozlišení, tím lepší je kvalita obrazu. Pokud kameru ovládáte přes internet a chcete, aby vysílání videa bylo plynulejší, vyberte prosím rozlišení VGA.

3) Maximální frekvence snímků

Pokud je formát videa 50 Hz, maximální frekvence snímků je 25 snímků/s. Pokud je formát videa 60 Hz, maximální frekvence snímků je 30 snímků/s. Pokud je šířka pásma omezená, zvolte nižší frekvenci snímků. Plynulého videa lze běžně dosáhnout při frekvenci snímků vyšší než 15. Maximální frekvence snímků je u každého modelu jiná, přečtěte si prosím „Specifikace“.

4) Přenosová rychlost

Obecně řečeno, čím větší je přenosová rychlost, tím je video jasnější. Avšak konfigurace přenosové rychlosti musí být dobře zkombinována s šířkou pásma sítě. Je-li šířka pásma velmi malá a přenosová rychlost velká, video se nebude přehrávat dobře. Typ datového proudu můžete přenastavit na panelu Settings (Nastavení) -> Video -> Video Settings (Nastavení videa).

Obr. 3.8

Po změně nastavení se znovu přihlaste ke kameře a změny uvidíte.

Část 4 Infračervená světla LED

Klikněte na Infračervená světla LED a pro jejich nastavení jsou k dispozici tři režimy: Auto (Automatické), Manual (Ruční) a Schedule (Harmonogram).

Automatické: Zvolíte-li tuto možnost, kamera bude infračervená světla řídit (zapínat a vypínat) automaticky.

Ruční: Při zvolení této možnosti můžete infračervená světla zapínat a vypínat ručně.

Harmonogram: Při volbě této možnosti se budou infračervená světla zapínat a vypínat podle naplánovaného harmonogramu. Chcete-li zadat nebo změnit časový harmonogram zapínání infračervených světel LED, přejděte prosím na stránku Settings (Nastavení)--->Video---> IR LED Schedule (Harmonogram IČ světel LED).

Část 5 Nastavení kvality obrazu: Na této stránce můžete přizpůsobit odstín, jas, kontrast, sytost a ostrost, abyste získali vyšší kvalitu obrazu.

Část 6 OSD: Pokud jste do videa přidali čas a název kamery, můžete tyto údaje vidět v přímo zobrazujícím okně.

Přejděte na panel Settings (Nastavení) – Basic settings (Základní nastavení) – Camera name (Název kamery) a můžete změnit název zařízení. Výchozí název zařízení je anonymní.

Přejděte na panel Settings (Nastavení) – Basic settings (Základní nastavení) – Camera time (Čas kamery) a můžete upravit čas zařízení.

Přejděte na panel Settings (Nastavení) – Video – OSD (Zobrazení na orazovce) a můžete nebo nemusíte přidat OMICROSD.

Část 7 Tlačítka Přehrát / Stop / Hovor / Zvuk / Snímek / Záznam / Celá obrazovka

1 Play (Přehrát) Kliknutím přehrajete video z kamery.

2 Stop Kliknutím zastavíte přehrávání videa.

3 Talk (Hovor) Kliknutím na toto tlačítko se ikona změní na  a můžete začít mluvit do mikrofonu připojeného k PC. Osoby kolem kamery mohou slyšet váš hlas. Dalším kliknutím na tuto ikonu se režim hovoru ukončí.

4 Audio Po kliknutí na toto tlačítko se ikona změní na  a vy můžete slyšet zvuk okolo kamery prostřednictvím sluchátek nebo reproduktorů připojených k PC.

5 Snapshot (Snímek) Kliknutím na toto tlačítko pořídíte snímek a vyskočí okno, kde bude snímek zobrazen. Kliknutím pravého tlačítka na okno můžete snímek uložit, kam budete chtít.

6 Záznam Klikněte na ikonu  a kamera začne nahrávat. Přitom uvidíte zelenou tečku v přímo zobrazujícím okně. Dalším kliknutím nahrávání ukončíte. Výchozí cestou k úložišti je C:\IPCamRecord. Cestu k úložišti můžete změnit: Přejděte na panel Settings (Nastavení) -> Record (Záznam) -> Storage Location (Umístění úložiště).

7 Full Screen (Celá obrazovka) Kliknutím na tuto ikonu přejdete do režimu zobrazení na celé obrazovce. Režim celé obrazovky zapnete i dvojitým kliknutím na monitorovací okno. Dalším dvojitým kliknutím režim celé obrazovky ukončíte.

Ovládání myši na obrazovce: Klikněte na pravé tlačítko myši a můžete upravit poměr stran obrazovky, přepnout na režim celé obrazovky a přiblížit zobrazení.

Obr. 3.10

Keep ration (Zachovat poměr stran): Zvolíte-li tuto možnost, kamera automaticky upraví velikost přímo zobrazujícího okna podle monitoru počítače. Někdy se kolem videa vyskytuje černý okraj. Pro dosažení lepší kvality videa prosím zvolte Keep ration (Zachovat poměr stran).

Full Screen (Celá obrazovka): Volbou této možnosti přejdete do režimu celé obrazovky, stiskem ESC režim celé obrazovky ukončíte.

Zoom up (Přiblížení) -> První způsob:  Obrazovku můžete snadno a rychle přiblížit/oddálit kliknutím na obrazovku videa a upravením kladky myši nebo stiskem tlačítka CTRL a kliknutím na levé tlačítko myši.

-> Druhý způsob: Klikněte na toto tlačítko a živé zobrazení se digitálně přiblíží a pak klikněte na Zoom Down (Oddálit) a živé zobrazení se vrátí do původní velikosti.

Obr. 3.11

Zvolíte-li tlačítko Full Screen (Celá obrazovka) a kliknete na pravé tlačítko myši, zobrazí se tlačítko Screen PTZ.

Obr. 3.12

Klikněte na tlačítko Screen PTZ a přesuňte myš na obrazovku, abyste udali směr, kterým se má kamera pohybovat. Stiskněte levé tlačítko myši a kamera se bude pohybovat příslušným směrem. Pusťte myš a zastavte ji. Stiskem tlačítka ESC nebo dvojitým kliknutím myši tuto funkci ukončíte.

POZNÁMKA: U Operačního systému Mac nepodporuje modul plug-in funkci Onscreen Mouse Control (Ovládání myši na obrazovce), proto ji nemůžete použít.

# 4 Pokročilá nastavení kamery

Kliknutím na tlačítko „Settings (Nastavení)“ přejdete na ovládací panel správce a můžete provádět pokročilá nastavení kamery.

## 4.1 Stav

Stav obsahuje čtyři sloupce: Informace o zařízení, Stav zařízení, Stav relace a Protokol. Ty vám zobrazí různé informace o kameře.

### 4.1.1 Informace o zařízení

Model kamery: Číslo modelu kamery:

Camera Name (Název kamery): Název zařízení je jedinečný název, kterým můžete své zařízení označit pro usnadnění jeho identifikace. Klikněte na možnost Basic Settings (Základní nastavení) a přejděte na panel Camera name (Název kamery), kde můžete název vaší kamery změnit. Výchozí název zařízení je anonymní.

Camera ID (ID kamery): Zobrazí adresu MAC vaší kamery. ID zařízení je například 000C5D00008 - nálepka se stejným ID MAC se nachází na spodní části kamery.

Camera Time (Čas kamery): Systémový čas zařízení. Klikněte na Basic Settings (Základní nastavení), přejděte na panel Camera time (Čas kamery) a upravte čas.

Application Firmware Version (Verze firmware aplikace): Zobrazí verzi firmware aplikace vaší kamery.

Plug-In Version (Verze modulu plug-in): Zobrazí verzi modulu plug-in vaší kamery.

System Firmware Version (Verze firmwaru systému): Zobrazí verzi firmwaru systému vaší kamery.

### 4.1.2  Stav zařízení

Na této stránce můžete zobrazit stav zařízení, např. stav alarmu/stav nahrávání, stav DDNS, stav WFI atd.

### 4.1.3  Stav relace

Stav relace zobrazí, kdo a z které IP adresy si kameru právě prohlíží.

### 4.1.4  Protokol

Záznam protokolu zobrazuje, kdo a z které IP adresy se ke kameře přihlásil nebo se z ní odhlásil a kdy.

Při restartování kamery se záznamy protokolu vymažou.

## 4.2  Základní nastavení

V tomto oddílu můžete nakonfigurovat název vaší kamery, čas, poštu, uživatelský účet a sledování více zařízení.

### 4.2.1  Název kamery

Výchozí alias je anonymní. Tady můžete zadat název vaší kamery, např. Jablko. Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) změny uložíte. Název aliasu nesmí obsahovat speciální znaky.

### 4.2.2  Čas kamery

V tomto oddílu můžete nakonfigurovat nastavení hodin vnitřního systému vaší kamery.

Time Zone (Časové pásmo): V rozevíracím seznamu zvolíte časové pásmo vaší oblasti.

Sync with NTP server (Synchronizace se serverem NTP): Časový protokol sítě (NTP) synchronizuje vaši kameru s časovým serverem internetu. Zvolte si ten, který je vaší kameře nejblíže.

Sync with PC (Synchronizace s PC): Zvolením této možnosti můžete synchronizovat datum a čas síťové kamery s vaším počítačem.

Manually (Ručně): Správce může zadat datum a čas ručně. Zvolte formát data a času.

Use DST (Použít DST): Zvolte možnost Použít DST a v rozevíracím seznamu vyberte letní čas.

Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) nastavení uložíte.

### 4.2.3 Uživatelské účty

Zde můžete vytvářet uživatele a nastavit oprávnění: visitor (host), operator (operátor) nebo administrator (správce). Výchozí uživatelský účet je účet správce s prázdným heslem. Uživatelské účty hosta, operátora a správce můžete zadat ručně.

Jak změnit heslo správce?

Nejprve vyberte účet správce, pak zvolte možnost “Change password (Změnit heslo)“, zadejte staré heslo a nové heslo a klikněte na tlačítko Modify (Změnit), aby se změna projevila.

Jak přidat účet?

Zvolte některý prázdný řádek, zadejte nové uživatelské jméno, heslo a oprávnění a klikněte na Add (Přidat), aby se změna projevila. Nově přidaný účet se zobrazí v seznamu účtů.

Delete (Odstranit): Zvolte účet, který chcete odstranit, a kliknutím na tlačítko Delete (Odstranit) změnu provedete.

POZNÁMKA: Výchozí účet správce nelze odstranit, ale můžete přidávat další uživatele jako správce.

### 4.2.4 Více kamer

Pokud chcete sledovat více obrazovek v jednom okně, musíte přihlásit jednu kameru, nastavit ji jako hlavní zařízení a pak provést nastavení více zařízení a k první kameře přidat další kamery. Před provedením nastavení více zařízení musíte jednotlivým kamerám přidělit různé porty, např. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 (pokud je nainstalováno 8 kamer).

Firmware v kameře podporuje maximálně 9 zařízení, která monitorují současně. Na této stránce můžete k první kameře přidat jak kamery MJPEG, tak kamery série H.264 a sledovat obrazovku s více zařízeními v jednom okně.

Přidání kamer v síti LAN

Na stránce nastavení více zařízení můžete zobrazit všechna zařízení nalezená v síti LAN. 1. zařízení je výchozí zařízení. Ze seznamu kamer v síti LAN můžete přidat další kamery pro monitorování. Software kamery podporuje až 9 IP kamer online současně. Klikněte na možnost The 2nd Device (2. zařízení) a pak na některou položku v seznamu Device List in LAN (Seznam zařízení v síti LAN). Alias, hostitel a port HTTP se do oken níže doplní automaticky. Zadejte správné uživatelské jméno a heslo a klikněte na možnost Přidat. Stejným způsobem přidáte další kamery.

Vraťte se do monitorovacího okna a po kliknutí na možnost čtyř oken uvidíte čtyři kamery, které jste přidali.

Přidání kamer v síti WAN

Pokud chcete sledovat všechny kamery přes internet (vzdálený počítač), musíte je přidat pomocí názvu domény DDNS. Nejprve se přesvědčte, zda všechny kamery, které jste přidali, jsou dostupné přes internet. (Přečtěte si, jak nakonfigurovat nastavení DDNS)

Přihlaste se k první kameře pomocí názvu domény DDNS a portu.

Klikněte na Multi-Device Settings (Nastavení více zařízení). Vyberte The 2nd Device (2. zařízení). Zadejte název 2. kamery, název domény DDNS, číslo portu. Zadejte uživatelské jméno a heslo a zvolte možnost Přidat. (Obr. 4.19)

1	Model kamery: MJ nebo H264.

2	Název 2. kamery

3	Jako hostitele zadejte DDNS 2. kamery, ne její IP LAN

POZNÁMKA: Série MJ má stejné číslo portu HTTP a číslo portu pro média.

4	Zadejte uživatelské jméno a heslo 2. kamery

5	Kliknutím na tlačítko Add (Přidat) se změny projeví

POZNÁMKA: Jako hostitel musí být uveden název domény DDNS druhé kamery, nikoli její IP LAN.

Vraťte se do okna videa. Uvidíte všechny kamery přístupné přes internet. Pokud nejste doma, můžete název domény DDNS a port první kamery použít pro sledování všech kamer přes internet.

### 4.2.5  Kontrolka stavu

Kontrolku stavu můžete zapnout nebo vypnout.

## 4.3 Síť

V tomto oddílu můžete nakonfigurovat IP kamery, DDNS, bezdrátová nastavení, UPnP a port.

### 4.3.1 Konfigurace IP

Chcete-li nastavit statickou IP adresu kamery, přejděte prosím na stránku IP Configuration (Konfigurace IP). Kameru nechejte ve stejné podsíti jako váš směrovač nebo počítač.

Nastavení se tu mění stejně jako pomocí nástroje Equipment Search Tool (Nástroj pro vyhledávání v zařízení).

Doporučujeme použít masku podsítě, bránu a server DNS z lokálně připojeného PC. Pokud masku podsítě, bránu a server DNS neznáte, můžete ověřit připojení vašeho počítače k místní síti následujícím způsobem:

Control Panel (Ovládací panel) ( Network Connections (Síťová připojení) ( Local Area Connections (Připojení k místní síti) (Choose Support (Zvolit podporu) ( Details (Podrobnosti).

Neznáte-li server DNS, můžete použít stejná nastavení jako u výchozí brány.

### 4.3.2 Bezdrátová nastavení

Krok 1: V horní části rozhraní kamery vyberte možnost „Settings (Nastavení) “, přejděte na panel „Network (Síť)“ na levé straně obrazovky a potom klikněte na „Wireless Settings (Bezdrátová nastavení)“. Klikněte na tlačítko Scan (Skenovat) a kamera najde všechny bezdrátové sítě v okolí. V seznamu by se měl zobrazit i Váš směrovač.

Krok 2: V seznamu klikněte na SSID (název vašeho směrovače) a do příslušných polí se automaticky doplní příslušné informace vztahující se k vaší síti, jako je název a šifrování. Musíte doplnit pouze heslo vaší sítě. Přesvědčte se, zda SSID, šifrování a heslo, které jste vyplnili, jsou naprosto stejné jako u vašeho směrovače.

Krok 3: Po zadání všech nastavení klikněte na tlačítko Save (Uložit) a odpojte síťový kabel. Nikdy nevypínejte napájení kamery, dokud je IP kamera schopna připojit se k bezdrátové síti.

Když kamera konfiguruje bezdrátové připojení, IP adresa LAN z okna Equipment Search Tool zmizí. Počkejte asi 1 minutu, kamera by měla získat bezdrátové připojení a IP adresa LAN kamery v okně Equipment Search Tool se znovu zobrazí. Poté, co kamera získá bezdrátové připojení, se IP adresa může změnit. Pokud se tato IP adresa změní, doporučujeme nastavit místní IP adresu tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na kameru v okně Equipment Search Tool, nastavíte statickou IP a stisknete OK (viz obr. 4.36).

Gratulujeme! Úspěšně jste nastavili bezdrátové připojení kamery.

POZNÁMKA: Pokud se vám bezdrátové připojení nepodaří vytvořit, obraťte se o pomoc na svého prodejce nebo přímo na nás.

WPS (Chráněné nastavení WiFi)

Krok 01: Stiskněte a na dvě sekundy podržte tlačítko WPS.

Krok 02: Do 60 sekund stiskněte tlačítko WPS na svém směrovači. Tlačítko WPS je obvykle v zadní části nebo na boku směrovače. U některých směrovačů je pro aktivaci funkce WPS nutné přihlásit se k webovému rozhraní a kliknout na tlačítko na obrazovce. Pokud si nejste jisti, kde na vašem směrovači se tlačítko WPS nachází, podívejte se prosím do návodu k obsluze směrovače.

Kamera automaticky vytvoří zabezpečené bezdrátové připojení k vašemu směrovači. Pokud jste připojili síťový kabel, odpojte ho prosím. Equipment Search Tool bude hledat IP adresu LAN kamery. Ujistěte se, že PC i kamera sdílejí stejnou podsíť.

POZNÁMKA: Režim zabezpečení směrovače nesmí být WEP, jinak se WPS nepodaří nastavit.

### 4.3.3  DDNS

Při výrobě je do každé kamery integrován jedinečný název domény DDNS a přímo tento název můžete použít. Také můžete použít název domény třetí strany.

Název domény IP kamery

Jako příklad si uveďme c29260.myipcamera.org. Na panelu Settings (Nastavení) -> Network (Síť) zvolte možnost DDNS a uvidíte název domény.

Nyní můžete pro přístup ke kameře přes internet použít adresu http:// Název domény + port HTTP.

Vezměme například název hostitele c29260.myipcamera.org  a číslo portu HTTP 800. Odkaz pro přístup ke kameře přes internet by byl http:// c29260.myipcamera.org

Obnova továrního nastavení DDNS: Pokud jste úspěšně nakonfigurovali DDNS třetí strany, ale opět chcete použít DDNS výrobce, klikněte na toto tlačítko a spusťte službu DDNS výrobce.

Nastavení názvu domény třetí strany

Uživatel může také použít DDNS třetí strany, např. www.no-ip.com, www. 3322.com. Zde si vezměme například adresu www.no-ip.com: ① Krok 1, Pro vytvoření názvu hostitele přejděte na web www.no-ip.com

Nejprve: Přihlaste se na www.no-ip.com a zaregistrujte se kliknutím na No-IP Free.

Zaregistrujte si prosím účet krok za krokem podle pokynů na stránce www.no-ip.com

Po registraci prosím přihlaste svůj email, se kterým jste se registrovali. Obdržíte email z webové stránky, klikněte prosím na uvedený odkaz a svůj účet aktivujte podle pokynů v emailu.

Potom: Pro vytvoření názvu domény přihlaste odkaz s registrovaným uživatelským jménem a heslem.

Vytvořte si název domény krok za krokem podle pokynů na stránce www.no-ip.com

Krok 2: Provedení nastavení služby DDNS v kameře

Proveďte Nastavení DDNS v kameře pomocí názvu hostitele, uživatelského jména a hesla, která jste získali na webu www.no-ip.com

Jako název hostitele například použijte ycxgwp.no-ip.info, jako uživatelské jméno ipcamera a jako heslo ipcamera2012.

Za prvé přejděte na možnost DDNS Settings (Nastavení DDNS) na panelu správce.

Za druhé jako server zvolte No-Ip.

Za třetí jako uživatele DDNS zadejte ipcamera, jako heslo DDNS zadejte ipcamera2012, jako doménu DDNS zadejte ycxgwp.no-ip.info a zadejte URL serveru a kliknutím na Uložit změny uložte. Kamera se restartuje a nastavení DDNS se projeví.

Za čtvrté, po restartu se přihlaste ke kameře, přejděte na možnost Device Status (Stav zařízení) na panelu správce a zkontrolujte, zda je stav DDNS úspěšný.

Pokud nastavení selhalo, zkontrolujte prosím ještě jednou, zda jste zadali správný název hostitele, uživatelské jméno a heslo, a zkuste nastavení provést znovu.

POZNÁMKA: Pokud jste zadali DDNS třetí strany úspěšně, název domény bude neplatný. DDNS třetí strany a název domény nemohou fungovat současně, platí však poslední nakonfigurované nastavení.

② Proveďte přesměrování portu ve směrovači

Příklad: IP adresa LAN kamery je http://192.168.8.100:2000, číslo portu pro média je 9200.

Za prvé, přihlaste se ke směrovači a přejděte do nabídky Port Forwarding (Přesměrování portu) nebo Port Trigger (Spuštění portu) (u některých značek směrovače také nazvané Virtue Server). Vezměme si například směrovač značky Linksys. Přejděte na možnost Applications (Aplikace) & Gaming (Hraní her)->Single Port Forwarding (Přesměrování jednotlivých portů).

Za druhé, vytvořte ve směrovači nový sloupec pomocí IP adresy LAN a čísla portu HTTP kamery, jak je znázorněno níže.

③ Pro přístup ke kameře přes internet použijte název domény

Po dokončení přesměrování portu můžete pro přístup ke kameře přes internet použít název domény + číslo HTTP. Vezměme například název hostitele ycxgwp.no-ip.info a číslo http 2000. Odkaz pro přístup ke kameře přes internet by byl http:// ycxgwp.no-ip.info:2000

### 4.3.4  UPnP

Výchozí stav UPnP je vypnuto. UPnP můžete zapnout a software kamery bude nakonfigurován pro přesměrování portu. Zpět na panelu „Device Status (Stav zařízení)“ můžete vidět stav UPnP:

Software kamery bude nakonfigurován pro přesměrování portu. Někdy mohou nastat problémy s nastavením zabezpečení směrovačů a může dojít k chybě. Doporučujeme, abyste přesměrování portu nakonfigurovali ve vašem směrovači ručně.

### 4.3.5 Port

Tato kamera podporuje port HTTPS / port HTTPS / port ONVIF. Port HTTP se používá pro vzdálený přístup ke kameře, pokud chcete získat přístup ke kameře a sledovat video.

Port HTTP: Ve výchozím nastavení je port HTTP a port pro média nastaven na 88. Může jim být přiděleno také jiné číslo portu, od 1 do 65535. Ale přesvědčte se, zda nekoliduje se stávajícími porty, jako např. 25, 21.

Další způsob, jak změnit číslo portu HTTP

Krok 1: Otevřete Equipment Search Tool, zvolte kameru, u které byste chtěli změnit port, klikněte na IP adresu a pak klikněte na „Network Configuration (Konfigurace sítě)“, tím se otevře okno pro konfiguraci sítě, jak je znázorněno na obr. 4.35 a 4.36.

Krok 2: Zadejte uživatelské jméno a heslo správce (výchozí uživatelské jméno je admin s prázdným heslem) a klikněte na „OK“, aby se změny projevily.

Krok 3: Počkejte asi 10 sekund a uvidíte, že IP adresa LAN se změnila. V našem příkladu se změnila na 2000, takže v nástroji Equipment Search Tool vidíme http://192.168.1.110:2000. Také IP adresa LAN je nyní fixována na statickou IP adresu http://192.168.1.110:2000. Tato IP adresa se nezmění, i kdyby se u kamery vypnulo a opět zapnulo napájení. Kamera zůstane na této IP adrese LAN. Nastavení statické IP adresy je velmi důležité, protože byste mohli mít později problémy se vzdáleným přístupem a vzdáleným prohlížením kamery, pokud se u kamery vypne napájení a opět se připojí na jiné IP adrese LAN. Ujistěte se, že jste nastavili statickou IP adresu!

Pokud nelze ke kameře získat přístup, přesvědčte se, zda bylo přesměrování portu úspěšné.

Port ONVIF: Ve výchozím nastavení je port ONVIF nastaven na 888. Může mu být přiděleno také jiné číslo portu, od 1 do 65535 (s výjimkou 0 a 65534). Ale přesvědčte se, zda nekoliduje se stávajícími porty.

Port HTTPS: Výchozím číslem portu je 443. Pro přístup ke kameře můžete použít adresu http:// IP + port HTTP.

Port RTSP: Výchozím číslem portu je 554. Port RTSP mají pouze některé kamery.

### 4.3.6  Nastavení pošty

Pokud chcete, aby kamera při detekci pohybu vždy odeslala email, je nutné nakonfigurovat poštu.

1	SMTP Server / Port / Transport Layer Security: Zadejte server SMTP odesílatele. Port SMTP je obvykle nastaven na 25. Některé servery SMTP mají svůj vlastní port, např. 587 nebo 465. Možnost Transport Layer Security je obvykle nastavena na None (Žádné). Pokud používáte Gmail, možnost Transport Layer Security musí být nastavena na TLS nebo STARTTLS a port SMTP musí být nastaven na 465, 25 nebo 587, přičemž volba portu závisí na zvoleném protokolu Transport Layer Security.

2	SMTP Username (Uživatelské jméno)/ password (Heslo) ID účtu a heslo emailové adresy odesílatele

3 	Sender E-mail (E-mail odesílatele) Poštovní schránka odesílatele musí podporovat SMTP

4 	Receiver (Příjemce) Poštovní schránka příjemce nemusí podporovat SMTP a můžete nastavit 4 příjemce

5 	Save (Uložit) Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) se změny projeví

6 	Test Kliknutím na Test zjistíte, zda byla Pošta nakonfigurována správně

Je-li test úspěšný, zobrazí se po jeho dokončení Success (Úspěch) a příjemci současně obdrží testovací email.

Pokud test selže a po kliknutí na Test se zobrazí některá z následujících chyb, ověřte, zda informace, které jste zadali, jsou správné, a znovu zvolte Test.

1) Nelze se připojit k serveru

2) Chyba sítě. Prosím, zkuste to později znovu.

3) Chyba serveru

4) Nesprávné uživatelské jméno nebo heslo

5) Odesílatel byl zamítnut serverem. Je možné, že server musí uživatele ověřit, zkontrolujte to prosím a zkuste to znovu

6) Příjemce byl zamítnut serverem. Možná z důvodu nastavení antispamové ochrany serveru

7) Zpráva byla zamítnuta serverem. Možná z důvodu nastavení antispamové ochrany serveru

8) Server nepodporuje režim ověření používaný zařízením

### 4.3.7  Nastavení FTP

Pokud chcete nahrané soubory a obrázky nahrát na váš server FTP, můžete provést nastavení FTP Settings (Nastavení FTP).

FTP server (Server FTP): Pokud je váš server FTP umístěn v síti LAN.

Pokud máte server FTP, ke kterému můžete získat přístup přes internet.

Port: Výchozí port je 21. Pokud se změní, musí program externího klienta FTP změnit odpovídajícím způsobem port připojení serveru.

FTP Mode (Režim FTP): Jsou podporovány dva režimy: PORT a PASV.

Username (Uživatelské jméno)/password (heslo) Účet FTP a heslo.

Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) se změny projeví.

Kliknutím na tlačítko Test zjistíte, zda byl FTP úspěšně nakonfigurován.

### 4.3.8  P2P

Přístup k IP kameře z chytrého telefonu (operační systém Android nebo iOS)

Nejprve musíte funkci P2P IP kamery otevřít v „Settings (Nastavení) -> Network (Síť) -> P2P“.

## 4.4  Video

V tomto oddílu můžete konfigurovat nastavení datového proudu videa, zobrazení textu na obrazovce a nastavení snímků.

### 4.4.1 Nastavení videa

Nastavení datového proudu videa lze provést dvěma způsoby. Je to nastavení Main stream a nastavení Sub stream.

Zvýšená ostrost nočního snímání: Kamera automaticky sníží frekvenci snímků, aby mohla prodloužit dobu nahrávání v noci.

Stream Type (Typ datového proudu): Existují tři typy identifikace datového proudu, který jste nastavili. Zvolíte-li HD Mode (Režim HD), video bude jasnější a bude vyžadovat větší šířku pásma. Zvolíte-li Smooth Mode (Plynulý režim), bude šířka pásma velmi malá a přenosová rychlost velká, což povede k tomu, že video se nebude přehrávat dobře. Režim Equilibrium Model (Vyvážený režim) je hodnota mezi režimem HD Mode a Smooth Mode.

Rozlišení: Kamera podporuje více typů, např.: 960P, 720P, VGA, QVGA. Čím větší je rozlišení, tím je video jasnější. Avšak zvětší se i datový proud a bude vyžadovat větší šířku pásma.

Bit Rate (Přenosová rychlost): Obecně řečeno, čím větší je přenosová rychlost, tím je video jasnější. Avšak konfigurace přenosové rychlosti musí být dobře zkombinována s šířkou pásma sítě. Je-li šířka pásma velmi malá a přenosová rychlost velká, video se nebude přehrávat dobře.

Frame Rate (Frekvence snímků): Upozorňujeme, že vyšší frekvence snímků zabírá větší šířku pásma. Pokud je formát videa 50 Hz, maximální frekvence snímků je 25 snímků/s. Pokud je formát videa 60 Hz, maximální frekvence snímků je 30 snímků/s. Pokud je šířka pásma omezená, zvolte nižší frekvenci snímků. Plynulého videa lze běžně dosáhnout při frekvenci snímků vyšší než 15. Maximální frekvence snímků je u každého modelu jiná, přečtěte si prosím „Specifikace“.

Key Frame Interval (Interval klíčových snímků): Časový interval mezi posledním a následujících klíčovým snímkem. Čím je interval kratší, tím pravděpodobněji bude kvalita videa lepší, ale za cenu vyšší spotřeby šířky pásma sítě.

Variable bit rate (Variabilní přenosová rychlost): Volba typu přenosové rychlosti - konstantní nebo variabilní. Zvolíte-li „Yes (ano)“, bude kamera měnit přenosovou rychlost podle situace, ale ne více, než je maximální parametr "Bit Rate (Přenosové rychlosti)“. Zvolíte-li No (Ne), přenosová rychlost zůstane nezměněna.

### 4.4.2 Zobrazení údajů na displeji

Tato stránka se používá pro přidání časového údaje a názvu zařízení na video.

Display Timestamp (Zobrazení časového údaje): Jsou dvě možnosti: ANO nebo NE. Zvolíte-li Ano, uvidíte na videu datum systému.

Display Camera Name (Zobrazení názvu kamery): Jsou dvě možnosti: ANO nebo NE. Zvolíte-li Ano, uvidíte na videu název zařízení.

### 4.4.4  Nastavení snímků

Na této stránce můžete nastavit kvalitu obrazu snímků a cestu k úložišti.

Manual snap Quality (Kvalita manuálního snímku): Nízká, střední a vysoká. Čím vyšší kvalita, tím bude obraz jasnější.

Pictures Save To (Uložení snímků): FTP nebo karta MICROSD. Pokud jste provedli natavení FTP a alarmu, kamera při alarmu pošle snímky na FTP či kartu MICROSD automaticky. Zvolíte-li FTP, můžete nastavit

název souboru, do kterého se snímek uloží.

Aktivace intervalu záznamu

Chcete-li aktivovat interval záznamu, postupujte podle pokynů níže:

1 Zvolte Enable timing to capture (Aktivovat interval záznamu)

2 Capture interval (interval záznamu): Interval mezi pořízením dvou záznamů.

3 Select the capture time (Zadejte dobu záznamu)

- Záznam kdykoli

Klikněte na černé tlačítko nad údajem MON a celý časový rozvrh se změní na červený. Pokud se v oblasti detekce kdykoli něco pohne, kamera spustí záznam.

- Stanovení harmonogramu záznamu

Kliknutím na název dne v týdnu vyberete příslušný řádek. Kliknete-li například na TUE (úterý), celý řádek TUE se změní na červený a to znamená, že v úterý po celý den bude kamera snímat.

- Stiskněte levé tlačítko myši, přetáhněte kurzor na okno s časovým intervalem a zvolte období záznamu.

4 Klikněte na tlačítko Save (Uložit) a změny se projeví.

### 4.4.5 Harmonogram IČ světel LED

Na této stránce můžete nastavit harmonogram zapínání infračervených světel LED. Pokud je parametr Mode (Režim) v okně Live Video (Živé video) nastaven na Schedule (Harmonogram), budou IČ světla LED v tomto plánovaném čase vypnuta.

## 4.5  Alarm

### 4.5.1  Motion Detection (Detekce pohybu)

IP kamera podporuje Motion Detection Alarm (Alarm při detekci pohybu). Při detekci pohybu IP kamera spustí alarm.

Chcete-li aktivovat detekci pohybu, postupujte podle pokynů níže:

Krok 01: Povolte detekci pohybu

Krok 03: Trigger interval (Interval spuštění) --- časový interval mezi dvěma detekcemi pohybu.

Krok 04: Zvolte indikátor alarmu

K dispozici je několik indikátorů alarmu:

A Zvuk kamery a Zvuk PC

Zvolíte-li Zvuk kamery nebo Zvuk PC, osoby v blízkosti kamery uslyší při detekci pohybu alarm v podobě pípání.

B Zaslání e-mailu

Pokud chcete při detekci pohybu dostávat emaily o alarmu, musíte nejprve zvolit Zaslání E-mailu a zadat Nastavení pošty.

C Pořízení snímku

Zaškrtnete-li toto políčko, vytvoří kamera při detekci pohybu z přímo zobrazujícího okna snímek a nahraje ho na FTP. Ujistěte se, že jste na panelu Video->Snapshot settings (Nastavení snímků) nastavili FTP a že jste FTP nastavili jako cestu k úložišti.

Interval pořizování snímků: Interval mezi dvěma snímky.

D Nahrávání

Zaškrtnete-li toto políčko, začne kamera při detekci pohybu automaticky nahrávat a nahrané soubory uloží na kartu MICROSD. Přesvědčte se, že jste do kamery vložili kartu MICROSD a že jste kartu MICROSD nastavili jako cestu k úložišti souborů nahraných při alarmu. Pro ověření těchto nastavení prosím přejděte na stránku Record (Nahrávání) -> Storage location (Umístění úložiště).

Výchozí doba nahrávání při alarmu je 30 s a doba nahrávání před alarmem je 5 s. Pro změnu nastavení nahrávání při alarmu přejděte prosím na stránku Record (Nahrávání) -> Alarm Record (Nahrávání při alarmu).

Krok 05: Nastavení oblasti detekce

Klikněte na Set detect area (Nastavení oblasti detekce) a vyskočí okno, ve kterém můžete vyznačit oblast detekce. Po nastavení klikněte na tlačítko OK. Pokud se v oblasti detekce něco pohne, kamera spustí alarm. (Čevrené oblasti označují poplach při detekci pohybu!)

Krok 06: Harmonogram alarmu

① Spustit alarm vždy při detekci pohybu

Klikněte na černé tlačítko nad údajem MON a celý časový rozvrh se změní na červený. Pokud se v oblasti detekce kdykoli něco pohne, kamera spustí alarm.

② Stanovení harmonogramu alarmu

Kliknutím na název dne v týdnu vyberete příslušný řádek. Kliknete-li například na TUE (úterý), celý řádek TUE se změní na červený a to znamená, že v úterý po celý den, kdykoli se v oblasti detekce něco pohne, spustí kamera alarm.

③ Stiskněte levé tlačítko myši, přetáhněte kurzor na okno s časovým intervalem a zvolte období pořizování snímků.

Krok 07: Klikněte na tlačítko Save (Uložit) a změny se projeví.

Pokud je v době detekce zaznamenán pohyb v oblasti detekce, kamera spustí alarm a aktivuje příslušné indikátory alarmu.

POZNÁMKA: Musíte zadat oblast detekce a harmonogram detekce, jinak se alarm nespustí.

### 4.5.2  Detekce zvuku

Tuto funkci podporují jen modely FC2501PA, FC2501P, FC1405P a FC1405PC.

Pokud zvuk okolního prostředí překročí určitou mez, spustí se zvukový alarm.

Je-li citlivost nastavena na „High (Vysoká)“, kamera detekuje zvuk silnější než 55 dB.

Je-li citlivost nastavena na „Medium (Střední)“, kamera detekuje zvuk silnější než 65 dB.

Je-li citlivost nastavena na „Low (Nízká)“, kamera detekuje zvuk silnější než 75 dB.

Je-li citlivost nastavena na „Lower (Nižší)“, kamera detekuje zvuk silnější než 85 dB.

Je-li citlivost nastavena na „Lowest (Nejnižší)“, kamera detekuje zvuk silnější než 95 dB.

Informace o dalších možnostech detekce zvuku naleznete v oddílu „Detekce pohybu“.

## 4.6 Nahrávání

V tomto oddílu můžete změnit cestu k úložišti nahraných souborů a dobu nahrávání.

### 4.6.1  Umístění úložiště

Na této stránce můžete změnit nastavení alarmu a cestu k úložišti manuálně nahraných souborů.

Recording Location (Úložiště nahrávání): Karta MICROSD nebo FTP. Pokud kamera spustí alarm, uloží soubory nahrané při alarmu na kartu MICROSD nebo na FTP. Přesvědčte se, zda je do kamery zasunuta karta MicroSD. Na této stránce můžete vidět množství volného místa na kartě MICROSD.

Local Recording Location (Místní úložiště nahrávání): U OS Windows je cesta k umístění nahraných souborů c:/ IPCamRecord, tu však můžete změnit. U OS MAC je cesta k umístění manuálně nahraných souborů: / IPCamRecord.

Enter the local folder (Zadání místní složky): Kliknutím sem můžete zadat místní složku uložení.

### 4.6.2  Záznam alarmu

Na této stránce můžete změnit dobu nahrávání před alarmem a dobu nahrávání při alarmu.

Výchozí doba nahrávání před alarmem je 5 s a doba nahrávání při alarmu 30 s. Tyto doby můžete změnit a potom klikněte na tlačítko Save (Uložit), čímž se změny projeví.

### 4.6.3 Místní nahrávání při alarmu

Na této stránce můžete povolit místní nahrávání při alarmu a zadat dobu místního nahrávání při alarmu.

### 4.6.4  Nahrávání podle harmonogramu

Na této stránce můžete konfigurovat nahrávání podle harmonogramu. Pokud je parametr Recording Location (Úložiště nahrávání) na stránce Storage Location (Umístění úložiště) nastaven na MICROSD Card (Karta MICROSD), můžete nakonfigurovat parametry tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Pokud je parametr Recording Location (Úložiště nahrávání) na stránce Storage Location (Umístění úložiště) nastaven na FTP, můžete nakonfigurovat parametry tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Klikněte na tlačítko Save (Uložit) a změny se projeví.

### 4.6.5 Správa karty MICROSD

Tato kamera podporuje kartu MICROSD a maximální velikost karty MICROSD musí být nižší než 32 GB.

Přejděte na Settings (Nastavení) (Device Status (Stav zařízení)( a na stránce Device Status (Stav zařízení) vidíte stav karty MICROSD.

Výchozí cestou k úložišti souborů nahraných při alarmu je karta MicroSD. Pokud je volná kapacita na kartě MicroSD menší než 256 MB, budou staré nahrané soubory automaticky vymazány (nahrávání ve smyčce).

## 4.8  Brána firewall

V tomto oddílu je vysvětleno, jak řídit přístupové oprávnění kontrolou IP adres PC klienta. Obsahuje následující možnosti: Block access from these IP addresses (Blokovat přístup z těchto IP adres) a Only allow access from these IP addresses (Povolit přístup pouze z těchto IP adres).

Povolte bránu firewall. Pokud zvolíte Only allow access from these IP addresses (Povolit přístup pouze z těchto IP adres) a vyplníte až 8 IP adres, pak pouze klienti, jejichž IP adresy jsou uvedeny v seznamu Only allow access from these IP addresses (Povolit přístup pouze z těchto IP adres), budou mít k síťové kameře přístup. Pokud zvolíte Block access from these IP addresses (Blokovat přístup z těchto IP adres), pak pouze klienti, jejichž IP adresy jsou na seznamu IP adres, nebudou mít k síťové kameře přístup.

Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) se změny projeví.

## 4.9  Systém

Na tomto panelu můžete zálohovat/obnovit nastavení kamery, aktualizovat firmware na nejnovější verzi, obnovit výchozí nastavení kamery a restartovat zařízení.

### 4.9.1  Záloha a obnovení

Kliknutím na Backup (Zálohovat) uložíte všechny parametry, které jste nastavili. Tyto parametry budou uloženy v souboru .bin pro budoucí použití. Klikněte na Browse (Procházet) a zvolte soubor s parametry, který jste uložili. Potom klikněte na možnost Submit (Odeslat), čímž parametry obnovíte.

### 4.9.2  Upgrade systému

Na obrazovce se zobrazí vaše aktuální verze firmwaru. Přejděte na stránku Device Status (Stav zařízení)( Device Information (Informace o zařízení) a projděte si nejnovější dostupné verze firmware.

Klikněte na Browse (Procházet), vyberte správný soubor .bin a pak klikněte na System upgrade (Upgrade systému).

Během upgradu neodpojujte napájení. Po jeho dokončení uvidíte výsledek upgradu.

Upgrade Firmwaru pomocí nástroje Equipment Search Tool

Dvakrát klikněte na ikonu Equipment Search Tool  a zvolte IP kameru, u které chcete upgradovat firmware. Potom zvolte Upgrade Firmware (Upgradovat firmware) a zadejte uživatelské jméno a heslo, zvolte soubor firmware a upgradujte.

POZOR: Pokud vaše kamera funguje dobře s aktuálním firmwarem, doporučujeme, abyste jej neupgradovali. Neupgradujte prosím firmware bez důvodu. Pokud bude kamera během upgradu chybně nastavena, může se poškodit.

POZNÁMKA:

- Před upgradem firmwaru prosím vyjměte kartu MICROSD a restartujte kameru. Neupgradujte firmware v síti WAN přes webové uživatelské rozhraní, jinak může proces upgradu selhat.

- Před provedením upgradu se prosím ujistěte, že jste si stáhli správný balíček firmware pro vaši kameru. Před provedením upgradu si přečtěte dokumentaci (soubor readme.txt) v balíčku upgradu.

- Při stažení firmware zkontrolujte velikosti souborů .bin. Musí odpovídat velikosti souboru readme.txt. Pokud tomu tak není, stáhněte prosím firmware znovu, dokud si velikosti nebudou odpovídat. Pokud bude použit poškozený soubor .bin, nebude kamera fungovat správně.

- Běžně se upgraduje pouze webové uživatelské rozhraní zařízení, nepokoušejte se prosím upgradovat firmware systému zařízení.

5)  Během upgradu nikdy nevypínejte napájení kamery, dokud se IP kamera nerestartuje a nepřipojí se.

6)  Po úspěšně provedeném upgradu prosím odinstalujte starý plugin a znovu jej nainstalujte, a dříve než kameru použijete, obnovte ji do továrního nastavení.

### 4.9.3 Instalace oprav

Kliknutím na „Browse (Procházet)“ zvolte správný opravný soubor a pak opravu nainstalujte kliknutím na „Install Patch (Instalovat opravu)“. Během instalace nevypínejte napájení! Po dokončení instalace obdržíte ze systému zprávu.

### 4.9.4  Factory Reset (Obnovení továrního nastavení)

Klikněte na All reset (Obnovit vše) a všechny parametry, pokud budou zvoleny, se vrátí do továrního nastavení. Je to podobné jako stisk tlačítka Reset (Obnovit) ve spodní části kamery.

### 4.9.5  Restartování

Chcete-li kameru restartovat, klikněte na Reboot (Restart) systému. To je podobné jako odpojení napájení kamery.

# 5 Přehrávání

Na této stránce můžete zobrazit nahrané soubory uložené na kartě MICROSD.

Oddíl 1 Zadání času a typu nahraných souborů

: Cesta k úložišti nahraných souborů

: Jsou podporovány tři typy: aktuální den, aktuální měsíc a všechny nahrávky. Další možností je zvolit čas v části Čas a datum ručně.

: Typ nahraných souborů. Zde jsou podporovány dva typy: Normální nahrávky, nahrávky při alarmu a všechny nahrávky.

: Kliknutím na toto tlačítko se budou prohledávat všechny nahrané soubory, které vyhovují zadaným podmínkám.

Nepřetržité přehrávání: Zaškrtnutím tohoto políčka se budou nepřetržitě přehrávat všechny nahrané soubory.

Oddíl 2  Prohledávání nahraných souborů

Na tomto panelu vidíte všechny nahrané soubory, které vyhovují podmínkám, jež jste zadali.

Část 3  Tlačítka Přehrát/Stop/Zvuk/Celá obrazovka

Před použitím těchto tlačítek prosím zvolte některý z nahraných souborů.

Kliknutím na toto tlačítko spustíte přehrávání nahraných souborů

Kliknutím na toto tlačítko přehrávání nahraných souborů ukončíte

Zapnout nebo vypnout zvuk

Kliknutím na toto tlačítko přejdete do režimu celé obrazovky a dvojitým kliknutím levého tlačítka myši režim celé obrazovky ukončíte.

# 6  Příloha

## 6.1  Často pokládané dotazy

POZNÁMKA: Ať už máte jakékoli dotazy, zkontrolujte prosím nejprve síťová připojení. Zkontrolujte pracovní stav udávaný indikátory na síťovém serveru, rozbočovač, výměnu a síťovou kartu. Pokud jsou neobvyklé, zkontrolujte síťová připojení.

### 6.1.1  Instalace doplňku do prohlížečů Firefox , Google Chrome a IE Chrome.

Obr. 6.1

Obr. 6.2

Obr. 6.3

Obr. 6.4

Obr. 6.5

Obr. 6.6

### 6.1.2  Odinstalace doplňku z prohlížečů Firefox , Google Chrome a IE Chrome.

Obr. 6.7

Obr. 6.8

Obr. 6.9

### 6.1.3  Zapomenuté heslo správce

Chcete-li vynulovat uživatelské jméno a heslo správce, stiskněte tlačítko RESET (VYNULOVÁNÍ) a podržte je na 5 sekund stisknuté. Když tlačítko uvolníte, počkejte 20 sekund, kamera se restartuje a uživatelské jméno a heslo se vrátí k uživatelskému jménu a heslu nastavenému z výroby. Před vynulováním kameru prosím připojte k napájení. *** Výchozí uživatelské jméno správce: admin *** Výchozí heslo správce: Bez hesla

### 6.1.4  Kamera nenahrává

Kamera nenahrává po stisknutí tlačítka Record (Nahrávání) nebo nelze manuálně změnit cestu k umístění nahraných souborů. Pokud používáte Windows 7 nebo Vista, možná nebude možné nahrávat ručně nebo změnit cestu k úložišti z důvodu nastavení zabezpečení počítače. Tento problém lze vyřešit dvěma způsoby:

- Pro vyřešení tohoto problému přidejte kameru jako důvěryhodný web. Postup je následující: IE browser (Prohlížeč IE)(Tool (Nástroje)( Internet Properties (Vlastnosti internetu)( Security (Zabezpečení)( Trusted sites (Důvěryhodné weby)( Sites (Weby)( Add (Přidat). (2) Otevřete prohlížeč IE, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „Run as administrator (Spustit jako správce)“

### 6.1.5  Podsíť nesouhlasí

Zkontrolujte, zda je vaše IP kamera ve stejné podsíti jako počítač. Postup je následující: Control Panel (Ovládací panel) ( Network Connections (Síťová připojení) ( Klikněte na Local Area Connections (Připojení k místní síti) ( Zvolte General (Obecné) ( Properties (Vlastnosti) (Obr. 3.23/3.24) Zkontrolujte masku podsítě, IP adresu a brány. Pokud nastavíte IP adresu, ujistěte se, že je ve stejné podsíti. Jinak ke kameře nebudete mít přístup.

### 6.1.6  Chybí obraz

Vysílání videa je přenášeno ovladačem ActiveX. Pokud není ovladač ActiveX správně nainstalován, neuvidíte žádný obraz. Tento problém můžete vyřešit následujícím způsobem: Stáhněte si ovladač ActiveX a nastavte vlastnosti zabezpečení IE v PC tak, jak je vidíte poprvé: IE browser (Prohlížeč IE)( Tool (Nástroje)( Internet Proper (Vlastnosti internetu)( Security (Zabezpečení)( Custom Level (Vlastní úroveň)( ActiveX control and Plug-ins (Ovladač ActiveX a doplňky). Tři možnosti nahoře by měly být nastaveny na „Enable (Povolit)“ a programy ActiveX načtené počítačem se uloží. Potupujte takto:

Enable (Povolit): Download unsigned ActiveX controls (Stahovat nepodepsané ovládací prvky ActiveX). Enable (Povolit): Initialize and script ActiveX controls not marked as safe (Initialize and script ActiveX controls not marked as safe). Enable (Povolit): Run ActiveX controls and plug-ins (Spouštět ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in)

Obr. 6.6

Pokud povolíte ActiveX, ale stále nevidíte živé video, změňte prosím číslo portu a zkuste to znovu. Nepoužívejte port 88.

Obr. 6.7

POZNÁMKA:  Ujistěte se, zda vaše brána firewall nebo váš antivirový software neblokuje kameru nebo ovladač ActiveX. Pokud nevidíte video, zkuste prosím vypnout bránu firewall či antivirový software a zkuste to znovu.

### 6.1.7  K IP kameře nelze získat přístup přes internet

- Ovladač ActiveX není nainstalován správně.

- Port s kamerou je zablokován bránou firewall nebo antivirovým softwarem. Změňte prosím číslo portu a zkuste to znovu.

- Přesměrování potu není úspěšné. Zkontrolujte tato nastavení a ujistěte se, zda jsou správná.

### 6.1.8  UPnP stále selhává

UPnP obsahuje přesměrování portu pouze v našem nejnovějším softwaru. Někdy nemusí úspěšně proběhnout automatické přesměrování portu kvůli bráně firewall nebo antivirovému softwaru. Také to souvisí s nastavením zabezpečení směrovače. Proto doporučujeme provést přesměrování portu ručně. Po ručním přesměrování portu ve vašem směrovači si budete moci kameru úspěšně prohlížet přes internet.

### 6.1.9  Kameru nelze připojit k bezdrátové síti

Pokud se vaše kamera nemůže přepojit bezdrátově po provedení bezdrátových nastavení a odpojení kabelu, zkontrolujte prosím, zda jsou vaše nastavení správná.

Bezdrátové připojení kamery obvykle není možné kvůli chybnému nastavení.

Ujistěte se, že máte správné SSID. Stejné šifrování použijte pro směrovač a kameru.

### 6.1.10  Není možné vidět další kamery v seznamu

Při použití vzdáleného přístupu nelze vidět další kamery v seznamu více zařízení.

Pokud chcete vidět všechny kamery prostřednictvím sítě WAN, ověřte si, zda lze ke každé kameře přidané v nastavení více zařízení získat přístup pomocí názvu DDNS a čísla portu. Použijte název domény DDNS, ne IP LAN kamery. (Další podrobnosti naleznete v části Jak přidat kamery v síti WAN)

## 6.2  Výchozí parametry

Výchozí parametry sítě

IP adresa: získat dynamicky

Maska podsítě: získat dynamicky

Brána: získat dynamicky

DDNS: Název vložené domény

Uživatelské jméno a heslo

Výchozí uživatelské jméno je admin s prázdným heslem.

## 6.3  Technické údaje TX-60

| Snímač obrazu |
| --- |
| Snímač | Barevný snímač CMOS s vysokým rozlišením |
| Rozlišení displeje | 1,0 Mpixel (rozlišení videa 1280 x 720) |
| Min. osvětlení | 0 Lux s 1x vysoký výkon lampa IR |
| Objektiv |
| Typ objektivu / Ohnisková vzdálenost / Clona | Rozhraní M12 / f 2.8 mm / F=1.8 |
| Zorný úhel | Horizontální 108° a diagonální 116° |
| Video |
| Datový proud komprese obrazu | H.264 dual stream |
| Frekvence snímků | 25 fps (VGA), 23 fps (720P) |
| Rozlišení | 720P (1280x720), VGA (640x480) & (640x360), QVGA (320x240) & (320x180) |
| Úprava obrazu | Odstín, jas, kontrast, sytost, ostrost, natočení, zrcadlo |
| Režim IČ světel a noční vidění | Automatická nebo ruční IČ do 5 m |
| Síť |
| Typy | Ethernet & Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
| Frekvence | 2.412 – 2.484 |
| EZlink | Snadné připojení k síti WiFi |
| WPS | Bezdrátové připojení jedním stiskem tlačítka |
| Síťový protokol | IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, WPS |
| Systémové požadavky |
| Operační systém | Win XP, Win 7, Win 8.1, Win 10, Mac OS |
| Prohlížeč | Microsoft IE8 a vyšší nebo kompatibilní prohlížeč, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari |
| Další vlastnosti |
| Detekce pohybu & detekce zvuku | Alarm přes email, nahrání snímku alarmu na FTP |
| Dvoucestné audio | přes aplikaci v chytrém telefonu nebo Web Client |
| Wi-Fi a LED diody systému | jedna LED dioda systému (červená) a jedna LED dioda WiFi (zelená) |
| Blokování soukromí | ruční nastavení oblasti soukromí |
| Uživatelské účty & Firewall | Tři úrovně role uživatele a podpora IP filtrování |
| Paměť a vynulování | Karta MicroSD do 32 GB & Tlačítko vynulování |
| Další specifikace |
| Napájení & spotřeba | DC 5V/1.0A & 3W maximum |
| Provozní teplota | –10°C až do 50°C |
| Provozní vlhkost | 10% – 80% nekondenzující |
| Skladovací teplota | –20°C až do 60°C |
| Skladovací vlhkost | 0% až do 90% nekondenzující |
| Hmotnost / Rozměry | 103g / (D) 7,6 x (Š) 7,6 x (V) 12,1cm |
| Obsah balení | Vnitřní IP Kamera HD 1.0MP TX-60, Napájecí adaptér DC, Nabíjecí kabel USB do MicroUSB, Ehernetový kabel, Šrouby, CD, Návod k obsluze |

# Text boxes

| LAN | LAN |
| --- | --- |
| WPS / Reset | WPS / Vynulování |
| Power | Napájení |
| MicroSD card slot | Slot karty MicroSD |

| Power Light | Kontrolka napájení |
| --- | --- |
| Infrared Lamp Array | Pole infračervených světel |
| Objektiv | Objektiv |
| Indukční IC | Indukční IC |
| Network Light | Síťová kontrolka |
| Microphone | Mikrofon |

Kliknutím na toto tlačítko ji přidáte.

Zadejte URL kamery, zde například https://192.168.8.129:443.

IP adresa: Zadejte ji ve stejné podsíti jako je váš počítač, nebo ji nechte jako výchozí.

Maska podsítě: Nechte ji jako výchozí.

Brána a server DNS: Nastavte je na IP adresu vašeho směrovače.

Zvolte Ano a klikněte na Uložit.

Klikněte na Povolit DDNS a pak na Uložit.

Obsah řádku Manufacture’s DDNS (DDNS výrobce) je název domény vaší kamery.

Klikněte na Add New (Přidat nový).

Zadejte port a IP adresu vaší kamery a klikněte na Save (Uložit).

Tím jste dokončili nastavení přesměrování portu.

7

6

5

4

3

2

1

Zadejte číslo stránky a kliknutím na tlačítko Go (Přejít) přejdete na příslušnou stránku.

Kliknutím na číslo stránky přejdete na příslušnou stránku s dalšími protokoly.

3 Kliknutím na tlačítko Add (Přidat) se změny projeví

1 Klikněte sem. Model kamery, alias, hostitel a port HTTP se do následujících oken doplní automaticky.

2 Zadejte uživatelské jméno a heslo 2. kamery

Přihlaste se pomocí názvu domény DDNS a portu.

Ujistěte se, že každou kameru, kterou chcete přidat, lze přihlásit pomocí názvu DDNS a portu.

Klikněte sem

Jsou tu dva servery DNS, můžete nastavit kterýkoli z nich. Totéž platí o bráně.

Nastavte stejnou masku podsítě a bránu kamery, jako má vaše PC.

Kliknutím na tlačítko Scan (Skenovat) se začnou vyhledávat bezdrátové sítě.

1 Zadejte SSID vašeho směrovače a příslušné informace se do polí doplní automaticky.

2 Zadejte heslo vašeho směrovače

Tlačítko WPS

Kliknutím sem se zaregistrujte

Do sloupce External Port a Internal Port zadejte číslo portu pro média na kameře

Sem zadejte libovolný název

Vyberte kameru, u které byste chtěli změnit port a klikněte na ni pravým tlačítkem myši.

Změňte číslo portu HTTP.

Zadejte uživ. jméno a heslo a klikněte na OK.

Kliknutím na toto tlačítko zvolíte stálé sledování

1

2

3