IP-Cam HD 1.0MP outdoor

TX-61

IP-Cam FullHD 2.0MP outdoor TX-62

Bedienungsanleitung

Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien: Kinder von Batterien fernhalten. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt, zum Arzt oder direkt in ein Krankenhaus gehen! Auf korrekte Polarität (+) und (–) der Batterien achten! Nie alte und neue Batterien oder verschiedene Typen zusammen verwenden. Batterien nie kurzschließen, öffnen, verformen, aufladen! Verletzungsrisiko! Batterien niemals ins Feuer werfen! Explosionsgefahr!

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. Reinigung: Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. Inverkehrbringer: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

V1.0

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1

1  Überblick	1

1.1  Hauptmerkmale	1

1.2	Produktüberblick	2

1.2.1 Frontplatte für TX-61 (oben) und TX-62 (unten)	2

1.2.2 Ansicht von unten	3

1.3  MicroSD-Karte [nur für TX-62]	3

2   Zugriff auf die Netzwerk-Kamera	4

2.1 Zugriff auf die Kamera über LAN	4

2.2 Zugriff auf die Kamera über WAN	7

2.2.1 Statische IP-Adressen	7

2.2.2 Dynamische IP-Adressen	9

2.3  Verwendung des VLC-Players	12

3   Grafische Benutzeroberfläche für Überwachungssoftware	15

3.1 Anmeldefenster	15

3.2 Änderung von Benutzername und Passwort	16

3.3 Setup-Assistent	16

3.4 Überwachungsfenster	18

4   Erweiterte Kameraeinstellungen	22

4.1 Geräte-Status	22

4.1.1 Geräteinformationen	23

4.1.2 Gerätstatus	23

4.1.3 Sitzungsstatus	24

4.1.4 Log (Protokoll)	24

4.2 Grundeinstellungen	25

4.2.1 Kamera Name	25

4.2.2 Kamerazeit	26

4.2.3 Benutzerkonten	26

4.2.4 Multi-Kamera	29

4.3 Netzwerk	32

4.3.1 IP-Konfiguration	32

4.3.2 Drahtlose Einstellungen	33

4.3.4 DDNS	34

4.3.5 UPnP	38

4.3.6 Port	39

4.3.7 E-Mail-Einstellungen	43

4.3.8 FTP-Einstellungen	45

4.3.9 P2P	46

4.4  Video	46

4.4.1 Video-Einstellungen	46

4.4.2 Anzeige auf dem Bildschirm	48

4.4.4 Schnappschussinstellungen	48

4.4.5 IR-LED-Zeitplan	49

4.5 Alarm	49

4.5.1 Bewegungserkennung	49

4.6 Aufnahme	52

4.6.1 Speicherort	52

4.6.2 Alarmaufnahme	53

4.6.3 Lokale Alarmaufnahme	53

4.6.4 Zeitgesteuerte Aufnahme	53

4.6.5 MicroSD-Karte [nur TX-62]	55

4.8 Firewall	56

4.9 System	56

4.9.1 Sicherung und Wiederherstellung	56

4.9.2 Systemaktualisierung	57

4.9.3 Patchinstallation	58

4.9.4 Auf werksseitige Einstellung zurücksetzen	59

4.9.5 Neustart	59

5   Wiedergabe (nur für TX-62)	59

6   ANHANG	61

6.1 Häufig gestellte Fragen (FAQs)	61

6.1.1 Installation des Add-ons für Firefox, Google Chrome und IE Chrome.	61

6.1.2 Deinstallation des Add-ons für Firefox, Google Chrome und IE Chrome.	64

6.1.3 Ich habe das Administratorpasswort vergessen	65

6.1.4 Das Subnetz stimmt nicht überein	65

6.1.5 Kamera kann nicht aufnehmen	65

6.1.6 Kein Bild	66

6.1.7 Zugriff zur IP-Kamera im Internet nicht möglich	67

6.1.8 UPnP versagt immer	67

6.1.9 Die Kamera kann keine drahtlose Verbindung herstellen	67

6.2 Vorgabeparameter	67

6.3 Technische Daten TX-61 und TX-62	68

# 1  Überblick

( Die HD-IP-Kamera für Verwendung im Freien ist eine integrierte IP-Kamera mit einem Farb-CMOS-Sensor, der Ansehen mit hoher Auflösung ermöglicht. Sie kombiniert eine digitale Videokamera hoher Qualität mit einem leistungsfähigen Webserver, um klares Video von jeder Stelle Ihres lokalen Netzwerks oder über das Internet auf Ihren Desktop. ( Die IP-Cam unterstützt Kompressionstechnologie nach dem Industriestandard H.264, wodurch die Dateigröße drastisch verringert und wertvolle Netzwerk-Bandbreite bewahrt wird. ( Dank der P2P-Technologie für einfachen Zugang brauchen Sie keine komplizierten Einstellungen für Port-Weiterleitung und DDNS, sondern Sie brauchen nur den QR-Code auf der Unterseite der Kamera zu scannen, um sie mit einem Smartphone zu verbinden, oder an der CMS-Software die UID einzugeben um Fernzugriff zu erhalten. ( Die IP-Kamera basiert auf dem TCP/IP-Standard. Sie enthält einen Webserver, der Internet Explorer unterstützen kann. Verwaltung und Wartung Ihres Gerätes werden deshalb durch Verwendung des Netzwerks für Fernkonfiguration und Start erleichtert. ( Die Kamera ist für Überwachungsanwendungen im Freien entworfen, z. B. in Innenhöfen, in Supermärkten und in Schulen.. Steuern der Kamera und Verwalten von Bildern werden durch Verwendung der mitgelieferten Schnittstelle über das Netzwerk unter Verwendung von drahtloser Konnektivität vereinfacht. (Die IP-Kamera bietet eine Smartphone-App für Android- und iPhone-Benutzer, sodass Sie das Bild Ihrer Kamera überall und jederzeit auf Ihren intelligenten mobilen Geräten sehen können. Suchen und installieren Sie IPCam Viewer bei Google Play für Android-Geräte bzw. IPCam_Viewer bei APP Store für iOS-Geräte.

## 1.1  Hauptmerkmale

( 1.0MP HD Videoauflösung 720P mit 25fps [TX-61] ( 2.0MP FullHD Videoauflösung 720P mit 25fps [TX-62] ( IR-Nachtsicht ~30m [TX-61] / ~20m [TX-62] ( Standard-H.264-Videokompression (für Übertragung von Video mit hoher Definition über ein Netzwerk mit geringer Bandbreite) ( Netzwerkanschluss RJ-45 mit 10/100 Mbit/s ( Sofort-Verbindung per QR-Code-Scannen ( Kostenfreie APP "My Technaxx IP Cam" ( Unterstützt MicroSD-Karten bis zu 64GB [TX-62] ( Integrierter DDNS-Service für weltweiten Zugriff auf die IP-Kamera    ( Unterstützte Protokolle: IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF   ( Bewegungserkennung mit variablem Erfassungsbereich & automatischen Start der Aufnahme ( Ideal zum Überwachen von Aussenbereichen ( Videoauflösung: H.264 Dualstream, 1.0MP 720P (1280x720, 30fps), VGA (640x480), QVGA (320x240) [TX-61] ( Videoauflösung: H.264 Dualstream, 2.0MP 1080P (1920x1080, 25fps), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) [TX-62] ( Bildsensor: HD Farb-CMOS, 1.0MP, 0 Lux mit 2x IR-Lampen [TX-61] ( Bildsensor: HD Farb-CMOS, 2.0MP, 0 Lux mit 30x IR-Lampen [TX-62]      ( Glasobjektiv: f 4mm, F=2.6, Blickwinkel horizontal 70°/diagonal 75° [TX-61] ( Glasobjektiv: f 2.8mm, F=1.2, Blickwinkel horizontal 96°/diagonal 102° [TX-62] ( Netzwerk: Ethernet & WiFi IEEE 802.11 b/g/n, Frequenz 2.412–2.484 ( Stromversorgung & -verbrauch: DC 5V/1.0A & 4.2W maximal [TX-61] / 5W maximal [TX-62]  ( Betriebstemperatur: –20°C bis 60°C ( Unterstützt EZlink, einfache Verknüpfung zu einem WiFi-Netzwerk (drahtlose Verbindung ist konform mit IEEE 802,11b/g/n WIFI bis zu 150 Mbps) ( Fernsteuerbar per WLAN & Internet über die Standard-Browser Internet Explorer/Firefox/Google/Safari usw.) ( Unterstützt WEP-, WPA-PSK- und WPA2-PSK-Verschlüsselung ( Automatische Alarm-Email mit Bildübertragung auf FTP-Server ( Fernzugriff per APP für iOS & Android-Geräte ("My Technaxx IP Cam" APP) ( Unterstützt Bildschnappschuss & Aufzeichnungszeitplan & IR-Sperrfilter mit automatischem Schalter ( Externe RCA-Schnittstelle für 2-Wege-Audio & PCM/G.726 [TX-62]

## 1.2	Produktüberblick

### 1.2.1 Frontplatte für TX-61 (oben) und TX-62 (unten)

1 Induktions-IC = Lichtsensor

2 Objektiv: CMOS-Sensor mit Fixfokus-Objektiv

3 Infrarotlampen

1 WiFi-Antenne: Drahtlose Antenne

2 Infrarot-LEDs: 30 IR-LEDs

3 Objektiv: CMOS-Sensor

4 Induktions-IC = Lichtsensor

2  LAN

10/100M adaptive Ethernet-Schnittstelle. Über diese Schnittstelle kann die IPCAM mit verschiedenen Netzwerkgeräten wie Hub, Router usw. verbunden werden.

3 Taste zum Zurücksetzen

Drücken Sie diese Taste 5 Sekunden. Bei Loslassen der Taste wird das Passwort zum Administratorpasswort der Werksvorgabe zurückgesetzt. Die Vorgabe für den Administrator ist admin ohne Passwort.

4 Stromversorgungsschnittstelle

Schließen Sie einen externen Netzadapter für 12V/1A an.

5  Audioeingang-Schnittstelle (nur TX-62)

Die Buchse dient zum direkten Anschluss eines externen Eingangsgeräts wie z. B. ein Mikrofon. Hier kann das Mikrofon nicht direkt in die Schnittstelle eingeschoben werden, sondern muss zuerst an den Computer angeschlossen werden.

6  Audioausgang-Schnittstelle (nur TX-62)

Die Buchse dient zum direkten Anschluss eines externen Ausgangsgeräts wie z. B. ein Lautsprecher. Hier kann das Mikrofon nicht direkt in die Schnittstelle eingeschoben werden, sondern muss zuerst an den Computer angeschlossen werden.

### 1.2.2 Ansicht von unten

An der Unterseite der Kamera befinden sich einige Etikette; dies ist eine wichtige Eigenschaft von Originalkameras. Wenn Ihre Kamera diese Etikette nicht hat, ist sie möglicherweise ein Klon. Geklonte Kameras können die Original-Firmware nicht verwenden und haben keinen Anspruch auf Garantie oder technische Dienstleistungen.

## 1.3 MicroSD Karte [nur für TX-62]

Diese Kamera unterstützt MicroSD Karten mit einer maximalen Größe von 32 GB. Schieben Sie zuerst die MicroSD Karte in den MicroSD-Kartenfach (in der korrekten Orientierung einschieben). Sie müssen die Kamera am Kamerakopf öffnen (wo Sie den schwarzen Ring sehen). Dann können Sie den MicroSD Kartenfach sehen. Wenn die MicroSD-Karte bei laufender Kamera eingeschoben wird, startet die Kamera automatisch neu. Die Voreinstellung für den Speicherungspfad für Alarmaufzeichnungen ist die MicroSD Karte. Wenn der auf der MicroSD Karte verfügbare Speicherplatz jedoch weniger als 256MB ist, werden alte Aufzeichnungen automatisch gelöscht (Loop-Aufnahme startet).

# 2 Zugriff auf die Netzwerk-Kamera

Dieses Kapitel erklärt den Zugriff auf die Netzwerk-Kamera über Browser oder RTSP-Player.

## 2.1 Zugriff auf die Kamera über LAN

Diese Kamera unterstützt die HTTP- und HTTPS-Protokolle, sodass Sie hier HTTP- und HTTPS-Portnummern erlauben können.

- http:// LAN IP + HTTP Port-Nr.

Doppelklicken Sie das Symbol IP Camera Tool (IPCamera.exe), damit das Werkzeug die IP-Adresse der Kamera automatisch findet, nachdem Sie das Netzwerkkabel angeschlossen haben.

Abbildung 2.1

Doppelklicken Sie die IP-Adresse der Kamera; Ihr Standardbrowser öffnet dann die Login-Seite der Kamera.

- Https:// LAN IP + Https Port-Nr.

Die Vorgabe-HTTPS-Port-Nummer ist 443. Sie können die URL für Zugriff zur Kamera verwenden: https:// LAN IP + HTTPS Port.

Gehen Sie zu Settings (Einstellungen) - Network (Netzwerk) - Port, wo Sie die https-Portnummer sehen und ändern können.

Abbildung 2.2

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) ist eine sichere Zugriffsart auf Ihre Kamera. Die über das Internet übertragenen Daten werden verschlüsselt. Da wir keine Lizenz für jede LAN- oder DDNS-URL anwenden können, kann die Webseite eine Warnung wie in der folgenden Abbildung gezeigt anzeigen. Klicken Sie einfach auf „Continue to this website (not recommended) (Weiter zu dieser Webseite (nicht empfohlen))“.

Öffnen Sie den Internet Explorer, falls er noch nicht geöffnet ist. Klicken Sie auf Tools (Werkzeuge) und dann auf Internet Options (Internet-Optionen).

Klicken Sie den Reiter Security (Sicherheit) und dann die Schaltfläche Vertrauenswürdige Sites.

Abbildung 2.3

Für Firefox können Sie vertrauenswürdige Sites wie nachfolgend gezeigt hinzufügen:

Tools (Werkzeuge) --- Options (Optionen) --- Advanced (Erweitert) --- View Certificates (Zertifikate anzeigen) --- Server

Abbildung 2.4

Klicken Sie View Certificates (Zertifikate anzeigen), und gehen Sie zur Option Servers (Server).

Abbildung 2.5

Gehen Sie zu Add Exception (Ausnahme hinzufügen).

Abbildung 2.6

## 2.2 Zugriff auf die Kamera über WAN

### 2.2.1 Statische IP-Adressen

Benutzer, die statische IP-Adressen haben, brauchen die DDNS-Serviceeinstellungen für Fernzugriff nicht einzustellen. Wenn Sie Anschluss der Kamera unter Verwendung der LAN-IP-Adresse und Port-Weiterleitung abgeschlossen haben, können Sie unter Verwendung der WAN-IP-Adresse und der Portnummer über das Internet direkt auf die Kamera zugreifen.

Wie erhält man die WAN-IP-Adresse einer öffentlichen Webseite?

Geben Sie die folgende URL in Ihren Browser ein, um die WAN-IP-Adresse zu erhalten: http://www.whatismyip.com. Die Webseite an dieser Adresse zeigt die gegenwärtige WAN-IP-Adresse an.

Abbildung 2.7

Zugriff auf Ihre IP-Kamera über das Internet

Sie können über das Internet auf Ihre IP-Kamera zugreifen (Fernzugriff). Geben Sie die WAN-IP-Adresse und die Portnummer in Ihren Standardbrowser ein. Geben Sie zum Beispiel http:// 183.37.28.254:85 ein.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Port-Weiterleitung erfolgreich ist. Sie können Port-Weiterleitung auf zwei Arten durchführen.

1. Loggen Sie sich zu Ihrem Router ein, um die Funktion „UPNP“ zu aktivieren. Sie können sich dann als Administrator zur Kamera einloggen, Netzwerk wählen, und UPnP wählen, um UPnP zu aktivieren. Stellen Sie sicher, dass der UPnP-Status auf der Gerätestatusseite als „UPnP Successful (UPnP erfolgreich)“ angezeigt wird. 2. Führen Sie Port-Weiterleitung (HTTP-Port) manuell durch. (See Abbildung 2.11 für weitere Einzelheiten.) Wenn Ihr Router einen virtuellen Server hat, kann er Port-Weiterleitung durchführen. Fügen Sie die LAN-IP-Adresse der Kamera und den Port zu, die Sie früher in den Einstellungen Ihres Routers für Port-Weiterleitung eingestellt haben.

Hinweis:Wenn Sie die Kamera an einen Router anschließen, hat sie eine dynamische IP-Adresse und Sie müssen die Einstellungen für DDNS-Service machen, um Fernzugriff auf die Kamera zu machen.

Schritt 1: Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort des Administrators ein (der Vorgabebenutzername ist admin und das Passwort ist leer) und klicken Sie auf „OK“, um die Änderungen anzuwenden.

Schritt 2: Warten Sie etwa 10 Sekunden; Sie sehen dann, dass sich die LAN-IP-Adresse der Kamera geändert hat. In unserem Beispiel wurde sie zu 2000 geändert, weshalb wir http://192.168.8.102:2000 im IP-Kamera-Werkzeug sehen. Die LAN-IP-Adresse ist nun als die statische IP-Adresse http://192.168.8.102:2000 fixiert. Diese IP-Adresse ändert sich auch nicht, wenn die Kamera aus- und wieder eingeschaltet wird; die Kamera bleibt an dieser LAN-IP-Adresse. Es ist sehr wichtig, dass eine statische LAN-IP-Adresse eingestellt ist, da Sie sonst später Probleme mit Fernzugriff und Fernansicht des Kamerabildes haben, wenn die Kamera ihre Stromversorgung verliert und sich wieder mit einer anderen LAN-IP-Adresse anschließt. Stellen Sie sicher, dass Sie eine statische LAN-IP-Adresse eingestellt haben!

### 2.2.2 Dynamische IP-Adressen

DDNS ist ein Dienst, der es Ihrer IP-Kamera möglich macht, einen fixierten Host- und Domain-Namen zu haben, besonders wenn sie eine dynamische IP-Adresse zugewiesen hat. Dies bedeutet, dass Sie einen fixierten Hostnamen haben, über den Sie jederzeit auf Ihre Kamera zugreifen können, selbst wenn sich Ihre WAN-IP-Adresse immer wieder ändert. Sie können Sie unter Verwendung von Hostname und Portnummer über das Internet direkt auf die Kamera zugreifen.

Was ist die HTTP-Port-Nr.?

1) Die Vorgabe-HTTP-Port-Nummer ist 88: Alle Kameras haben die Vorgabe-HTTP-Port-Nummer 88. Zum Beispiel, wenn die LAN-IP-Verknüpfung der Kamera http://192.168.8.102:88 ist, bedeutet dies, dass der HTTP-Port der Kamera 88 ist. Sie können Port 88 zu einem anderen Port wie 2000 oder 8090 ändern, wenn kein Konflikt mit anderen vorhandenen Ports wie 25, 21 oder 10000 besteht.Hier können Sie die Portnummer zwischen 1 und 65535 einstellen.

- Ändern Sie die Vorgabe-HTTP-Nummer 88 zu einer anderen Nummer.

3) Wie verwendet man IP Camera Tool (IP-Kamerawerkzeug), um bei fixierter LAN-IP-Adresse der Kamera eine andere HTTP-Portnummer zuzuweisen?

Schritt 1: Öffnen Sie das IP Camera Tool (IP-Kamerawerkzeug), wählen Sie die Kamera, deren Portnummer geändert werden soll, rechtsklicken Sie auf die IP-Adresse, und klicken Sie auf „Network Configuration (Netzwerkkonfiguration)“um das in Abb. 2.8 und 2.9 gezeigte Netzwerk-Konfigurationskästchen anzuzeigen.

Abbildung 2.8

Abbildung 2.9

Abbildung 2.10

Was ist Port-Weiterleitung?

Wenn Sie noch nie Port-Weiterleitung gemacht haben, können Sie die folgende Verknüpfung öffnen und ansehen, um das Grundkonzept zu verstehen. Port-Weiterleitung ermöglicht Zugriff von externen Anschlüssen auf ein spezifisches Gerät in Ihrem Netzwerk von überall in der Welt. Jeder Router blockiert automatisch ankommende Anschlüsse aus Sicherheitsgründen. Unter Verwendung von Port-Weiterleitung weisen Sie Ihren Router an, um einen Anschluss über einen bestimmten Port in Ihren Router zu erlauben (Sie können dies als ein Gateway auffassen). Sie stellen diesen Port für ein bestimmtes Gerät ein, in unserem Fall für eine IP-Kamera, damit von überall in der Welt auf sie zugegriffen werden kann.

Auf die Verknüpfung klicken, um mehr über Port-Weiterleitung zu erfahren:

http://portforward.com/help/portforwarding.htm

Wie konfiguriert man Port-Weiterleitung?

Wir verwenden hier ein Beispiel: Die LAN-IP-Adresse der Kamera sei http://192.168.8.100:2000

Schritt 1: Loggen Sie sich bei Ihrem Router ein und zum Menü für Port-Weiterleitung oder Port-Auslösung Ihres Routers gehen. Manchmal ist dieses auch unter dem Namen virtueller Server oder NAT zu finden. Mit einem Router der Marke Linksys als Beispiel würden wir uns zum Router einloggen und zum Menü für Anwendungen und Spielen gehen. Wir würden dann auf das Untermenü „Single Port Forwarding (Einzel-Port-Weiterleitung)“ klicken.

Schritt 2: Erstellen Sie im Router eine neue Zeile mit LAN-IP-Adresse und HTTP-Portnummer der Kamera, wie nachfolgend gezeigt, und klicken Sie dann auf OK oder Submit (Einreichen), um Ihre Einstellungen zu speichern.

Abbildung 2.11

Erste Methode: Verwenden Sie das eingebettete DDNS für Zugriff auf die Kamera über das Internet

Jede Kamera hat einen eingebetteten einzigartigen DDNS-Domainname im Format xxxxxx.myipcamera.org. Auf der Unterseite der Kamera können Sie das Domainnamenetikett mit dieser Information sehen.

Wir können zum Beispiel cp4911.myipcamera.org verwenden. Klicken Sie oben Settings (Einstellungen), klicken Sie links „Network (Netzwerk)“, und klicken Sie „DDNS“, um zur Seite für die DDNS-Einstellungen zu gehen. Hier können Sie den einzigartigen Domainnamen Ihrer Kamera sehen.

Abbildung 2.12

Nun können Sie http:// Domainname + HTTP Port verwenden, um über das Internet auf die Kamera zuzugreifen. Wenn Sie den Hostnamen cp4911.myipcamera.org und HTTP Port Nr. 2000 als Beispiel verwenden, wird die Verknüpfung für Zugriff auf die Kamera über das Internet zu http:// cp4911.myipcamera.org:2000

2. Methode: DDNS einer dritten Partei für Kamera-Zugriff über das Internet verwenden

Schritt 1: Gehen Sie zur Webseite der dritten Partei (z. B. www.no-ip.com)), um einen kostenlosen Hostnamen zu erstellen.

Schritt 2: Machen Sie die DDNS-Service-Einstellungen in der Kamera

Machen Sie die DDNS-Einstellungen in der Kamera mit Hostname, einem Benutzernamen und dem Passwort, das Sie von www.no-ip.com. erhalten haben. Nehmen Sie als Beispiel hostname ycxgwp.no-ip.info, Benutzername test, Passwort test2012.

Gehen Sie Zuerst zur Option DDNS Settings (DDNS-Einstellungen) auf der Administratorseite.

Wählen Sie zweitens No-Ip als Server.

Geben Sie drittens test als DDNS-Benutzer, test2012 als DDNS-Passwort und ycxgwp.no-ip.info als DDNS-Domain und Server-URL ein. Klicken Sie dann „Save (Sichern), um die Einstellungen wirksam zu machen. Die Kamera startet erneut und die DDNS-Einstellungen werden wirksam.

Melden Sie sich viertens nach dem Neustart bei der Kamera an, gehen Sie zur Option Device Status (Gerätstatus) auf der Administratorseite, und überprüfen Sie, dass der DDNS-Status erfolgreich ist. Falls die Einstellung nicht erfolgreich war, überprüfen Sie erneut, dass Sie Hostname, Benutzername und Passwort korrekt eingegeben haben und machen Sie die Einstellungen erneut.

HINWEIS: Bei erfolgreicher Einstellung von DDNS einer dritten Partei ist der IPCAM-Domainname ungültig. DDNS der dritten Partei und der IPCAM-Domainname können nicht gleichzeitig wirksam sein: Ihre letzte Konfiguration wird wirksam sein.

## 2.3 Verwendung des VLC-Players

Die Kamera unterstützt RTSP-Streaming. Ansehen des Kamerabildes unter Verwendung des VLC-Players.

RTSP URL  rtsp:// [Benutzername][:Passwort]@IP:HTTP-Portnummer/Videostream

Der Teil in den eckigen Klammern kann ausgelassen werden.

Benutzername und Passwort: Benutzername und Passwort für Zugriff auf die Kamera. Dieser Teil kann ausgelassen werden.

IP: WAN- oder LAN-IP-Adresse:

Videostream: Hier werden drei Betriebsarten unterstützt: videoMain, videoSub und Audio. Wenn die Netzwerkgeschwindigkeit schlecht ist, sollten Sie besser videoSub wählen. Wenn Sie Audio wählen, können Sie nur den Ton hören, nicht aber das Bild sehen.

Zum Beispiel: IP:  192.168.1.11, HTTP-Portnummer:  88, Benutzername: admin, Passwort:  123

Hier können Sie eine der folgenden URLs in VLC eingeben.

(1) rtsp://admin:123@192.168.1.11:88/videoMain

(2) rtsp:// @192.168.1.11:88/videoMain

(3) rtsp://:123@192.168.1.11:88/videoMain

(4) rtsp://admin@192.168.1.11:88/videoMain

Öffnen Sie VLC, gehen Sie zu Media (Medien)Open Network Stream (Netzwerk-Stream öffnen), und geben Sie die URL in VLC ein.

Abb. 2.14

Abb. 2.13

Abb. 2.15

Abb. 2.16

Manchmal müssen Sie den Benutzernamen und das Passwort erneut eingeben. Wenn Sie OK klicken, können Sie die die Vorschau in Echtzeit sehen.

Wenn Sie das Video nicht im VLC-Player wiedergeben können, überprüfen Sie das Port-Mapping. Sie können in der Kurzanleitung nachlesen, wie Port-Weiterleitung konfiguriert wird.

HINWEIS: Wenn Sie den Benutzernamen der Kamera oder das Passwort ändern, sollten Sie die Kamera neu starten, da sonst der neue Benutzername und das Passwort nicht wirksam werden können, wenn Sie die Authentifizierung in VLC eingeben.

2.4 Anschluss der IP-Kamera an den Server

Das Gerät unterstützt das Protokoll ONVIF 2.2.1. Sie können einfach auf NVR mit ONVIF oder Server mit ONVIF zugreifen.

# 3 Grafische Benutzeroberfläche für Überwachungssoftware

Bitte beziehen Sie sich auf die Kurzanleitung, wenn Sie die Kamera zum ersten Mal installieren. Nach der Erstinstallation können Sie sich Zeit nehmen, um den Betrieb der Software zu lernen.

## 3.1 Anmeldefenster

Abb. 3.1

Bitte sehen Sie sich das obige Anmeldefenster an, es ist in die vier Abschnitte 1 bis 4 unterteilt.

Abschnitt 1: Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein

Die Vorgabe für den Benutzernamen des Administrators ist admin mit einem leeren Passwort. Bitte setzen Sie das Passwort bei der ersten Verwendung zurück, um Anmeldung unbefugter Benutzer bei der Kamera zu verhüten.

Abschnitt 2: Stream

Die Kamera unterstützt zwei Stream-Betriebsarten: Vollstream und Teilstream. Wenn Sie vom LAN auf die Kamera zugreifen wollen, können Sie hier Vollstream (Main stream) wählen. Für Zugriff auf die Kamera vom Internet empfehlen wir Teilstream (Sub stream). HINWEIS: Wenn die Bandbreite des Netzwerks gering ist, sollten Sie Teilstream (Sub stream) wählen, damit das Video weniger ruckelt.

Abschnitt 3: Wählen Sie die Sprache

Sie können die Sprache von der Dropdown-Liste durch Klicken auf der entsprechenden Sprache wählen.

Abschnitt 4: Anmeldung an der Kamera

Wenn Sie auf die Schaltfläche Login klicken, erscheinen die Überwachungsfenster. (Bei der ersten Anmeldung an der Kamera erscheint die Seite für Änderung von Benutzername und Passwort.)

## 3.2 Änderung von Benutzername und Passwort

Bei der ersten Anmeldung erscheint automatisch die Seite für Änderung von Benutzername und Passwort.

Abbildung 3.2

Geben Sie den neuen Benutzernamen und das neue Passwort ein und bestätigen Sie das Passwort.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Modify (Ändern), damit die Anmeldungsseite wieder angezeigt wird.

## 3.3 Setup-Assistent

Nach der ersten Anmeldung werden Sie automatisch zum „Setup Wizard (Setup-Assistent)“ geleitet. Hier können Sie die grundlegenden Parameter der Kamera einstellen, wie Kameraname, Kamerazeit, drahtlose Einstellungen, IP-Konfiguration.

Abbildung 3.2

Camera Name (Kameraname): Legen Sie einen Namen für Ihre IP-Kamera fest.

Abbildung 3.3

System Time (Systemzeit): Wählen Sie die Zeitzone, die Sie brauchen, um Datum, Uhrzeit, Format usw. einzustellen.

Abb. 3.4

Wireless networks (drahtlose Netzwerke): Klicken Sie auf Scan (Scannen), um die SSID Ihres drahtlosen Routers zu finden, wählen Sie sie und geben Sie das Passwort ein.

Abb. 3.5

IP: Stellen Sie die IP-Adresse der Kamera ein. Sie können die IP-Adresse je nach Ihren Erfordernissen automatisch erhalten (DHCP) oder sie manuell einstellen.

Abb. 3.6

HINWEIS: Anschluss der Kamera an Ihren Router dauert etwa 1 Minute.

## 3.4 Überwachungsfenster

Abbildung 3.3

Abschnitt 1   Schaltflächen LiveVideo / Settings (Einstellungen)

:  Pfad zum Überwachungsfenster. Klicken Sie diese Schaltfläche für Rückkehr zum Überwachungsfenster.

:  Klicken Sie hierauf, um zum Administrator-Steuerfenster und den erweiterten Einstellungen zu gelangen.

Abschnitt 2  Multi-Gerät-Fenster

Die Firmware der Kamera unterstützt gleichzeitige Überwachung von maximal 9 Kameras. Sie können andere Kameras im Multi-Gerät-Fenster hinzufügen.

Abschnitt 3: Schaltflächen Mode (Modus) / Stream / Mirror (Spiegel) / Flip (Wenden)

Modus

1) 50 Hz ---------Überwachung in Gebäuden (Bereich: Europa, China)

2) 60 Hz ---------Überwachung in Gebäuden (Bereich: USA, Kanada)

3) Außenmodus ------ Überwachung im Freien

Stream: Der Vorgabestream unterstützt mehrere Betriebsarten, zum Beispiel: 0/720P/30fps/2M Bedeutung: Streamtyp Nr. / Auflösung / maximale Bildrate / Bitrate. (Unterschiedliche Modelle unterstützen verschiedene spezifische Betriebsarten.)

1) Streamtyp Nr.: Die Nummer wird verwendet, um den Streamtyp zu identifizieren.

2) Auflösung

Die niedrigste Auflösung ist QVGA. Je besser die Auflösung, desto besser die Bildqualität. Wählen Sie die Auflösung VGA, wenn Sie über das Internet auf die Kamera zugreifen und flüssigeres Videostreaming wünschen.

3) Maximale Bildrate

Wenn das Videoformat 50 Hz ist, ist die maximale Bildrate 25 FPS. Wenn das Videoformat 60 Hz ist, ist die maximale Bildrate 30 FPS. Sie sollten die Bildrate verringern, wenn die Bandbreite begrenzt ist. Normalerweise können Sie flüssiges Video erhalten, wenn die Bildrate über 15 ist. Die maximale Bildrate ist verschieden für jedes Modell, bitte beziehen Sie sich auf „Default Parameters (Vorgabeparameter)“.

4) Bitrate

Allgemein gilt, dass das das Video mit zunehmender Bitrate klarer wird. Die Konfiguration der Bitrate sollte jedoch gut an die Bandbreite des Netzwerks angepasst werden. Wenn die Bandbreite sehr gering und die Bitrate groß ist, kann das Video nicht gut wiedergegeben werden. Sie können den Streamtyp mit „Settings (Einstellungen) -> Video -> Video Settings (Video-Einstellungen)“ zurücksetzen.

HDR (nur FC5618P): HDR bedeutet hoher Dynamikbereich. Es bezeichnet normalerweise eine Methode der Bilderfassung mit einem“größeren Dynamikbereich zwischen den hellsten und den dunkelsten Bereichen des Bildes als die gegenwärtigen digitalen Bilderfassungsmethoden oder Fotografiemethoden“. Bei Sonnenschein oder einem hellen Hintergrund können Sie „on (EIN)“ von der Dropdown-Liste wählen.

„Zoom in (Heranzoomen)“ oder „Zoom out (Herauszoomen)“ (TX-62)

Das Gerät unterstützt 8x-Zoom.

Klicken Sie  zum Heranzoomen (die Brennweite des Objektivs wird größer) oder  zum Herauszoomen (die Brennweite des Objektivs wird kleiner). Sie können die Fokusentfernung entsprechend der Zielobjektgröße einstellen.

Abschnitt 4: IR-LED-Lampen

Klicken Sie auf IR LED Lights (IR-LED-Lampen), um die beiden Betriebsarten für die Infrarot-LEDs anzuzeigen: Auto (Automatisch) und Off (AUS). Der Vorgabemodus ist Auto.

Auto (Automatisch): Bei dieser Wahl werden die Infrarot-LEDs automatisch durch die Kamera ein- und ausgeschaltet.

Manual (Manuell): Bei dieser Wahl können Sie die Infrarot-LEDs manuell ausschalten.

Schedule (Zeitplan): Bei dieser Wahl werden die Infrarot-LEDs entsprechend dem Zeitplan ausgeschaltet. Gehen Sie für Definition oder Änderung des Zeitplans für die Infrarot-LEDs zu Settings (Einstellungen) ---> Video ---> IR LED Schedule (IR-LED-Zeitplan).

Abschnitt 5: Bildqualitätseinstellungen

Hier können Sie Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe einstellen, um die Qualität zu verbessern.

Abschnitt 6: OSD (Anzeige auf dem Bildschirm)

Wenn die Zeit und der Kameranamen zum Video hinzugefügt wurde, können Sie sie im Live-Fenster sehen.

Gehen Sie zu Settings (Einstellungen) – Basic settings (Grundeinstellungen) – Camera name (Kameraname), wo Sie den Namen des Geräts ändern können. Der Vorgabename für das Gerät ist anonymous. Gehen Sie zu Settings (Einstellungen) – Basic settings (Grundeinstellungen) – Camera time (Kamera- zeit), wo Sie die Zeit des Geräts ändern können. Gehen Sie zu Settings (Einstellungen) – Video – On Screen Display (Bildschirmanzeige), wo Sie OSD hinzufügen oder nicht hinzufügen können.

Abschnitt 7: Schaltflächen Play (Wiedergabe) /Stop (Stopp) / Talk (Sprechen) /Audio / Snap (Schnappschuss) / Record (Aufnahme) / Full screen (Vollbild)

1 Play (Wiedergabe): Klicken Sie hierauf für Wiedergabe des Videos der Kamera

2 Stop (Stopp): Klicken Sie hierauf, um das Video der Kamera anzuhalten

3 Talk (Sprechen): Beim Klicken auf diesem Symbol ändert sich das Symbol zu , und wenn in das am PC angeschlossene Mikrofon gesprochen wird, können Personen in der Nähe der Kamera die Stimme hören. Klicken Sie das Symbol erneut, um Sprechen zu beenden.

4 Audio: Beim Klicken auf diesem Symbol ändert sich das Symbol zu  und Sie können die Geräusche um die Kamera herum hören, wenn die Kamera über den Audioeingangsanschluss der Kamera an ein anderes Audioeingabegerät angeschlossen ist. Klicken Sie das Symbol erneut, um Audio zu beenden.

5 Snap (Schnappschuss): Hier klicken für einen Schnappschuss, der dann in einem Dialogfenster angezeigt wird und durch Rechtsklicken im Fenster an einem beliebigen Ort gespeichert werden kann.

6 Record (Aufnahme): Wenn Sie auf das Symbol  klicken, beginnt die Kamera mit der Aufnahme und ein grüner Punkt erscheint im Live-Fenster. Klicken Sie erneut, um die Aufnahme anzuhalten. Der Vorgabespeicherpfad ist C:\IPCamRecord. Sie können den Speicherpfad ändern: Gehen Sie zu Settings (Einstellungen) -> Record (Aufnahme) -> Storage Location (Speicherort).

7 Full Screen (Vollbild): Hier klicken für Vollbild, oder Doppelklick für Vollbild auf dem Überwachungs- bildschirm. Erneuter Doppelklick, um Vollbild zu beenden.

Maussteuerung auf dem Bildschirm

Durch Klicken mit der rechten Maustaste können Sie das Vollbild anpassen und Zoomen.

Abb. 3.5

Full Screen (Vollbild): Bei Klicken auf dieser Wahl wird die Wiedergabe zu Vollbild. Drücken Sie ESC, um Vollbild zu beenden.

Zoom up/down (Heranzoomen/Herauszoomen): Klicken Sie für digitalen Zoom auf Zoom up und für Rückkehr zur Originalgröße auf Zoom down.

Abb. 3.7

HINWEIS:  Für Mac OS unterstützt das Plug-in keine Maussteuerung auf dem Bildschirm, weshalb diese Funktion nicht verwendet werden kann.

# 4 Erweiterte Kameraeinstellungen

Klicken Sie die Schaltfläche „Settings (Einstellungen)“, um zur Administratorsteuerung zu gehen und erweiterte Kameraeinstellungen zu machen.

## 4.1 Geräte-Status

Der Gerätstatus hat 4 Spalten: Device Information (Gerätinformationen), Device Status (Gerätstatus), Session Status (Sitzungsstatus) und Log (Protokoll), um verschiedene Informationen zu Ihrer Kamera anzuzeigen.

### 4.1.1 Geräteinformationen

Camera Model (Kameramodell): Das Modell des Geräts.

Camera Name (Kameraname): Der Gerätname ist ein einzigartiger Name, den Sie dem Gerät geben können, damit Sie es identifizieren können. Klicken Sie Basic Settings (Grundeinstellungen) und gehen Sie zu Device name (Gerätname), wo Sie den Namen Ihrer Kamera ändern können. Der Vorgabename für das Gerät ist anonymous.

Camera ID (Kamera-ID): Anzeige der MAC-Adresse Ihrer Kamera. Wenn die Geräte-ID z. B. 008414350787 ist, befindet sich dasselbe MAC-ID-Etikett auf der Unterseite der Kamera

Camera Time (Kamerazeit): Die Systemzeit des Geräts Klicken Sie auf Basic Settings (Grundeinstellungen) und gehen Sie zu Camera time (Kamerazeit), um die Zeit einzustellen.

System Firmware Version: Zeigt die System-Firmware-Version Ihrer Kamera.

Firmware-Version der Anwendung: Zeigt die Firmware-Version Ihrer Kamera.

Plug-In-Version: Zeigt die Plug-in-Version Ihrer Kamera.

### 4.1.2  Gerätstatus

Auf dieser Seite können Sie den Gerätstatus wie Alarmstatus, Aufnahmestatus, NTP-/DDNS-Status, WiFi-Status usw. sehen.

### 4.1.3  Sitzungsstatus

Der Sitzungsstatus zeigt an, wer und welche IP jetzt die Kamera besucht.

### 4.1.4 Log (Protokoll)

Das Protokoll zeigt an, wer und welche IP-Adresse auf die Kamera zugegriffen oder sich abgemeldet hat und wann.

## 4.2  Grundeinstellungen

Dieser Abschnitt ermöglicht Ihnen die Konfiguration von Kameraname, Kamerazeit, Mail, Benutzerkonto und Multi-Gerät.

### 4.2.1  Kamera Name

Die Voreinstellung ist anonymous. Sie können hier einen Namen für Ihre Kamera festlegen, z. B. Apfel. Klicken Sie Save (Speichern), um Ihre Änderungen zu speichern. Der Aliasname darf keine Sonderzeichen enthalten.

### 4.2.2  Kamerazeit

Hier können Sie die Einstellungen für die internen Systemuhren Ihrer Kamera konfigurieren.

Time Zone (Zeitzone): Wählen Sie die Zeitzone für Ihre Region im Aufklappmenü. Sync with NTP server (Mit NTP-Server synchronisieren): Das Netzwerkzeitprotokoll synchronisiert Ihre Kamera mit einem Internet-Zeitserver. Wählen Sie den Server am nächsten zu Ihrer Kamera.

Sync with PC (Synchronisation mit PC): Wählen Sie diese Option, um Datum und Uhrzeit der Netzwerkkamera mit Ihrem Computer zu synchronisieren.

Manually (Manuell): Der Administrator kann Datum und Uhrzeit manuell eingeben. Notieren Sie sich das gewählte Format von Datum und Uhrzeit.

use DST (DST verwenden): Wählen Sie use DST (DST verwenden), und wählen Sie dann die Sommerzeit aus dem Aufklappmenü.

Klicken Sie auf Save (Speichern), um Ihre Einstellungen zu speichern.

### 4.2.3  Benutzerkonten

Hier können Sie Benutzer einrichten und Privilegien vergeben: visitor (Besucher), operator (Betreiber) oder Administrator. Die Vorgabe für die Administrator-Benutzerkonten sind admin mit einem leeren Passwort.

Wie ändert man das Passwort?

Wählen sie zuerst das Konto, für das Sie das Passwort ändern wollen, wählen sie dann „Change Password (Passwort ändern)“, geben Sie das alte und das neue Passwort ein, und klicken Sie schließlich auf Modify (Ändern), um die Änderung wirksam zu machen.

Wie fügt man ein Konto zu?

Wählen Sie eine leere Zeile, geben Sie den neuen Benutzernamen, das Passwort und das Privileg ein, und klicken Sie auf Add (Hinzufügen), um das Konto wirksam zu machen. Sie können das neu hinzugefügte Konto in der Kontenliste sehen.

Delete (Löschen): Wählen Sie das zu löschende Konto und klicken Sie auf Delete (Löschen), um das Konto zu löschen.

HINWEIS: Das vorgegebene Administratorkonto kann nicht gelöscht werden, aber Sie können weitere Administratoren hinzufügen.

Wie ändert man den Benutzernamen?

Wählen sie zuerst das Konto, für das Sie den Benutzernamen ändern wollen, wählen sie dann „Change username (Benutzername ändern)“, geben Sie das neue Passwort ein, und klicken Sie schließlich auf Modify (Ändern), um die Änderung wirksam zu machen.

### 4.2.4 Multi-Kamera

Wenn Sie mehrere Überwachungsbildschirme in einem Fenster haben wollen, müssen Sie sich bei einer Kamera anmelden, diese als Hauptgerät einstellen, und dann mit den Multi-Geräteinstellungen weitere Kameras zur ersten hinzufügen. Bevor Sie Multi-Kameraeinstellungen machen, müssen Sie den Kameras verschiedene Ports zuweisen, z. B. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 und 88, wenn Sie 8 Kameras installiert haben.

Die Firmware der Kamera kann maximal 9 Geräte gleichzeitig überwachen. Auf dieser Seite können Sie Kameras der Serien IPCAM MJPEG und H.264 zur ersten Kamera hinzufügen, um mehrere Überwachungsbildschirme in einem Fenster zu sehen.

Kameras im LAN hinzufügen

Auf der Seite für Multi-Geräteeinstellungen können Sie alle im LAN gefundenen Geräte sehen. Das erste Gerät ist das Vorgabegerät. Sie können in der Liste weitere Kameras im LAN für Überwachung hinzufügen. Die Software der Kamera unterstützt bis zu 9 IP-Kameras gleichzeitig online. Klicken Sie 2nd Device (2. Gerät) und klicken Sie die Komponente in Device List in LAN (Geräteliste in LAN). Alias, Host und Http-Port in den folgenden Feldern werden automatisch ausgefüllt. Geben Sie den korrekten Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie Add (Hinzufügen). Fügen Sie weitere Kameras auf die gleiche Weise zu.

Zurück zu den Überwachungsfenstern, und klicken Sie die Option für vier Fenster, um die Bilder der vier hinzugefügten Kameras zu sehen.

Kameras im WAN hinzufügen

Wenn Sie alle Kameras über das Internet sehen wollen (entfernter Computer), so müssen Sie sie unter Verwendung des DDNS-Domainnamens hinzufügen. Stellen Sie zuerst sicher, dass auf alle von Ihnen hinzugefügten Kameras über das Internet zugegriffen werden kann. (Lesen Sie in Abschnitt 4.3.3, wie man die DDNS-Einstellungen konfiguriert)

Melden Sie sich bei der ersten Kamera unter Verwendung des DDNS-Domainnamens und des Ports an.

Klicken Sie auf Multi-Device Settings (Multi-Geräteinstellungen). Wählen Sie The 2nd Device (2. Gerät). Geben Sie den Namen der 2. Kamera, den DDNS-Domainnamen und die Portnummer ein. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie Add (Hinzufügen).

1 Das Kameramodell: MJ oder H264.

2 Name der 2. Kamera

3 Geben Sie für die 2. Kamera den DDNS-Host und nicht die LAN-IP-Adresse ein

4 Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort der 2. Kamera ein

5 Klicken Sie auf Add (Hinzufügen), um es wirksam zu machen

HINWEIS: Hier muss der Host als DDNS-Domainname der 2. Kamera eingegeben werden, nicht als die LAN-IP-Adresse.

Zurück zum Videofenster. Nun sehen Sie alle über das Internet zugänglichen Kameras. Wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie den Domainnamen und den Port der ersten Kamera verwenden, um alle Kameras über das Internet zu sehen.

## 4.3 Netzwerk

Dieser Abschnitt ermöglicht Ihnen die Konfiguration von IP, PPOE, DDNS, drahtlosen Einstellungen, UPnP, Port, Mail und FTP Ihrer Kamera.

### 4.3.1 IP-Konfiguration

Wenn Sie eine statische IP-Adresse für die Kamera einstellen wollen, gehen Sie zu IP Configuration (IP-Konfiguration). Halten Sie die Kamera im selben Subnetz Ihres Routers oder Computers.

Änderung der Einstellungen hier ist gleich wie mit dem IP-Kamerawerkzeug. Es wird empfohlen, die Subnetzmaske, das Gateway und den DNS-Server Ihres lokal angeschlossenen Computers zu verwenden. Wenn Sie Subnetzmaske, Gateway und DNS-Server nicht wissen, können Sie den LAN-Anschluss Ihres Computers wie folgt überprüfen:

Control Panel (Systemsteuerung) -- Network Connections (Netzwerkverbindungen) -- Local Area Connections (LAN-Verbindungen) -- Wählen Sie Support (Unterstützung) -- Details (Einzelheiten).

Wenn Sie den DNS-Server nicht kennen, so können Sie dieselben Einstellungen wie für das Vorgabe-Gateway verwenden.

### 4.3.2 Drahtlose Einstellungen

Schritt 1: Wählen Sie „Settings (Einstellungen)“ oben auf der Kamera-Schnittstelle, gehen Sie zu „Network (Netzwerk)“ auf der linken Seite des Bildschirms und klicken Sie „Wireless Settings (Drahtlose Einstellungen)“. Klicken Sie Scan (Scannen). Die Kamera entdeckt dann alle drahtlosen Netzwerke im Bereich. Ihr Router sollte auch in der Liste angezeigt sein.

Schritt 2: Klicken Sie SSID (Name Ihres Routers) in der Liste. Die entsprechenden Informationen Ihres Netzwerks, wie Name und Verschlüsselung, werden automatisch in die entsprechenden Felder eingetragen. Sie müssen nur das Passwort Ihres Netzwerks eingeben. Stellen Sie sicher, dass SSID, Verschlüsselung und Passwort genau wie für Ihren Router eingegeben worden sind.

Schritt 3: Klicken Sie Save (Speichern), nachdem alle Einstellungen gemacht worden sind, und trennen Sie das Netzwerkkabel ab. Schalten Sie niemals die Stromversorgung der Kamera aus, bis die IP-Kamera Verbindung mit dem drahtlosen Netzwerk herstellen kann.

Wenn die Kamera für eine drahtlose Verbindung konfiguriert ist, verschwindet die LAN-IP-Adresse aus dem Fenster des IP-Kamerawerkzeugs. Warten Sie etwa 1 Minute, damit die Kamera einen drahtlosen Anschluss erhält, und dann zeigt das Fenster des IP-Kamerawerkzeugs wieder die LAN-IP-Adresse der Kamera. Wenn sich die IP-Adresse ändert, nachdem die Kamera einen drahtlosen Anschluss erhält, empfehlen wir die Einstellung einer statischen lokalen IP-Adresse durch Rechtsklicken der Kamera im IP-Kamerawerkzeug, Einstellen einer statischen IP-Adresse und Klicken auf OK. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den drahtlosen Anschluss der Kamera erfolgreich eingestellt.

HINWEIS: Wenden Sie sich an Ihren Händler oder direkt an uns, wenn Sie keinen drahtlosen Anschluss herstellen können.

### 4.3.4  DDNS

Jede Kamera bekommt bei der Herstellung einen einzigartigen DDNS-Domainnamen eingebettet, und Sie können den Domainnamen direkt verwenden oder auch den Domainnamen einer dritten Partei verwenden.

IPCAM-Domainname

Hier als Beispiel cp4911.myipcamera.org. Gehen Sie zur Option DDNS in Settings (Einstellungen) -> Network (Netzwerk). Sie können dann den Domainnamen sehen.

Nun können Sie http:// Domainname + HTTP-Port verwenden, um über das Internet auf die Kamera zuzugreifen. Wenn Sie den Hostnamen cp4911.myipcamera.org und HTTP-Port Nr. 8000 als Beispiel verwenden, wird die Verknüpfung für Zugriff auf die Kamera über das Internet zu

http://cp4911.myipcamera.org:8000

Rücksetzen von DDNS zur Werkseinstellung: Wenn Sie DDNS einer dritten Partei erfolgreich konfiguriert haben, aber wieder DDNS des Herstellers verwenden wollen, so klicken Sie diese Schaltfläche, um den DDNS-Service des Herstellers zu starten.

Domainnameeinstellungen für dritte Parteien

Benutzer können auch DDNS dritter Parteien verwenden, wie www.no-ip.com. oder www. 3322.com.

Hier als Beispiel www.no-ip.com.

① Schritt 1: Gehen Sie zur Webseite www.no-ip.com, um einen kostenlosen Hostnamen zu erstellen

Zuerst: Melden Sie sich an bei www.no-ip.com und klicken Sie No-IP Free, um sich anzumelden.

Bitte registrieren Sie ein Konto Schritt um Schritt entsprechend den Anweisungen auf www.no-ip.com

Melden Sie sich nach der Registrierung mit der für die Registrierung verwendeten E-Mail an. Sie erhalten eine E-Mail von der Webseite. Bitte klicken Sie auf der Verknüpfung, um Ihr Konto wie in der E-Mail gezeigt zu aktivieren.

Zweitens: Melden Sie sich bei der Verknüpfung mit dem registrierten Benutzernamen und dem Passwort an, um Ihren Domainnamen zu erstellen.

Domainnamen erstellen Schritt um Schritt entsprechend den Anweisungen auf www.no-ip.com

Schritt 2: Machen Sie die DDNS-Service-Einstellungen in der Kamera

Machen Sie die DDNS-Einstellungen in der Kamera mit Hostname, einem Benutzernamen und dem Passwort, das Sie von www.no-ip.com erhalten haben.

Nehmen Sie zum Beispiel hostname ycxgwp.no-ip.info, Benutzername test, Passwort test2012.

Gehen Sie Zuerst zur Option DDNS Settings (DDNS-Einstellungen) auf der Administratorseite.

Wählen Sie zweitens No-Ip als Server.

Geben Sie drittens test als DDNS-Benutzer, test2012 als DDNS-Passwort und ycxgwp.no-ip.info als DDNS-Domain und Server-URL ein. Klicken Sie dann Save (Sichern), um die Einstellungen wirksam zu machen. Die Kamera startet erneut und die DDNS-Einstellungen werden wirksam.

Melden Sie sich viertens nach dem Neustart bei der Kamera an, gehen Sie zur Option Device Status (Gerätstatus) auf der Administratorseite, und überprüfen Sie, dass der DDNS-Status erfolgreich ist.

Falls die Einstellung nicht erfolgreich war, überprüfen Sie erneut, dass Sie Hostname, Benutzername und Passwort korrekt eingegeben haben und machen Sie die Einstellungen erneut.

HINWEIS: Bei erfolgreicher Einstellung von DDNS einer dritten Partei ist der IPCAM-Domainname ungültig. DDNS der dritten Partei und der IPCAM-Domainname können nicht gleichzeitig wirksam sein: Ihre letzte Konfiguration wird wirksam sein.

② Port-Weiterleitung im Router durchführen

Beispiel: Die LAN-IP-Adresse der Kamera ist http://192.168.8.100:2000

Melden Sie sich zuerst beim Router an und gehen Sie zum Menü Port Forwarding (Port-Weiterleitung) oder Port Trigger (Port-Auslöser) (oder bei einigen Routermarken Virtue Server genannt).

Mit einem Router der Marke Linksys als Beispiel, melden Sie sich beim Router an und gehen Sie zu Applications & Gaming (Anwendungen und Spiele) ->Single Port Forwarding (Einzelne Port-Weiterleitung).

Erstellen Sie zweitens wie nachfolgend gezeigt im Router eine neue Zeile mit LAN-IP-Adresse und HTTP-Portnummer der Kamera.

③ Verwenden Sie den Domainnamen, um über das Internet auf die Kamera zuzugreifen

Nach Beendigung von Port-Weiterleitung können Sie Domainname + HTTP-Nr. verwenden, um über das Internet auf die Kamera zuzugreifen. Wenn Sie den Hostnamen ycxgwp.no-ip.info und http no. 2000 als Beispiel verwenden, wird die Verknüpfung für Zugriff auf die Kamera über das Internet zu http://ycxgwp.no-ip.info:2000

### 4.3.5  UPnP

Der Vorgabestatus für UPnP ist geschlossen. Sie können UPnP aktivieren, um die Software der Kamera für Port-Weiterleitung zu konfigurieren. Nach Rückkehr zur Seite „Device Status (Gerätstatus)“ können Sie den UPnP-Status sehen.

Die Software der Kamera wird für Port-Weiterleitung konfiguriert. Es kann Probleme mit den Sicherheitseinstellungen Ihres Routers geben und manchmal zu Fehlern kommen. Wir empfehlen, dass Sie Port-Weiterleitung manuell für Ihren Router konfigurieren (Abb. 4.30).

### 4.3.6 Port

Die Kamera unterstützt HTTP-Port / HTTPS-Port / ONVIF-Port. HTTP-Port wird für Fernzugriff auf die Kamera verwendet.

HTTP-Port: Die Voreinstellung für HTTP ist 88. Sie können auch eine andere Portnummer von 1 bis 65535 zuweisen. Stellen Sie jedoch sicher, dass es nicht zu Konflikten mit anderen bestehenden Ports wie 25 und 21 kommt.

Eine andere Methode zum Ändern der HTTP-Portnummer

Schritt 1: Öffnen Sie das IP Camera Tool (IP-Kamerawerkzeug), wählen Sie die Kamera, deren Portnummer geändert werden soll, und rechtsklicken Sie auf „Network Configuration (Network (Netzwerkkonfiguration), um das in Abb. 4.34 und 4.35 gezeigte Netzwerk-Konfigurationskästchen anzuzeigen.

Schritt 2: Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort des Administrators ein (der Vorgabebenutzername ist admin und das Passwort ist leer) und klicken Sie auf „OK“, um die Änderungen anzuwenden.

Schritt 3: Warten Sie etwa 10 Sekunden; Sie sehen dann, dass sich die LAN-IP-Adresse der Kamera geändert hat. In unserem Beispiel wurde sie zu 2000 geändert, weshalb wir http://192.168.8.102:2000 im IP-Kamera-Werkzeug sehen. Die LAN-IP-Adresse ist nun als die statische IP-Adresse http://192.168.8.102:2000 fixiert. Diese IP-Adresse ändert sich auch nicht, wenn die Kamera aus- und wieder eingeschaltet wird; die Kamera bleibt an dieser LAN-IP-Adresse. Es ist sehr wichtig, dass eine statische LAN-IP-Adresse eingestellt ist, da Sie sonst später Probleme mit Fernzugriff und Fernansicht des Kamerabildes haben, wenn die Kamera ihre Stromversorgung verliert und sich wieder mit einer anderen LAN-IP-Adresse anschließt. Stellen Sie sicher, dass Sie eine statische LAN-IP-Adresse eingestellt haben!

Hinweis: Wenn Zugriff auf die Kamera nicht möglich ist schauen, ob Port-Weiterleitung erfolgreich war.

HTTPS-Port:Der Vorgabeport ist 443. Sie können die URL für Zugriff zur Kamera verwenden: https://IP + HTTPS-Port.

ONVIF-Port:Die Voreinstellung für den ONVIF-Port ist 888. Sie können auch eine andere Portnummer von 1 bis 65535 zuweisen (ausgenommen 0 und 65534). Stellen Sie jedoch sicher, dass es nicht zu Konflikten mit anderen bestehenden Ports kommt.

RTSP-Funktion

RTSP URL  rtsp:// [Benutzername][:Passwort]@IP:HTTP-Portnummer/Videostream

Der Teil in den eckigen Klammern kann ausgelassen werden.

Benutzername und Passwort: Benutzername und Passwort für Zugriff auf die Kamera. Dieser Teil kann ausgelassen werden.

IP: WAN- oder LAN-IP-Adresse:

Videostream: Hier werden 3 Betriebsarten unterstützt: videoMain, videoSub und Audio. Wenn die Netzwerk- geschwindigkeit schlecht ist, besser videoSub wählen. Wenn Audio gewählt wird kann nur der Ton gehört werden, aber kein Bild gesehen werden.

Zum Beispiel:

IP:  192.168.1.11

HTTP-Portnummer:  88

Benutzername: admin

Passwort:  123

Hier können Sie eine der folgenden URLs in VLC eingeben.

- rtsp://admin:123@192.168.1.11:88/videoMain

- rtsp:// @192.168.1.11:88/videoMain

- rtsp://:123@192.168.1.11:88/videoMain

- rtsp://admin@192.168.1.11:88/videoMain

Öffnen Sie VLC, gehen Sie zu Media (Medien)Open Network Stream (Netzwerk-Stream öffnen), und geben Sie die URL in VLC ein.

Manchmal müssen Sie den Benutzernamen und das Passwort erneut eingeben. Wenn Sie OK klicken, können Sie die die Vorschau in Echtzeit sehen.

Wenn Sie das Video nicht im VLC-Player wiedergeben können, überprüfen Sie das Port-Mapping. Sie können in der Kurzanleitung nachlesen, wie Port-Weiterleitung konfiguriert wird.

HINWEIS: Wenn Sie den Benutzernamen der Kamera oder das Passwort ändern, sollten Sie die Kamera neu starten, da sonst der neue Benutzername und das Passwort nicht wirksam werden können, wenn Sie die Authentifizierung in VLC eingeben.

### 4.3.7 E-Mail-Einstellungen

Die Kamera soll bei einer Bewegung eine E-Mail schicken ( hier die E-Mail konfigurieren.

1 SMTP-Server/Port/Transport Layer Security (Transportschichtsicherheit) Den SMTP-Server für den Sender eingeben. Der SMTP-Port ist i.d.R. auf 25 eingestellt. Einige SMTP-Server haben ihren eigenen Port, wie 587 oder 465, und die Transportschichtsicherheit ist normalerweise None (Keine). Wenn Sie Gmail verwenden, muss die Transportschichtsicherheit auf TLS oder STARTTLS und der SMTP-Port auf 465 oder 25 oder 587 eingestellt sein. Der zu wählende Port hängt von der gewählten Transportschichtsicherheit ab.

2 SMTP Username (SMTP-Benutzername)/password (Passwort): ID-Konto und Passwort der E-Mail-Adresse des Senders

3 Sender E-Mail (E-Mail des Senders)  Die Mailbox für den Sender muss SMTP unterstützen

4 Receiver (Empfänger) Die Mailbox für den Empfänger braucht SMTP nicht zu unterstützen. Sie können bis zu 4 Empfänger einstellen.

5 Save (Speichern) Klicken Sie Save (Speichern), um die Einstellungen wirksam zu machen.

6 Test Klicken Sie Test, um zu sehen, ob die E-Mail erfolgreich konfiguriert worden ist.

Wenn der Test erfolgreich war, sehen Sie Success (Erfolg) hinter dem Test, und gleichzeitig erhalten die Empfänger eine Testmail. Wenn der Test nach klicken auf Test, versagt, überprüfen Sie, dass die von Ihnen eingegebenen Informationen korrekt sind und wählen Sie erneut Test.

1) Verbindung mit dem Server nicht möglich

2) Netzwerkfehler. Bitte später versuchen

3) Serverfehler

4) Benutzer oder Passwort nicht korrekt

5) Der Server verweigert den Sender. Der Server muss möglicherweise den Benutzer authentisieren. Bitte überprüfen und wieder versuchen.

6) Der Server verweigert den Empfänger. Möglicherweise wegen Antispam/Privatsphäre des Servers

7) Der Server verweigert die Nachricht. Möglicherweise wegen Antispam/Privatsphäre des Servers

8) Der Server unterstützt die vom Gerät verwendete Authentifizierungsmethode nicht

### 4.3.8 FTP-Einstellungen

Sie können FTP Settings (FTP-Einstellungen) verwenden, wenn Sie Aufzeichnungsbilder zu Ihrem FTP-Server heraufladen wollen.

FTP server (FTP-Server): Wenn Ihr FTP-Server im LAN ist, können Sie wie in Abb. 4.48 gezeigt einstellen.

Wenn Sie einen FTP-Server haben, auf den Sie über das Internet zugreifen können, können Sie wie in Abb. 4.49 gezeigt einstellen.

Port: Die Vorgabe ist Port 21. Bei Änderung muss das externe FTP-Client-Programm den Anschlussport des Servers entsprechend ändern.

FTP Mode (FTP-Modus): Hier werden zwei Betriebsarten unterstützt: PORT und PASV.

Username (Benutzername)/password (Passwort): FTP-Konto und Passwort.

Klicken Sie Save (Speichern), um die Einstellungen wirksam zu machen. Klicken Sie Test, um zu sehen, ob FTP erfolgreich konfiguriert worden ist.

### 4.3.9  P2P

Zugriff auf die IP-Kamera mit einem Smartphone (Android- oder iOS-Betriebssystem). Zuerst müssen Sie die P2P-Funktion der IP-Kamera durch „Settings (Einstellungen) -> Network (Netzwerk) -> P2P“ öffnen.

Suchen und installieren Sie IPCam Viewer bei Google Play für Android-Geräte bzw. IPCam_Viewer bei APP Store für iOS-Geräte. Beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung der OS-App oder die Bedienungsanleitung der Android-App, wenn Sie weitere Einzelheiten zur iOS-App oder zur Android-App erfahren wollen.

## 4.4  Video

Dieser Abschnitt ermöglicht Konfiguration der Videostream-Einstellungen, der Anzeige auf dem Bildschirm und der Schnappschusseinstellungen.

### 4.4.1 Video-Einstellungen

Die Streamvideo-Einstellungen können auf zwei Arten gemacht werden. Dies sind die Vollstream- und die Teilstream-Videoeinstellungen.

Enhanced Night video Definition (Verbesserte Nachtvideodefinition) (ausgenommen TX-62): Die Kamera verringert die Bildrate automatisch, um die Aufnahmezeit bei Nacht zu verlängern.

Stream Type (Streamtyp): Es gibt vier Typen verschiedener Streams, die Sie einstellen können. Wenn Sie den HD-Modus wählen, wird das Video klarer und verbraucht mehr Bandbreite. Wenn Sie den Glattmodus verwenden, wird die Bandbreite sehr schmal und die Bitrate hoch, weshalb Video nicht gut wiedergegeben werden kann. Der Gleichgewichtsmodus ist ein Wert zwischen HD-Modus und Glattmodus.

Resolution (Auflösung): Die Kamera unterstützt mehrere Typen, zum Beispiel: 1080P, 960P, 720P, VGA. Allgemein gilt, dass das die Videoqualität mit zunehmender Auflösung besser wird. Der Codefluss wird jedoch auch größer und die erforderliche Bandbreite nimmt zu. (Unterschiedliche Modelle unterstützen verschiedene spezifische Betriebsarten.)

Bit Rate (Bitrate): Allgemein gilt, dass das Video mit zunehmender Bitrate klarer wird. Die Konfiguration der Bitrate sollte jedoch gut an die Bandbreite des Netzwerks angepasst werden. Wenn die Bandbreite sehr gering und die Bitrate groß ist, kann das Video nicht gut wiedergegeben werden.

Frame Rate (Bildrate): Bitte beachten Sie, dass eine größere Bildgröße mehr Bandbreite erfordert. Wenn das Videoformat 50 Hz ist, ist die maximale Bildrate 25 FPS. Wenn das Videoformat 60 Hz ist, ist die maximale Bildrate 30 FPS. Sie sollten die Bildrate verringern, wenn die Bandbreite begrenzt ist. Normalerweise können Sie flüssiges Video erhalten, wenn die Bildrate über 15 ist. Die maximale Bildrate ist verschieden für jedes Modell, bitte beziehen Sie sich auf „Vorgabeparameter“.

Key Frame Interval (Schlüsselbildintervall): Die Zeit zwischen dem letzten Schlüsselbild und dem nächsten Schlüsselbild. Ein kürzeres Intervall bringt bessere Videoqualität, erfordert aber mehr Bandbreite im Netzwerk.

Variable bitrate (Variable Bitrate) (ausgenommen für TX-62): Wählen Sie den Typ der Bitrate als konstant oder variabel. Wenn Sie „Yes (Ja)“ wählen, ändert die Kamera die Videobitrate entsprechend der Situation, aber nicht über den maximalen Parameter „Bit Rate (Bitrate)“. Wenn Sie „No (Nein)“ wählen, bleibt die Bitrate unverändert.

Rate Control Mode (Ratenkontrollmodus) (nur TX-62):Es gibt drei Ratenkontrollbetriebsarten.

CBR: Konstante Bitrate, d.h. die Bitrate ist konstant.

VBR: Variable Bitrate, die Kamera ändert die Videobitrate entsprechend der Situation, aber nicht über den maximalen Parameter „Bit Rate (Bitrate)“.

LBR: Niedrige Bitrate. Wenn Sie LBR wählen, können Sie den Rollbalken verschieben, um den Prozentsatz der Bitrate zu wählen. Durch Verringerung der Bitrate kann die Kamera bei niedriger Bandbreite ein besseres Bild erhalten.

### 4.4.2  Anzeige auf dem Bildschirm

Diese Seite wird verwendet, um dem Video einen Zeitstempel und einen Gerätnamen hinzuzufügen.

Display Timestamp (Zeitstempel anzeigen): Es gibt zwei Optionen: Yes (Ja) oder NO (Nein). Wenn Sie „Yes (Ja)“ wählen, können Sie das Systemdatum im Video sehen.

Display Camera Name (Kameraname anzeigen): Es gibt zwei Optionen: Yes (Ja) oder NO (Nein). Wenn Sie „Yes (Ja)“ wählen, können Sie den Gerätnamen im Video sehen.

### 4.4.4 Schnappschussinstellungen

Auf dieser Seite können Sie die Bildqualität und den Speicherpfad für Schnappschüsse einstellen.

Bildqualität : Low (niedrig), Middle (mittelmäßig) und High (hoch). Das Bild wird mit höherer Qualität klarer.

Speicherpfad für Alarmbilder: FTP. Wenn Sie die FTP- und Alarmeinstellungen gemacht haben, nimmt die Kamera bei einem Alarm automatisch ein Bild auf und sendet es zu FTP.

Enable timing to capture (Aufnahmezeitsteuerung aktivieren): Bitte befolgen Sie die folgenden Schritten, um das Aufnahmeintervall zu aktivieren:

1 Wählen Sie Enable timing to capture (Aufnahmezeitsteuerung aktivieren)

2 Capture interval (Aufnahmeintervall):Das Zeitintervall zwischen zwei Aufnahmen.

3 Wählen Sie die Aufnahmezeit

(1) Jederzeit aufnehmen: Klicken Sie die schwarze Taste bis zu MON. Der Gesamtzeitbereich wird rot. Die Kamera nimmt immer auf, wenn sich etwas im Entdeckungsbereich bewegt. (2) Einen Aufnahmezeitplan festlegen: Klicken Sie die Wochentagabkürzungen. Die entsprechende Zeile wird gewählt. Wenn Sie zum Beispiel auf TUE klicken, wird die gesamte Zeile von TUE rot, was bedeutet dass die Kamera am Dienstag den ganzen Tag aufnimmt. (3) Durch Drücken der linken Maustaste und Ziehen auf den Zeitkästchen können Sie einen seriellen Bereich wählen.

4 Klicken Sie Save (Speichern), um die Einstellungen wirksam zu machen.

### 4.4.5  IR-LED-Zeitplan

Auf dieser Seite können Sie die Zeit für Einschalten der IR-LED-Lampen einstellen. Wenn der Parameter Modus im Fenster Live Video auf Schedule (Zeitplan) gestellt ist, werden die IR-LED-Lampen zur geplanten Zeit ausgeschaltet.

## 4.5  Alarm

### 4.5.1  Bewegungserkennung

Die IP-Kamera unterstützt Alarm bei Bewegungserkennung. Wenn Bewegung entdeckt wird, sendet die Kamera E-Mails oder lädt Bilder zu FTP hinauf.

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritten, um Bewegungsentdeckung zu aktivieren:

1 Bewegungserkennung aktivieren

Trigger interval (Auslösungsintervall) --- Das Zeitintervall zwischen zwei Bewegungsentdeckungen. Hier werden 5 s/6 s/7 s/8 s/9 s/10 s/11 s/12 s/13 s/14 s/15 s unterstützt. Wählen Sie eine Intervallzeit.

4 Wählen Sie die Alarmanzeigen

Wenn Bewegung entdeckt wird, wird der Alarmstatus zu Alarmentdeckung.

Es gibt drei Alarmanzeigen:

A Kameraton und PC-Ton: Wenn Sie Camera Sound (Kameraton) oder PC Sound (PC-Ton) wählen und die Kamera einen Lautsprecher oder ein anderes Audioausgabegerät hat, können Personen in der Nähe der Kamera bei Bewegungsentdeckung einen Alarmton hören.

B E-Mail schicken: Wenn Sie bei Entdeckung von Bewegung eine Alarm-E-Mail erhalten wollen, müssen Sie Send E-mail (E-Mail schicken) wählen und zuerst die E-Mail-Einstellungen machen.

C Take Snapshot (Schnappschuss machen): Wenn Sie dieses Kästchen wählen, macht die Kamera bei Bewegungsentdeckung einen Schnappschuss des Live-Video-Fensters und lädt ihn zu FTP hinauf. Stellen Sie sicher, dass Sie FTP eingestellt und in den Einstellungen für Video->Snapshot (Schnappschuss) als Speicherpfad gewählt haben.

Time interval (Zeitintervall): Das Zeitintervall zwischen zwei Bildern.

D Recording (Aufnahme)	: Wenn Sie dieses Kästchen wählen, nimmt die Kamera bei Bewegungsentdeckung auf und lädt das Video zum FTP-Server hinauf. Stellen Sie sicher, dass Sie FTP eingestellt und in den Einstellungen für Video->Snapshot (Schnappschuss) als Speicherpfad gewählt haben.

5 Set Detection Area (Entdeckungsbereich einstellen) Klicken Sie Detection Area (Entdeckungsbereich einstellen) und markieren Sie den Entdeckungsbereich im erscheinenden Fenster. Klicken Sie nach den Einstellungen auf OK. Die Kamera gibt Alarm, wenn sich etwas im Entdeckungsbereich bewegt.

6 Alarmzeitplan

① Alarm immer wenn Bewegung entdeckt wird: Klicken Sie die schwarze Taste bis zu MON. Der Gesamtzeitbereich wird rot. Die Kamera gibt Alarm, wenn sich etwas im Entdeckungsbereich bewegt.

② Legen Sie einen Alarmzeitplan fest: Klicken Sie die Wochentagabkürzungen. Die entsprechende Zeile wird gewählt. Wenn Sie zum Beispiel auf TUE klicken, wird die gesamte Zeile von TUE rot, was bedeutet dass die Kamera am Dienstag den ganzen Tag bei Bewegung im Entdeckungsbereich Alarm gibt.

③ Durch Drücken der linken Maustaste und Ziehen auf den Zeitkästchen können Sie einen seriellen Bereich wählen.

7. Klicken Sie Save (Speichern), um die Einstellungen wirksam zu machen. Wenn Bewegung während der Entdeckungszeit im Entdeckungsbereich entdeckt wird, gibt die Kamera Alarm und verwendet die entsprechenden Alarmanzeigen. HINWEIS: Sie müssen den Entdeckungsbereich und den Entdeckungszeitplan einstellen, da sonst nirgends und nie Alarm gegeben wird.

## 4.6 Aufnahme

### 4.6.1 Speicherort

Hier kann der Speicherpfad für Alarmaufnahmen und manuelle Aufnahmen geändert werden: Der Vorgabespeicherpfad ist D:/ipc.

Recording Location (Aufzeichnungsort): MicroSD card (MicroSD-Karte), FTP: MicroSD-Karte (nur FC5618P): Alle Bilder und Videos werden auf der MicroSD-Karte gespeichert. Stellen Sie sicher, dass die Kamera eine MicroSD-Karte eingeschoben hat. Auf dieser Seite können Sie die auf der MicroSD-Karte verfügbare freie Speicherkapazität sehen. FTP: Das Videos wird zu FTP gespeichert. Bitte beziehen Sie sich auf „FTP-Einstellungen“. Local Recording Location (lokaler Aufzeichnungsort): Für Windows OS ist der manuelle Aufzeichnungspfad C:/ IPCamRecord, aber Sie können ihn ändern. Für MAC OS, ist der manuelle Aufzeichnungspfad: / IPCamRecord. Enter the local folder (lokalen Ordner eingeben):Klicken Sie hier, um den lokalen Ordner einzugeben.

### 4.6.2  Alarmaufnahme

### 4.6.3  Lokale Alarmaufnahme

Auf dieser Seite können Sie lokale Alarmaufnahme aktivieren und die lokale Alarmaufnahmezeit wählen.

### 4.6.4 Zeitgesteuerte Aufnahme

Wenn Video als FTP gewählt ist, unterstützt das Gerät zeitgesteuerte Aufnahme.

Wenn Video als FTP gewählt ist, unterstützt das Gerät zeitgesteuerte Aufnahme

(nur TX-62 unterstützt MicroSD-Karten!!!).

Aufnahmebildrate: Es gibt sechs Bildraten zur Auswahl, nämlich 1/30, 4/30, 8/30, 15/30, 24/30 und 30/30. Die empfohlene Vorgabe ist 4/30. Mit größerer Bildrate wird die Bildqualität besser, der Speicherplatz größer und die verfügbare Speicherzeit kürzer.

Strategie bei vollem Speicherplatz: Wenn die MicroSD-Karte voll ist, können Sie wählen, dass die vorherige Aufnahme überschrieben wird oder dass die Aufnahme anhält.

Audioaufnahme: Sie können Yes (Ja) oder No (Nein) wählen.

HINWEIS:

- Zeitgesteuerte Aufnahme unterstützt nur auf der SD-Karte oder dem FTP-Server gespeichertes Video.

- Eine zeitgesteuerte Aufnahme hält an, wenn eine Alarmaufzeichnung beginnt, und sie wird am Ende der Alarmaufzeichnung automatisch fortgesetzt.

- Sie können die Zeit im Aufnahmezeitplan in „Alarm“ von „alarm schedule (Alarmzeitplan)“ ändern.

### MicroSD-Karte [nur TX-62]

Der MicroSD-Kartenschlitz ist in der Kamera. Wenn Sie eine MicroSD-Karte installieren oder entfernen wollen, müssen Sie die Kamera an der Vorderseite (wo das Objektiv ist) öffnen. Wenn Sie eine MicroSD-Karte einlegen, während die Kamera läuft, so starten Sie bitte die Kamera neu, da sonst die MicroSD-Karte nicht richtig funktionieren kann.

Gehen Sie zu Settings (Einstellungen)(Status (Device Status (Gerätstatus), um den Status der MicroSD-Karte zu sehen.

Die Voreinstellung für den Speicherungspfad für Alarmaufzeichnungen ist die MicroSD-Karte. Wenn der auf der MicroSD-Karte verfügbare Speicherplatz jedoch weniger als 256 MB ist, werden alte Aufzeichnungen automatisch gelöscht.

## 4.8  Firewall

Dieser Abschnitt erklärt die Kontrolle der Zugrifferlaubnisse durch Überprüfen der IP-Adressen der PCs der Kunden. Es gibt die beiden folgenden Möglichkeiten: Block access from these IP addresses (Zugriff von diesen IP-Adressen blockieren) und Only allow access from these IP addresses (nur Zugriff von diesen IP-Adressen erlauben).

Firewall aktivieren: Wenn Sie Only allow access from these IP addresses (nur Zugriff von diesen IP-Adressen erlauben) wählen und maximal 8 IP-Adressen eintragen, können nur die Kunden, deren IP-Adresse in Only allow access from these IP addresses (nur Zugriff von diesen IP-Adressen erlauben) aufgeführt ist, auf die Netzwerkkamera zugreifen. Wenn Sie Block access from these IP addresses (Zugriff von diesen IP-Adressen blockieren) wählen, können Kunden, deren IP-Adresse in der IP-Liste aufgeführt ist, nicht auf die Netzwerkkamera zugreifen. Klicken Sie Save (Speichern), um die Einstellungen wirksam zu machen.

## 4.9  System

Hier können Sie die Kameraeinstellungen sichern/wiederherstellen, die Firmware auf die neueste Version aktualisieren, die Kamera auf die Vorgabeeinstellungen zurücksetzen und das Gerät neu starten.

### 4.9.1  Sicherung und Wiederherstellung

Klicken Sie Backup (Sicherung), um alle eingestellten Parameter zu sichern. Diese Parameter werden für zukünftige Verwendung in einer bin-Datei gespeichert.

Klicken Sie Browse (Durchsuchen...) und wählen sie die gespeicherte Parameterdatei, und klicken Sie Submit (Einreichen), um die Parameter wiederherzustellen.

### 4.9.2 Systemaktualisierung

Klicken Sie Browse (Durchsuchen...), wählen Sie die korrekte bin-Datei (System-Firmware oder Web UI) und klicken Sie System upgrade (Systemaktualisierung).

Schalten Sie während der Aktualisierung die Stromversorgung nicht aus. Nach der Aktualisierung können Sie das Aktualisierungsergebnis sehen.

Wenn Sie die Firmware-Version Ihrer Kamera überprüfen wollen, gehen Sie dafür zu Device Status (Gerätstatus) -> Device Information (Geräteinformation).

Firmware-Aktualisierung durch das IP-Kamera-Werkzeug

Doppelklicken Sie das Symbol  für das IP-Kamera-Werkzeug und wählen Sie die Kamera-IP, für die Sie die Firmware aktualisieren wollen. Wählen Sie dann Upgrade Firmware (Firmware aktualisieren), geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, und aktualisieren Sie die Firmware.

ACHTUNG: Wenn Ihre Kamera mit der gegenwärtigen Firmware gut funktioniert, empfehlen wir, dass Sie nicht aktualisieren. Aktualisieren Sie die Firmware nicht unnötigerweise. Ihre Kamera kann beschädigt werden, wenn sie während einer Aktualisierung falsch konfiguriert wird.

HINWEIS:

1) Die Firmware nicht in einem WAN durch Web-UI aktualisieren, da die Aktualisierung fehlschlagen kann.

2) Sicherstellen vor der Aktualisierung, dass die korrekte Firmwarepackung für Ihre Kamera heruntergeladen wurde. Vor Aktualisierung die Aktualisierungsdokumentation (in der Datei readme.txt) in der Aktualisierungs- packung lesen.

3) Nach Herunterladen die Größen der bin-Dateien überprüfen. Sie müssen der Größe in der Datei readme.txt entsprechen. Wenn dies nicht der Fall ist, laden Sie die Firmware erneut herunter, bis die Größen gleich sind. Ihre Kamera funktioniert nicht korrekt, wenn eine beschädigte bin-Datei verwendet wird.

4) Normalerweise ist nur Aktualisieren der Gerät-Web-UI erforderlich. Bitte versuchen Sie nicht, die System-Firmware des Geräts zu aktualisieren.

5) Schalten Sie niemals die Stromversorgung der Kamera während einer Aktualisierung aus, bis die IP-Kamera neu startet und verbunden wird.

6) Löschen Sie nach erfolgreicher Aktualisierung den Cache, deinstallieren Sie das alte Plugin, installieren Sie es wieder, und setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück, bevor Sie die Kamera verwenden.

### 4.9.3  Patchinstallation

Klicken Sie „Browse (Durchsuchen...)“, um die korrekte Patch-Datei zu wählen, und klicken Sie dann „Install Patch (Patch installieren)“, um den Patch zu installieren. Schalten Sie während der Installation nicht die Stromversorgung aus. Nach abgeschlossener Installation erhalten Sie eine Systemeingabeaufforderung.

### 4.9.4 Auf werksseitige Einstellung zurücksetzen

Klicken Sie Factory Reset (auf werksseitige Einstellung zurücksetzen), um alle Parameter auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.

Die Vorgabe für den Benutzernamen ist admin mit einem leeren Passwort.

### 4.9.5 Neustart

Klicken Sie Reboot (Neustart), um die Kamera neu zu starten. Dies ist ähnlich wie Abtrennen der Kamera von der Stromversorgung.

# 5  Wiedergabe (nur für TX-62)

Auf dieser Seite können Sie die auf der MicroSD-Karte gespeicherten Aufnahmedateien ansehen.

Abschnitt 1 Definieren Sie Zeit und Typ der Aufnahmedateien

: Der Speicherpfad der Aufnahmedateien

: Hier werden drei Typen unterstützt: heutiger Tag, gegenwärtiger Monat und alle Aufzeichnungen. Sie können auch die Zeit in Zeit und Datum manuell wählen.

: Hier werden drei Arten von Aufzeichnungen unterstützt: Normale Aufzeichnungen, Alarmaufzeichnungen und alle Aufzeichnungen.

: Klicken Sie auf dies Symbol, um alle Aufzeichnungsdateien zu suchen, die den gewählten Bedingungen entsprechen.

Kontinuierliche Wiedergabe: Markieren Sie dieses Kästchen, um alle Aufzeichnungsdateien kontinuierlich wiederzugeben.

Abschnitt2  Suche nach Aufzeichnungsdateien

Hier können Sie alle Aufzeichnungsdateien sehen, die den gewählten Bedingungen entsprechen.

Abschnitt 3  Schaltflächen Play (Wiedergabe)/Stop (Stopp)/Audio/Full screen (Vollbild)

Bitte wählen Sie eine Aufzeichnungsdatei, bevor Sie diese Schaltflächen verwenden.

Klicken Sie diese Schaltfläche, um Aufzeichnungsdateien wiederzugeben.

Klicken Sie diese Schaltfläche, um die Aufzeichnungsdatei anzuhalten.

Audio starten oder stoppen.

Klicken Sie diese Schaltfläche für Vollbild und doppelklicken Sie die linke Maustaste, um Vollbild zu beenden.

# 6  ANHANG

## 6.1 Häufig gestellte Fragen (FAQs)

HINWEIS: Bitte überprüfen sie zuerst Ihre Netzwerkverbindung, bevor Sie Fragen stellen. Bitte überprüfen Sie zuerst den durch die Anzeigen aufgezeigten Arbeitszustand von Netzwerkserver, Hub, Exchange und Netzwerkkarte. Überprüfen Sie bei Abnormalitäten die Netzwerkverbindung.

### 6.1.1  Installation des Add-ons für Firefox, Google Chrome und IE Chrome.

Abbildung 6.1

Abbildung 6.2

Abbildung 6.3

Abbildung 6.4

Abbildung 6.5

Abbildung 6.6

### 6.1.2  Deinstallation des Add-ons für Firefox, Google Chrome und IE Chrome.

Abbildung 6.7

Abbildung 6.8

Abbildung 6.9

### 6.1.3  Ich habe das Administratorpasswort vergessen

Zum Zurücksetzen des Administratorpassworts sollten Sie besser zuerst das Netzwerkkabel abziehen. Halten Sie dann die Taste RESET (Zurücksetzen) etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Bei Loslassen der Taste wird das Passwort zum Administratorpasswort der Werksvorgabe zurückgesetzt.

Voreinstellung Administrator-Benutzername/Passwort: admin ohne Passwort

### 6.1.4 Das Subnetz stimmt nicht überein

Überprüfen Sie, dass die Kamera im selben Subnetz Ihres Computers ist. Die Schritte sind Control Panel (Systemsteuerung) -- Network Connections (Netzwerkverbindungen) --  Doppelklicken Sie Local Area Connections (LAN-Verbindungen)  -- Wählen Sie General Properties (Allgemeine Eigenschaften) (Abb. 4.23/4.24). Überprüfen Sie Subnetmaske, IP-Adresse und Gateways. Wenn Sie die IP-Adresse einstellen, achten Sie darauf, dass sie in demselben Subnetz ist. Andernfalls können Sie nicht auf die Kamera zugreifen.

### 6.1.5 Kamera kann nicht aufnehmen

Die Kamera kann nicht aufnehmen, wenn ich die Aufnahmeschaltfläche klicke, oder ich kann den Aufnahmepfad nicht manuell ändern.

Wenn Sie Windows 7 oder Vista verwenden, können Sie möglicherweise wegen den Sicherheitseinstellungen des Computers nicht manuell aufnehmen oder den Aufnahmepfad ändern.

Dieses Problem kann auf zwei Arten gelöst werden:

1 Die Kamera als vertrauenswürdige Seite hinzufügen, um dieses Problem zu beseitigen. Die Schritte sind:

IE-Browser -- Tool (Werkzeug) -- Internet Properties (Internet-Eigenschaften) -- Security (Sicherheit) --Trusted sites (Vertrauenswürdige Seiten) -- Sites (Seiten) -- Add (Hinzufügen)

2 Öffnen Sie den Internet Explorer, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie „Run as administrator (Als Administrator ausführen)“

### 6.1.6  Kein Bild

Videostreaming wird durch den ActiveX-Controller übertragen. Wenn der ActiveX-Controller nicht installiert ist, sehen Sie kein Videobild. Sie können dieses Problem wie folgt lösen:

Laden Sie den ActiveX-Controller herunter und stellen Sie beim ersten Ansehen die Sicherheitseigenschaft des Internet Explorers am PC ein: IE-Browser -- Tool (Werkzeug) -- Internet Proper (Internet selbst) -- Security (Sicherheit) -- Custom Level (Kundenspezifisch) -- ActiveX control und Plug-ins. Drei Optionen sollten aktiviert werden. Die vom Computer gelesenen ActiveX-Programme werden wie folgt gespeichert. Wie folgt:

Aktivieren: Download unsigned ActiveX controls (Download von unsignierten ActiveX-Steuerelementen)

Enable (Aktivieren): Initialize and script ActiveX controls not marked as safe (ActiveX-Steuerelemente initialisieren und ausführen, die nicht sicher sind)

Enable (Aktivieren): Run ActiveX controls and plug-ins (ActiveX-Steuerelemente und Plugins ausführen)

Abbildung 6.6

Wenn Sie ActiveX erlauben, aber immer noch kein Living-Video sehen können, versuchen Sie Wechsel zu einer anderen Portnummer. Verwenden Sie nicht Port 8000.

Abbildung 6.7

HINWEIS: Wenn Sie kein Video sehen können, deaktivieren Sie die Firewall oder die Antivirus-Software und versuchen Sie es erneut.

### 6.1.7  Zugriff zur IP-Kamera im Internet nicht möglich

Es gibt mehrere Gründe:

(1) Der ActiveX-Controller ist nicht richtig installiert

(2) Der von der Kamera verwendete Port wird durch die Firewall oder die Antivirus-Software blockiert. Bitte wechseln Sie zu einer anderen Portnummer und versuchen Sie es erneut. (Abbildung 6.7)

(3) Port-Weiterleitung ist nicht erfolgreich (Abb. 4.30)

Überprüfen Sie die Einstellungen und stellen Sie sicher, dass diese korrekt sind.

### 6.1.8  UPnP versagt immer

UPnP in unserer neuesten Software enthält nur Port-Weiterleitung. Manchmal funktioniert Port-Weiterleitung wegen der Firewall oder der Antivirus-Software nicht automatisch. Dies hängt auch sehr mit den Sicherheitseinstellungen des Routers zusammen. Wir empfehlen deshalb, dass Sie Port-Weiterleitung manuell durchführen. Nach manueller Port-Weiterleitung in Ihrem Router können Sie Ihre Kamera erfolgreich im Internet sehen.

### 6.1.9  Die Kamera kann keine drahtlose Verbindung herstellen

Wenn Ihre Kamera nach Einrichten der drahtlosen Einstellungen und Abziehen des Kabels keine drahtlose Verbindung herstellen kann, überprüfen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind. Normalerweise kann die Kamera hauptsächlich wegen falschen Einstellungen keine drahtlose Verbindung herstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre SSID senden. Verwenden Sie dieselbe Verschlüsselung für Router und Kamera.

## 6.2 Vorgabeparameter

Vorgabenetzwerkparameter

IP-Adresse: Dynamisch erhalten

Subnetz-Maske: Dynamisch erhalten

Gateway: Dynamisch erhalten

DDNS: Eingebetteter IPCAM-DDNS-Service

Benutzername und Passwort

Vorgabe Administrator-Benutzernamen: admin mit einem leeren Passwort.

## 6.3 Technische Daten TX-61 und TX-62

| IP-Cam HD 1.0MP outdoor TX-61 |
| --- |
| Bildsensor |
| Sensor | Farb-CMOS-Sensor mit hoher Auflösung |
| Bildschirmauflösung | 1,0 Megapixel (Videoauflösung 1280 x 720) |
| Mindestbeleuchtung | 0 Lux mit 2x IR-Lampen (über die APP ein-/ausschaltbar) |
| Objektiv |
| Objektivtyp / Brennweite / Blende | Glasobjektiv: f 4mm / F=2.6 |
| Blickwinkel | Horizontal 70° & Diagonal 75° |
| Video |
| Bildkompressionsstream | H.264 Dualstream |
| Bildrate | 30 fps (60 Hz), 25 fps (50 Hz), abwärtseinstellbar |
| Auflösung | 720P (1280 x 720), VGA (640 x 480) & (640 x 360), QVGA (320 x 240) & (320 x 180) |
| Bildanpassung | Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Wenden, Spiegeln |
| Infrarotmodus und Nachtsicht | Automatische oder manuelle IR-Beleuchtung, 2 IR-LEDs bis zu 30m offenes Feld |
| Netzwerk |
| Typen | Ethernet (ein 10/100 Mbps RJ45-Port) & WIFI IEEE 802,11 b/g/n |
| Datenrate | IEEE802.11b: 11 Mbps max.; IEEE802.11g: 54 Mbps max.;.IEEE802.11n: 150 Mbps max. |
| EZlink | Einfache Weiterverlinkung zu WiFi-Netzwerk |
| Drahtlose Sicherheit | WEP, WPA, WPA2 |
| Netzwerkprotokoll | IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF |
| Systemanforderungen |
| Betriebssystem | Win XP, Win 7, Win 8.1, Win 10, Mac OS |
| Browser | Microsoft IE8 und höher oder kompatibler Browser, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari |
| Weitere Funktionen |
| Bewegungserkennung | Alarm über E-Mail, Heraufladen von Alarmschnappschüssen zu FTP |
| WiFi- und System-LEDs | Eine System-LED (orange), eine WiFi-LED (blau) |
| Privatsphäreblockierung | Manuelle Einstellung des Privatsphärebereichs |
| Benutzerkonten und Firewall | Drei Stufen Benutzerrollen und Unterstützung von IP-Filterung |
| Zurücksetzen | Taste zum Zurücksetzen |
| Weitere technische Daten |
| Stromversorgung & -verbrauch | DC 12V/1.0 A & 4.2W maximum |
| Schutzklasse | IP66 (gegen Staub und starken Wasserstrahl) |
| Betriebstemperatur | –20°C ~ 60°C |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 20% ~ 85% ohne Kondensation |
| Lagertemperatur | –20°C ~ 60°C |
| Lagerfeuchtigkeit | 0% ~ 90% ohne Kondensation |
| Gewicht / Abmessungen | 550g / (L) 19,9 x (B) 11,8 x (H) 9,6cm |
| Verpackungs- inhalt | IP-Cam HD 1.0MP für den Aussenbereich TX-61, DC-Netzadapter, 12V/1.0A, Ethernetkabel, WLAN Antenne, Montagehalterung+ Schrauben, CD, Bedienungsanleitung |

| IP-Cam FullHD 2.0MP outdoor TX-62 |
| --- |
| Bildsensor |
| Sensor | Farb-CMOS-Sensor mit hoher Auflösung |
| Bildschirmauflösung | 2,0M Pixels (1920 x 1080 Videoauflösung) |
| Mindestbeleuchtung | 0 Lux mit 30x IR-Lampen (über die APP ein-/ausschaltbar) |
| Objektiv |
| Objektivtyp / Brennweite / Blende | Glasobjektiv: f 2.8 mm / F=1.2 |
| Blickwinkel | Horizontal 96° & Diagonal 102° |
| Video |
| Bildkompressionsstream | H.264 Dualstream |
| Bildrate | 25 fps (60 Hz), 25 fps (50 Hz), abwärtseinstellbar |
| Auflösung | 1080P (1920 x 180), 720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) |
| Bildanpassung | Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Wenden, Spiegeln |
| Infrarotmodus / Nachtsicht | Automatische oder manuelle IR-Beleuchtung, 30 IR-LEDs ~20m offenes Feld |
| Audio |
| Ein-/Ausgang & Audiokomprimierung | Externe RCA-Schnittstelle für Zweiweg-Audio und PCM/G.726 |
| Netzwerk |
| Typen | Ethernet (ein 10/100 Mbps RJ45-Port) & WIFI IEEE 802,11 b/g/n |
| Datenrate | IEEE802.11b: 11 Mbps max.; IEEE802.11g: 54 Mbps max.;.IEEE802.11n: 150 Mbps max. |
| EZlink | Einfache Weiterverlinkung zu WiFi-Netzwerk |
| Drahtlose Sicherheit | WEP, WPA, WPA2 |
| Fernzugriff | P2P DDNS |
| Netzwerkprotokoll | IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF |
| Systemanforderungen |
| Betriebssystem | Win XP, Win 7, Win 8.1, Win 10, Mac OS |
| Browser | Microsoft IE8 und höher oder kompatibler Browser, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari |
| Weitere Funktionen |
| Bewegungserkennung | @ Alarm, Heraufladen von Alarmschnappschüssen zu FTP |
| WiFi- und System-LEDs | Eine System-LED (orange), eine WiFi-LED (blau) |
| Privatsphäreblockierung | Manuelle Einstellung des Privatsphärebereichs |
| Benutzerkonten und Firewall | Drei Stufen Benutzerrollen und Unterstützung von IP-Filterung |
| Speicher und Rücksetzen | MicroSD-Karte bis 64GB und Rücksetztaste |
| Weitere technische Daten |
| Stromversorgung & -verbrauch | DC 12V/1.0 A & 5W maximum |
| Schutzklasse | IP66 (gegen Staub und starken Wasserstrahl) |
| Betriebstemperatur | –20°C ~ 60°C |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 10% ~ 80% ohne Kondensation |
| Lagertemperatur | –20°C ~ 60°C |
| Lagerfeuchtigkeit | 0% ~ 90% ohne Kondensation |
| Gewicht / Abmessungen | 255g / (L) 9,8 x (B) 6,5 x (H) 6,2cm |
| Verpackungs- inhalt | IP-Cam FullHD 2.0MP für den Aussenbereich TX-62, DC-Netzadapter, 12V/1.0A, Ethernetkabel, WLAN Antenne, Montagehalterung+Schrauben, CD, Bedienungsanleitung |

# Text boxes

3

1

2

2

1

4

3

Klicken Sie diese Schaltfläche zum Hinzufügen.

Geben Sie die Kamera-URL ein, hier als Beispiel https://192.168.8.129:443.

Wählen Sie die Kamera, deren Portnummer geändert werden soll, und klicken Sie mit der rechten Maustaste.

Geben Sie den Benutzer- namen und das Passwort ein und klicken Sie OK.

Ändern Sie den HTTP-Port.

Geben Sie die Einstellung für Port-Weiterleitung hier einen Namen.

Tragen Sie in diesem Abschnitt die LAN-IP-Adresse der Kamera ein, „100! in unserem Beispiel.

Tragen Sie die HTTP-Portnummer der Kamera in die Spalten für externen Port und internen Port ein. Beispiel: 2000

4

3

2

1

7

5

4

3

2

1

6

2 Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort der 2. Kamera ein.

3 Klicken Sie Add (Hinzufügen), um es wirksam zu machen

1 Klicken Sie hier. Kameramodell, Alias, Host und HTTP-Port in den folgenden Feldern werden automatisch ausgefüllt

Stellen Sie sicher, dass Anmeldung zu jeder hinzuzufügenden Kamera mit DDNS-Name und Port möglich ist.

Melden Sie sich unter Verwendung des DDNS-Domainnamens und des Ports an.

Stellen Sie Subnetzmaske und Gateway der Kamera gleich wie für Ihren Computer ein.

Es gibt zwei DNS-Server. Sie können einen davon einstellen. Das gleiche gilt auch für Gateway.

Klicken Sie Scan (Scannen), um nach drahtlosen Netzwerken zu suchen.

Klicken Sie die Seitenzahl, um andere drahtlose Netzwerkgeräte zu sehen, wenn es mehr als 10 gibt.

1 Klicken Sie SSID Ihres Routers. Die entsprechenden Informationen werden dann automatisch in die Felder eingetragen.

2 Geben Sie das Passwort Ihres Router ein

Hier klicken für Registrierung

Hier klicken für Registrierung

Tragen Sie hier einen beliebigen Namen ein.

Tragen Sie die Medienportnummer der Kamera in die Spalten für externen Port und internen Port ein.

Wählen Sie die Kamera, deren Portnummer geändert werden soll, und klicken Sie mit der rechten Maustaste.

Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie OK.

Ändern Sie den HTTP-Port.

5

Klicken Sie hier, um den gesamten Zeitbereich zu wählen.

Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein.