IP-Cam HD 1.0MP per esterni TX-61

IP-Cam FullHD 2.0MP

per esterni TX-61

Manuale d'uso

Consigli per la sicurezza e lo smaltimento delle batterie: Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini. Se un bambini inghiottisce una batteria richiedere immediata assistenza medica o portare il bambino all'ospedale! Osservare la corretta polarità (+) e (–) delle batterie! Sostituire sempre tutte le batterie. Non utilizzare mai batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo insieme. Non mettere in corto, aprire, deformare o sovraccaricare le batterie! Rischio di infortunio! Non gettare le batterie nel fuoco! Rischio di esplosione!

Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. Pulizia: Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire il dispositivo con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. Avviso importante: In caso di perdita di liquido dalla batteria, asciugare l'alloggiamento della batteria con un panno morbido asciutto. Distributore: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania

V1.0

Sommario

Sommario	1

1  Presentazione	1

1.1  Caratteristiche principali	1

1.2	Presentazione del prodotto	2

1.2.1 Pannello frontale per TX-61 (sopra) e TX-62 (sotto)	2

1.2.2 Vista dal basso	3

1.3 Scheda MicroSD [solo per TX-62]	3

2 Accedere alla Telecamera di rete	4

2.1 Accedere alla telecamera in LAN	4

2.2 Accedere alla telecamera in WAN	7

2.2.1 Indirizzi IP statici	7

2.2.2 Indirizzi IP dinamici	9

2.3 Usare il VLC player	12

3 Interfaccia grafica del software di sorveglianza	14

3.1 Finestra di dialogo di accesso	14

3.2 Modificare Nome utente e Password	15

3.3 Configurazione guidata	15

3.4 Schermo della sorveglianza	17

4 Impostazioni avanzate telecamera	21

4.1 Stato dispositivo	21

4.1.1 Informazioni dispositivo	22

4.1.2 Stato dispositivo	22

4.1.3 Stato della sessione	23

4.1.4 Registro	23

4.2 Impostazioni di base	24

4.2.1 Nome della Telecamera	24

4.2.2. Ora Telecamera	25

4.2.3 Account utente	25

4.2.4 Multi-telecamera	28

4.3 Stato	31

4.3.1 Configurazione IP	31

4.3.2 Impostazioni Wireless	33

4.3.4 DDNS	34

4.3.5 UPnP	38

4.3.6 Porte	39

4.3.7 Configurazione e-mail	43

4.3.8 Impostazioni FTP	45

4.3.9 P2P	46

4.4 Video	46

4.4.1 Impostazioni video	46

4.4.2 Visualizzazione a schermo	48

4.4.4 Impostazioni istantanea	48

4.4.5 Programma LED IR	49

4.5 Allarme	50

4.5.1 Rilevamento di movimento	50

4.6 Registrazione	53

4.6.1 Memorizzazione	53

4.6.2 Registrazione allarme	54

4.6.3 Registrazione allarme in locale	54

4.6.4 Registrazione programmata	54

4.6.5 Scheda MicroSD [solo TX-62]	57

4.8 Firewall	57

4.9 Sistema	58

4.9.1 Back-up e ripristino	58

4.9.2 Aggiornamento sistema	59

4.9.3 Installazione patch	60

4.9.4 Ripristino impostazioni di fabbrica	61

4.9.5 Reboot	61

5 Riproduzione (solo per TX-62)	61

6 APPENDICE	63

6.1 Domande frequenti (FAQ)	63

6.1.1 Installare il componente aggiuntivo dei browser Firefox, Google Chrome e IE Chrome.	64

6.1.2 Disinstallare il componente aggiuntivo dei browser Firefox, Google Chrome e IE Chrome.	67

6.1.3 Ho dimenticato la password dell'amministratore	68

6.1.4 La subnet non corrisponde	68

6.1.5 La telecamera non registra	68

6.1.6 Le immagini non sono visualizzate	69

6.1.7 Impossibile accedere alla telecamera IP in internet	70

6.1.8 UPnP sempre fallito	70

6.1.9 La telecamera non si connette in wireless	70

6.2 Parametri predefiniti	70

6.3 Specifiche tecniche TX-61 e TX-62	71

# 1  Presentazione

 La telecamera IP ad alta definizione da esterni è una telecamera IP integrata con sensore CMOS a colori che permette la visualizzazione in risoluzione ad alta definizione. Combina una video camera digitale di alta qualità con un server web potente per portare immagini video nitide sul vostro desktop da qualunque punto della vostra rete locale o via Internet.  La Telecamera IP supporta la tecnologia di compressione standard H.264 che riduce in modo considerevole le dimensioni dei file mantenendo una buona banda di rete.  Grazie alla tecnologia P2P di facile accesso non sarà necessario effettuare complicati Port Forwarding e configurazioni DDNS, si dovrà semplicemente effettuare la scansione del codice QR sulla base della telecamera per collegarla allo smartphone, o inserire l' UID sul software CMS per effettuare l'accesso remoto.  La telecamera si basa sullo standard TCP/IP. All'interno vi è un WEB server che può supportare Internet Explorer. Perciò la gestione e la manutenzione del dispositivo è semplificata utilizzando la rete per ottenere la configurazione in remoto e l'avvio.  La telecamera è progettata per applicazioni di sorveglianza di esterni come cortili, supermercati e scuole. Il controllo della telecamera IP e la gestione delle immagini sono semplificate utilizzando l'interfaccia web fornita in rete con connessione wireless.  La telecamera IP mette a disposizione una APP per Smartphone per utenti Android e iPhone, cercare ed installare IPCam Viewer su Google Play per dispositivi Android, cercare ed installare IPCam_Viewer su APP Store per dispositivi iOS, poi potrete vedere la vostra telecamera ovunque, in qualsiasi momento sui vostri dispositivi mobili.

## 1.1  Caratteristiche principali

( 1.0MP HD video resoluzione 720P con 25fps [TX-61] ( 2.0MP FullHD video resoluzione 720P con 25fps [TX-62] ( Visione notturna a infrarossi ~30m [TX-61] / ~20m [TX-62] ( Compressione video standard H.264 (per la trasmissione di video ad alta definizione su rete a banda stretta) ( Connessione di rete RJ-45 con 10/100 Mbit/s   ( Connessione rapida tramite scansione del codice QR ( APP gratuita "My Technaxx IP Cam" ( Supporta schede MicroSD fino a 64GB [TX-62] ( Servizio DDNS integrato per l’accesso in tutto il mondo per la IP-camera          ( Protocolli supportati: IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF            ( Rilevamento del movimento con campo di rilevamento variabile & automaticamente avviare la registrazione     ( Ideale per il monitoraggio aree esterne

( Video: Dual stream H.264, 1.0MP 720P (1280x720, 30fps), VGA (640x480), QVGA (320x240) [TX-61] ( Video: Dual stream H.264, 2.0MP 1080P (1920x1080, 25fps), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) [TX-62] ( Sensore di immagine: HD CMOS a colori, 1.0MP, 0 Lux con 2x lampade IR [TX-61] / 30x lampade IR [TX-62]    ( Obiettivo de vetro: Angolo di vista orizzontale 70°/diagonal 75° [TX-61] / orizzontale 96°/diagonal 102° [TX-62]   ( Rete: Ethernet e WiFi IEEE 802.11 b/g/n, Frequenza 2.412–2.484 ( Alimentazione & consumi: CC 5V/1.0A & 4.2W mass. [TX-61] / 5W mass. [TX-62] ( Temperatura d'esercizio: –20°C fino a 50°C ( Supporta EZlink, si connette facilmente alla rete WiFi (connessione Wireless conforme al WiFi IEEE 802.11b/g/n fino a 150Mbps)     ( Supporta WLAN & Internet attraverso il browser standard Internet Explorer/Firefox/Google/Safari ecc. ( Supporta crittografia WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK ( Supporta Email automatico con caricamento immagini su server FTP   ( APP gratuita per dispositivi iOS & Android (“My Technaxx IP Cam” APP) ( Supporta immagini istantanee & programmazione registrazioni & commutazione automatica IR-Cut ( Interfaccia RCA esterna per audio bidirezionale & PCM/G.726 [TX-62]

## 1.2	Presentazione del prodotto

### 1.2.1 Pannello frontale per TX-61 (sopra) e TX-62 (sotto)

1 CI a induzione = Sensore di luce

2 OBIETTIVO: Sensore CMOS con obiettivo a fuoco fisso

3 Array luce a infrarossi

1 Antenna WIFI: Antenna Wireless

2 LED a infrarossi: LED IR 30

3 OBIETTIVO: Sensore CMOS

4 CI a induzione = Sensore di luce

2  LAN

Interfaccia Ethernet 10/100M adattiva. Attraverso questa interfaccia, la telecamera IP può essere collegata con vari dispositivi di rete come hub, router, ecc.

3  Pulsante Reset

Premere e tenere premuto il pulsante reset per 5 secondi. Rilasciando il pulsante reset la password tornerà alla password predefinita di fabbrica dell'amministratore. L'utente amministratore predefinito è admin senza password.

4  Interfaccia di alimentazione

Collegare l'adattatore di alimentazione esterno, necessita di alimentazione 12V/1A.

5  Interfaccia ingresso audio (solo TX-62)

Il jack è utilizzato per collegare dispositivi di ingresso esterni come dispositivi che captano il suono direttamente. Non è possibile inserire il microfono direttamente all'interfaccia, è necessario collegarlo prima al computer.

6  Interfaccia uscita audio (solo TX-62)

Il jack è usato per collegare dispositivi di uscita audio esterni come altoparlanti direttamente. Non è possibile inserire il microfono direttamente all'interfaccia, è necessario collegarlo prima al computer.

### 1.2.2 Vista dal basso

Ci sono alcune etichette situate alla base della telecamera; questa è una caratteristica importante delle telecamere originali. Se la vostra telecamera non ha etichette potrebbe essere un clone. Le telecamere clonate non possono usare il firmware originale e non hanno diritto alla garanzia o all'assistenza tecnica.

## 1.3 Scheda MicroSD [solo per TX-62]

Questa telecamera supporta schede MicroSD con dimensione massima di 32GB. Prima inserire la scheda MicroSD nello slot della scheda MicroSD (inserirla nella direzione corretta). Aprire la telecamera sulla testa della telecamera (dove si vede l'anello nero). Si potrà vedere lo slot della scheda MicroSD. Quando si inserisce una scheda MicroSD e la telecamera è in funzione, questa si riavvia automaticamente. Il percorso di memorizzazione predefinito dei file di eventi allarme è la scheda MicroSD. Ma quando lo spazio disponibile sulla scheda MicroSD è inferiore a 256M, i file più vecchi saranno cancellati automaticamente (inizia la registrazione in loop).

# 2 Accedere alla Telecamera di rete

Questo capitolo spiega come accedere alla telecamera di rete attraverso browser web e lettori RTSP.

## 2.1 Accedere alla telecamera in LAN

Questa telecamera supporta i protocolli HTTP e HTTPS, qui sarà possibile usare i numeri porta HTTP e HTTPS.

- Http:// IP LAN + Num. porta Http

Fare doppio clic sull'icona IP Camera Tool (IPCamera.exe) dovrebbe trovare l'indirizzo IP della telecamera automaticamente una volta collegato il cavo di rete.

Figura 2.1

Fare doppio clic sull'indirizzo IP della telecamera; il browser predefinito si aprirà alla pagina di accesso alla telecamera.

- Https:// IP LAN + Num. porta Https

La porta Https predefinita è la 443. E' possibile usare l' url per accedere alla telecamera: https:// IP LAN + porta HTTPS.

Andare alla finestra di dialogo Settings - Network - Port (Impostazioni - Rete - Porte), sarà possibile vedere e modificare il numero della porta https

Figura 2.2

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) è un modo sicuro per accedere alla telecamera; i dati trasferiti via Internet saranno criptati. Poiché non è possibile applicare licenze per ogni LAN o URL DDNS la pagina web potrebbe visualizzare un messaggio di avviso come nella seguente figura, si dovrà soltanto fare clic su Continue to this website (not recommended).['Continua su questo sito web (non consigliato)].

Se non è già aperto, aprire Internet Explorer (Internet Explorer). Fare clic su Tools (Strumenti) e poi su Internet Options (Opzioni Internet).

Quindi, fare clic sulla scheda Security (Sicurezza) e poi fare clic sul pulsante Trusted Sites (Siti attendibili).

Figura 2.3

Per Firefox, è possibile aggiungere siti attendibili nel seguente modo:

Tools (Strumenti) ---- Options (Opzioni) ---- Advanced (Avanzate) --- View Certificates (Visualizza Certificati) --- Servers (Server)

Figura 2.4

Fare clic su View Certificates (Visualizza Certificati), e andare sull'opzione Servers (Server).

Figura 2.5

Andare nella finestra di dialogo Add Exception (Aggiungi Eccezione).

Figura 2.6

## 2.2 Accedere alla telecamera in WAN

### 2.2.1 Indirizzi IP statici

Gli utenti che hanno indirizzi IP statici non devono configurare le impostazioni del servizio DDNS per l'accesso remoto. Una volta collegata la telecamera usando l' indirizzo IP della LAN ed il port forwarding, è possibile accedere alla telecamera direttamente via Internet usando l'indirizzo IP WAN ed il numero porta.

Come ottenere l'indirizzo WAN IP da un sito web pubblico?

Per ottenere il vostro indirizzo IP WAN, digitare nel browser il seguente URL: http://www.whatismyip.com. La pagina web a questo indirizzo mostrerà l'indirizzo IP WAN attuale.

Figura 2.7

Accedere alla Telecamera IP via Internet

E' possibile accedere alla Telecamera IP via Internet (accesso remoto).  Digitare l'indirizzo IP WAN ed il numero della porta nel browser. Ad esempio, digitare http:// 183.37.28.254:85

NOTA: Assicurarsi che il port forwarding sia effettuato correttamente. E' possibile fare il port forwarding in due modi.

1. Accedendo al router per abilitare la funzione “UPNP” (“UPNP”). Quindi è possibile effettuare l'accesso alla telecamera come amministratore, scegliere Rete, e poi selezionare UPnP per abilitare l' UPnP. Assicurarsi che lo stato del UPnP sia (“UPnP Successful”) (“UPnP Corretto”) sulla pagina di stato del dispositivo.

2. Eseguire il port forwarding (porta HTTP) manualmente. (Vedere la Figura 2.11 per ulteriori dettagli)

Se il router è dotato di Server virtuale, può eseguire il port forwarding. Aggiungere l'IP LAN della telecamera e la porta precedentemente configurata alle impostazioni port forwarding del router.

NOTA: Se si collega la telecamera ad un router, questa avrà un indirizzo IP dinamico e si dovranno configurare le impostazioni del servizio DDNS per vederla in remoto.

Passo 1:Inserire nome utente e password dell'Amministratore (il nome utente predefinito è admin con password vuota), e fare clic su “OK” per applicare le modifiche.

Passo 2: Attendere circa 10 secondi; si vedrà che l'indirizzo IP LAN della telecamera è cambiato. Nel nostro esempio è stato cambiato in 2000, così vediamo http://192.168.8.102:2000 nell' IP Camera Tool. Inoltre, l'indirizzo IP LAN è ora fissato sull' indirizzo IP statico  http://192.168.8.102:2000. Questo indirizzo IP non cambierà anche se si spegne e si riaccende la telecamera la telecamera rimarrà su questo indirizzo IP LAN. E' molto importante impostare un indirizzo IP LAN statico o potrebbero esserci problemi in seguito con l'accesso remoto e nella visualizzazione della telecamera in remoto se la telecamera perde alimentazione e si riconnette su un indirizzo IP LAN diverso. Assicurarsi di impostare un indirizzo IP LAN statico!

### 2.2.2 Indirizzi IP dinamici

Il DDNS è un servizio che permette alla vostra telecamera IP, in particolare quendo le viene assegnato un indirizzo IP dinamico, di avere un host ed un nome dominio fissi. Ciò significa che anche se l'indirizzo IP WAN cambia continuamente, si avrà un nome host fisso da usare per accedere alle telecamere in qualsiasi momento. E' possibile accedere alla telecamera direttamente da Internet utilizzando il nome host ed il numero della porta.

Che cos'è il numero porta HTTP?

1) La porta HTTP predefinità è la 88 : Tutte le telecamere hanno la porta HTTP predefinita 88. Ad esempio, se il link IP  LAN della telecamera è http://192.168.8.102:88, significa che la porta HTTP della telecamera è 88. E' possibile cambiare la porta 88 con un altra porta se si desidera, come 2000 o 8090, che non saranno in conflitto con altre porte esistenti come 25, 21,10000.Qui è possibile impostare il numero porta tra 1 e 65535.

- Modificare il numero http 88 predefinito con un altro.

3) Come assegnare un diverso numero porta HTTP ed un indirizzo IP LAN fisso alla telecamera tramite IP Camera Tool?

Passaggio 1: Aprire IP Camera Tool, selezionare la telecamera di cui si desidera modificare la porta, fare clic destro sull'indirizzo IP e fare clic su “Network Configuration” ”Configurazione Rete”, questo visualizza la finestra di dialogo per la configurazione di rete come mostrato nelle Figure 2.8 e 2.9.

Figura 2.8

Figura 2.9

Figura 2.10

Che cos'è il Port forwarding?

Se non avete mai eseguito il port forwarding prima, potete aprire e visitare il seguente link per capire il concetto di base. Il Port forwarding permette alle connessioni esterne di accedere ad uno specifico dispositivo sulla rete da qualunque parte del mondo. Per motivi di sicurezza ogni router blocca automaticamente le connessioni in ingresso. Usando il port forwarding si dice al router di consentire una connessione tramite una determinata porta (come un gateway) nel router. Si assegna questa porta ad uno specifico dispositivo, nel nostro caso una Telecamera IP, in questo modo sarà possibile accedervi da qualunque parte del mondo.

Fare clic su questo link per sapere di più riguardo al port forwarding: http://portforward.com/help/portforwarding.htm

Come si configura il Port Forwarding?

Per questa sezione useremo un esempio:

Diciamo che l'indirizzo IP LAN della telecamera è http://192.168.8.100:2000

Passaggio 1: Accedere al router e andare al menù port forwarding o port triggering del router. A volte si trova con il nome di Server Virtuale o NAT.

Usando il router Linksys come esempio, dobbiamo accedere al router e andare al menù Applicazioni e giochi. Poi facciamo clic sul sottomenù “Single Port Forwarding ” (“Port Forwarding singolo”).

Passo 2: Creare una nuova colonna usando l'indirizzo IP LAN e la porta HTTP della telecamera nel router come mostrato di seguito, quindi premere OK (OK) o Avanti per salvare le impostazioni:

Figura 2.11

Primo metodo: Usare il DDNS integrato per accedere alla telecamera tramite Internet

Ogni telecamera ha un nome dominio DDNS univoco incorporato; il formato di questo nome dominio è xxxxxx.myipcamera.org. Sulla base della telecamera si può vedere l'etichetta con il nome del dominio e le relative informazioni.

Ad esempio, possiamo usare cp4911.myipcamera.org. Nella telecamera, fare clic su Impostazioni in alto, fare clic su “Network (“Rete”) a sinistra, quindi fare clic su “DDNS” per accedere alla pagina Impostazioni DDNS. Qui si può vedere il nome dominio univoco della telecamera.

Figura 2.12

Ora è possibile utilizzare “http://Nome dominio + Porta HTTP” per accedere alla telecamera tramite Internet. Utilizzare ad esempio il nome host cp4911.myipcamera.org e la Porta HTTP 2000, Il link URL per accedere alla telecamera via Internet sarebbe http:// cp4911.myipcamera.org:2000.

Secondo metodo: Usare il DDNS di terzi per accedere alla telecamera tramite Internet

Passaggio 1: andare sul sito web del DDNS di terzi (ad esempio www.no-ip.com) per creare un nome host gratuito.

Passaggio 2: Impostazioni Servizio DDNS con la telecamera

Configurare le impostazioni DDNS nella telecamera tramite nome host, nome utente e password ottenuti da www.no-ip.com. Utilizzare ad esempio il nome host ycxgwp.no-ip.info, nome utente test, password test2012.

Primo, accedere alle opzioni delle Impostazioni DDNS nella finestra di dialogo amministratore.

Secondo, selezionare No-Ip come server.

Terzo, digitare test come utente DDNS, digitare la password test2012 come password DDNS, digitare ycxgwp.no-ip.info come dominio DDNS e server URL, Quindi fare clic su salva per applicare le modifiche. La telecamera si riavvia per rendere effettive le impostazioni DDNS.

Quarto, dopo il riavvio, accedere alla telecamera e andare nelle opzioni di Stato dispositivo nella finestra di dialogo amministratore, verificare che lo stato DDNS sia corretto. Se non è corretto, verificare nuovamente di aver inserito nome host, nome utente e password corretti e provare di nuovo a configurare le impostazioni.

NOTA: Se è stato configurato correttamente un DDNS di terzi, il nome dominio della IPCAM non sarà valido. Il DDNS di terzi ed il Nome dominio della IPCAM non possono funzionare contemporaneamente, sarà effettiva l'ultima configurazione.

## 2.3 Usare il VLC player

Questa telecamera supporta lo streaming RTSP, qui sarà possibile vedere la telecamera usando il VLC player.

URL RTSP  rtsp:// [nome utente][:password]@IP: numero porta HTTP port/videosream

La parte tra parentesi quadre può essere omessa.

nome utente e password: Nome utente e password per accedere alla telecamera. Questa parte può essere omessa.

IP: Indirizzo IP WAN o LAN.

Streaming video: Qui sono supportate tre modalità: videoMain, videoSub e audio. Quando la velocità della rete è scarsa, consigliamo di selezionare la modalità videoSub. Se si seleziona audio, si potrà sentire solamente il suono ma non vedere il video.

Ad esempio: IP:  192.168.1.11, numero porta HTTP:  88, Nome utente:  admin, Password:  123

Qui posso inserire solo uno dei seguenti URL nel VLC.

- rtsp://admin:123@192.168.1.11:88/videoMain

- rtsp:// @192.168.1.11:88/videoMain

- rtsp://:123@192.168.1.11:88/videoMain

- rtsp://admin@192.168.1.11:88/videoMain

Aprire VLC, andare su Media(Aprire l'opzione Network Stream, quindi inserire l'URL nel VLC.

Figura 2.14

Figura 2.13

Figura 2.15

Figura 2.16

A volte può essere necessario dover reinserire nome utente e password. Fare clis cu OK (OK) e sarà possibile visualizzare l'anteprima in tempo reale.

Se non è possibile riprodurre il video del VLC player, verificare la mappatura della porta. E' possibile consultare la Guida Rapida d'installazione riguardo a Come configurare il port forwarding.

NOTA: Se si modificano il nome utente o la password della telecamera, si raccomanda di riavviare la telecamera, altrimente il nuovo nome utente e la password non saranno applicati quando si accede all'autenticazione nel VLC.

2.4 Collegamento della Telecamera IP al Server

Il dispositivo supporta il protocollo ONVIF 2.2.1. Si può accedere facilmente al NVR con ONVIF o al server con ONVIF.

# 3 Interfaccia grafica del software di sorveglianza

Fare riferimento alla Guida rapida d'installazione se si sta installando la telecamera per la prima volta. Una volta terminata l'installazione rapida, potete prendere un po' di tempo per imparare il funzionamento del software.

## 3.1 Finestra di dialogo di accesso

Figura 3.1

Osservate la finestra di dialogo di accesso qui sopra, è suddivisa in 4 sezioni da 1 a 4.

Sezione1 Inserire Username (Nome utente) e password (password)

Il nome utente amministratore predefinito è admin senza password; resettare la password al primo utilizzo ed impedire l'accesso alla telecamera ad utenti non autorizzati.

Sezione2 Streaming

La telecamera supporta due modalità di streaming: Main stream e sub stream. Se si desidera accedere alla telecamera da LAN, qui è possibile selezionare Main streaming. Se si desidera accedere alla telecamera da Internet, consigliamo di selezionare sub streaming. NOTA: Quando la banda della rete è scarsa, si consiglia di selezionare Sub Stream ed il video sarà più fluido.

Sezione3 Selezionare la lingua

E' possibile selezionare la lingua desiderata facendo clic sull'elenco a discesa della lingua per cambiarla.

Sezione4 Accedere alla telecamera

Fare clic sul pulsante Accedi; si vedranno gli schermi della sorveglianza.(Se si accede alla telecamera per la prima volta, sarà visualizzata la pagina per modificare nome utente e password).

## 3.2 Modificare Nome utente e Password

Quando si effettua l'accesso per la prima volta, sarà visualizzata la pagina per modificare nome utente e password automaticamente.

Figura 3.2

Inserire il Nuovo nome utente, la Nuova Password e Confermare la password.

Fare clic sul pulsante Modify (Modifica) , sarà nuovamente visualizzata la pagina di accesso.

## 3.3 Configurazione guidata

Dopo aver effettuato l'accesso per la prima volta, sarete reindirizzati automaticamente alla „Configurazione guidata„. Qui sarà possibile configurare i parametri di base della telecamera come il nome della telecamera, l'ora della telecamera, le impostazioni wireless, la configurazione IP.

Figura 3.2

Nome telecamera: E' possibile assegnare un nome alla telecamera IP.

Figura 3.3

Ora sistema: Selezionare il fuso orario per impostare la data, l'ora, il formato, ecc.

Figura 3.4

Reti wireless: Fare clic su Scan (Scansione), trovare l' SSID del router wireless, selezionarlo ed inserire la password.

Figura 3.5

IP: Impostare l'indirizzo IP della telecamera. Si può scegliere se ottenere un indirizzo IP automaticamente (DHCP) o impostare l'iindirizzo IP manualmente in base alle proprie necessità.

Figura 3.6

NOTA: Basta 1 minuto per collegare la telecamera al router.

## 3.4 Schermo della sorveglianza

Figura 3.3

Sezione 1   Live Video/ Settings buttons (Pulsanti Video in diretta / Impostazioni)

:  Percorso allo schermo della sorveglianza. Fare clic su questo pulsante e tornare allo schermo della sorveglianza

:  Percorso al Pannello di controllo Amministratore, fare clic, vi porterà al Pannello di controllo Amministratore ed alle impostazioni avanzate.

Sezione 2  Schermata Multi-dispositivo

Il firmware all'interno della telecamera supporta fino ad un massimo di 9 telecamere in monitoraggio  contemporaneamente. E' possibile aggiungere altre telecamere nella finestra di dialogo multi-telecamera.

Sezione 3  Pulsanti Modalità/ Streaming / Specchia/ Capovolgi

Modalità

1) 50Hz ---------Sorveglianza all'interno (Regione: Europa, Cina)

2) 60Hz ---------Sorveglianza all'interno (Regione: USA, Canada)

3) Modalità Esterni------Sorveglianza all'esterno

Streaming

Lo streaming predefinito supporta varie modalità, ad esempio: 0/720P/30fps/2M significa: Tipo di streaming Num./ Risoluzione / Frame rate massimo/ Bit rate. (Modelli diversi supportano diverse modalità specifiche.)

1) Tipo di streaming num.: : E' usato per identificare il tipo di streaming.

2) Risoluzione

La risoluzione più bassa è QVGA. Maggiore è la risoluzione, migliore sarà la qualità dell'immagine. Se si accede alla telecamera tramite internet e si desidera ottenere un video streaming più fluido, selezionare la risoluzione VGA.

3) Frame rate massimo

Quando il formato del video è 50Hz il frame rate massimo è 25 fps. Quando il formato video è 60Hz il frame rate massimo è 30 fps. E' necessario abbassare il frame rate quando l'ampiezza di banda e limitata. Normalmente, quando il frame rate è superiore a 15, è possibile ottenere un video fluido. Il frame rate massimo è diverso per ciascun modello; vedere i “Default Parameters” (“Parametri predefiniti”).

4) Bit rate

In generale, più grande è il bit rate, più chiaro sarà il video. Ma la configurazione del bit rate dovrebbe abbinarsi bene all'ampiezza della banda di rete. Quando l'ampiezza di banda è molto limitata ed il bit rate è grande, il video non potrà essere riprodotto correttamente. E' possibile resettare il tipo di streaming nella finestra di dialogo “Settings-> Video-> Video Settings” (“Impostazioni-> Video-> Impostazioni video”).

HDR (Solo FC5618P): HDR Sta per High Dynamic Range. Normalmente indica il metodo di acquisizione immagini con “un intervallo dinamico più ampio tra le aree più chiare e più scure di un'immagine rispetto ai normali metodi fotografici o di imaging digitale”. E' possibile selezionare “ON” (Attivo) dall'elenco a discesa sotto luce solare o con sfondo chiaro.

“Zoom in” or ”Zoom out” (“Zoom +” o ”Zoom -”) (TX-62)

Il dispositivo supporta la funzione zoom 8x, fare clic su  o su . La messa a fuoco dell'obiettivo della telecamera sarà aumentata o ridotta, è possibile regolare la messa fuoco in base alle dimensioni dell'oggetto, accedere allo schermo in alta definizione.

Sezione 4  Luci LED a infrarossi

Fare clic su Luci LED a infrarossi, ci sono due modalità per regolare il led a infrarossi: Automatica e Spento. La modalità predefinita è Automatica.

Automatica: Selezionare questa modalità e la telecamera regolerà il led a infrarossi automaticamente (acceso o spento).

Manuale: Selezionare questa modalità per spegnere il led a infrarossi manualmente.

Programmata:Selezionare questa modalità e la luce led a infrarossi si spegnerà nel periodo programmato. Se si desidera definire o modificare l'ora di programmazione delle luci led a infrarossi, andare alla pagina Settings→Video→IR LED Schedule  (Impostazioni→Video→LED A INFRAROSSI Programma).

Sezione 5  Impostazioni qualità immagine

In questa pagina è possibile regolare l'Hue, la luminosità, il contrasto, la saturazione e la nitidezza per ottenere una qualità superiore.

Sezione 6  OSD

Se è stata aggiunta l'ora ed il nome alla telecamera nel video, sarà possibile vederlo nella schermata in diretta.

Andare nella finestra di dialogo Settings ---Basic settings---Camera name (Impostazioni ---Impostazioni di base---Nome telecamera) è sarà possibile modificare il nome del dispositivo. Il nome predefinito del dispositivo è anonimo.

Andare nella finestra di dialogo Settings ---Basic settings---Camera time (Impostazioni ---Impostazioni di base---Ora telecamera) e regolare l'ora del dispositivo.

Andare alla finestra di dialogo Settings ---Video---On Screen Display (Impostazioni ---Video---Display a schermo), è possibile aggiungere o no l' OSD.

Sezione7 pulsanti Play /Stop / Parlato /Audio / Istantanea / Registra / Schermo intero

1 Play Fare clic per riprodurre il video della telecamera

2 Stop Fare clic per interrompere il video della telecamera

3 Parlato: Fare clic su questo pulsante; l'icona diventerà , poi parlare al microfono collegato al PC; le persone intorno allla telecamera potranno sentire la vostra voce se alla telecamera è collegato un dispositivo di uscita audio. Fare di nuovo clic sull'icona e smettere di parlare.

4 Audio Fare clic sul pulsante e l'icona diventerà , è possibile sentire i suoni intorno alla telecamera se alla telecamera è collegato un altro dispositivo di ingresso audio tramite la porta di Ingresso audio della telecamera. Fare di nuovo clic sull'icona per chiudere l'audio.

5 Istantanea: Fare clic per catturare un'istantanea: si aprirà una finestra di dialogo con la fotografia che è stata scattata, fare clic destro nella finestra di dialogo per salvare la fotografia ovunque desiderate.

6 Registrazione: Fare clic sull'icona  e la telecamera inizierà a registrare, si vedrà un punto verde nella finestra di dialogo in diretta. Fare di nuovo clic per smettere di registrare. Il percorso predefinito di memorizzazione è C:\IPCamRecord. E' possibile modificare il percorso di memorizzazione: Andare nella finestra di dialogo Settings- >Record-> Storage Location  (Impostazioni- >Registrazioni-> Posizione di Memorizzazione).

7 Schermo intero Fare clic per passare alla visualizzazione a schermo intero, o fare doppio clic sulla schermata di sorveglianza per passare allo schermo intero. Fare di nuovo doppio clic per uscire dalla modalità schermo intero.

Controlli del mouse a schermo

Fare clic destro con il mouse per regolare lo schermo intero e Zoom.

Figura 3.5

Full Screen (Schermo Intero): Selezionare questa opzione e fare clic per passare alla modalità schermo intero.

Zoom up/down (Zoom +/-): Fare clic e la visualizzazione in diretta sarà ingrandita in modo digitale, poi fare clic su Zoom - e la visualizzazione in diretta tornerà alle dimensioni originali.

Figura 3.7

NOTA:  Per SO Mac il plug-in non supporta la funzione Mouse a schermo, quindi non si potrà usare.

# 4 Impostazioni avanzate telecamera

Fare clic sul pulsante “Settings” (“Impostazioni”), andare al pannello di controllo Amministratore per accedere alle impostazioni avanzate della telecamera.

## 4.1 Stato dispositivo

Stato dispositivo contiene quattro colonne: Informazioni dispositivo, Stato dispositivo, Stato sessione e Registro. Mostrerà varie informazioni riguardo alla telecamera.

### 4.1.1 Informazioni dispositivo

Camera Model (Modello telecamera): Modello del dispositivo.

Camera Name (Nome telecamera): Il nome dispositivo è un nome univoco che può essere assegnato al dispositivo per aiutarvi a identificarlo. Fare clic su Impostazioni di base e andare nella finestra di dialogo Nome dispositivo in cui è possibile modificare il nome della telecamera. Il nome predefinito del dispositivo è anonimo.

Camera ID (ID telecamera): Visualizza l'indirizzo MAC della telecamea. Ad esempio l'ID Dispositivo è 008414350787, lo stesso adesivo MAC ID si trova sulla base della telecamera.

Camera Time (Ora Telecamera): L'ora di sistema del dispositivo. Fare clic su Basic Settings  (Impostazioni di base), andare nella finestra d dialogo Ora telecamera e regolare l'ora.

System Firmware Version (Versione del Firmware di sistema): Visualizza la versione del firmware del sistema.

Application Firmware Version (Versione Firmware dell'applicazione): Visualizza la versione del firmware della telecamera.

Plug-in Version (Versione plug-in) : Visualizza la versione del plug-in della telecamera

### 4.1.2 Stato dispositivo

In questa pagina è possibile visualizzare informazioni sullo stato del dispositivo come Stato allarme, stato NTP/DDNS, stato WIFI eccetera.

### 4.1.3 Stato della sessione

Lo stato della sessione visualizza chi e quale IP sta visitando la telecamera adesso.

### 4.1.4 Registro

Il registro mostra chi e quale indirizzo IP ha effettuato l'accesso o è uscito dalla telecamera e quando.

## 4.2 Impostazioni di base

Questa sezione permette di configurare il Nome, l'Ora della telecamera, l'e-mail, gli account utente ed il multi-dispositivo.

### 4.2.1 Nome della Telecamera

L' alias predefinito è anonimo. Qui è possibile assegnare un nome alla telecamera come, ad esempio, mela. Fare clic su “Save” (Salva) per salvare le modifiche. Il nome alias non può contenere caratteri speciali.

### 4.2.2. Ora Telecamera

Questa sezione permette di configurare le impostazioni degli orologi interni di sistema della telecamera.

Time Zone (Fuso Orario): Selezionare il fuso orario per la vostra regione dal menù a discesa. Sincronizza con server NTP: Il Network Time Protocol sincronizza la telecamera con un server orario via Internet. Scegliere quello più vicino alla telecamera.

Sync with PC (Sincronizza con PC): Selezionare questa opzione per sincronizzare la data e l'ora della Telecamera di rete con il computer.

Manualmente: L'amministratore può inserire la data e l'ora manualmente. Selezionare il formato della data e dell'ora.

Use DST (usa DST): Selezionare Use DST (usa DST), quindi selezionare l'ora legale dal menù a discesa.

Fare clic su “Save” (Salva): per applicare le modifiche.

### 4.2.3 Account utente

Qui è possibile creare utenti e definire i privilegi, ospite, operatore o amministratore. L'account utente amministratore predefinito è admin con password vuota .

Come cambiare la password?

Anzitutto, selezionare l' account di cui si desidera modificare la password, quindi selezionare “Change password” “Modifica password”, inserire la vecchia password e la nuova password, infine fare clic su modify (modifica) per applicare le modifiche.

Come aggiungere un account?

Selezionare una colonna vuota e inserire il nuovo nome utente, password e privilegi, infine fare clic su “Add” (Aggiungi) per applicare le modifiche. Si potrà vedere il nuovo account aggiunto nella Lista account.

Delete (Elimina): Selezionare l'account che si desidera eliminare, quindi fare clic sul pulsante Delete (Elimina)per applicare le modifiche.

NOTA: L'account amministratore predefinito non può essere eliminato, ma si possono aggiungere altri utenti amministratore.

Come cambiare nome utente?

Anzitutto, selezionare l'account di cui si desidera modificare il nome utente, quindi selezionare “Change username”(“Modifica nome utente”), inserire la nuova password, infine, fare clic su modifica per applicare le modifiche.

### 4.2.4 Multi-telecamera

Se si desidera visualizzare schermi multi-sorveglianza in un'unica finestra di dialogo, è necessario accedere ad una telecamera ed impostarla come dispositivo principale, accendere a Impostazioni Multi-dispositivo e aggiungere altre telecamere alla prima telecamera. Prima di configurare le impostazioni multi-telecamera, è necessario assegnare porte diverse come 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 alle telecamere se ci sono 8 telecamere installate.

Il firmware all'interno della telecamera può supportare fino ad un massimo di 9 telecamere in monitoraggio contemporaneamente. In questa pagina è possibile aggiungere telecamere della serie IPCAM MJPEG e H.264 alla prima telecamera e visualizzare la schermata multi-sorveglianza in un'unica finestra di dialogo.

Aggiungere telecamere in LAN

Nella pagina Impostazioni multi-dispositivo, è possibile vedere tutti i dispositivi ricercati in LAN. Il primo dispositivo è quello predefinito. E' possibile aggiungere altre telecamere all'elenco in LAN per il monitoraggio. Il software della telecamera supporta fino a 9 Telecamere IP online simultaneamente. Fare clic su 2nd Device (Secondo dispositivo) e fare clic sull'elemento nella Lista dispositivi in LAN, l' Alias, l' Host e la Porta Http saranno compilati automaticamente nelle caselle sosttostanti. Inserire nome utente e password corretti, poi fare clic su Add (Aggiungi). Aggiungere altre telecamere allo stesso modo.

Tornare agli schermi Sorveglianza e fare clic sull'opzione quattro finestre, si vedranno le quattro telecamere che avete aggiunto.

Aggiungere telecamere in WAN

Se si desidera vedere tutte le telecamere tramite internet (computer remoto), sarà necessario aggiungerle utilizzando il nome dominio DDNS. Anzitutto, assicurarsi di poter accedere tramite internet a tutte le telecamere aggiunte. (Leggere Come configurare le impostazioni DDNS nel capitolo 4.3.3)

Effettuare l'accesso alla prima telecamera utilizzando un nome dominio DDNS ed una porta.

Fare clic su Multi-Device Settings (Impostazioni Multi-Dispositivo) . Scegliere il Secondo dispositivo. Inserire il nome della seconda telecamera, il nome dominio DDNS ed il numero della porta. Inserire nome utente e password e poi scegliere Aggiungi.

1 Il modello della telecamera: MJ o H264.

2 Il nome della seconda telecamera

3 Indicare l'Host DDNS della seconda telecamera, non l'IP LAN

4. Inserire nome utente e password della seconda telecamera

5 Fare clic sul pulsante Add (Aggiungi) per salvare le modifiche

NOTA: Qui è necessario inserire l' Host come nome dominio DDNS della seconda telecamera, non l'IP della LAN.

Ritornare alla schermata video. Si vedrà che tutte le telecamere sono accessibili tramite internet. Quando non si è in casa, è possibile utilizzare il nome dominio DDNS ed il numero porta della prima telecamera per vedere tutte le telecamere tramite internet.

## 4.3 Stato

Questa sezione permette di configurare l' IP della Telecamera, il PPOE, il DDNS, le Impostazioni Wireless, l'UPnP, la Porta, le impostazioni e-mail e le impostazioni FTP.

### 4.3.1 Configurazione IP

Se si desidera impostare un IP statico per la telecamera, accedere alla pagina IP Configuration (Configurazione IP). Mantenere la telecamera nella stessa subnet del router o del computer.

Qui modificare le impostazioni è come usare l' IP Camera Tool. Si raccomanda di usare subnet mask, gateway e server DNS del PC connesso in locale. Se non si conoscono subnet mask, gateway e server DNS, è possibile verificare la connessione alla relte locale del computer nel seguente modo:

Control Panel--Network Connections--Local Area Connections --Choose Support--Details

(Pannello di controllo--Connessioni di rete--Connessioni alla rete locale --Scegliere supporto--Dettagli).

Se non si conosce il server DNS, è possibile usare le stesse impostazioni del Gateway predefinito.

### 4.3.2 Impostazioni Wireless

Passaggio 1: Scegliere “Settings” (“Impostazioni”) in alto nell'interfaccia della telecamera e andare nella finestra di dialogo “Network” (“Rete”) a sinistra dello schermo, poi fare clic su “Wireless Settings(“Impostazioni Wireless”). Fare clic sul pulsante  Scan (Scansione) e la telecamera rileverà tutte le reti wireless nell'are. Anche il router dovrebbe essere visualizzato nell'elenco.

Passaggio 2: Fare clic sull' SSID (nome del router) nell'elenco, le informazioni corrispondenti relative alla rete, come il nome e la crittografia saranno compilate nei relativi campi automaticamente. Si dovrà soltanto inserire la password di rete. Assicurarsi che SSID, Crittografia e Password inseriti siano esattamente gli stessi del router.

Passo 3: Dopo aver inserito tutte le impostazioni, fare clic sul pulsante Save (Salva) e scollegare il cavo di rete. Non spegnere l'alimentazione della telecamera finché la telecamera IP non si connette alla rete wireless.

L'indirizzo IP LAN scompare sulla finestra di dialogo dell'IP Camera Tool quando la telecamera configura una connessione wireless. Attendere circa 1 minuto; la telecamera dovrebbe ottenere una connessione wireless, e l'IP LAN della telecamera apparirà di nuovo nella finestra di dialogo dell' IP Camera Tool. L'indirizzo IP potrebbe essere cambiato dopo che la telecamera riceve una connessione wireless; si consiglia di impostare un indirizzo IP statico locale se questo indirizzo IP cambia, facendo clic destro sulla telecamera in IP Camera Tool, impostando un IP statico e premendo OK. Congratulazioni! Avete configurato correttamente la connessione wireless della telecamera.

NOTA: Se non riuscite ad effettuare una connessione wireless, fate riferimento al vostro rivenditore o contattateci direttamente per assistenza.

### 4.3.4 DDNS

La telecamera è dotata di un nome dominio DDNS incorporato e univoco quando viene prodotta, ed è possibile usare direttamente il nome del dominio, è anche possibile usare il nome dominio di terzi.

Nome dominio IPCAM

Qui ad esempio cp4911.myipcamera.org . Andare in opzioni DDNS nella finestra di dialogo Settings->Network (Impostazioni->Rete), si vedrà il nome del dominio.

Ora è possibile utilizzare http:// Nome dominio + Porta HTTP per accedere alla telecamera tramite internet.

Utilizzare ad esempio il nome host cp4911.myipcamera.org e la Porta HTTP num. 8000, il link di accesso della telecamera tramite internet sarebbe http://cp4911.myipcamera.org:8000

Ripristino impostazioni di fabbrica DDNS: Se è stato configurato correttamente un DDNS di terzi ma si desidera utilizzare di nuovo il DDNS del costruttore, fare clic su questo pulsante per avviare il Servizio DDNS del costruttore.

Impostazioni Nome dominio di terzi

L'utente può anche utilizzare un DDNS di terzi, come, ad esempio www.no-ip.com. ,www. 3322.com

Qui ad esempio www.no-ip.com :

① Passaggio 1 Andare sul sito web www.no-ip.com per creare un nome host gratuito

Anzitutto: Eseguire l'accesso su www.no-ip.com e fare clic No-IP gratuito per registrarsi.

Registrare un account passo a passo seguendo le istruzioni su www.no-ip.com

Dopo la registrazione, accedere alla casella e-mail usata per la registrazione. Riceverà un' e-mail dal sito web, fare clic sul link per attivare il suo ACCOUNT come indicato nell'e-mail.

Secondo: Accedi al link con il nome utente e password registrati per creare il tuo nome dominio .

Crea il nome dominio passo a passo seguendo le istruzioni su www.no-ip.com

Passaggio 2 Impostazioni Servizio DDNS con la telecamera

Configurare le impostazioni DDNS nella telecamera tramite nome host, nome utente e password ottenuti da www.no-ip.com

Utilizzare ad esempio il nome host ycxgwp.no-ip.info, il nome utente test, la password test2012 .

Primo, accedere alle opzioni delle Impostazioni DDNS nella finestra di dialogo amministratore.

Secondo, selezionare No-Ip come server.

Terzo, digitare test come utente DDNS, digitare la password test2012 come password DDNS, digitare ycxgwp.no-ip.info come dominio DDNS e server URL, Quindi fare clic su save (salva) per applicare le modifiche. La telecamera si riavvia per rendere effettive le impostazioni DDNS.

Quarto, dopo il riavvio, accedere alla telecamera e andare nelle opzioni di Stato dispositivo nella finestra di dialogo amministratore, verificare che lo stato DDNS sia corretto.

Se non è corretto, verificare nuovamente di aver inserito nome host, nome utente e password corretti e provare di nuovo a configurare le impostazioni.

NOTA: Se è sato configurato correttamente un DDNS di terzi,il nome dominio della IPCAM non sarà valido. Il DDNS di terzi ed il Nome dominio della IPCAM non possono funzionare contemporaneamente, sarà effettiva l'ultima configurazione.

② Eseguire il port forwarding con il router

Esempio: L'indirizzo IP LAN della telecamera è http://192.168.8.100:2000

Primo, accedere al router, andare al menù del Port Forwarding o Port Trigger (anche denominato Server

Virtuale in alcune marche di router). Ad esempio con il router Linksys, accedere al router, andare in Applications & Gaming->Single Port Forwarding. (Applicazioni  e Giochi->Port Forwarding Singolo).

Secondo Creare una nuova colonna per indirizzo IP LAN e Numero porta HTTP della telecamera nel router come mostrato di seguito.

③ Usare il nome dominio per accedere alla telecamera tramite internet: Una volta completato il port forwarding,è possibile usare il nome dominio+ num. http per accedere alla telecamera via internet. Si prenda ad esempio il nome host ycxgwp.no-ip.info ed il numero http no. 2000, il link di accesso della telecamera tramite internet sarebbe http:// ycxgwp.no-ip.info:2000

### 4.3.5 UPnP

Lo stato UPnP predefinito è chiuso. E' possibile abilitare l' UPnP, poi il software della telecamera sarà configurato per il port forwarding. Tornare alla finestra di dialogo “Stato dispositivo”, si potrà vedere lo stato UPnP:

Il software della telecamera sarà configurato per il port forwarding. Potrebbero verificarsi dei problemi con le impostazioni di sicurezza del router, ed a volte errori. Si raccomanda di configurare il port forwarding sul router manualmente (Figura 4.30).

### 4.3.6 Porte

Questa telecamera supporta Porte HTTP/ Porte HTTPS/ Porte ONVIF. La porta HTTP è usata per accedere alla telecamera in remoto.

Porta HTTP: Come configurazione predefinita, l' HTTP è impostato a 88. Inoltre è possibile assegnare un diverso numero di porta tra 1 e 65535. Ma assicurarsi che non possano essere in conflitto con altre porte esistenti come 25, 21.

Un altro modo per cambiare il Numero porta HTTP

Passo 1: Aprire IP Camera Tool, selezionare la telecamera di cui si desidera modificare la porta, fare clic destro sull'indirizzo IP e fare clic su ”Network Configuration” (”Configurazione Rete”), questo visualizza la finestra di dialogo per la configurazione di rete come mostrato nelle Figure 4.34 e 4.35.

Passo 2: Inserire nome utente e password dell' Amministratore (il nome utente predefinito è admin con password vuota), e fare clic su “OK” per applicare le modifiche.

Passo 3: Attendere circa 10 secondi, si vedrà che l'indirizzo IP LAN della telecamera è cambiato. Nel nostro esempio è stato cambiato in 2000, così vediamo http://192.168.8.102:2000 nell' IP Camera Tool. Inoltre, l'indirizzo IP LAN è ora fissato sull' indirizzo IP statico  http://192.168.8.102:2000. Questo indirizzo IP non cambierà anche se si spegne e si riaccende la telecamera la telecamera rimarrà su questo indirizzo IP LAN. E' molto importante impostare un indirizzo IP LAN statico o potrebbero esserci problemi in seguito con l'accesso remoto e nella visualizzazione della telecamera in remoto se la telecamera perde alimentazione e si riconnette su un indirizzo IP LAN diverso. Assicurarsi di impostare un indirizzo IP LAN statico!

NOTA: Se non è possibile accedere alla telecamera, assicurarsi di aver effettuato il port forwarding correttamente.

Porta HTTPS: La porta predefinita è 443. E' possibile utilizzare l' url per accedere alla telecamera: https:// IP + porta HTTPS.

Porta ONVIF: Come impostazione predefinita la porta ONVIF è impostata a 888. Inoltre, è possibile assegnare un altro numero di porta tra 1 e 65535 (eccetto 0 e 65534). Però, assicurarsi che non siano in conflitto con altre porte esistenti.

Funzione RTSP

URL RTSP  rtsp:// [nome utente][:password]@IP: numero porta HTTP port/videosream

La parte tra parentesi quadre può essere omessa.

nome utente e password:Nome utente e password per accedere alla telecamera. Questa parte può essere omessa.

IP: Indirizzo IP WAN o LAN.

Streaming video:Qui sono supportate tre modalità: videoMain, videoSub e audio. Quando la velocità della rete è scarsa, consigliamo di selezionare la modalità videoSub. Se si seleziona audio, si potrà sentire solamente il suono ma non vedere il video.

Ad esempio:

IP:  192.168.1.11

Numero porta HTTP:  88

Nome utente:  admin

Password:  123

Qui posso inserire solo uno dei seguenti URL nel VLC.

- rtsp://admin:123@192.168.1.11:88/videoMain

- rtsp:// @192.168.1.11:88/videoMain

- rtsp://:123@192.168.1.11:88/videoMain

- rtsp://admin@192.168.1.11:88/videoMain

Aprire il VLC, andare su Media (opzione Open Network Stream) quindi inserire l' URL nel VLC.

A volte può essere necessario dover reinserire nome utente e password. Fare clis cu “OK” e sarà possibile visualizzare l'anteprima in tempo reale.

Se non è possibile riprodurre il video del VLC player, verificare la mappatura della porta. E' possibile consultare la Guida Rapida d'installazione riguardo a Come configurare il port forwarding.

NOTA: Se si modificano il nome utente o la password della telecamera, si raccomanda di riavviare la telecamera, altrimente il nuovo nome utente e la password non saranno applicati quando si accede all'autenticazione nel VLC.

### 4.3.7 Configurazione e-mail

Se si desidera che la telecamera invii e-mail in caso di rilevamento di movimento, sarà necessario configurare @.

1 SMTP Server/ Port /Transport Layer Security  (Server SMTP/ Porta /Sicurezza del layer di trasporto) Inserire il server SMTP per il mittente. La porta SMTP è normalmente impostata a 25. Alcuni server SMTP hanno la propria porta, come 587 o 465 e la sicurezza del Layer di trasporto è normalmente Nessuna. Se si usa Gmail, la Sicurezza del layer di trasporto deve essere impostata a TLS o STARTTLS e la Porta SMTP deve essere impostata a 465 o 25 o 587, la porta scelta è definita in base alla Sicurezza del layer di trasporto selezionata.

2 SMTP Username/ password (Nome utente / password SMTP): Account ID e password dell'indirizzo e-mail del mittente

3 Sender E-mail  (E-mail del mittente) La casella di posta del mittente deve supportare l' SMTP

4	Receiver (Destinatario)  Non è necessario che la casella di posta del destinatario supporti l' SMTP, è possibile impostare 4 destinatari  5 Save (Salva)  Fare clic su Salva per applicare le modifiche

6 Test (Test) Fare clic su Test (Test) per verificare se l'e-mail è stata configurata correttamente.

Se il test è positivo, si vedrà Positivo dopo il Test, allo stesso tempo i destinatari riceveranno un'e-mail di prova. Se il test fallisce con uno dei seguenti errori dopo aver fatto clic su Test, verificare che le informazioni inserite siano corrette e selezionare di nuovo Test.

1) Impossibile collegarsi al server

2) Errore di rete. Riprovare più tardi

3) Errore server

4) Nome utente o password non corretti

5) Il mittente è negato dal server. Forse il server deve autenticare l'utente; verificare e riprovare in seguito

6) Il destinatario è negato dal server. Probabilmente a causa della privacy of anti-spam del server

7) Il messaggio è negato dal server. Probabilmente a causa della privacy of anti-spam del server

8) Il server non supporta la modalità di autenticazione utilizzata dal dispositivo

### 4.3.8 Impostazioni FTP

Se si desidera caricare immagini registrate su server FTP, è possibile configurare le FTP Settings (Impostazioni FTP).

FTP server (Server FTP): Se il server FTP si trova sulla LAN, è possibile configurarlo come in Figura 4.48.

Se si ha un server FTP cui è possibile accedere via internet, è possibile configurarlo come in Figura 4.49.

Port (Porta): La porta predefinita è la 21. Se è stata modificata, un programma client FTP esterno deve modificare la porta di connessione al server di conseguenza.

FTP Mode (Modalità FTP): Qui sono supportate due modalità: PORT (PORTA) e PASW.

Username/password (Nome utente/password): Account e password FTP (FTP) .

Fare clic su Save (Salva) per applicare le modifiche. Fare clic su Test (Test) per verificare che l' FTP sia stato configurato correttamente.

### 4.3.9 P2P

Accedere alla Telecamera IP da Smartphone (sistema operativo Android o iOS)

Prima di tutto, è necessario abilitare la funzione P2P della telecamera IP in “Settings-->Network-->P2P” (“Impostazioni-->Rete-->P2P”).

Cercare ed installare IPCam Viewer (IPCam Viewer) su Google Play per dispositivi Android, cercare ed installare IPCam_Viewer (IPCam Viewer) su APP Store per dispositivi iOS.

Per conoscere ulteriori dettagli riguardo a APP iOS o APP Android, vedere ilManuale d'uso iOS App o il Manuale d'uso Android APP.

## 4.4 Video

Questa sezione permette di configurare le impostazioni streaming video, la visualizzazione a schermo e le impostazioni delle istantanee.

### 4.4.1 Impostazioni video

Ci sono due modi per configurare le impostazioni del streaming video. Sono le impostazioni main stream video e le impostazioni sub stream video.

Definizione video notturna estesa (Eccetto TX-62): La telecamera abbasserà automaticamente il frame per prolungare il tempo di registrazione durante la notte.

Tipo stream: Ci sono quattro tipologie che identificano i vari stream configurati. Se si seleziona la Modalità HD, il video diventerà più nitido e richiederà un'ampiezza di banda maggiore; Se si seleziona la Modalità Smooth la largezza di banda è molto stretta ed il bit rate è grande, questo comporterà che il video non sarà riprodotto correttamente. Il Modello Equilibrium è un valore intermedio tra la Modalità HD e la Modalità Smooth.

Risoluzione: La telecamera supporta varie tipologie, ad esempio: 1080P, 960P, 720P, VGA. Più alta è la risoluzione, più nitido sarà il video. Ma anche il codice di flusso diventerà grande e richiederà una larghezza di banda maggiore. (Modelli diversi supportano diverse modalità specifiche. )

Bit rate: In generale, più grande è il bit rate, più chiaro sarà il video. Ma la configurazione del bit rate dovrebbe abbinarsi bene all'ampiezza della banda di rete. Quando l'ampiezza di banda è molto limitata ed il bit rate è grande, il video non potrà essere riprodotto correttamente.

Frame rate: Si noti che una dimensione di frame richiede una larghezza di banda maggiore. Quando il formato video è 50Hz il frame rate massimo è 25 fps. Quando il formato video è 60Hz il frame rate massimo è 30 fps. E' necessario abbassare il frame rate quando l'ampiezza di banda e limitata. Normalmente, quando il frame rate è superiore a 15, è possibile ottenere un video fluido. Il frame rate massimo è diverso per ciascun modello; vedere i “Parametri predefiniti”.

Key Frame Interval: Il tempo fra l'ultimo key frame ed il key frame successivo. Minore è la durata, e più probabile sarà ottenere una migliore qualità video, ma a scapito di un maggiore consumo di banda di rete.

Bit rate Variabile (eccetto TX-62): Selezionare il tipo di Bit rate tra costante o variabile. Se si seleziona Yes (Sì) la telecamera cambierà il bit rate del video in base alla situazione, ma non oltre il valore massimo del parametro "Bit Rate"("Bit Rate"); Se si seleziona No (No) il Bit Rate è invariato.

Modalità rate control (Solo TX-62):Ci sono tre modalità di rate control.

CBR: Bit Rate costante, significa che il Bit Rate è costante.

VBR: Bit Rate variabile, la telecamera cambierà il bit rate del video in base alla situazione, ma non oltre il valore massimo del parametro "Bit Rate" ("Bit Rate").

LBR: Bit Rate basso. Se si seleziona LBR, è possibile spostare la barra di scorrimento per scegliere la percentuale del bit rate. Ridurre il bit rate, permette alla telecamera di ottenere un'immagine migliore ad un'ampiezza di banda inferiore.

### 4.4.2 Visualizzazione a schermo

Questa pagina è usata per aggiungere l'ora ed il nome del dispositivo al video.

Display Timestamp: (Visualizzazione Ora:) Ci sono due opzioni: Yes (Sì) o No (No). Selezionare Sì per visualizzare la data del sistema sul video.

Display Camera Name (Visualizzare il nome della telecamera): Ci sono due opzioni: Yes (Sì) o No (No). Selezionare Sì per visualizzare il nome del dispositivo sul video.

### 4.4.4 Impostazioni istantanea

In questa pagina è possibile configurare la qualità dell'immagine delle istantanee ed il percorso di memorizzazione.

Qualità di immagine: Bassa, Media e Alta. Più alta è la qualità, più nitida sarà l'immagine.

Percorso di salvataggio delle immagini di allarme: FTP. Se è stata effettuata la configurazione FTP e degli allarmi, in caso di allarme la telecamera inverà immagini istantanee all' FTP automaticamente.

Abilita temporizzazione di acquisizione: Per abilitare un intervallo di acquisizione, seguire i seguenti passaggi:

1 Selezionare Abilita temporizzazione per l'acquisizione

2 Intervallo di acquisizione:L'intervallo di tempo tra due acquisizioni.

3 Selezionare il tempo di acquisizione

(1) Acquisisci in qualsiasi momento: Fare clic sul pulsante nero sopra MON (MON), si vedrà un intervallo di tempo diventare rosso. Quando qualcosa si muove nell'area di rilevamento in qualsiasi momento, la telecamera l'acquisirà. (2) Specificare un programma di acquisizione: Fare clic sui giorni della settimana; la colonna corrispondente sarà selezionata. Ad esempio, fare clic su TUE (MAR), tutte le colonne TUE (MAR) diventano rosse, ciò significa che durante tutti i martedì, per tutto il giorno la telecamera riprenderà. (3) Premere il tasto sinistro del mouse e trascinarlo sulle caselle delle ore, sarà possibile selezionare l'area seriale,

4 Fare clic sul pulsante Save (Salva) per applicare le modifiche.

### 4.4.5 Programma LED IR

In questa pagina è possibile programmare l'ora per accendere le luci LED a infrarossi. Quando il parametro Modalità è impostato su Schedule (Programma) nella finestra di dialogo Live Video (Video in diretta), all'ora programmata le luci LED a infrarossi si spegneranno.

## 4.5 Allarme

### 4.5.1 Rilevamento di movimento

La telecamera IP supporta Allarmi di rilevamento di movimento, quando è rilevato un movimento, invierà e-mail o caricherà immagini sull' FTP.

Per abilitare il rilevamento di movimento, seguire i seguenti passaggi:

1 Abilitare il rilevamento di movimento

3 Intervallo di attivazione --- L'intervallo di tempo tra due rilevamenti di movimento. Qui sono supportati 5s/6s/7s/8s/9s/10s/11s/12s/13s/14s/15s. Selezionare un intervallo di tempo.

4 Selezionare gli indicatori di allarme

Quando è rilevato un movimento lo stato di allarme passerà a Allarme rilevamento.

Ci sono tre indicatori di allarme:

Un suono della telecamera ed un Suono del PC: Se la telecamera è collegata con un altoparlante o con un altro dispositivo di uscita audio, se si seleziona Suono della telecamera o Suono del PC, quando è rilevato un movimento le persone intorno alla telecamera sentiranno un allarme acustico.

B Invia e-mail: Se si desidera ricevere e-mail di allarme quando si rileva un movimento, è necessario selezionare Invia e-mail e configurare le impostazioni e-mail.

C Scatta un'istantanea: Se si seleziona questa casella di controllo, quando è rilevato un movimento la telecamera scatterà un'istantanea della visualizzazione in diretta come immagine statica e la caricherà sull' FTP. Assicurarsi di aver configurato l' FTP e di aver impostato l' FTP come il percorso di memorizzazione nella finestra di dialogo Video->Impostazioni istantanea.

Intervallo di tempo: L'intervallo di tempo tra due immagini.

D Registrazione	: Se si seleziona questa casella di controllo, quando è rilevato un movimento la telecamera registrerà e caricherà la registrazione sul server FTP. Assicurarsi di aver configurato l' FTP e di aver impostato l' FTP come il percorso di memorizzazione nella finestra di dialogo Video->Impostazioni istantanea.

5 Definire l'area di rilevamento: Fare clic su Definire area di rilevamento e si aprirà una finestra di dialogo, poi tracciare l'area di rilevamento. Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic su OK. Quando qualcosa si muove nell'area di rilevamento la telecamera darà un allarme.

6 Programmazione allarme

①  Allarme ogni volta che viene rilevato un movimento: Fare clic sul pulsante nero sopra MON, si vedrà che tutti gli intervalli di tempo diventano rossi. Quando qualcosa si muove nell'area di rilevamento in qualsiasi momento, la telecamera darà un allarme.

②  Specificare una programmazione allarme: Fare clic sui giorni della settimana; la colonna corrispondente sarà selezionata. Ad esempio, fare clic su TUE (MAR), tutte le colonne TUE (MAR) diventano rosse, ciò significa che durante tutto il giorno di martedì, quando qualcosa si muove nell'area di rilevamento la telecamera darà un allarme.

③  Premere il tasto sinistro del mouse e trascinarlo sulle caselle delle ore, sarà possibile selezionare l'area seriale,

7. Fare clic sul pulsante Save (Salva)  per applicare le modifiche. Quando è rilevato un movimento durante il tempo di rilevamento nell'area di rilevamento la telecamera darà un allarme e adotterà gli indicatori di allarme corrispondenti. NOTA: E' necessario definire l'area di rilevamento ed il programma di rilevamento, altrimenti non ci saranno allarmi ovunque ed in qualsiasi momento.

## 4.6 Registrazione

### 4.6.1 Memorizzazione

In questa pagina è possibile modificare il percorso di memorizzazione della registrazione manuale; il percorso di memorizzazione predefinito è D:\ipc.

Recording Location: MicroSD card, FTP (Posizione di registrazione: Scheda MicroSD, FTP): Scheda MicroSD (solo FC5618P): Il video sarà salvato nella scheda MicroSD. Assicurarsi di aver inserito la scheda Micro SDnella telecamera. Su questa pagina è possibile vedere lo spazio disponibile sulla scheda MicroSD. FTP: Il video sarà salvato sull' FTP. Fare riferimento alle "Impostazioni FTP."  Local Recording Location (Posizione della registrazione locale): Per SO Windows il percorso della registrazione manuale è C:/ IPCamRecord; è possibile modificarlo. Per SO MAC il percorso di registrazione manuale è: / IPCamRecord. Enter the local folder (Accedere alla cartella locale):Fare clic qui per accedere alla cartella locale.

### 4.6.2 Registrazione allarme

### 4.6.3 Registrazione allarme in locale

In questa pagina è possibile abilitare la registrazione allarme in locale e selezionare il tempo di registrazione dell'allarme locale.

### 4.6.4 Registrazione programmata

Quando il video è selezionato come FTP il dispositivo supporta la registrazione programmata.

Quando il video è selezionato come scheda MicroSD il dispositivo supporta la registrazione registrazione a scorrimento

(solo il modello TX-62 supporta la scheda MicroSD!!!).

Record frame (Registra fotogramma): Ci sono sei selezioni di fotogramma, come 1/30, 4/30, 8/30, 15/30, 24/30, 30/30. Il valore predefinito consigliato è 4/30. Maggiore è il Frame rate più nitida sarà la qualità dell'immagine, quanto maggiore è lo spazio di archiviazione, tanto minore sarà il tempo di archiviazione.

Record full strategy (Strategia di registrazione completa): Quando la scheda MicroSD è piena, si può scegliere di cancellare le registrazioni precedenti o di interrompere la registrazione.

Audio Record (Registrazione audio): Si può scegliere yes ("sì") o no ("no").

NOTA:

- La registrazione programmata supporta solo i video salvati nella scheda Micro SD o sull' FTP.

- La registrazione programmata si interromperà quando inizia la registrazione di allarme e continuerà automaticamente al termine della registrazione di allarme.

- Fare riferimento a "alarm schedule” (“programmazione allarme.") in “Alarm” ("Allarme") riguardo a come modificare il tempo di registrazione programmata.

### 4.6.5 Scheda MicroSD [solo TX-62]

Lo slot della scheda MicroSD si trova all'interno della telecamera, se si desidera installare o rimuovere la scheda MicroSD, è necessario aprire la telecamera sulla parte frontale (dove si trova l'obiettivo). Quando si inserisce la scheda MicroSD e la telecamera è in funzione, riavviare la telecamera, altrimenti la scheda MicroSD non funzionerà bene.

Andare alla pagina SettingsStatusDevice Status (ImpostazioniStatoStato dispositivo) per vedere lo stato della scheda MicroSD.

Il percorso di memorizzazione predefinito dei file di registrazione allarmi è la scheda MicroSD; quando lo spazio disponibile della scheda MicroSD è inferiore a 256MB i vecchi file saranno cancellati automaticamente.

## 4.8 Firewall

Questa sezione spiega come controllare le autorizzazioni di accesso verificando gli indirizzi IP dei PC client. E' costituito dalle seguenti colonne: Block access from these IP addresses (Bloccare l'accesso da questi indirizzi IP) e Only allow access from these IP addresses (Consenti accesso solo da questi indirizzi IP).

Abilita firewall. Se si seleziona Consentire accessi solo da questi indirizzi IP e si indicano fino ad un massimo di 8 indirizzi IP, solo i client i cui indirizzi IP sono elencati in Consentire accesso solo da questi indirizzi IP potranno accedere alla telecamera in rete. Se si seleziona Bloccare l'accesso da questi indirizzi IP, solo i client i cui indirizzi IP si trovano nell'elenco IP non potranno accedere alla telecamera in rete.

Fare clic su Save (Salva) per applicare le modifiche.

## 4.9 Sistema

In questa finestra di dialogo è possibile eseguire il backup/ripristinare le impostazioni della telecamera, aggiornare il firmware all'ultima versione, riportare la telecamera alle impostazioni predefinite e riavviare il dispositivo.

### 4.9.1 Back-up e ripristino

Fare clic su Backup (Backup) per salvare tutti i parametri che sono stati configurati. Questi parametri saranno memorizzati in un file .bin file per usi futuri.

Fare clic su Browse “Sfoglia” e selezionare il file dei parametri memorizzato, quindi fare clic su Submit (Avanti) per ripristinare i parametri.

### 4.9.2 Aggiornamento sistema

Fare clic su Browse (Sfoglia), scegliere il file .bin corretto (Firmware di sistema o Interfaccia Utente Web) e poi fare clic su System upgrade (Aggiorna sistema).

Non spegnere durante l'aggiornamento. Dopo l'aggiornamento, si potranno vedere i risultati dell'aggiornamento.

Se si desidera verificare la versione del firmware della telecamera, andare alla pagina Device Status-> Device Information  (Stato Dispositivo-> Informazioni dispositivo) per verificare.

Aggiornare Firmware tramite IP Camera Tool

Fare doppio clic sull'icona IP Camera Tool , selezionare la telecamera IP di cui si desidera aggiornare il firmware. Quindi selezionare Aggiorna Firmware ed inserire nome utente e password, scegliere il file firmware ed eseguire l'aggiornamento.

ATTENZIONE: Se la telecamera funziona bene con il firmware corrente, si raccomanda di non eseguire l'aggiornamento. Non aggiornare il firmware se non è necessario. La telecamera potrebbe subire danni se non configurata correttamente durante un aggiornamento.

NOTA:

1) Non aggiornare il firmware attraverso l'interfaccia utente web in WAN, altrimenti l'aggiornamento potrebbe non riuscire. 2) Assicurarsi di aver scaricato il pacchetto firmware corretto per la vostra telecamera prima di eseguire l'aggiornamento. Leggere la documentazione per l'aggiornamento (file readme.txt) nel pacchetto prima di eseguire l'aggiornamento. 3) Dopo aver scaricato il firmware, verificare le dimensioni dei file .bin. Devono corrispondere alle dimensioni indicate nel file readme.txt. Se non è così, scaricare di nuovo il firmware finché le dimensioni coincidono. La telecamera non funzionerà correttamente se si utilizza un file .bin corrotto. 4) Normalmente è necessario aggiornare solo l'Interfaccia utente web del dispositivo, non tentare di aggiornare il Firmware del dispositivo. 5) Non spegnere la telecamera durante l'aggiornamento finché la telecamera IP si riavvia e si connette. 6) Dopo aver effettuato l'aggiornamento correttamente, pulire la cache del browser, disinstallare il vecchio plugin e reinstallarlo, quindi riportare la telecamera alle impostazioni di fabbrica prima di utilizzarla.

### 4.9.3 Installazione patch

Fare clic su "Browse"("Sfoglia") per selezionare il file patch corretto, poi fare clic su "Install Patch" ("Installa Patch") per installare il patch. Non spegnere durante l'installazione. Una volta completata l'installazione, si riceverà un messaggio di sistema.

### 4.9.4 Ripristino impostazioni di fabbrica

Fare clic sul pulsante Factory Reset (Ripristino impostazioni di fabbrica) e tutti i parametri selezionati torneranno alle impostazioni di fabbrica.

Il nome utente amministratore predefinito è admin, con password vuota.

### 4.9.5 Reboot

Fare clic su Reboot (Riavvia) per riavviare la telecamera. Questo somiglia a togliere l'alimentazione alla telecamera.

# 5 Riproduzione (solo per TX-62)

Su questa pagina è possibile visualizzare i file registrati e memorizzati nella scheda MICRO SD.

Sezione 1 Definire il tempo ed il tipo dei file di registrazione

: Percorso di memorizzazione dei file registrati

: Qui sono supportate tre tipologie: giorno corrente, mese corrente e Tutte le registrazioni. In alternativa, selezionare l'ora o la data e l'ora manualmente.

: Tipo dei file registrati. Qui sono supportate tre tipologie: Registrazione normale, Registrazione allarme e Tutte le registrazioni.

: Fare clic su questo pulsante per cercare tutti i file che soddisfano le condizioni selezionate.

Riproduzione continua: Selezionare questa casella di controllo per riprodurre in modo continuo tutti i file delle registrazioni.

Sezione 2 Cercare i file registrati

In questa finestra di dialogo è possibile vedere tutti i file delle registrazioni che soddisfano le condizioni indicate.

Sezione 3 Pulsanti Play/Stop/Audio/Schermo intero

Selezionare un file di registrazione prima di utilizzare questi pulsanti.

Fare clic su questo pulsante per riprodurre i file delle registrazioni

Fare clic su questo pulsante per interrompere la riproduzione dei file delle registrazioni

Aprire o chiudere l'audio

Fare clic su questo pulsante per passare alla modalità schermo intero e fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse per uscire dalla modalità schermo intero.

# 6 APPENDICE

## 6.1 Domande frequenti (FAQ)

NOTA: In caso di domande, verificare anzitutto le connessioni di rete. Verificare lo stato di funzionamento riportato dagli indicatori sul server di rete, hub, scambio e scheda di rete. In caso di anomalie, verificare le connessioni di rete.

### 6.1.1 Installare il componente aggiuntivo dei browser Firefox, Google

### Chrome e IE Chrome.

Figura 6.1

Figura 6.2

Figura 6.3

Figura 6.4

Figura 6.5

Figura 6.6

### 6.1.2 Disinstallare il componente aggiuntivo dei browser Firefox, Google

### Chrome e IE Chrome.

Figura 6.7

Figura 6.8

Figura 6.9

### 6.1.3 Ho dimenticato la password dell'amministratore

Per resettare la password amministratore, si consiglia di scollegare prima il cavo di rete. Successivamente, premere e tenere premuto il PULSANTE RESET per circa 5 secondi. Rilasciando il pulsante reset la password tornerà alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Nome utente/Password amministratore predefiniti: admin con password vuota

### 6.1.4 La subnet non corrisponde

Verificare che la telecamera ip sia nella stessa subnet del computer. I passaggi sono: Control Panel -- Network Connections -- Dbclick Local Area Connections -- Choose General – Properties (Pannelo di controllo -- Connessioi di rete -- Fare doppio clic su Connessioni all'area Locale -- Scegliere Generale – Proprietà) (Figure 4.23/4.24). Verificare subnet mask, indirizzo IP e gateway. Quando si imposta l'indirizzo IP, assicurasi che sia nella stessa subnet. Altrimenti non sarà possibile accedere alla telecamera.

### 6.1.5 La telecamera non registra

La telecamera non registra quando premo il pulsante Registra o non riesco a modificare il percorso della registrazione manuale

Se si usa Windows7 o Vista, potrebbe non essere possibile eseguire la registrazione manuale o modificare il percorso di registrazione a causa delle impostazioni di sicurezza del computer.

Ci sono due modi per risolvere questo problema:

1 Aggiungere la telecamera come sito attendibile per risolvere questo problema. I passaggi sono

IE browser--Tool--Internet Properties--Security--Trusted sites--Sites--Add (Browser IE --Strumenti--Proprietà Internet--Sicurezza--Siti attendibili--Siti--Aggiungi)

2 Aprire il browser IE, poi fare clic destro, selezionare “Run as administrator” (“Esegui come amministratore”)

### 6.1.6 Le immagini non sono visualizzate

Il video streaming è trasmesso dal controller ActiveX. Se il controller ActiveX non è installato correttamente non si vedranno le immagini video. E' possibile risolvere questo problema in questo modo:

Scaricare il controller ActiveX e configurare le proprietà della sicurezza di IE nel PC quando lo si usa per la prima volta: IE browser--Tool--Internet Proper--Security--Custom Level--ActiveX control and Plug-ins (Browser IE --Strumenti--Proprietà Internet--Sicurezza--Livello personalizzato-- Controlli e plugin ActiveX). Tre opzioni devono essere impostate su Enable (“Abilita”), I programmi ActiveX letti dal computer saranno memorizzati. Procedere come segue:

Enable: Download unsigned ActiveX controls (Abilitare: Scarica controlli ActiveX non firmati)

Enable: Initialize and script ActiveX controls not marked as safe (Abilitare: Inizializzare script e controlli ActiveX non contrassegnati come sicuri)

Enable: Run ActiveX controls and plug-ins (Abilitare: Eseguire controlli e plug-in ActiveX)

Figura 6.6

Se si consente l'esecuzione di ActiveX ma ancora non si riesce a vedere il video in diretta. modificare il numero della porta e riprovare. Non usare la porta 8000.

Figura 6.7

NOTA:  Assicurarsi che il firewall o il software anti-virus non blocchino la telecamera o ActiveX. Se non è possibile vedere i video, disattivare il firewall o il software anti-virus e riprovare.

### 6.1.7 Impossibile accedere alla telecamera IP in internet

Ci sono alcune ragioni:

(1) Il controller ActiveX non è installato correttamente

(2) La porta usata dalla telecamera è bloccata dal Firewall o dal software Anti-virus. Modificare il numero della porta e riprovare. (Figura 6.7)

(3) Il Port forwarding non è corretto (Figura 4.30)

Verificare queste impostazioni ed assicurarsi che siano corrette.

### 6.1.8 UPnP sempre fallito

L'UPnP contiene solo il port forwarding nel nostro software più recente. A volte potrebbe non riuscire ad eseguire il port forwarding automaticamente a causa del firewall o del software anti-virus. Questo è anche correlato alle impostazioni di sicurezza del router. Quindi consigliamo di eseguire il port forwarding manualmente. Dopo aver eseguito il port forwarding manualmente nel router sarà possibile visualizzare correttamente la telecamera in internet.

### 6.1.9 La telecamera non si connette in wireless

Se la telecamera non si connette in wireless dopo aver configurato le impostazioni wireless ed aver estratto il cavo. Verificare che le impostazioni siano corrette. Normalmente la telecamera non si connette in wireless principalmente a causa di impostazioni errate. Assicurarsi che l'SSID sia visibile; usare la stessa crittografia per router e telecamera.

## 6.2 Parametri predefiniti

Parametri di rete predefiniti

Indirizzo IP: ottieni in modo dinamico

Subnet mask: ottieni in modo dinamico

Gateway: ottieni in modo dinamico

DDNS: Servizio DDNS IPCAM integrato

Nome utente e password

Nome utente amministratore predefinito: admin con password vuota

## 6.3 Specifiche tecniche TX-61 e TX-62

| Telecamera IP-Cam HD 1.0MP per esterni TX-61 |
| --- |
| Sensore di immagine |
| Sensore | Sensore CMOS a colori ad alta definizione |
| Risoluzione display | 1.0M Pixels (risoluzione video 1280 x 720) |
| Illuminazione minima | 0 Lux con 2x lampade IR |
| Obiettivo |
| Tipo obiettivo / Lunghezza messa a fuoco / Apertura | Obiettivo: f 4mm/ F=2.6 |
| Angolo di vista | Orizzontale 70° e Diagonal 75° |
| Video |
| Flusso compressione immagini | Dual stream H.264 |
| Frame Rate immagine | 30fps (60Hz), 25fps (50Hz), regolabile |
| Risoluzione | 720P (1280x720), VGA (640x480) e (640x360), QVGA (320x240) e (320x180) |
| Regolazione immagine | Hue, Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza, Capovolgi, Specchia |
| Modalità IR e visione notturna | Infrarosso automatico o Manuale, 2 LED a infrarossi e fino a 30m in campo aperto |
| Rete |
| Tipi | Ethernet (1 10/100Mbps porta RJ45) e WiFi IEEE 802.11 b/g/n |
| Velocità trasferimento dati | IEEE802.11b: max. 11Mbps; IEEE802.11g: max. 54Mbps;.IEEE802.11n: max. 150Mbps |
| EZlink | Si collega facilmente alla rete WiFi |
| Sicurezza Wireless | WEP, WPA, WPA2 |
| Protocolli di rete | IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF |
| Requisiti di sistema |
| Sistemi operativi | Win XP, Win 7, Win 8.1, Win 10, Mac OS |
| Browser | Microsoft IE8 e versione superiore o browser compatibile, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari |
| Altre caratteristiche |
| Rilevamento di movimento | Allarme via e-Mail, caricamento istantanea allarme su FTP |
| LED WiFi e di sistema | un LED di sistema (rosso) un LED WiFi (verde) |
| Blocco privacy | definire l'area di privacy manualmente |
| Account utenti e Firewall | Tre livelli utente e supporta filtro IP |
| Reset | Pulsante Reset |
| Altre specifiche |
| Alimentazione e consumi | CC 12V/1.0A & 4.2W mass. |
| Classe di protezione | IP66 (contro polvere e forti getti d'acqua) |
| Temperatura d'esercizio | -20°C ~ 60°C |
| Umidità operativa | 20% ~ 85% senza condensa |
| Temperatura di conservazione | -20°C ~ 60°C |
| Umidità di conservazione | 0% ~ 90% senza condensa |
| Peso / Dimensioni | 550g / (L) 19,9 x (P) 11,8 x (H) 9,6cm |
| Contenuto confezione | Telecamera IP, Adattatore di alimentazione CC 12V/1.0A, Cavo di Ethernet, Antenna WLAN, Staffa di montaggio+viti, CD, Manuale dell’utente |

| Telecamera IP-Cam FullHD 2.0MP per esterni TX-62 |
| --- |
| Sensore di immagine |
| Sensore | Sensore CMOS a colori ad alta definizione |
| Risoluzione display | 2.0M Pixels (risoluzione video 1920 x 1080) |
| Illuminazione minima | 0 Lux con 30x lampade IR |
| Obiettivo |
| Tipo obiettivo / Lunghezza messa a fuoco / Apertura | Obiettivo de vetro: f 2,8mm/ F=1.2 |
| Angolo di vista | Orizzontale 96° e Diagonal 102° |
| Video |
| Flusso compressione immagini | Dual stream H.264 |
| Frame Rate immagine | 25fps (60Hz), 25fps (50Hz), regolabile |
| Risoluzione | 1080P (1920x180), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) |
| Regolazione immagine | Hue, Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza, Capovolgi, Specchia |
| Modalità IR e visione notturna | IR automatico o Manuale, 30 LED a infrarossi e fino a 20m in campo aperto |
| Audio |
| Ingresso/uscita e compressione audio | Interfaccia RCA esterna per audio bidirezionale e e PCM/G.726 |
| Rete |
| Tipi | Ethernet (1 10/100Mbps porta RJ45) e WiFi IEEE 802.11 b/g/n |
| Velocità trasferimento dati | IEEE802.11b: max. 11Mbps; IEEE802.11g: max. 54Mbps;.IEEE802.11n: max. 150Mbps |
| EZlink | Si collega facilmente alla rete WiFi |
| Sicurezza Wireless | WEP, WPA, WPA2 |
| Accesso remoto | P2P DDNS |
| Protocolli di rete | IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF |
| Requisiti di sistema |
| Sistemi operativi | Win XP, Win 7, Win 8.1, Win 10, Mac OS |
| Browser | Microsoft IE8 e versione superiore o browser compatibile, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari |
| Altre caratteristiche |
| Rilevamento di movimento | Allarme via e-Mail, caricamento istantanea allarme su FTP |
| LED WiFi e di sistema | un LED di sistema (rosso) un LED WiFi (verde) |
| Blocco privacy | definire l'area di privacy manualmente |
| Account utenti e Firewall | Tre livelli utente e supporta filtro IP |
| Memoria e Reset | Scheda MicroSD fino a 64 GB e pulsante Reset |
| Altre specifiche |
| Alimentazione e consumi | CC 12V/1.0A e max. 5W |
| Classe di protezione | IP66 (contro polvere e forti getti d'acqua) |
| Temperatura d'esercizio | -20°C ~ 60°C |
| Umidità operativa | 10% ~ 80% senza condensa |
| Temperatura di conservazione | -20°C ~ 60°C |
| Umidità di conservazione | 0% ~ 90% senza condensa |
| Peso / Dimensioni | 255g / (L) 9,8 x (P) 6,5 x (H) 6,2cm |
| Contenuto confezione | Telecamera IP, Adattatore di alimentazione CC 12V/1.0A, Cavo di Ethernet, Antenna WLAN, Staffa di montaggio+viti, CD, Manuale dell’utente |

# Text boxes

1

2

3

1

4

3

2

Digitare l'url della telecamera, qui, ad esempio https://192.168.8.129:443  .

Fare clic su questo pulsante per aggiungerlo.

Selezionare la telecamera di cui si desidera modificare la porta e fare clic destro.

Modificare la porta Http.

Inserire Nome utente e password, fare clic su OK.

Digitare la Porta HTTP della telecamera nelle colonne Porta esterna e Porta interna. Esempio: 2000

Digitare in questa sezione l'indirizzo IP LAN della telecamera; nel nostro esempio “100”.

Assegnare un nome per l'impostazione port forwarding.

2

1

3

4

1

2

3

5

6

7

4

2 Inserire Nome utente e password della Seconda telecamera.

1 Fare clic, modello telecamera, alias, host e Porta HTTP saranno compilati nelle caselle di testo seguenti automaticamente.

3 Fare clic su Aggiungi per applicare le modifiche.

Usare il nome dominio DDNS e la porta per effettuare l'accesso.

Assicurarsi di poter accedere a ciascuna telecamera che si desidera aggiungere utilizzando nome DDNS e porta.

Impostare la stessa Subnet Mask ed il gateway della telecamera con il PC.

Ci sono due server DNS. Se ne può configurare uno dei due. Lo stesso vale anche per il gateway.

Fare clic sul numero della pagina per vedere altri dispositivi su reti wireless se ce ne sono più di 10.

Fare clic sul pulsante Scansione per cercare le reti wireless.

1 Fare clic sull' SSID del router e le relative informazioni saranno compilate nei campi automaticamente.

2 Inserire la password del router

Fare clic qui per registrarsi

Fare clic qui per registrarsi

Assegnare un nome a piacere.

Digitare il numero della porta multimediale della telecamera nella colonna Porta esterna e Porta interna.

Selezionare la telecamera di cui si desidera modificare la porta e fare clic destro.

Modificare la porta Http.

Inserire Nome utente e password, fare clic su OK.

5

Fare clic su questo pulsante e selezionare tutti gli intervalli di tempo.

Inserire nome utente e password.