Technaxx® * Bedienungsanleitung

Tischuhr mit FullHD Kamera TX-76

Die Konformitätserklärung für dieses Gerät finden Sie unter: www.technaxx.de/ (untere Leiste “Konformitätserklärung”). Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

(!) Vor dem ersten Gebrauch sicherstellen, dass das Gerät aufgeladen ist.

(!!) Nur den im Lieferumfang enthaltenen Batterietyp 14500 Lithium-Ion verwenden. Für andere Batterien übernehmen wir keine Gewährleistung.

(!!!) Stecken Sie zuerst eine MicroSD Karte ein, ansonsten passt die Funktion der beschriebenen Anzeigelichter nicht zur Beschreibung.

Funktionen

( Digitale Tischuhr mit integrierter FullHD Kamera für Video-/Fotoaufnahmen, Bewegungs- erkennung, Nachtsicht- & Weckerfunktion ( Überwachung Zuhause und im Büro ( Digitale Zeitanzeige, auch während Aufnahmen ( Einstellung von 3 Alarmzeiten (Wecker) ( Videoaufnahme mit Ton & Fotoaufnahme bequem über die Fernbedienung ( Videoaufnahme mit Ton durch Bewegungserkennung (bis zu ~5m) ( 6x IR-LEDs für Nachtsicht bis ~1–3m ( Fernbedienung bis ~10m (offene Fläche) ( Unterstützt Aufnahmen während des Ladevorgangs ( Leichte Handhabung und kleine Größe

Technische Daten

| Videoauflösung | 1920 x 1080 interpoliert, AVI-Format, 30fps |
| --- | --- |
| Fotoauflösung | 2560 x 1440, JPEG-Format |
| Sensor | CMOS sensor, 1280 x 720, 2 MP interpoliert, 60° Blickwinkel |
| Speichermedium | Unterstützt MicroSD(HC) Karten bis 32GB (bis Klasse 6) |
| Wiedergabesoftware | VLC-Player / Media Player |
| Stromversorgung | Aufladbare austauschbare 2x 600mAh Lithium-Ion Akkus Typ 14500 3.7V oder mit DC 5V/1A Stromadapter (nicht enthalten) |
| Ladezeit / Dauerhafte Aufzeichnungszeit | ~5 Stunden / ~7 Stunden |
| Standby-Zeit | Video-Fotofunktion ~6 Tage / nur Uhr ~11 Tage |
| Stromverbrauch | 160mA/3.7V (nur Video) 150mA/3.7V (nur IR) 30mA/3.7V (nur Uhr) |
| Betriebssysteme | Win7 / 8 / 8.1 / 10 |
| Gewicht Maße | 144g (mit Batterien), 103g (ohne Batterien) (L) 10,4 x (B) 4,4 x (H) 4,9cm |
| Verpackungsinhalt | Tischuhr mit FullHD Kamera TX-76, 2x Akkus (Typ 14500 3.7V), Fernbedienung (inkl. Knopfzelle CR2032 3V), Micro USB-Kabel (Laden & Datenübertragung auf den PC), Bedienungsanleitung |

Hinweis: Dieses Gerät unterstützt 1080P Video. Verwenden Sie eine Hochgeschwindigkeits-Speicherkarte, weil eine große Videodatei mindestens 0,7GB an Speicherplatz benötigt.

Einleitung: es ist ein HD (1080P 30fps) IR (infrarot) Gerät mit Uhr, Kamera, Fernbedienung, externer MicroSD Karte und mit Funktionen zur Videoaufnahme mit Ton / Fotoaufnahme / Bewegungserkennung / Wecker / Digitaluhr. Es ist mit Hochleistungsakkus für eine lange Laufzeit ausgestattet. Es unterstützt MicroSD Karten bis zu 32GB, unterbrechungsfreie Langzeitaufzeichnungen und die Fernbedienung .

Geräteansicht * Vorderseite

| 6 IR LED | 6 IR-LEDs | Up | nach oben |
| --- | --- | --- | --- |
| Set | Einstellung | Camera | Kamera |
| Down | nach unten | LCD | LCD |

Geräteaansicht * Rückseite

Hier zu öffnen

| On/Off Switch | Ein-/Ausschalter | KEY 2 | TASTE 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| MicroSD card (TF slot) | MicroSD Kartenfach (TF-Schlitz) | Speaker | Lautsprecher |
| Micro USB port | Micro-USB-Anschluss | 1 RED LED | 1 ROTE LED |
| Power On/Off switch | Strom Ein/Aus-Schalter | 2 BLUE LED | 2 BLAUE LED |
| KEY 1 | TASTE 1 | 14500mAh battery | 14500mAh Akkus |

Einsetzen und Aufladen der Akkus

Öffnen Sie die Rückseite des Gerätes. Setzen Sie die aufladbaren Akkus (Typ 14500 600mAh 3.7V) in korrekter Polarität ein. Dann verschließen Sie die Abdeckung des Akkufaches, indem Sie die Rückseite wieder einsetzen. Um die Akkus aufzuladen, verwenden Sie das beiliegende Micro USB Kabel. Die BLAUE LED blinkt während des Ladevorgangs langsam. Wenn die Akkus voll aufgeladen sind, leuchtet die BLAUE LED dauerhaft.

Einsetzen der Speicherkarte

HINWEIS: Die Speicherkarte (bis 32GB) zuerst in FAT32 formatieren, bevor sie zum ersten Mal verwendet wird. Eine MicroSD muss vor (!) Betrieb der Kamerafunktion in das Gerät eingelegt werden. Achten Sie darauf, dass dabei die Kontakte der Speicherkarte in Richtung des Akkufaches zeigen und zuerst in das Gerät eingeführt werden. Drücken Sie die Speicherkarte in das MicroSD Kartenfach, bis ein Klicken zu hören ist. Zum Entfernen, drücken Sie erneut auf die Speicherkarte. Die Speicherkarte wird daraufhin ein Stück aus dem Gerät herausgeschoben und kann entnommen werden.

Einstellen der Funktionen

| Einstellung aktuelle Uhrzeit: 1x auf SET (EINSTELLUNG) drücken zum Einstellen der Stunde. Drücken von UP/DOWN (HOCH/RUNTER) zum Auswählen der aktuellen Zeit. SET (EINSTELLUNG) drücken zum Einstellen der Minuten. Drücken von UP/DOWN zum Auswählen der aktuellen Minuten. Dann erneut SET drücken zum Beenden der Einstellungen. (Siehe Bilder rechts). Hinweis: Langes Drücken von UP/DOWN (HOCH/RUNTER) zum schnellen Ändern von Stunden und Minuten. | Zeitmodus |  |
| --- | --- | --- |
|  | Einstellung Stunde |  |
|  | Einstellung Minute |  |

| Unter Zeitmodus: Auf UP (HOCH) drücken, um die 12/24 Stunden- anzeige zu wechseln . Auf DOWN (RUNTER), um die Alarmzeit zu prüfen. | 12 Stunden-System |  |
| --- | --- | --- |
|  | 24 Stunden-System |  |
|  | Alarm ① |  |
|  | Alarm ② |  |
|  | Alarm ③ |  |

| Einstellung des Alarms: Nach der Einstellung der Zeit, auf SET (EINSTELLUNG) im ( Alarmmodus drücken. Zuerst die Stunde einstellen. Ein zweites Mal auf SET drücken, um die Alarmminuten unter Benutzung der Taste UP (HOCH) und DOWN (RUNTER) anzupassen, dann auf SET drücken. Der Bildschirm wird „A.L ON“ (A.L EIN) oder „A.L OFF“ (A.L AUS) anzeigen (siehe Bilder rechts). Nach Beenden von Alarm (, drücken Sie auf SET um den Alarmmodus ( oder ( wie unter (. Hinweis: Bei 20 Sekunden ohne Betrieb kehrt das Gerät in den Anzeigezeitmodus zurück. |  | ① Alarm- modus | ② Alarm- modus | ③ Alarm- modus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alarm- stunde |  |  |  |
|  | Alarm- minuten |  |  |  |
|  | Alarm Ein |  |  |  |
|  | Alarm Aus |  |  |  |

Gerätebenutzung

Öffnen Sie die Rückseite, legen Sie die MicroSD Karte ein und setzen den Schalter auf ON (EIN). Im Batteriemodus lange auf die  Taste drücken (oder Fernbedienung Taste A). Die BLAUE und die ROTE LED leuchten auf. Nach der Initialisierung bleibt die BLAUE LED dauerhaft an. Hinweis: Wenn keine MicroSD Karte eingesteckt ist, beginnt die ROTE LED schnell zu blinken und stoppt nach ein paar Sekunden.

Beschreibung Tasten und LED-Anzeigen

1. Fotoaufnahme: Im Standby-Modus (BLAUE LED dauerhaft), drücken Sie auf die  TASTE (oder Fernbedienung Taste A). Aktivieren Sie den automatischen Fotoaufnahmemodus (BLAUE LED blinkt langsam), Aufnahme 1 Foto alle 10 Sekunden. Drücken Sie kurz auf die  TASTE (oder Fernbedienung auf die Taste A) gelangen Sie zurück in den Standby-Modus.

2. Videoaufnahme: Im Standby-Modus, drücken Sie auf KEY1 (TASTE1) (oder Fernbedienung Taste B). Die BLAUE LED schaltet ab, die ROTE LED leuchtet auf. Auf KEY1 (TASTE1) drücken (oder Fernbedienung Taste B). Die ROTE LED blinkt nun dreimal und geht dann aus. Sie haben jetzt den Modus für die Videoaufnahme aktiviert. Hinweis: Maximale Dateilänge einer Videoaufnahme beträgt 10 Minuten, dann wird eine neue Datei erstellt.

Videospeicherung: Kurz auf KEY1 (TASTE1) drücken (oder Fernbedienung Taste B), die ROTE und die BLAUE LED leuchten gleichzeitig auf, danach wird die ROTE LED dauerhaft leuchten, während die BLAUE LED aus ist. Auf KEY1 (TASTE1) drücken (oder Fernbedienung Taste B), um in den Standby-Modus zu gelangen.

3. Bewegungserkennung: Im Standby-Modus, kurz auf TASTE2 drücken (oder Fernbedienung C), ROTE und BLAUE LED blinken 1x kurz. Um  Bewegungserkennungs -Modus zu aktivieren, erneut auf TASTE2 drücken (oder Fernbedienung C), ROTE und BLAUE LED beginnen dauerhaft zu blinken. Wenn eine Bewegung erkannt wird, schalten ROTE und BLAUE LED ab. Um den Bewegungserkennung-Modus zu schließen, auf TASTE2 drücken, um in den Standby-Modus zu gelangen. Hinweis: Minimale Dateilänge der Videoaufzeichnung sind 30 Sekunden. Maximale Dateilänge der Videoaufzeichnung sind 10 Minuten, danach wird eine neue Datei erstellt.

4. Infrarot-Modus: In jedem Modus nach dem Einschalten, langes Drücken von TASTE 2 oder kurzes Drücken Taste D auf der Fernbedienung. Zweifaches Blinken der ROTEN LED ( Infrarotlicht ist aktiviert. Einfaches Blinken der Roten LED ( Infrarotlicht ist deaktiviert.

5. Videoaufnahme während des Ladevorgangs: Der Ein/Ausschalter muss auf AUS (OFF) stehen. 10 Sekunden warten, bevor das Gerät bedient wird. Wichtig:  TASTE oder die A Taste der Fernbedienung nur kurz drücken um die Funktionen des Gerätes zu aktivieren. Für den entsprechenden Modus die entsprechende Taste drücken. Während das USB-Ladegerät angeschlossen ist, kann der Foto-, Video-, Bewegungserkennungs -Modus aktiviert werden, um während des Ladevorgangs ein Video/Foto aufzunehmen.

6. USB-Modus: Gerät über das Micro USB-Kabel mit dem PC verbinden, zum Öffnen des USB-Diskmodus. Im USB-Auflademodus blinkt die BLAUE LED. Wenn es voll aufgeladen ist leuchtet die BLAUE LED dauerhaft. Wenn keine MicroSD Karte während des Einschaltens eingesteckt ist, blinkt die ROTE LED 10 Sek. und schaltet dann ab. Während des Betriebs, blinkt die ROTE LED 10 Sekunden und schaltet bei geringer Batterieleistung ab. Um zwischen den Modi zu wechseln, die entsprechende in nachstehender Tabelle erwähnte TASTE drücken, bis die beschriebene LED blinkt. Lange die  Taste drücken (oder auf Fernbedienung A). Die BLAUE und ROTE LED leuchten gleichzeitig für 2 Sek. auf und schalten dann ab. Jetzt ist das Gerät ausgeschaltet / im Standby-Modus.

| BLAUE LED dauerhaft | Fotoaufnahme-Standby | Moduswechsel: TASTE drücken oder Taste A auf der Fernbedienung |
| --- | --- | --- |
| BLAUE LED blinkt langsam | Fotoaufnahme alle 10 Sek. |  |
| ROTE LED dauerhaft | Videoaufnahme Standby | Moduswechsel: TASTE 1 drücken oder Taste B auf der Fernbedienung |
| ROTE LED blinkt 3x und schaltet dann ab | Videoaufnahme (max. Dateilänge sind 10 Minuten pro Datei) |  |
| BLAUE und ROTE LED dauerhaft | Bewegungserkennung Standby | Moduswechsel: TASTE 2 drücken oder Taste C auf der Fernbedienung |
| BLAUE und ROTE LED blinken wenn keine Bewegung erkannt wird | Bewegungserkennung ist bereit zur Videoaufnahme |  |
| BLAUE und ROTE LED AUS | Videoaufnahme, wenn Bewegung erkannt wird (max. Dateilänge sind 10 Minuten pro Datei) |  |
| ROTE LED blinkt 2x | Infrarot-Modus aktiviert | Moduswechsel: TASTE 2 lange drücken oder durch kurzes Drücken der Taste D auf der Fernbedienung |
| ROTE LED blinkt 1x | Infrarot-Modus deaktiviert |  |

Datum und Uhrzeit einstellen

Sie müssen ein „Zeitdokument“ (“time document”) erstellen/bearbeiten. Die Einstellungen des Zeitcodes werden für die nächsten Aufnahmen nach einem Neustart der Kamera angewendet. Hinweis: Es funktioniert nicht, das <time.txt> Dokument auf der MicroSD Karte zu ändern. Das Gerät muss per Micro USB-Kabel mit dem Computer verbunden werden.

1. Das Micro USB-Kabel mit dem Gerät und dem Computer verbinden.

2. Gehen Sie zu <My Computer> oder Computer oder Explorer.

3. Die Kamera wird als Wechseldatenträger erkannt.

4. Doppelklick mit linker Maustaste auf den Wechseldatenträger. In dem geöffneten Ordner befindet sich der Foto Ordner und der Video Ordner. DIESE NICHT ÖFFNEN !

5. Bearbeiten Sie das Textdokument mit Namen “Zeit” (“time”) und öffnen Sie “time.txt”   durch Doppelklick mit linker Maustaste.

6. Geben Sie Jahr.Monat.Tag. Stunde:Minute:Sekunde ein. [z.B.: 2016.06.04. 07:30:29]

7. Speichern Sie das Dokument ab und schließen es.

8. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Das Gerät hat nun das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit.

Achtung

( Das Gerät nicht demontieren, da dies zu einem Kurzschluss oder sogar Beschädigung führen kann. ( Das Gerät weder fallen lassen noch schütteln. Dies kann zu einer Beschädigung der inneren Schaltplatten oder der Mechanik führen. ( Verwenden Sie das Gerät bei normalen Temperatur und normaler Luftfeuchtigkeit. ( Legen Sie das Gerät nicht in eine feuchte Arbeitsumgebung, da es nicht wasserdicht ist. ( Verwenden Sie das Gerät nicht direkt in starkem Licht, um Schäden am optischen Gerät zu vermeiden. ( Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit einer hohen Staubdichte, um Staub an der Linse und an anderen Komponenten und eine Beeinträchtigung der Kameraqualität zu vermeiden. ( Setzen Sie das Gerät keiner starken Erschütterung/Vibration aus und verwenden Sie es nicht in hochmagnetischem Feld. ( Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien: Kinder von Batterien fernhalten. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt, zum Arzt oder direkt in ein Krankenhaus gehen! Auf korrekte Polarität (+) und (–) der Batterien achten! Nie alte und neue Batterien oder verschiedene Typen zusammen verwenden. Batterien nie kurzschließen, öffnen, verformen, aufladen! Verletzungsrisiko! Batterien niemals ins Feuer werfen! Explosionsgefahr!

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. Reinigung: Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. Wichtiger Hinweis: Sollte Batterieflüssigkeit aus der Batterie austreten, das Batteriefach mit einem weichen Tuch abwischen. Inverkehrbringer: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland