Technaxx® * Instrukcja obsługi

Zegar na biurko z kamerą FullHD TX-76

Zgodności dla tego urządzenia znajduje się pod poniższym linkiem internetowym: www.technaxx.de/ (w pasku na dole “Konformitätserklärung”). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: support@technaxx.de

(!) Przed pierwszym użyciem upewnić się, że urządzenie jest naładowane.

(!!) Należy używać tylko typ akumulatora 14500 litowo-jonowy wszystko, co jest zawarte w zawartości pakietów. Użycie innych odbywa się na ryzyko użytkownika.

(!!!) Najpierw włożyć kartę MicroSD. W przeciwnym razie opis będzie niezgodny z funkcjami opisanych wskaźników świetlnych.

Funkcje

( Cyfrowy zegar biurkowy ze zintegrowanym kamerą FullHD dła nagrań wideo i zdjęć, detekcja ruchu, noktowizor & funkcja budzika ( Dom i biuro nadzoru ( Cyrowy wyświetlacz czasum także podczas nagrywania ( Konfiguracja 3 razy alarmowych ( Nagrywanie wideo z dźwiękiem & łatwe robienie zdjęć za pomocą pilota ( Nagrywanie wideo z dźwiękiem poprzez detekcja ruchu (do ~5m) ( 6x IR LED do noktowizorów do ~1–3m ( Zdalny do ~10m (otwartej przestrzeni) ( Obsługuje nagrywanie podczas ładowania ( Łatwa obsługa i niewielkie rozmiar

Specyfikacje techniczne

| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 interpolowana, format AVI, 30fps |
| --- | --- |
| Rozdzielczość zdjęcia | 2560 x 1440, format JPEG |
| Czujnik | Czujnik CMOS, 1280 x 720, 2 MP interpolowana, 60° kąt widzenia |
| Pamięć | Obsługuje karty MicroSD(HC) do 32GB (do Klasy 6) |
| Oprogramowanie odtwarzanie | VLC Player/ Media player |
| Zasilanie | Akumulator wymienne 2x 600mAh litowo-jonowe typu 14500 3.7V lub zazilacz DC 5V/1A (nie wliczone) |
| System operacyjny | Win7 / 8 / 8.1 / 10 |
| Czas ładowania / Czas nagrywania ciągły | ~ 5 godzin / ~ 7 godzin |
| Czas czuwania | Video-foto-funkcyjne ~6 dni / tylko zegar ~11 dni |
| Pobór mocy | 160mA/3.7V (tylko wideo), 150mA/3.7V (tylko IR), 30mA/3.7V (tylko zegar) |
| System operacyjny | Win7 / 8 / 8.1 / 10 |
| Waga Wymiary | 139g (z akumulator) / 100g (bez akumulator) (D) 10,4 x (S) 4,4 x (W) 4,9cm |
| Zawartość pakietu | Zegar na biurko z kamerą FullHD TX-76, 2x akumulator (typu 14500 3.7V), Zdalny (z guzikowa CR2032 3V), Kabel Micro USB (do ładowania & przesyłania danych do PC), Instrukcja obsługi |

Uwaga: To urządzenie obsługuje pliki wideo w jakości 1080p. Należy użyć karty pamięci o wysokiej prędkości zapisu. Duży plik wideo zajmuje 0,7GB.

Wstęp: To urządzenie jest HD (1080P 30fps) IR (podczerwień) z zegarem, kamera, pilot zdalnego sterowania, zewnętrznej karty MicroSD i funkcji nagrywania wideo z dźwiękiem i foto / ruchu zegara wykrywania / alarmu / zegar cyfrowego. Posiada także akumulatory o dużej pojemności. Obsługuje karty microSD do 32GB, co zapewnia nieprzerwaną długotrwałą pracę, a pilot ułatwia obsługę.

Wygląd urządzenia* Przód

| 6 IR LED | 6 diod IR LED | Up | W górę |
| --- | --- | --- | --- |
| Set | Ustaw | Kamera | Kamera |
| Down | W dół | LCD | Ekran LCD |

Wygląd urządzenia* Tył

Otworzyć tutaj

| On/Off Switch | Przełącznik włącz/wyłącz | KEY 2 | PRZYCISK 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| MicroSD card (TF slot) | Karta MicroSD (gniazdo TF) | Speaker | Głośnik |
| Micro USB port | Port Micro USB | 1 RED LED | 1 Czerwona LED |
| Power On/Off switch | Włącznik/wyłącznik zasilania | 2 BLUE LED | 2 Niebieskie LED |
| KEY 1 | PRZYCISK 1 | 14500mAh battery | 14500mAh akumulator |

Wkładanie i ładowanie akumulatorów

Otworzyć tylną pokrywę zegara. Włożyć akumulatorki (typu 14500 600mAh 3.7V). Pamiętać o właściwym ustawieniu biegunów. Po włożeniu akumulatorków należy zamknąć pokrywę komory baterii nakładając pokrywę. Do ładowania akumulatorów używać dołączonego kabla Micro USB. Gdy urządzenie się ładuje, wskaźnik powoli miga na NIEBIESKO. NIEBIESKA LED świeci światłem ciągłym, gdy urządzenie jest w pełni naładowane.

Wkładanie karty pamięci

UWAGA: Przed pierwszym użyciem karty pamięci w zegarze biurkowym należy ją sformatować do FAT32 w komputerze. Można użyć karty pamięci MicroSD do 32GB. Kartę MicroSD należy zainstalować przed użyciem funkcji kamery. Upewnić się, że styki karty pamięci są skierowane do komory baterii i że zostały włożone jako pierwsze. Wcisnąć kartę pamięci do zegara - powinno być słyszane kliknięcie. Aby wyjąć kartę, nacisnąć ją ponownie. Karta pamięci wysunie się częściowo z zegara i można ją wyjąć.

Ustawienia funkcji

| Ustawienie godziny: Naciśnij raz SET (USTAW), aby ustawić godzinę, naciśnij przycisk UP/DOWN (GÓRĘ/DÓŁ), aby wybrać aktualną godzinę, naciśnij SET (USTAW), aby ustawić minuty, naciśnij przycisk UP/DOWN (GÓRĘ/DÓŁ), aby wybrać aktualne minuty, następnie naciśnij ponownie SET (USTAW), aby zakończyć ustawienia (zobacz rysunek po prawej stronie). Uwaga: Długie naciśnięcie przycisku w UP/DOWN (GÓRĘ/DÓŁ), aby szybko zmienić godziny i minuty. | Tryb godziny |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ustawienie godziny |  |
|  | Ustawienie minut |  |

| W trybie zegara: Nacisnąć przycisk UP (GÓRĘ), aby przełączyć tryb 12/24-godzinny. Nacisnąć przycisk DOWN (DÓ‎Ł), aby sprawdzić godzinę alarmu. | Tryb 12-godzinny |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tryb 24-godzinny |  |
|  | Alarm ① |  |
|  | Alarm② |  |
|  | Alarm③ |  |

| Ustawienia alarmu: Po ustawieniu godziny nacisnąć przycisk SET (USTAW) do trybu ustawiania alarmu (, ustawić godzinę , nacisnąć przycisk SET (USTAW) po raz drugi, aby ustawić minuty dla alarmu za pomocą przycisków UP (GÓRĘ) i DOWN (DÓŁ), aby dostosować, a następnie nacisnąć przycisk SET (USTAW). Na ekranie pojawi się A.L ON lub A.L OF (zobacz rysunki po prawej stronie). Po zakończeniu ( Alarm, nacisnąć przycisk SET (USTAW) na ( lub ( ustawienie alarmu, w ten sam sposób jak (. Uwaga: Urządzenie powróci do trybu wyświetlania czasu zegara po 20 sekundach bezczynności. |  | ① Tryb alarmu | ② Tryb alarmu | ③ Tryb alarmu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ustawienia alarmu godzina |  |  |  |
|  | Ustawienia alarmu minuty |  |  |  |
|  | Alarm włączony |  |  |  |
|  | Alarm wyłączony |  |  |  |

Zastosowanie urządzenia

Otworzyć tylną pokrywę, podłączyć kartę MicroSD i przełączyć włącznik na ON (Wyłącz). W trybie baterii nacisnąć długo  (lub A na pilocie). Zapali się NIEBIESKA i CZERWONA dioda LED. Po zakończeniu inicjalizacji NIEBIESKA dioda LED świecie światłem stałym. Uwaga: Jeśli karta MicroSD nie jest włożona, CZERWONA dioda LED zaczyna szybko migać i przestaje po kilku sekundach.

Opis przycisków i wskaźników LED

1. Robienie zdjęć: W trybie gotowości (NIEBIESKA dioda LED świeci), naciśnij  KEY (lub A na pilocie), aby wejść w tryb automatycznego robienia zdjęć (NIEBIESKA dioda LED miga powoli). Aparat robi 1 zdjęcie co 10 sekund. Naciśnij krótko  KEY (lub A na pilocie), aby wejść w tryb gotowości.

2. Nagrywanie wideo: W trybie gotowości, nacisnąć KEY1 (lub B na pilocie). NIEBIESKA dioda LED zgaśnie, CZERWONA dioda LED zapali się. Naciśnij KEY1 (lub B na pilocie) ponownie. CZERWONA dioda LED mignie trzy razy a następnie zgaśnie. Jesteś w trybie nagrywania wideo. Uwaga: Maksymalna długość pliku wideo nagrania to 10 minut. Potem tworzony jest nowy plik.

Aby zapisać obraz video: Nacisnąć krótko KEY1 (lub B na pilocie). CZERWONA i NIEBIESKA dioda LED świecą w tym samym czasie, a następnie czerwona światłem stałym, a niebieska gaśnie. Naciśnij KEY1 (lub B na pilocie), aby wejść w tryb gotowości.

3. Wykrywanie ruchu: W trybie gotowości, nacisnąć krótko KEY2 (lub C na pilocie). CZERWONA i NIEBIESKA dioda LED migną raz. Aby wejść w tryb wykrywania ruchu, naciśnij KEY2 (lub C na pilocie). CZERWONA i NIEBIESKA dioda LED migają. Po wykryciu ruchu CZERWONA i NIEBIESKA dioda LED gasną. Aby wyjść z trybu wykrywania ruchu, naciśnij KEY2, aby wejść w tryb gotowości. Uwaga: Minimalna długość nagrania to 30 sekund. Maksymalna długość nagrania to 10 minut. Potem tworzony jest nowy plik.

4. Tryb podczerwieni: W dowolnym trybie po włączeniu, krótko naciśnij przycisk D na pilocie. LED CZERWONA mignie 2x ( co włącza światło podczerwone. LED CZERWONA mignie 1x ( aby wyłączyć światło podczerwone.

5. Nagrywanie wideo podczas ładowania: Włącznik zasilania musi być w pozycji OFF. Trezba też odczekać około 10 sekund przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Ważne: Nie należy naciskać  KEY lub przycisku A długi, aby umożliwić! Najpierw naciśnij A krótkie włączanie i przełączanie między trybem. Po podłączeniu ładowarki USB można włączyć tryb zdjęć, tryb wideo i wykrywania ruchu.

6. Tryb USB: Podłączyć zegar za pomocą kabla Micro USB do komputera, aby wejść w tryb dysku USB. W trybie ładowania przez USB NIEBIESKA LED miga. Po naładowaniu świeci światłem ciągłym. Gdy nie ma włożonej karty MicroSD przy włączeniu, CZERWONA dioda LED miga przez 10 sekund i gaśnie. Podczas pracy, CZERWONA dioda LED miga przez 10 i wyłącza się, kiedy bateria jest wyczerpana. Do przełączania między trybami wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk KEY, wymieniony w poniższej tabeli, aż opisana LED zacznie migać. Długie wciśnięcie włącznika zasilania  (lub A na pilocie), NIEBIESKA i CZERWONA LED zapalają się w tym samym czasie na 2 sekundy i gasną. Teraz urządzenie jest w trybie gotowości.

| NIEBIESKA dioda LED świeci światłem ciągłym | Robienie zdjęć w trybie gotowości | Przełącz tryb, naciskając KEY lub A na pilocie |
| --- | --- | --- |
| NIEBIESKA dioda LED wolno miga | Robienie zdjęć co 10 sekund |  |
| CZERWONA dioda LED świeci światłem ciągłym | Nagrywanie wideo w trybie gotowości | Przełącz tryb, naciskając KEY1 lub B na pilocie |
| CZERWONA dioda LED miga 3x i gaśnie | Nagrywanie wideo (maks. długość pliku to 10 minut na plik) |  |
| CZERWONA i NIEBIESKA dioda LED świecą światłem ciągłym | Wykrywanie ruchu w trybie gotowości | Przełącz tryb, naciskając KEY2 lub C na pilocie |
| NIEBIESKA i CZERWONA dioda LED migają przy braku ruchu | Funkcja wykrywania ruchu jest gotowa do nagrywania wideo |  |
| CZERWONA i NIEBIESKA dioda LED nie świecą | Nagrywanie wideo po wykryciu ruchu (maks. długość pliku to 10 minut na plik) |  |
| CZERWONA dioda LED miga 2x | Tryb podczerwieni włączony: | Zmiana trybu: Naciśnij KEY 2 długi lub KEY D naciskając przycisk krótki na pilocie |
| CZERWONA dioda LED miga 1x | Tryb podczerwieni jest wyłączony |  |

Ustaw dąte i godzinę

Data i godzina zostaną zmienione wideo i zdjęcia w następnym nagraniu. Tworzenie “dokument czasu” pierwszy. Uwaga: to nie dzieło (!) po prostu zmieniając <time.txt> dokumentu na karcie MicroSD. Musi być zmieniona poprzez połączenie komputera.

1. Podłącz kabel USB do kamera i do komputera.

2. Przejdź do <My Computer> lub Komputera lub Explorer.

3. Kamera zostanie rozpoznany jako dysk wymienny twardy.

4. Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na dysku wymiennym. Będzie ona wywołać folder Zdjęcia i Wideo. NIE OTWORZYĆ JE !

5. Edytui dokument tekstowy o nazwie “czas” poprzez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na ”time.txt” dokumentu.

6. Wypełnić w bieżącym Rok.Mies.Dzień. godziny:minuty:sekundy [np: 2016.06.04. 07:30:29]

7. Przejdź do menu Plik i Zapiz, a następnie zamknij plik.

8. Wyłącz urządzenie i restart. Urządzenie ma teraz aktualną datę i godzinę.

Ostrzeżenia

( Nie należy demontować urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia, a nawet uszkodzenia. ( Nie wolno rzucać ani potrząsać urządzeniem, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody lub elementy mechaniczne. ( Używać w temperaturze pokojowej, nigdy w temperaturach. ( Jakie są odpowiednie dla człowieka. Nie umieszczać w wilgotnym środowisku. urządzenie nie jest wodoodporne. ( Nie używać bezpośrednio przy silnym oświetleniu, aby uniknąć uszkodzenia elementu optycznego. ( Nie używać w zapylonym środowisku, aby uniknąć zakurzenia obiektywu i innych komponentów – ma wpływ na jakość pracy kamery. ( Nie poddawać wstrząsom, wibracjom, nie używać w silnym polu magnetycznym. ( Trzymać urządzenie poza zasięgiem małych dzieci.

Bezpieczeństwo i instrukcje dot. baterii: Trzymać baterie poza zasięgiem dzieci. Kiedy dziecko połknie baterię, skontaktować się z lekarzem lub natychmiastowo odwieźć dziecko do szpitala! Sprawdzić rozmieszczenie biegunów (+) i (–) w bateriach! Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nigdy nie korzystać ze starych i nowych baterii różnego typu razem. Nigdy nie powodować zwarcia, otwierać, deformować ani nie rozładowywać baterii! Istnieje ryzyko obrażenia! Nigdy nie wrzucać baterii do ognia! Istnieje ryzyko eksplozji!

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych imożna poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami  gospodarstwa domowego. Czyszczenie: Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. Dystrybutor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy