Technaxx®   *  Návod k obsluze

Systém pro noční vidění „Night Vision TX-73“

# Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek , ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady R&TTE 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště “Konformitätserklärung” dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá.

POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: support@technaxx.de

# Vlastnosti

( Dosah za denního světla až 260m ( Dosah v noci až 100m ( Integrovaný IR osvětlení ( Až 4 násobné přiblížení ( Vyměnitelné dobíjecí baterie ( Doba záznamu až do 3,5 hodiny s plně nabitou baterií ( Ukládání fotografických/video záznamů o velikosti na kartu MicroSD až do 32GB ( Prohlížení fotografií a videa přímo na obrazovce zařízení ( Stativový závit

# Technické údaje

| Snímač | 1.3 megapixelový CCD |
| --- | --- |
| Rozlišení | Video 320x240 (50fps) / Fotografie 2048x1536 |
| Přiblížení / Dosah viditelnosti | 4 násobné / ~260m přes den & ~100m v noci |
| Úhel pohledu / Průměr čočky / Vzdálenost od oka | 16° / 40mm / 12mm |
| Intenzita infračerveného záření / Vlnová délka / Efektivní vzdálenost | 0,5mW / 850nm / ~ 80–100m |
| Minimální ostřící vzdálenost / Dioptrická korekce | 1,8m / –4 až do +4 |
| Úložiště | Karty MicroSD / MicroSDHC až 32GB |
| Připojení | TV výstup |
| Příkon | 1000mAh 5.0V |
| Napájení | 3x baterie LIR123A 750mAh 3.7V s ochrana před přepětím a nadpětím |
| Nabíjení / záznamu / pohotovostní | ~8 hodiny / ~3,5 hodiny přes den & ~3 hodiny v noci / ~2 týdny |
| Hmotnost / Rozměry | 370 g / (D) 18,5 × (Š) 8,3 × (V) 5,8cm |
| Obsah balení | Systém pro noční vidění TX-73, USB napájecí kabel s 2x USB, Adaptér z 3,5mm konektoru na 1x RCA zástrčka, 3x baterie LIR123A, Karta MicroSD 8GB s adaptérem SD karty, Skladovací vak, Čistící hadřík pro objetiv, Ochranný kryt pro objetiv, Návod k obsluze |

# Systém pro noční vidění

## Pohled zleva

## Pohled zprava

## Vložení paměťové karty

Před uvedením zařízení do provozu je do něj zapotřebí vložit paměťovou kartu MicroSD/MicroSDHC (až 32GB). Kartu vložte do zařízení dle obrázku níže. Ujistěte se, že při vkládání kontakty na paměťové kartě směřují k přihrádce pro baterie a jsou do slotu vloženy jako první. Zasuňte kartu do zařízení tak, abyste slyšeli zřetelné zacvaknutí. Pro její vysunutí na kartu opět mírně zatlačte. Paměťová karta se poté částečně vysune ze slotu a bude možné ji lehce vytáhnout.

Poznámka: Před prvním použitím kartu MicroSD/MicroSDHC (až 32GB) naformátujte na systém souborů FAT 32.

## Vložení baterií

Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně zařízení (poblíž hledáčku) odšroubováním šroubu a sejmutím krytu. Vložte dobíjecí baterie (Typ: LIR123A 750mAh 3.7V). Zkontrolujte správnou polaritu baterií. Po vložení baterií opět nasaďte na přihrádku pro baterie její kryt a upevněte jej prostřednictvím šroubu. Baterie budou poté připraveny k použití. K dobíjení baterií používejte dodaný USB kabel. Při nabíjení zařízení bude indikátor blikat ČERVENĚ.

Poznámka: Pokud se na displeji zobrazí symbol , znamená to, že baterie jsou vybité. V případě, že zařízení nebudete více než 10 minut používat, přejde do úsporného režimu. Indikátor zůstane svítit, aby bylo zřejmé, je zařízení stále v provozu. Pro návrat z úsporného režimu stiskněte libovolné tlačítko.

## Připojení k TV

Pomocí dodaného TV kabelu je možné zařízení připojit k televizoru. Zapojte TV kabel (3,5mm konektor na 1x RCA konektory) do zařízení a televizoru dle následující ilustrace a zapněte zařízení. Na televizoru zvolte jako zdroj vstupního signálu AV port. Obraz ze zařízení bude zobrazen přímo na obrazovce televizoru.

# Nastavení pro použití

## Rukojeť

Rukojeť lze přizpůsobit velikosti ruky. Stačí rukojeť jednoduše uvolnit z držáků na těle zařízení, přitáhnout nebo povolit popruh, vsunout jej zpět do držáků a utáhnout.

## Funkce

Zařízení je během dne možné používat jako klasický dalekohled. V noci infračervený snímač zachycuje zbývající světlo, jehož intenzita je v zařízení několikanásobně zvětšena. Výsledný obraz je poté přenesen do hledáčku. Po zapnutí zařízení se v hledáčku, kromě obrazu samotného, zobrazuje také několik symbolů.

V oblasti ① bude zobrazen symbol režimu videanebo fotografování. Nastavení režimu záznamu lze jednoduše změnit pomocí tlačítka/. V režimu fotografování lze pomocí tlačítkapořídit snímek. V režimu videa slouží tlačítkorovněž pro spuštění záznamu. Opětovným stisknutím tlačítkapozastavíte záznam. Nahrávání ukončíte prostřednictvím tlačítka /.

V oblasti ②  bude v režimu videa zobrazena maximální délka trvání záznamu, zatímco v režimu fotografování zde bude uveden počet snímků, které je ještě možné pořídit. Hodnota v obou případech závisí na zbývající kapacitě paměťové karty.

Stav baterií je uveden v oblasti ③.

Symbol v oblasti ④ indikuje přítomnost paměťové karty. Pokud se v zařízení žádná paměťová karta nenachází, bude přes celou obrazovku hledáčku zobrazen nápis „No card“. Poznámka:  Záznam videa bude rozdělen do dílčích klipů s délkou 4:59. Během provozu zařízení bude indikátor LED neustále svítit ZELENĚ.

## Prohlížení záznamů

Pomocí zařízení je možné také prohlížet pořízené fotografie a videozáznamy. Do režimu prohlížení přejdete stisknutím a podržením tlačítka [◄] přibližně 3 vteřiny.

U videozáznamů bude v levém spodním rohu zobrazen symbol . Pokud se v této oblasti žádný symbol nenachází, jedná se o fotografii. Mezi jednotlivými záznamy můžete procházet prostřednictvím tlačíteka /. Krátkým stiskem tlačítka ◄ spustíte přehrávání videa. Opětovným stiskem tlačítka v průběhu přehrávání jej pozastavíte. V případě, že chcete přehrávání zastavit úplně, stiskněte a podržte tlačítko ◄ cca 3 vteřiny. Do režimu záznamu se vrátíte stisknutím a podržením tlačítka ◄ v případě, že neprobíhá přehrávání žádného videa.

Poznámky a upozornění se k bezpečnému používání

► Nesprávné použití zařízení a jeho příslušenství může být nebezpečné, hrozí ublížení na zdraví, poškození nebo zničení přístroje. Žádáme vás proto, abyste si přečetli a striktně dodržovali následující poznámky a upozornění vztahující se k bezpečnému používání.

► Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití. Není vhodné pro profesionální použití.

► Zařízení a jeho příslušenství smí používat pouze osoby, které jsou fyzicky a psychicky způsobilé k jeho bezpečnému použití. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si s tímto zařízením nebudou hrát. Nebezpečí pro děti a osoby se sníženou schopností používání elektronických zařízení. Vždy udržujte příslušenství a obalové materiály mimo dosah dětí, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, otravě nebo udušení. 
► Nepokládejte na zařízení, nebo do jeho bezprostřední blízkosti, nádoby naplněné tekutinou, například vázy nebo sklenice. Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

► Nepokoušejte se zařízení rozebrat, modifikovat nebo opravit. Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

► Pokud se do zařízení dostane cizorodý předmět nebo tekutina, vypněte jej z provozu a vyjměte baterie. Nechte zařízení důkladně vyschnout. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

► Pokud zařízení upustíte nebo dojde k poškození vnějšího obalu, vypněte jej z provozu a vyjměte baterie. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

► Neskladujte zařízení na místě, ve kterém může docházet k výraznému růstu teploty. Mohlo by dojít poškození vnějšího obalu nebo vnitřních součástí a následně požáru.

► Nezakrývejte zařízení textiliemi a nepokládejte jej na ně. Mohlo by dojít k nashromáždění tepla uvnitř zařízení, které by následně způsobilo deformaci vnějšího obalu a nebezpečí požáru.

► Nepozorujte zařízením zdroje intenzivního světla, jako jsou světla vozidel, pouliční lampy nebo dopadat přímé sluneční světlo.

► Pokud zařízení přenesete ze studeného do teplého prostředí, počkejte před jeho použitím alespoň 3 hodiny. Takový přechod způsobí kondenzaci vlhkosti, která může bez aklimatizace způsobit poškození elektronických součástí zařízení.

► Pokládejte zařízení pouze na stabilní povrchy. V opačném případě hrozí pád zařízení, který může způsobit zranění nebo škody na majetku. Neumisťujte na zařízení, nebo do jeho bezprostřední blízkosti, zdroje ohně, jako jsou např. svíčky.

► Dbejte na to, abyste zařízení neupustili a ničím do něj nevráželi. Manipulujte se zařízením opatrně. V opačném případě hrozí poškození zařízení.

► Nepoužívejte zařízení během řízení nebo běhu. Vaše nepozornost by mohla způsobit dopravní nehodu.

► Poškození elektronických součástí a objektivu způsobené předvídatelnými vnějšími vlivy, jako např. nárazy nebo pády, nejsou kryty zárukou.

Upozornění týkající se bezpečnosti a likvidace baterií: Uchovávat mimo dosah dětí. Pokud dítě omylem baterii(e) spolkne, neprodleně vyhledat lékaře nebo nemocnici! Věnovat pozornost předepsané polaritě (+) a (–) baterií! Vyměňovat pouze celou sadu baterií; nepoužívat současně staré a nové baterie nebo baterie různého typu. Baterie nikdy nezkratovat, neotvírat, nedeformovat a nenabíjet! Nebezpečí poranění! Nevhazovat baterie do ohně. Nebezpečí výbuchu! Použité baterie ihned vyjmout z přístroje a pokud nebudou po dlouhou dobu používány, zlikvidovat je.

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

# Text boxes

Spuštění/zastavení záznamu

Pořízení fotografie

Záznam/přehrání

Start/přerušení/zastavení

Rukojeť

Režim videa/fotografie

Objektiv

Stavové LED

Stativový závit

Infračervený snímač

Rukojeť

Přihrádka pro baterie

Objektiv

Hledáček

Infračervený snímač

Vypínač

Stativový závit

Slot pro paměťovou kartu

a konektor TV/DC

Zařízení disponuje třemi možnostmi, jak optimalizovat zobrazení objektu před objektivem. Zapněte zařízení pomocí vypínače. Stejně jako v případě dalekohledu, otáčením kroužku na hledáčku můžete přizpůsobit zobrazení vlastnímu zraku.

(1) Nastavení hledáčku pro parametry vašeho zraku není nutné opakovat. Při příštím použití zůstane zachováno.

(2) Pomocí otáčení kroužku na objektivu můžete zaostřit na požadovaný objekt.

(3) Zařízení v noci automaticky přejde do infračerveného režimu. Toto kolečko slouží pro ostření v infračerveném režimu.

Poznámka: Nedívejte se pomocí zařízení do zdrojů intenzivního světla, např. slunce. Může dojít k vážnému poškození zraku a zařízení.