Technaxx®

Okulary sportowe-wideo Full HD 1080P TX–25 Instrukcja użytkowania

Deklaracja zgodności: www.technaxx.de/ (w dolnym pasku “Konformitätserklärung”)

# Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji użytkowania.

# Cechy

( Nagrywanie wideo w czasie rzeczywistym z doskonałej jakości obrazu

( HD obiektyw kamery z kącie widzenia 142° i czujnik CMOS z 5 megapikseli

( Rozdzielczość wideo Full HD 1920x1080P z 25fps, format AVI

( Rozdzielczość fotograficzna interpolowana 15M pikseli 4480x3360, format JPEG

( Soczewki przeciwsłoneczne UV400 wymienne w 3 kolorach

( Zintegrowany akumulator litowo-jonowy-polymere bateria 400mAh

( Obsługuje karty pamięci MicroSD do 32GB (zalecana Klasa 10)

( Przyjazne dla użytkownika sterowanie za pomocą jednego przycisku

( Łatwe podłączenie do PC/laptopów, bez sterowników

( Design elegancki, stylowy, sportowy

Zawartość pakietu: Okulary sportowe-wideo Full HD 1080P TX–25, Kabel USB, Zasilacz 5V DC 1A, Futerał ochronny z zamkiem błyskawicznym i pętlą na dłoń,        1 para szklanki okulary w ciemnoszary/żółty/niebieski, Ściereczka do czyszczenia, Instrukcja użytkowania

Konstrukcja

Wymiana szkieł

Wymiana szkieł jest niezwykle łatwa. Czystymi palcami przytrzymać środek szkła i odczepić od oprawki, najpierw jedną stronę, następnie drugą. Prosimy zachować ostrożność, gdyż w wyniku zbyt dużego nacisku delikatne kołeczki mogą ulec uszkodzeniu. Z samymi szkłami również należy się obchodzić z zachowaniem ostrożności, by ich nie zarysować.

Ładowanie wbudowanego akumulatora

Podłączyć urządzenia do gniazda USB komputera lub podłączyć zasilacz. Podczas ładowania czerwona dioda LED bez przerwy błyska. W chwili, gdy czerwona dioda LED zacznie świecić stałym światłem, akumulator jest w pełni naładowany. Zalecany czas ładowania wynosi 4 godziny.

Uwaga: Rejestracja wideo i robienie zdjęć możliwe jest tylko wtedy, gdy w gnieździe znajduje się karta MicroSD*.

[* Karta nie wchodzi w skład zestawu w chwili zakupu urządzenia!]

Formatowanie karty MicroSD – Ważne sugestie!

Włożyć kartę MicroSD* oraz włączyć urządzenie. W przypadku, gdy karta nie jest (!) kompatybilna z systemem, czerwona dioda LED włączy się, lecz przez 20 sekund będzie błyskać bardzo powoli. Jest to rodzaj ostrzeżenia informującego o konieczności sformatowania karty MicroSD przed jej użyciem.

Uwaga: W wyniku formatowania karty MicroSD wszystkie zapisane na niej informacje zostaną skasowane. Zatem przed sformatowaniem karty prosimy je zapisać!

Nacisnąć przycisk ON/OFF, co spowoduje bardzo szybkie miganie diody LED informujące o formatowaniu karty. Po zakończeniu formatowania można uruchomić inne funkcje. W przypadku braku działań ze strony użytkownika w czasie 20 sekund urządzenie samoczynnie się wyłączy.

Sposób korzystania z okularów

(1) Włożyć kartę MicroSD (do 32GB, zalecana Klasa 10 o dużej prędkości lub wyższa).

(2) Nacisnąć przycisk nr 1 (WŁ./WYŁ./Rejestracja/Odtwarzanie) na kilka sekund, aż włączy się czerwona dioda LED.

(3) Włączona czerwona dioda LED zacznie błyskać. Urządzenie automatycznie rozpocznie rejestracje obrazu wideo, gdy karta MicroSD jest sformatowana jako Windows FAT32. W innym przypadku, po 3-5 sekundach urządzenie się wyłączy!

(4) Celem wyłączenia urządzenia należy nacisnąć i przez kilka sekund przytrzymać wciśnięty przycisk ON/OFF, aż zgaśnie czerwona dioda LED.

Rejestracja wideo

(1) Nacisnąć przycisk ON/OFF, co spowoduje włączenie urządzenia i miganie CZERWONEJ DIODY. W tej chwili rozpoczyna się rejestracja wideo.

(2) Ponowne naciśnięcie przycisku ON/OFF powoduje wstrzymanie rejestracji. CZERWONA dioda LED świeci teraz CIĄGŁYM, CZERWONYM ŚWIATŁEM. W chwili, gdy dioda świeci CIĄGŁYM, CZERWONYM ŚWIATŁEM, można zrobić zdjęcie naciskając ten sam przycisk, lub też wznowić rejestrację wideo przyciskając przycisk przez 3 sekundy.

(3) Co 10 minut urządzenia samoczynnie zapisuje jeden plik.

(4) W przypadku, gdy w trybie czuwania urządzenia użytkownik przez 2 minuty nie wykona żadnej operacji, urządzenie wyłączy się samoczynnie.

Robienie zdjęć

W trybie czuwania urządzenia naciśnięcie przycisku On/OFF spowoduje zrobienie jednego zdjęcia. Jednorazowe błyśnięcie diody LED sygnalizuje zrobienie i zapisanie zdjęcia, po czym dioda LED ponownie zacznie świecić ciągłym, czerwonym światłem.

Podgląd plików na komputerze

Chcąc przeglądnąć pliki na komputerze wystarczy podłączyć urządzenie do gniazda USB komputera za pomocą dołączonego kabla USB.

Urządzenie zostanie rozpoznane przez komputer jako zewnętrzne urządzenie pamięci, a zależnie od ustawień komputera może on automatycznie powiadomić o wykryciu nowego urządzenia. Jeśli tak się stanie, należy wybrać opcję „Otwórz folder by zobaczyć pliki”.

Jeśli urządzenie nie zostanie (!), wykryte automatycznie, należy kliknąć na ikonę Start na pulpicie. Wybrać „Mój komputer” jeśli korzysta się z oprogramowania Windows, lub „Komputer” w przypadku korzystania z Windows Vista lub WIN7. Urządzenie powinno pojawić się na liście Urządzeń zewnętrznych w części „Zewnętrzne urządzenia pamięci”.

Korzystanie z urządzenia jako kamery internetowej

Chcąc wykorzystać urządzenie jako kamerę internetową najpierw należy wyjąć kartę MicroSD z gniazda karty, po czym podłączyć urządzenie do gniazda USB komputera. Następnie w zakładce „Mój komputer” wyszukać „Kamery standardowej", lub wyszukać „Ustawienia wideo” w programie Skype. Jeśli połączenie jest prawidłowe, pojawi się ekran kamery internetowej. Nie ma możliwości rejestracji dźwięku!

Ustawienie godziny i daty

(1) Gdy urządzenia znajduje się w trybie czuwania należy podłączyć je do komputera za pomocą dołączonego kabla USB, co spowoduje wyświetlenie informacji o jego wykryciu.

(2) Wybrać opcję zapisu w katalogu głównym.

(3) W katalogu głównym utworzyć dokument time.txt i wprowadzić informacje o aktualnej dacie i godzinie w następującym formacie:

rok.miesiąc.godzina dnia:minuta:sekunda

Przykład: 2013.03.14 05:50:01 lub

rok miesiąc dzień godzina:minuta:sekunda 2013 03 14 05:50:01

(4) Chcąc usunąć etykietę czasową z nagrań wideo i zdjęć należy wprowadzić niewłaściwą datę i godzinę.

Przykład: 2012.01.26 20:30:01), przy kolejnej rejestracji wideo i fotografii etykieta czasowa zostanie usunięta.

Ustawienie rozdzielczości wideo

(1) Gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania należy podłączyć je do komputera za pomocą dołączonego kabla USB, a po wykryciu urządzenia wybrać opcję zapisu w katalogu głównym.

(2) W katalogu głównym utworzyć plik size.txt; wpisanie cyfry „1” spowoduje ustawienie rozdzielczości wideo 1280x720P przy 50fps, wpisanie cyfry „0” spowoduje ustawienie rozdzielczości wideo 1920x1080P przy 25fps, a wpisanie cyfry „2” spowoduje ustawienie rozdzielczości wideo 1440x1080P przy 30fps.

Domyślną rozdzielczością systemu jest 1440x1080P 30fps.

Podgląd wideo

Jeśli zamierzają Państwo przeglądać pliki na komputerze, zalecamy skorzystanie z odtwarzacza CLV Player. Najnowszą wersję tego odtwarzacza można bezpłatnie pobrać ze strony http://www.videolan.org.

Wykrywanie i usuwanie usterek

P: Urzędzie nie reaguje na naciśnięcie żadnego przycisku.

O: Tak się zwykle dzieje, gdy w zbyt krótkim czasie urządzenie odbiera zbyt wiele poleceń. Chcąc zresetować urządzenie należy nacisnąć przycisk ON/OFF na kilka sekund, do chwili, gdy urządzenie się wyłączy.

P: Po 10 sekundach szybkiego błyskania czerwonej diody urządzenie samoczynnie się wyłącza.

O: Takie zjawisko ma miejsce w sytuacji, gdy karta pamięci jest pełna. Istotne dane należy zapisać na innym nośniku pamięci, po czym usunąć zawartość karty.

P: Po 10 sekundach świecenia czerwonej diody stałym światłem urządzenie samoczynnie się wyłącza.

O: Takie zjawisko ma miejsce w sytuacji, gdy w urządzeniu nie ma karty pamięci. Prosimy włożyć kartę o dużej prędkości przesyłu danych.

P: Po 4 sekundach błyskania czerwonej diody urządzenie samoczynnie się wyłącza.

O: Niski stan naładowania akumulatora urządzenia. Prosimy doładować akumulator urządzenia przez kable USB lub podłączając je do zasilacza.

P: Odtwarzając pliki wideo słychać dźwięk, lecz nie widać obrazu.

O: Najczęstsza przyczyną takiego zjawiska jest fakt, że zainstalowany w komputerze odtwarzacz nie obsługuje plików tego typu. Prosimy skorzystać z odtwarzacza CLV, który można bezpłatnie pobrać ze strony http://www.videolan.org.

Techniczne specyfikacje

| Obiektyw i Czujnik | HD kącie widzenia 142° i czujnik CMOS z 5 megapikseli |
| --- | --- |
| Rozdzielczość wideo | Full HD 1920x1080P z 25fps, format AVI |
| Opcjonalne rozdzielczości wideo | 1440x1080P 30fps, format AVI 720P 1280x720P 50fps, format AVO Full HD 1920x1080P 25fps, format AVI |
| Rozdzielczość foto | 15M pikseli 4480 x 3360, format JPEG |
| Audio | Rejestracja dźwięku nie jest możliwa tylko z nagrán rejestracja wideo |
| Karta pamięci | MicroSD* do 32GB (zalecana Klasa 10) [*nie wliczone] |
| Bateria | Zintegrowany akumulator litowo-jonowy-polymere bateria 400mAh |
| Czas ładowania bateria | ~ 1,5 godziny (ładowany przez gniazdo USB) |
| Czas odtwarzania bateria | Rejestracja wideo ~ 1 godzina |
| Materiał ramy | ABS + PC |
| USB | MINI 8Pin |
| Zasilacz | 5V DC 1A |
| Pobór mocy | < 0,8 W |
| Systemy operacyjne | Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP i kompatybilny z MAC |
| Oprogramowanie do odtwarzania | Windows Media Player, Real Player, Stormcodec |
| Waga / Wymiary | 56 g / (D) 16,5 x (S) 7,7 (złożonymi zausznikami) x (W) 4,8 cm |

Bezpieczeństwo i instrukcje dot. Baterii: Trzymać baterie poza zasięgiem dzieci. Kiedy dziecko połknie baterię, skontaktować się z lekarzem lub natychmiastowo odwieźć dziecko do szpitala! Sprawdzić rozmieszczenie biegunów (+) i (–) w bateriach! Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nigdy nie korzystać ze starych i nowych baterii różnego typu razem. Nigdy nie powodować zwarcia, otwierać, deformować ani nie rozładowywać baterii! Ryzyko obrażenia! Nigdy nie wrzucać baterii do ognia! Istnieje ryzyko wybuchu!

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych imożna poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. Czyszczenie: Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami (czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką). Nie używać agresywne materiały/rozpuszczalników/żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. Ważna uwaga: Jeśli z baterii wycieka płyn, wytrzeć obudowę całkowicie do sucha za pomocą miękkiej szmatki!

Dystrybutor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

# Text boxes

- Przycisk: WŁ./WYŁ.,

Rejestracji, Odtwarzania

- Gniazdo karty MicroSD

- USB / Gniazdo zasilania