Technaxx®

Gafas de sol vídeo-deportes Full HD 1080P TX–25 Manual del usuario

Declaración de Conformidad: www.technaxx.de/ (en la barra inferior “Konformitätserklärung”)

# Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual.

# Características

( Grabación de vídeo en tiempo real con sonido en calidad de imagen brillante

( HD lente de la cámara con 142° de gran angular y sensor CMOS de 5 megapíxeles

( Resolución de vídeo Full HD 1920x1080P con 25fps, formato AVI

( Resolución de foto interpolada 15 megapíxeles 4480x3360, formato JPEG

( Lentes de protección solar UV400 intercambiables en 3 colores

( Batería integrada recargable de litio-ión-polímero 400mAh

( Admite tarjetas de memoria MicroSD hasta 32GB (se recomienda Clase 10)

( Operación con un botón sólo de fácil manejo

( Fácil conexión con PC/Portátiles, no se necesita un driver

( Diseño elegante, con estilo y deportivo

Contenido del paquete: Gafas de sol vídeo-deportes Full HD 1080P TX-25, Cable USB, Adaptador de corriente 5V CC 1A, Carcasa de protección con cremallera y cinta de mano, 1 par de lentes en gris oscuro/amarillo/azul, Paño de limpieza, Manual del usuario

Estructura

Cambio de las gafas

El cambio de las gafas es muy fácil. Sujete por el centro de un cristal con los dedos limpios y sáquelo de la montura, primero un lado, luego el otro. Hágalo con mucho cuidado, porque los pequeños pasadores en ambos lados del cristal podrían romperse si el cristal se maneja muy bruscamente. Maneje también las gafas con cuidado, de lo contrario podrían aparecer arañazos.

Carga de la batería incorporada

Conecte el dispositivo a un puerto USB de su PC o enchúfelo a una fuente de alimentación de CA con el adaptador de corriente que se incluye. Mientras se carga, el LED rojo parpadea constantemente. Cuando el LED rojo queda como una luz roja fija la batería está completamente cargada. Se recomienda un tiempo de carga de   4 horas.

ATENCIÓN: Grabar vídeo o tomar fotos sólo es posible cuando en la ranura de la tarjeta MicroSD hay insertada una tarjeta MicroSD*. [*¡La tarjeta no se incluye en la entrega!)

Formato de una tarjeta MicroSD – ¡Sugerencias importantes!

Inserte una tarjeta MicroSD* y encienda el dispositivo. En el caso de que la micro tarjeta no sea (¡!) compatible con el sistema, el LED rojo se enciende, pero parpadea muy lentamente durante 20 segundos. Es una especie de sistema de alerta de que hay que formatear la tarjeta MicroSD antes de su uso.

Atención: Cuando se formatea una tarjeta MicroSD, toda la información de la tarjeta será eliminada. Por lo tanto, ¡guarde la información antes de formatear!

Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO, el LED rojo parpadea muy rápido para formatear la tarjeta. Después de formatear, puede iniciar otras operaciones. Si no se realiza ninguna acción durante un período de 20 segundos, el dispositivo se apagará automáticamente.

Empezar a usar las gafas

(1) Inserte una tarjeta MicroSD (hasta 32GB, se recomienda de alta velocidad Clase 10 o superior).

(2) Para poner en marcharlo, apriete el botón nº1 (Encendido/Apagado/Grabación/ Reproducción) durante unos segundos, hasta que el LED esté rojo.

(3) A continuación, el LED rojo está encendido y comienza a parpadear. El dispositivo inicia automáticamente la grabación del vídeo cuando la tarjeta MicroSD tiene formato Windows FAT32. ¡De lo contrario, se apagarlo después de 3-5 segundos!

(4) Para apagar el dispositivo, mantenga apretado el botón de ENCENDIDO/ APAGADO durante unos segundos, hasta que se apague el LED rojo.

Grabación de vídeo

(1) Apriete el botón de ENCENDIDO/APAGADO y el dispositivo se enciende y empieza a parpadear en ROJO. Ahora usted ya está grabando un vídeo.

(2) Apriete el botón de ENCENDIDO/APAGADO de nuevo para detener la grabación. El LED ROJO es ahora un ROJO FIJO. Cuando la luz es ROJA FIJA, puede apretar el botón una vez para tomar una fotografía o puede mantener pulsado el botón durante 3 segundos y soltar para iniciar la grabación de un vídeo.

(3) Cada 10 minutos, el dispositivo guarda automáticamente un archivo.

(4) Si no hay ninguna operación en espera durante 2 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente.

Tomar fotos

Para tomar fotos cuando el dispositivo está en modo de espera, apriete el botón de ENCENDIDO/APAGADO una vez para tomar una foto. El LED rojo parpadea una vez para indicar que está capturando y guardar la foto y, a continuación, el LED rojo vuelve a luz roja fija.

Ver los archivos en un ordenador

Para visualizar los archivos en un ordenador, basta con conectar el dispositivo con el cable USB adjunto a un puerto USB de un ordenador.

Se conectará como una unidad extraíble, y en función de la configuración de su PC, puede notificar automáticamente que se ha detectado nuevo hardware. Si es así, seleccione Abrir Carpeta para ver los archivos.

¡Si no de detecta automáticamente, haga clic en Inicio en el escritorio¡ Seleccione “Mi Pc” si está utilizando Windows, o “Equipo” si está utilizando Windows Vista o WIN7. El dispositivo debería aparecer como un disco extraíble en la sección “Dispositivos con almacenamiento extraíble”.

Utilizar el dispositivo como una Webcam

Para utilizar el dispositivo como una webcam, en primer lugar tiene que sacar la tarjeta MicroSD de la ranura de tarjetas MicroSD y conectar el dispositivo a un puerto USB del ordenador. A continuación, el disco “Cámara estándar” aparece en "mi ordenador", haga clic en ella y en su ordenador aparecerá una pantalla de webcam. ¡No es posible la grabación de audio!

Configuración de Fecha y Hora

(1) En estado de espera, conecte el dispositivo a un ordenador con el cable USB adjunto hasta que aparezca la unidad.

(2) Haga clic en la unidad en el directorio raíz.

(3) En el directorio raíz cree un archivo de texto con el nombre time.txt, introduzca la fecha y hora actuales con el siguiente formato:

año.mes.día hora:minutos:segundos

Ejemplo: 2013.03.14 05:50:01 o

año mes día hora: minutos:segundos 2013 03 14 05:50:01

(4) Para eliminar la marca de tiempo en los vídeos y las fotos, introduzca una fecha y hora que no sean reales.

Por ejemplo: 2012.01.26 20:30:01, en la siguiente grabación la fecha y la hora se quitarán de los vídeos y las fotos.

Ajuste de resolución de vídeo

(1) En estado de espera, conecte el dispositivo al ordenador mediante el cable USB hasta que aparezca la unidad, haga clic en la unidad en el directorio raíz.

(2) En el directorio raíz cree un documento de texto con el nombre size.txt, introduzca un número “1” para obtener una resolución de vídeo de 1280 x 720P a 50fps, introduzca un número “0” para obtener una resolución de vídeo de 1920 x 1080P a 25fps, introduzca un número “2” para obtener una resolución de vídeo de 1440 x 1080P a 30fps.

El sistema estará por defecto con 1440x1080P a 30fps.

Visualización de un vídeo

Si tiene pensado ver los archivos en el ordenador, le sugerimos usar VLC Player. La versión más reciente se puede descargar sin coste de http://www.videolan.org.

Búsqueda de fallos

P: El dispositivo parece haberse congelado y no reacciona cuando se aprietan los botones.

R: Por lo general, esto ocurre si el dispositivo recibe demasiadas órdenes en muy poco tiempo. Para restablecer el dispositivo, apriete el botón de ENCENDIDO/APAGADO durante unos segundos.

P: La luz roja del dispositivo parpadea rápidamente durante 10 segundos y se apaga automáticamente.

R: Esto sucede cuando la micro tarjeta de memoria está llena, por favor, mueva la información a otro almacenamiento y vacíe la tarjeta micro.

P: La luz roja del dispositivo está fija durante 10 segundos y se apaga automáticamente.

R: Esto ocurre cuando no hay tarjeta MicroSD en el dispositivo, inserte una tarjeta de MicroSD (hasta 32GB).

P: El indicador led rojo parpadea rápidamente durante 4 segundos y se apaga automáticamente.

R: el dispositivo se encuentra en estado de batería baja, por favor, utilice un cable USB o cargador de corriente para cargar el dispositivo.

P: Cuando se reproduce un vídeo, puedo escuchar el audio, pero no hay vídeo.

R: Esto ocurre más a menudo si el reproductor multimedia del equipo tiene problemas con los archivos. Intente usar VLC player, que se puede descargar de forma gratuita en http://www.videolan.org.

Especificaciones técnicas

| Lente y Sensor | HD gran angular 142° y sensor CMOS de 5 megapíxeles |
| --- | --- |
| Resolución vídeo | Full HD 1920x1080P mit 25fps, AVI Format |
| Resoluciones de vídeo opcionales | 1440x1080P 30fps, formato AVI 720P 1280x720P 50fps, formato AVI Full HD 1920x1080P 25fps, formato AVI |
| Resolución foto | 15M píxeles 4480 x 3360, formato JPEG |
| Audio | La grabación de audio puro no es posible, sólo con grabaciones de vídeo |
| Tarjeta de memoria | MicroSD* hasta 32GB (se recomienda Clase 10) [*no incluido en contenido del paquete] |
| Batería | Batería integrada recargable de litio-ión-polímero 400mAh |
| Tiempo de carga (batería) | ~ 1,5 horas (se carga a través de la conexión USB) |
| Tiempo de grabación (batería) | Grabación vídeo ~ 1 hora |
| Material de las monturas | ABS + PC |
| USB | MINI 8Pin |
| Adaptador de corriente | 5V CC 1A |
| Consumo de energía | < 0,8 W |
| Sistemas operativos | Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP und kompatibel mit MAC |
| Software reproductor | Windows Media Player, Real Player, Stormcodec |
| Peso / Dimensiones | 56 g / (L) 16,5 x (An) 7,7 (arcos plegados) x (Al) 4,8 cm |

Consejos de seguridad y eliminación de pilas: Mantenga los niños alejados de las pilas. Si un niño se traga una pila, acuda al médico o lleve al niño a un hospital inmediatamente. Siga la polaridad correcta (+) y (–) de las pilas. Cambie todas las pilas simultáneamente. No utilice nunca pilas nuevas y viejas, ni de diferentes tipos al mismo tiempo. ¡No cortocircuite, abra, deforme ni cargue las pilas! ¡Riesgo de lesiones! ¡No tire nunca las pilas al fuego! ¡Riesgo de explosión!

Consejos para la protección del medio ambiente: Materiales de paquetes son materias primas y se pueden reciclar. No elimine los dispositivos antiguos ni las pilas antiguas con los residuos domésticos. Limpieza: Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución (limpie el dispositivo con un paño limpio). No utilice materiales rugosos, de grano grueso/disolventes/productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. Aviso importante: Si se produce una fuga de líquido de las pilas, limpie el compartimento de las mismas con un paño suave seco.

Distribuidor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

# Text boxes

- Botón de:

Encendido/Apagado,

Grabación, Reproducción

- Ranura tarjeta MicroSD

- Puerto USB / de carga