Technaxx®

Video-Sport-Zonnebril Full HD 1080P TX–25 Gebruiksaanwijzing

Verklaring van de Conformiteit: www.technaxx.de/ (in de onderste balk “Konformitätserklärung”)

# Lees voordat u het toestel de eerste keer gebruikt de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

# Bijzonderheden

( Real-time video-opname met geluid in briljante beeldkwaliteit

( HD-camera lens met 142° groothoek en 5 megapixel CMOS sensor

( Videoresolutie Full HD 1920x1080P met 25fps, AVI-formaat

( Fotoresolutie geïnterpoleerd 15 megapixel 4480 x 3360, JPEG-formaat

( Verwisselbare bescherming tegen de zon lenzen UV400 in 3 kleuren

( Geïntegreerde oplaadbare lithium-ion-polymeer batterij 400mAh

( Ondersteunt MicroSD geheugenkaarten tot 32GB (Klasse 10 wordt aanbevolen)

( Gebruikersvriendelijke bediening met een knop bediening

( Eenvoudige verbinding met PC/Notebook, geen driver benodigd

( Elegant, modieus, sportief design

Inhoud van de verpakking: Video-Sport-Zonnebril Full HD 1080P TX–25, USB-kabel, Voedingsadapter 5V DC 1A, Beschermhoes met rits en polsriem, 1 paar lenzen in donkergrijs/geel/blauw, Schoonmaakdoek, Gebruiksaanwijzing

Onderdelen

Wisselen van de glazen

Het wisselen van de glazen is erg gemakkelijk Houdt het glas met schone vingers in het midden vast en klik het uit het montuur. Eerste de ene kant, dan de andere. Doe dit wel voorzichtig, omdat de pennetjes aan beide zijden van het glas kunnen breken als het glas te ruw wordt behandeld. Behandel de glazen zelf ook met zorg, omdat ze anders kunnen krassen.

Opladen van de geïntegreerde batterij

Sluit de zonnebril aan op een USB-poort op uw PC of sluit hem aan op het lichtnet met de meegeleverde lichtnetadapter. Tijdens het laden knippert de rode LED constant. Zodra de LED constant rood blijft branden is de batterij volledige opgeladen. Er wordt een oplaadtijd van 4 uur aanbevolen.

LET OP: Het maken van video-opnamen of het nemen van foto's is uitsluitend mogelijk als er een MicroSD*-kaart in de sleuf voor de micro-SD-kaart is geplaatst.

[* De kaart is niet in de levering inbegrepen!]

Het formatteren van een micro-SD-kaart – belangrijke tips!

Voer een MicroSD*-kaart in en schakel de zonnebril in. Als de MicroSD-kaart niet (!) compatibel is met het systeem, gaat de rode LED aan, maar knippert langzaam gedurende 20 seconden. Dit is een waarschuwing van het systeem dat u de micro-SD-kaart dient te formatteren voordat u hem kunt gebruiken.

Let op: Bij het formatteren van en micro-SD-kaart wordt alle informatie op de kaart gewist. Maak daarom een back-up van de informatie op voordat u de kaart formatteert!

Druk de knop AAN-/UIT-toets. De rode LED knippert zeer snel om aan te geven dat de kaart wordt geformatteerd. Na het formatteren kunt u andere handelingen uitvoeren. Als er gedurende 20 seconden geen handelingen worden uitgevoerd, schakelt de zonnebril automatisch uit.

Begin de zonnebril te gebruiken

(1) Voer een micro-SD-kaart in (maximaal 32GB, een kaart van Klasse 10 met hoge snelheid of meer wordt aanbevolen).

(2) Houdt om de zonnebril in te schakelen toets nr. 1 (AAN-UIT/Opnemen/Afspelen) gedurende enkele seconden ingedrukt, totdat de rode LED aan gaat.

(3) De rode LED gaat aan en begint te knipperen. De zonnebril begint automatisch met het opnemen van een video wanneer de micro-SD-kaart is geformatteerd in Windows FAT32. Anders gaat de zonnebril na 3–5 seconden uit!

(4) Houd om de zonnebril uit te schakelen de AAN-/UIT-toets gedurende enkele seconden ingedrukt, totdat de rode LED uit gaat.

Opnemen van een video

(1) Druk de AAN-/UIT-toets en de zonnebril gaat aan. De LED begint rood te knipperen. U neemt nu een video op.

(2) Druk nogmaals de AAN-/UIT-toets om de opname te stoppen. De RODE LED brandt nu CONSTANT Als het lampje CONSTANT ROOD brandt kunt u eenmaal op de toets drukken om een foto te nemen of kunt u de toets 3 seconden vasthouden en weer loslaten om weer een video opname te starten.

(3) De zonnebril slaat automatisch iedere 10 minuten één bestand op.

(4) Als er in de stand-bystand gedurende 2 minuten geen handelingen worden uitgevoerd gaat de zonnebril automatisch uit.

Foto's nemen

Druk voor het nemen van foto's wanneer de zonnebril zich in de stand-bystand bevindt eenmaal de AAN-/UIT-toets om één foto te nemen. De rode LED knippert één keer om aan te geven dat de foto wordt gemaakt en opgeslagen. Daarna brandt de LED weer constant rood.

Bekijken van bestanden op een computer

Sluit om uw bestanden op een computer te kunnen bekijken gewoon de zonnebril met de meegeleverde USB-kabel aan op een USB-poort van een computer.

Hij wordt aangesloten als een verwijderbare schijf en er kan, afhankelijk van de instellingen op uw PC, automatisch een melding verschijnen dat er nieuwe hardware is gedetecteerd. Als dit zo is, selecteer dan “Open map om bestanden te bekijken”.

Als hij niet (!) automatisch wordt gedetecteerd, klik dan Start op uw bureaublad. Als u Windows gebruikt, selecteer dan “Mijn computer”. Selecteer bij Windows Vista of Windows7 “Computer”. De zonnebril dient onder de sectie “Apparatuur met verwijderbare opslag” te worden getoond als verwijderbare schijf.

Gebruik van de zonnebril als webcam

Om de zonnebril als webcam te kunnen gebruiken dient u eerst de micro-SD-kaart uit de sleuf voor de micro-SD-kaart te halen en de zonnebril aan te sluiten op de USB-poort van een computer. Zoek dan in “Mijn Computer” naar “Standaard Camera“ of zoek onder uw “Videoinstellingen” in Skype. Als de verbinding goed is verschijnt er een scherm voor de camera op uw computer. Geluidsopnamen zijn (niet) mogelijk!

Instellen tijd en datum

(1) Sluit in de stand-bystand de zonnebril met de meegeleverde USB-kabel aan op een computer en wacht totdat hij als schijf verschijnt.

(2) Klik in de rootdirectory op de schijf.

(3) Creëer in de rootdirectory een documentenbestand time.txt en voer voor het instellen van de tijd en datum de huidige datum en tijd in met het formaat: jaar.maand.dag uur:minuten:seconden

Voorbeeld: 2013.03.14 05:50:01 of

jaar maand dag uur:minuten:seconden 2013 03 14 05:50:01)

(4) Voer voor het verwijderen van de tijdsaanduiding van een video of fote een tijd in die NIET hetzelfde is als de feitelijke datum en tijd in.

Voorbeeld: als het nu 2014.03.10 10:00:00 is en u voert bijvoorbeeld in 2012.01.26 20:30:01, dan wordt de tijdsaanduiding van de foto of video verwijderd.

Instellen van de videoresolutie

(1) Sluit in de stand-bystand de zonnebril met de meegeleverde USB-kabel aan op een computer en wacht totdat hij als schijf verschijnt. Klik dan op de schijf in de rootdirectory.

(2) Creëer in de rootdirectory een documentenbestand size.txt en voer het nummer “1” in om de videoresolutie in te stellen op 1280 x 720 P met 50 bps; voer het nummer “0” in om de videoresolutie in te stellen op 1920 x 1080 P met 25 bps of voer het nummer “2” in om de videoresolutie in te stellen op 1440 x 1080 P met 30 bps.

Het systeem wordt standaard ingesteld op 1440 x 1080 P 30 bps.

Bekijken van een video

Als u bestanden op uw computer wilt bekijken suggereren wij om de speler VLC Player te gebruiken. De laatste versie kan gratis worden gedownload van http://www.videolan.org.

Probleemoplossing

V: Het lijkt erop dat de zonnebril is bevroren en hij reageert niet als er op een van de toetsen wordt gedrukt.

A: Dit doet zich meestal voor als de zonnebril in een te korte tijd teveel commando's ontvangt. Druk om de zonnebril te herstellen gedurende enkele seconden op de AAN-/UIT-toets totdat de zonnebril uitschakelt.

V: Als de rode LED van de zonnebril gedurende 10 seconden sneller knippert, dan schakelt de zonnebril automatisch uit.

A: Dit doet zich voor wanneer de micro-SD-kaart vol is. Verplaats belangrijke informatie naar andere opslag en maak de huidige kaart leeg.

V: Het rode controlelampje brandt 10 seconden constant, waarna de zonnebril automatisch uitschakelt.

A: Dit doet zich voor wanneer er zich geen micro-SD-kaart in de zonnebril bevindt. Plaats een hogesnelheidskaart in de zonnebril.

V: Het rode indicatielampje knippert snel gedurende 4 seconden, waarna de zonnebril automatisch uitschakelt.

A: de batterij van de zonnebril is bijna leeg. Sluit een USB-kabel of oplader aan om de zonnebril op te laden.

V: Bij het afspelen van video hoor ik wel geluid, maar zie ik geen beeld.

A: Dit doet zich meestal voor als de mediaspeler van uw computer problemen heeft met uw bestanden. Probeer de speler VLC Player te gebruiken, die gratis kan worden gedownload van http://www.videolan.org.

Technische Specificaties

| Lens en Sensor | HD met 142° groothoek en 5 megapixel CMOS sensor |
| --- | --- |
| Videoresolutie | Full HD 1920x1080P met 25fps, AVI-formaat |
| Optionele videoresoluties | 1440x1080P 30fps, AVI-formaat 720P 1280x720P 50fps, AVI-formaat Full HD 1920x1080P 25fps, AVI-formaat |
| Fotoresolutie | 15M pixel 4480 x 3360, JPEG-formaat |
| Audio | Pure audio-opname is niet mogelijk, alleen met video-opnamen |
| Geheugenkaart | MicroSD* tot 32GB (Klasse 10 wordt aanbevolen) [*niet inbegrepen] |
| Batterij | Geïntegreerde oplaadbare lithium-ion-polymeer batterij 400mAh |
| Oplaadtijd batterij | ~ 1,5 uur (opgeladen via de USB-aansluiting) |
| Levensduur batterij | Video-opname ~ 1 uur |
| Materiaal frame | ABS + PC |
| USB | MINI 8Pin (MINI 8 Pens) |
| Voedingsadapter | 5V DC 1A |
| Stroomverbruik | < 0,8 W |
| Besturingssystemen | Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP en compatibel met MAC |
| Software Speler | Windows Media Player, Real Player, Stormcodec |
| Gewicht / Afmetingen | 56 g / (L) 16,5 x (B) 7,7 (ingeklapte veren) x (H) 4,8 cm |

Tips voor veiligheid en afvoer van batterijen: Houd kinderen uit de buurt van batterijen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga direct met het kind naar het ziekenhuis! Let op de juiste polariteit (+) en (–) van batterijen! Vervang altijd alle batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar. Sluit batterijen nooit kort, u mag geen batterijen openen, misvormen of opladen! Risico op letsel! Gooi nooit batterijen in een vuur! Ontploffingsgevaar!

Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur of batterijen niet af met het huishoudelijk afval. Reiniging: Bescherm het toestel tegen verontreiniging (reinig het toestel met een schone doek). Vermijd het gebruik van ruwe. schurende materialen/oplosmiddelen/agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg de gereinigde toestel. Belangrijke mededeling: Als er vloeistof uit een batterij lekt, droog dan het batterijvak met een zachte doek.

Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

# Text boxes

- Toets. Aan/Uit, Opnemen,

Afspelen

- Sleuf voor MicroSD-kaart

- USB- / oplaadpoort